## Slide 1
Vrstvový model ATM
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Asynchronní Transportní Mód
  Technologie ATM je univerzální přenosová technologie pro poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat.
  Koncepce technologie ATM počítá s přenosem digitalizovaných hovorových signálů i binárních dat komunikujících počítačů.
  Asynchronní režim dovoluje efektivnější využití přenosového média přidělováním přenosové kapacity (časových okamžiků – ATM buněk) podle potřeby jednotlivým zdrojům informací.
  Datová jednotka se v ATM nazývá ATM buňka, jejíž velikost 53 bajtů (5 B záhlaví, 48 B informační oblast) byla zvolena jako kompromisní velikost pro služby s různými přenosovými požadavky.
  Technologie ATM je určena především pro páteřní přenosové služby.

## Slide 3: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM
  Řešení komunikačních potřeb jednotlivých uživatelů prostřednictvím telekomunikační sítě je poměrně komplexní problém.
  Při potřebě komunikace proti sobě působí řada protichůdných faktorů.
  Celý proces komunikace se popisuje pomocí tzv. vrstvových modelů komunikace tak, aby se jeden globální problém či úkol rozložil na úkoly menší a lépe řešitelné.
  Vrstvový model:
    neurčuje jakým způsobem má být řešen dílčí úkol v rámci jedné vrstvy,
    určuje jakým způsobem mají být řešeny vstupy a výstupy při komunikaci s danou vrstvou,
    zavádí striktní principy a pravidla vzájemné komunikace jednotlivých vrstev.

## Slide 4: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM
  Vrstvový model ATM se skládá z vrstev a rovin.

## Slide 5: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – roviny a vrstvy
  Roviny:
    Správa rovin – slouží ke koordinaci komunikace jako celku a ke koordinaci rovin.
    Správa vrstev – řídí datové toky servisních informací.
    Řídící rovina – řídí sestavení, zrušení spojení a průběh komunikace.
    Uživatelská rovina – řídí informační tok mezi uživateli.
  Vrstvy:
    Fyzická vrstva – realizuje vlastní přenos dat prostřednictvím přenosového média (to však není součástí fyzické vrstvy).
    ATM vrstva – zpracovává informační bity uvedené v záhlaví ATM buňky.
    AAL vrstva – zajišťuje přizpůsobení přenášených dat do ATM buněk.

## Slide 6: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – fyzický vrstva
  Fyzická (přenosová) vrstva ATM se dále dělí na:
    podvrstvu přenosového média PMD (Physical Medium Dependent):
      zajištuje vlastní přenos médiem,
      zajištuje bitovou synchronizaci,
      transport multiplexem ATM, SDH, nebo PDH,
      případné skramblování a deskramblování,
    podvrstvu přenosové konvergence TCS (Transmission Convergence):
      přizpůsobení formátu dat potřebám přenosového multiplexu,
      rozeznání počátků a konců jednotlivých buněk,
        i když se buňka přenáší po částech – segmentovaná – vlivem činnosti přenosového multiplexu např. ve dvou VC u SDH,
      vkládání a odstraňování prázdných buněk na přenosové médium,
      ověřuje bezchybnost záhlaví buněk HEC (Head Error Control).

## Slide 7: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – kategorie služeb
  Kategorie služeb u ATM jsou následující:
    CBR (Constant Bit Rate):
      je určena pro datové přenosy aplikací s požadavkem na konstantní přenosovou rychlost, přenosové zpoždění, rozptyl zpoždění,
      přenos nekomprimovaného zvuku či obrazu v reálném case.
    VBR (Variable Bit Rate):
      je určena pro datové přenosy aplikací s proměnnou rychlostí přenosu
      variabilitu datového toku si řídí samotná aplikace,
      přenos komprimovaného zvuku a obrazu.
    ABR (Available Bit Rate):
      je určena pro datové přenosy aplikací s dávkovým charakterem provozu
      přenosová rychlost datového toku je garantována,
    UBR (Unspecified Bit Rate):
      žádná garance přenosové rychlosti (určeno volnou kapacitou sítě).

## Slide 8: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – třídy služeb
  Využívá se nadefinovaných kategorií u ATM.
  Vytvořeny jsou „určité profily“ nabízených přenosových služeb.
Třída služeb | A | B | C | D
Sužba | Spojově orientovaná |  |  | Beze spojová
Synchronizace terminálu | Ano |  | Ne | 
Přenosová rychlost | Konstantní | Variabilní |  | 

## Slide 9: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – třídy služeb
  Vlastnosti tříd služeb u ATM:
    Třída A
      přenos zakódovaných analogových signálů.
    Třída B
      přenos video signálu s proměnnou přenosovou rychlostí,
    Třída C
      přenos dat „přepojováním paketů“,
    Třída D
      beze spojová služba,
      směrovací informace je přenášena v záhlaví.

## Slide 10: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – vrstva ATM
  Vlastnosti vrstvy ATM jsou:
    Využívá služeb nižší fyzické vrstvy, ale je na ní nezávislá.
    Zajištuje vytváření a přenos buněk.
    Propojování a směrování buněk v síti.
    K informačnímu poli buňky připojuje záhlaví:
      záhlaví – 5 bajtů,
      informační pole – 48 bajtů,
    V záhlaví označuje virtuální spojení:
      VPI – identifikátor virtuální cesty,
      VCI – identifikátor virtuálního kanálu,
    Poskytuje podmínky pro adaptaci datových jednotek protokolů z nadřazené vrstvy AAL.

## Slide 11: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – ATM adaptační vrstva
  Vlastnosti ATM adaptační vrstvy (AAL, ATM Adaptation Layer) jsou:
  Přizpůsobuje funkci ATM vrstvy vyšším aplikačním vrstvám.
  Dělí se na podvrstvy:
    SAR (Segmentation and Reassembly)
      zajišťuje rozdělování dat na vhodně velké části (a to tak, aby se vešly do informačního pole ATM buňky) a jejich zpětné skládání,
      v případě nekompatibilních formátů přenášených informací zajišťuje jejich konverzi na formát vhodný pro ATM.
    CS (Convergence Sublayer)
      zajišťuje funkci multiplexace a demultiplexace,
      detekci ztrát buněk při přenosu v síti,
      zajišťuje synchronizaci,
      různým aplikacím nabízí různé druhy přenosových služeb.

## Slide 12: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – princip činnosti AAL
  Princip zpracování dat na AAL adaptační vrstvě.

## Slide 13: Vrstvový model ATM
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vrstvový model ATM – adaptační vrstvy AAL
  Rozdělení ATM adaptační vrstvy:
    ATM adaptační vrstvy – AAL1, AAL2, AAL3/4:
      poskytují funkce v souladu s třídami služeb A, B, C, D.
    ATM adaptační vrstva – AAL5:
      jedná se o modifikaci protokolu AAL3/4,
      poskytuje funkce pro jednodušší, rychlejší a efektivnější realizaci služeb třídy C,
      poskytuje funkce pro rychlé datové komunikace bez multiplexu nezávislých datových toku v rámci jednoho spojení,
      neexistuje identifikace přenášených dat,
      poskytuje funkce pro přenos protokolů signalizace
      dodnes se používá x některých typech přípojek xDSL ve struktuře Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA).

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU