## Slide 1
Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hovorový signál klasické telefonie
  Telekomunikace jako obor vznikly z potřeby lidí dorozumívat se na dálku.
  Původním úkolem telekomunikací bylo zajistit přenos lidského hlasu.
  Klasická telefonie se tedy zabývá přenosem lidského hlasu v kmitočtovém pásmu 300 Hz až 3400 Hz.
  Toto kmitočtové pásmo se také označuje jako telefonní kanál.
  Mezní kmitočty telefonního kanálu byly stanoveny experimentálně.
  Spodní kmitočet 300 Hz je určen tak, aby se telekomunikačním vedením přenesl potřebný minimální výkon (přenos energeticky bohatých složek hlasu).
  Horní kmitočet 3400 Hz je stanoven tak, aby hovor měl alespoň 80% srozumitelnost – aby protější strana rozuměla z alespoň 80%. Zbylých 20% informací, které jsou nesrozumitelné, si je lidský mozek schopen doplnit z kontextu.

## Slide 3: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hovorový signál klasické telefonie
  Na základě potřeb lidské společnosti docházelo k postupnému rozvoji telekomunikačních technologií a sítí.
  Významným technologickým mezníkem byl proces digitalizace.
  Lidský hlas už nebylo nutné přenášet v analogové formě, ale bylo ho možné přenášet, a dodnes se tak přenáší, v podobě 8 bitových binárních slov.
  Obecně možnost pracovat se signály v jejich digitální formě zapříčinila rozvoj číslicových počítačů, tedy strojů schopných rychle provádět základní matematické operace.
  Postupem doby se začala řešit i vzájemná komunikace počítačů. Nezávisle na telekomunikačních sítích koncipované pro hovorové signály, se začaly realizovat sítě počítačové.
  Dnešní vývoj komunikace na dálku mezi lidmi nebo mezi stroji spěje postupně k jednotné univerzální datové přenosové síti.

## Slide 4: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip přepojování okruhů
  Přestože se v telekomunikačních sítích i počítačových sítích přenášejí 8 bitová digitální slova, jsou principy přenosu informací odlišné.
  Telekomunikace využívají principy přepojování okruhů. Mezi dvěma účastníky existuje privátní datový kanál (dnes virtuální ve formě jednotlivých časových intervalů) sloužící pro výměnu informací. V době analogových přenosů, byl tento kanál i fyzický. To znamená, že mezi účastníkem A a účastníkem B existovalo metalické dvouvodičové vedení (galvanické propojení).
  Princip přepojování okruhů má však nevýhodu v neefektivním využití přenosových prostředků. Lidský dialog je plný pauz (například pro nádech). V těchto pauzách by bylo možné přenášet jiná data.
  Komunikace mezi počítači má poněkud jiný charakter.

## Slide 5: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip přepojování okruhů

## Slide 6: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip přepojování zpráv
  V počítačovém světe se využíval nejdříve princip přepojování zpráv. Pokud bylo nutné přenést data od počítače A do počítače B, data se nejprve uspořádala do formátu (struktury) vhodné pro přenos. Následně se datová zpráva předala nejbližší datové ústředně. Poté se síť předepsaným způsobem požádala o vytvoření datového kanálu k B. Po vytvoření datového kanálu se zpráva najednou přenesla. Po ukončení přenos se datový kanál zrušil. Pokud počítač B měl odpovědět, výše uvedený postup se opakoval.
  Přepojování zpráv tak trochu připomíná přepojování okruhů. Rozdílem ale je střídavé vytváření a rušení datového kanálu během vzájemné komunikace.
  Při dialogu mezi počítačem A a B se mohly využívat postupně jiné přenosové trasy a jiné síťové prvky tak, jak byla volná přenosové kapacita sítě.

## Slide 7: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip přepojování zpráv

## Slide 8: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip přepojování paketů
  Princip přepojování celých zpráv vede, z pohledu přenosové sítě, k podstatě efektivnějšímu využití potenciálu sítě, než je tomu u přepojování okruhů.
  Dalším vývojovým krokem ve vzájemné komunikaci dvou počítačů je síť s přepojováním paketů.
  Zpráva určená k přenosu se dále rozdělí na menší části. Každá část zprávy se vybaví kompletní informací o původci zprávy a adresátovi.
  Jednotlivé části zprávy tak mohou v síti putovat samostatně. Díky tomu, že obsahují informace komu mají byt doručeny, není nutné vytvářet datový kanál mezi původcem zprávy a jejím příjemcem.
  Jednotlivé části datové zprávy se nazývají datagramy. Datagram si, na rozdíl od datového paketu, nese kompletní informaci o původci a příjemci.

## Slide 9: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip přepojování paketů
  V počítačové síti se obecně využívá, ke vzájemné komunikaci mezi koncovými uzly, princip přepojováním paketů (částí zpráv).
  Moderní počítačové sítě využívají pro komunikaci mezi koncovými uzly sítě komunikační protokol IP (Internet Protocol), protokol TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol).
  Každý z uvedených protokolů má svou funkci a svůj význam. Protokoly řeší komunikaci mezi jednotlivými vrstvami modelu RM-OSI.
  Síťová vrstva využívá protokol IP.
  Vyšší Transportní vrstva využívá více protokolů v závislosti na požadovaných parametrech datového přenosu. Protokol TCP – jeli vyžadován spolehlivý přenos s opakováním v případě chyby při přenosu. Protokol UDP – neníli požadován spolehlivý přenos.

## Slide 10: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip přepojování paketů

## Slide 11: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefonie s využitím VoIP
  Rozvoj počítačů a počítačových sítí (celosvětové sítě Internet) významným způsobem ovlivnil i oblast klasických telekomunikací a telefonie.
  Vzhledem k univerzálnosti počítačů v poskytování různých služeb, je možné také využít službu IP telefonie, která je založena na technologii VoIP (Voice over Internet Protocol).
  Zkratka VoIP říká, že se jedná o technologii, která přenáší digitalizovaný hovorový signál prostřednictvím IP datagramů a paketové datové sítě.
  Pro přenos digitalizovaného hovorového signálu se mohou využít i jiné technologie, například:
    VoATM – Voice over ATM,
    CVoDSL – Channelized Voice over DSL.

## Slide 12: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefonie s využitím VoIP
  Technologie VoIP může být realizována různými způsoby:
    proprietární dle výrobce – Alcatel, Cisco, ICQ, Skype,...
    dle mezinárodního standardu organizací ITU-T, IETF – H.323, SIP, ...
  Perspektiva rozvoje telefonie prostřednictvím VoIP vyplývá z:
    rychlého rozvoje datových sítí,
    přijatelných ekonomických nákladů,
    rychlé tvorbě nových aplikací a doplňkových služeb,
    snaze o sjednocení komunikačních standardů a vytvoření sítě s integrovanými službami.
  Technologii VoIP je možné prostřednictvím speciálních síťových prvků (tzv. gateway) propojit s telekomunikační sítí klasické telefonie.

## Slide 13: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Scénáře využití VoIP
  Komunikace PC – PC:
    komunikace mezi dvěma osobními počítači, účastnící jsou obvykle, identifikováni svou IP adresou, využívá se paketová datová síť.
  Komunikace PC – telefon:
    komunikace mezi osobním počítačem a klasickým telefonním přístrojem, pro označení účastníků se využívá telefonní číslo, využívá se paketová datová síť i telefonní síť a brána.
  Komunikace telefon – telefon:
    identifikace účastníků pomocí telefonních čísel, využívá se paketová datová síť jako páteřní přenosový prostředek i telefonní síť, v přenosovém řetězci je instalováno více bran.

## Slide 14: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura využívající separátní telefonní a datové komunikace

## Slide 15: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura technologie VoIP

## Slide 16: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Struktura VoIP systému
  Vysílací část – A/D převodník, kodér, paketizér, řadič rozhraní.
  Telekomunikační síť – směrovače, přenosové prostředky.
  Přijímací část – vyrovnávací paměť, depaketizér, dekodér, D/A převodník.

## Slide 17: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Struktura VoIP systému
  Vysílací část technologie VoIP obsahuje:
    A/D převodník – elektronický blok sloužící k diskretizaci analogového hovorového signálu jak v čase (vzorkování), tak v amplitudě (kvantování).
    Kodér – elektronický blok sloužící ke zpracování diskrétního signálu kompresními algoritmy s cílem redukovat potřebnou přenosovou rychlost při zachování dostatečné srozumitelnosti.
    Paketizér – zapouzdření (encapsulace) datových bloků nesoucích informaci do paketů (datagramů) podle požadavků síťové vrstvy (VoIP využívá protokoly RTP->UDP->IP).
    Řadič rozhraní – vyššími komunikačními vrstvami vytvořený paket (datagram) odesílá prostřednictvím síťového rozhraní přes přenosové médium.

## Slide 18: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Struktura VoIP systému
  Telekomunikační síť – je souhrn technických a programových prostředků sloužící k přenosu informace mezi dvěma body sítě.
  Přijímací část technologie VoIP – obsahuje inverzní elektronické bloky k vysílací straně, jejichž úkolem je z digitálního komprimovaného signálu vytvořit původní (respektive velmi podobný) analogový signál nesoucí informaci.
    Vyrovnávací paměť – elektronický blok, který má za úkol kompenzovat kolísání/změnu (tzv. kolísání zpoždění) v časových intervalech příchodů mezi jednotlivými přijímanými pakety tak, aby do následných elektronických bloků mohla být přenášená data předávána konstantní rychlostí pro bezproblémové zpracování.

## Slide 19: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Nevýhody technologie VoIP
  Paketové datové sítě a protokol IP vznikly pro potřebu vzájemné komunikace počítačů.
  Ze svého principu umožňuje paketová datová síť přenos datagramů jedné zprávy (nebo celého datového toku) různými cestami. Což má pro VoIP negativní důsledky:
    změna pořadí datagramů - datagramy mohou být při využití více cest přijaty na přijímací straně v jiném pořadí než byly vyslány (některá přenosová cesta může být delší),
    zpoždění – různé přenosové cesty budou mít také různá zpoždění,
    variabilita zpoždění – i při využití jedné přenosové cesty mohou mít jednotlivé datagramy různou dobu přenosu, což je zapříčiněno změnou vytížení přenosové cesty jinými datovými toky.
    ztráta datagramů – paketová datová síť je v principu „best-effort“.

## Slide 20: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Nevýhody technologie VoIP
  Dříve uvedené nevýhody technologie VoIP mají na realizovaný hovor negativní vliv:
    ztráty datagramů a záměna pořadí způsobuje vypadávání slabik nebo celých slov,
    velké zpoždění při přenosu (nad 200 ms) může způsobit nesrozumitelnost hovoru a nemožnost vést dialog,
    kolísání zpoždění způsobuje vypadávání slabik, slov, pauzy v hovoru, praskání,
    nesprávné nastavení kodérů může způsobit ozvěny v hovoru.

## Slide 21: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Nevýhody technologie VoIP

## Slide 22
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU