## Slide 1
Přenosová hierarchie OTH
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická transportní hierarchie
  Cílem hierarchie OTH je dosáhnout plně transparentní optické transportní vrstvy (čistě optického přenosového systému) nezávislé na přenášených signálech (např. SDH,IP, Ethernet).
  OTH slouží jako opravdu univerzální transportní prostředek, bez zbytečného dodatečného zpracovávání, přizpůsobování a sdružování přenášených dat.
  Jakákoliv manipulace s daty se předpokládá v předřazeném přenosovém systému, jehož data se mají transportovat prostřednictvím OTH.
  OTH zavádí vlastní postupy a nové parametry pro monitorování činnosti jednotlivých síťových prvků, pro sledování výkonnosti přenosu, pro služební komunikaci a pro ochranu a zálohování datových přenosů.
  OTH má postupně nahradit starší hierarchie (především SDH) v lokalitách a na přenosových trasách, kde jsou nedostatečné přenosové kapacity.

## Slide 3: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchické stupně OTH bez využití WDM
  Obdobně, jako u hierarchie PDH nebo SDH, se u OTH využívají hierarchické řády (zde nazývané stupně) pro navyšování přenosové rychlosti.
  Signály hierarchického stupně se v OTH nazývají Optické transportní moduly OTM (Optical Transport Modul).
  Nejjednodušší varianta tzv. nultý hierarchický stupeň:
    nepočítá s využitím principů WDM a datový tok je tak přenášen pouze pomocí jedné vlnové délky,
    přenosové rychlosti jsou odvozeny ze signálů hierarchie SDH STM-16 až STM-256 (tedy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s),
    tolerance v přesnosti přenosové rychlosti je ± 20ppm.

## Slide 4: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchické stupně OTH s využitím WDM
  U hierarchie OTH je možné využít principů WDM k navýšení celkové přenosové rychlosti.
  Základní optické transportní moduly mají označení OTM-n.m, kde parametr n je počet využitých vlnových délek a parametr m popisuje typ přenášeného signálu.
  Pro základní moduly OTM je spíše obvyklé, že na všech vlnových délkách se vždy přenáší stejné signály.
Signály hierarchického stupně | Přenosová rychlost [Mbit/s] | Užitečná přenosová rychlost [Mbit/s] | Může přenášet
OTM-n.1 | n  2 666,057 | n  2 488,320 | n  STM-16
OTM-n.2 | n  10 709,225 | n  9 953,277 | n  STM-64
OTM-n.3 | n  43 018,414 | n  39 813,519 | n  STM-256
OTM-n.4 | n  111 809,974 | n  04 355,975 | n  Ethernet 10G

## Slide 5: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma OTH
  Hierarchie OTH je koncipována jako univerzální přenosový systém pro přenos různých typů signálů.
  Pro splnění všech podmínek transparentního přenosu (t.j. bez ovlivnění přenášené informace) existuje složitá multiplexní struktura, která předepisuje způsob přenosu jednotlivých typů signálů.
  U OTH se počítá s tím, že příspěvkové signály mohou být zpracovávány v elektrické formě. Signály v síti OTN však budou zpracovávány v optické formě.
  Při multiplexaci a zpracování přenášených signálů, se navíc na separátní vlnové délce může vytvářet speciální optický dohledový datový kanál OSC (Optical Supervisory Channel), který je určen pro služební komunikaci.
  Obdobně jako u sekcí v SDH, je i OSC dělen na záhlaví multiplexní sekce, záhlaví přenosové sekce, apod.

## Slide 6: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma – obecný postup vytvoření modulu OTM
Přenášený signál
Optical Channel
Payload Unit (OPU)
Optical Channel
Data Unit (ODU)
Optical Channel
Transport Unit (OTU)
Optical Channel (OCh)
Optical Carrier
Group (OCG)
Optical Transport Module (OTM)
Signál zpracováván v elektrické formě
Signál zpracováván v optické formě
Přenášený signál + záhlaví s identifikací typu přenášeného signálu, způsobu mapování, vyrovnání přenosových rychlostí,...
OPU + záhlaví pro indikaci chyb, identifikátor síťového prvku jenž ODU sestavil, dohled a správa ODU. Záhlaví ODU může být vícenásobné dle počtu tandemových propojení.
ODU + záhlaví pro FAS, bajty pro kontrolu bezchybnosti datového přenosu, bajty pro služební komunikaci při nutnosti přepínání na záložní cesty při poruše a data FEC, sloužící k opravě detekovaných chyb.
Optická část slouží k případnému sdružování přenášených OTU a přidání dodatečných služebních informací a samostatného služebního dohledového datového kanálu, který je paralelní k datovému kanálů (kanálům) na separátní vlnové délce.
OTH

## Slide 7: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma – obecný postup vytvoření modulu OTM
  Uživatelský signál vstupuje do procesu zpracování dle schématu vpravo. Po přidání první části záhlaví k uživatelskému signálu vznikne datová jednotka OPU (Optical Payload Unit). Záhlaví OPU obsahuje informace o identifikaci typu přenášeného signálu, způsobu mapování a vyrovnání přenosových rychlostí metodou kombinovaného stuffingu.
  Následně se k OPU přidá další záhlaví a vše je vloženo do nové datové jednotky optického kanálu ODU (Optical Data Unit). Záhlaví ODU obsahuje například bajty určené pro indikaci chyb, identifikátor síťového prvku, ve kterém bylo ODU vytvořeno, data pro dohled a správu nad ODU, apod.
  Transportní jednotka optického kanálu (OTU, Optical Transport Unit) vzniká z ODU postupným přidáváním dalších služebních záhlaví jako je skupina rámcového souběhu, bajty pro kontrolu bezchybnosti přenosu, bajty pro služební komunikaci při přepínání na ochranné cesty při poruše cesty pracovní, data pro opravu detekovaných chyb (FEC).

## Slide 8: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma – obecný postup vytvoření modulu OTM
  Modul OTM je obecně složen ze skupiny vlnových délek, neboli skupiny optických nosných (OCG, Optical Carrier Group).
  Každá optická nosná (OCC, Optical Carrier) využívá jednu vlnovou délku a představuje jeden optický datový kanál (OCh, Optical Channel), který přenáší jednu optickou transportní jednotku OTU.
  Dokonalejší zabezpečení přenášené uživatelské informace je motivováno snahou o maximální možné zlepšení kvality optického přenosu, který se již u OTH blíží k fyzikálním mezím použitého přenosového média (optického vlákna). Zabezpečení přenášených dat přináší benefity ve formě například vyššího překlenutelného útlumu při požadované maximální chybovosti, takže je možné realizovat datový přenos na větší vzdálenost.
  U optického přenosu požadujeme obvykle chybovost BER (Bit Error Rate) rovnu nejvýše 10–12 obvykle však 10-15.

## Slide 9: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma – obecný postup vytvoření modulu OTM-0.m
  Obrázek zobrazuje postup vzniku nejnižšího řádu OTM-0.m bez vlnového multiplexování optických nosných v bloku OCG.
Přenášená data
Přenášená data
OPU záhl.
Přenášená data
OPU záhl.
ODU záhl.
Přenášená data
OPU záhl.
ODU záhl.
OTU záhl.
Přenášená data jednou optickou nosnou OCh
OTM-0.m
Přen. data
OPU záhl.
ODU L1
Přen. data
OPU záhl.
ODU L2
FEC
ODU Lk
ODU L1
Přen. data
OPU záhl.
ODU L2
ODU L1
Až 6 tandemových spojení se separátním záhlavím k = 6.

## Slide 10: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma
OPU-1
OPU-2
Přenášený
signál
2,5 Gbit/s
10 Gbit/s
40 Gbit/s
100 Gbit/s
OPU-3
OPU-4
ODU-1
ODU-2
ODU-3
ODU-4
ODTUG2
ODTUG3
ODTUG4
OTU-4
OTU-3
OTU-2
OTU-1
OTM-n.m
Mapování
Multiplexování
OCh
OCC
OTM-0.m
OCh
OCC
OCh
OCC
OCh
OCC
OCG-n.m
1 ≤ i + j + k + l ≤ n
 i
 j
 k
 l
OSC
Data pro optický dohledový kanál
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
1
1
1

## Slide 11: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma
  Vytvořením OTU končí zpracování přenášeného signálu v jeho elektrické formě.
  V multiplexním schématu je naznačena i možnost mutiplexace signálů v elektrické formě (pomocí skupiny ODU). U OTH se však předpokládá nevyužití této cesty zpracování signálů.
  Vlastní klíčová operace sdružení probíhá v bloku OCG, kde se vytváří skupina optických nosných kombinací optických kanálů nesoucích signály různých přenosových rychlostí (v počtu l x OTU-4, i x OTU-3, j x OTU-2, k x OTU-1).
  Celková přenosová rychlost přenášených dat je pak odvoditelná z rychlosti STM-1 (155,52 Mbit/s) takto:

## Slide 12: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma
  Plné multiplexní schéma OTH je významně komplikovanější.
  Zahrnovalo by všechny varianty modulů OTM-n.m včetně kombinací různých jednotek OTU v různých optických kanálech (OTM-n.123, apod.).
  Existuje také více jednotek ODU, které respektují další typy vstupních signálů (např. ODU-0 pro přenos ethernetového datového toku 1,25 Gbit/s tj 1G Eth). Nebo ODU2e pro přenos 10G Ethernetu protokolem GFP.
  Pro zvýšení schopnosti OTH přenášet ještě více typů vstupních signálů je zaveden princip podobný virtuálnímu zřetězení datových jednotek v SDH. V multiplexním schématu OTH je zavedena flexibilní datová jednotka ODUflex se schopností pojmout datový tok 1,25 Gbit/s. Tuto flexibilní ODU je možné „zřetězovat“ a následně multiplexovat.

## Slide 13: Přenosová hierarchie OTH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušený formát datové jednotky OTU
  Struktura formátu jednotky OTU je s ohledem na mapované jednotky poměrně složitá s velkým počtem přenášených služebních bajtů.
  Celková velikost rámce OTU je rovna 16320 bajtů. Velikost informačního pole rámce je 15232 bajtů.
  Struktura OTU se zapisuje obvykle ve formě 4 řádkové matice:

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU