## Slide 1
Protokoly pro VoIP
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie VoIP
  Technologie VoIP využívá k přenosu digitalizovaného hovorového signálu datagramy protokolu IP a paketovou datovou síť.
  Hlavní motivací pro přenos hlasu v datových sítích je snaha sloučit dvě principiálně odlišné telekomunikační sítě (klasickou telefonní a paketovou datovou) do jedné síťové infrastruktury.
  Důvodem je efektivnější využití přenosových cest, snaha sjednotit využívané technologie a snížit provozní náklady poskytovatele připojení (operátora).
  Vzhledem k větší univerzálnosti byla za společné prostředí zvolena paketová datová (počítačová) síť.

## Slide 3: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolový model a vztah k VoIP
  V klasické telefonní síti (přenášející analogový hovorový signál) se vždy mezi volajícím a volaným účastníkem vytvořil fyzický okruh (přepínání okruhů, galvanické spojení).
  V digitální telefonní síti se pro hovor rezervoval virtuální okruh s jedním časovým intervalem o přenosové rychlosti 64 kbit/s (modulace PCM).
  V paketové datové síti je, při porovnání s předchozími dvěma řešeními, způsob datového přenosu velmi odlišný.
  Vzhledem k postupu zpracování a principu přenosu dat a vzhledem k vlastnostem paketové datové sítě (datagramy, různé cesty, best-effort služba), je zajištění vzájemného propojení volajícího a volaného velmi komplikované.

## Slide 4: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolový model a vztah k VoIP
  Při přenosu digitalizovaného hovorového signálu mezi volajícím a volaným, je také velmi pravděpodobné, že se přenos dat uskuteční prostřednictvím datových sítí více operátorů.
  V paketové datové síti se využívá i více typů síťových prvků (směrovače, přepínače, brány, firewally, ..), než je tomu v původních telefonních sítích. Je proto nutné zajistit vzájemné porozumění různých síťových prvků a samozřejmě i koncových zařízení (VoIP telefon, osobní PC, ...).
  Proto je paketový datový přenos poměrně komplikovaný problém.
  Komplikovaný problém vzájemné komunikace se zjednodušuje dělením na menší části (menší problémy)  vytváří se protokolový model komunikace.
  Obecně existují dva protokolové modely RM-OSI (Referenční Model OSI, Open Systems Interconnection), který vzešel z telekomunikačního světa a otevřený model TCP/IP, který vznikl v oblasti počítačů.

## Slide 5: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolový model a vztah k VoIP
  Komunikačním protokolem rozumíme jednoznačně definovaný soubor pravidel, podle kterých obecně probíhá vlastní výměna dat.
  Protokol tedy definuje pravidla syntaxe (způsob zápisu a možné parametry), sémantiky (význam) a synchronizace vzájemné komunikace.
  Při vzájemné komunikaci mezi jednotlivými síťovými prvky (ať už koncovými nebo mezilehlými) se využívá řada různých komunikačních protokolů, které jsou uspořádány do vrstev v rámci protokolového modelu.
  Každý protokol pak plní určitou funkci a tím poskytuje služby nejbližší nadřazené vrstvě a využívá služeb nejbližší podřízené vrstvy.
  V případě, že je stejný model uplatněn na obou stranách spojení, pak spolu vždy vzájemně komunikují protokoly odpovídající vrstvy.

## Slide 6: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolové modely RM_OSI a TCP/IP
  Model TCP/IP popisuje strukturu datové sítě, která je založena na principu paketového přenosu. Jméno modelu je odvozené od původně nejvýznamnějších protokolů TCP a IP.
fyzická
spojová
síťová
transportní
relační
prezentační
aplikační
TCP/UDP
HTTP, FTP, DNS, DHCP SIP, RTP
vrstva síťového rozhraní
síťová vrstva
transportní vrstva
aplikační vrstva
TCP/IP
RM-OSI
Ethernet, WiFi, UMTS,..
IP

## Slide 7: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolový model TCP/IP – vrstva síťového rozhraní
  Vrstva síťového rozhraní (Network Interface Layer) je v rámci modelu TCP/IP vrstvou nejnižší a bývá velmi často ještě rozdělena na dvě dílčí vrstvy – fyzická vrstva (Physical Layer) a spojová vrstva (Data Link Layer).
  Obecně má tato nejnižší vrstva na starosti především interpretaci signálů na přenosovém médiu (optické sítě, bezdrátové sítě, metalické sítě) a sdílení přenosového média mezi více zařízeními.
  Model TCP/IP je záměrně navržen tak, aby byla možná spolupráce co největšího počtu různých typů sítí (různých přenosových technologií). Proto není tato vrstva v rámci modelu TCP/IP striktně specifikována a je do jisté míry závislá na konkrétní použité přenosové technologii (např. Ethernet, ATM, WiFi, xDSL, SDH).

## Slide 8: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolový model TCP/IP – síťová vrstva
  Síťová vrstva (Network Layer) má za úkol především směrování dat v síti od zdroje k cíli a to nezávisle na použité přenosové technologii.
  Síťová vrstva pro všechny vyšší komunikační vrstvy skrývá konkrétní použitou přenosovou technologii a také konkrétní zapojení síťových prvků (topologii sítě).
  Při návrhu síťového protokolu v rámci modelu TCP/IP se především kladl důraz na rychlost přenosu na úkor zajištění spolehlivého přenosu.
  Spolehlivost přenosu (bezchybnost) tak musí řešit navazující vyšší vrstvy.
  Funkcionalitu síťové vrstvy má dnes na starosti především protokol IP.

## Slide 9: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolový model TCP/IP – transportní vrstva
  Transportní vrstva (Transportation Layer) bezprostředně navazuje na rychlou, ale nespolehlivou síťovou vrstvu.
  Zajišťuje tak funkce související především se zajištěním spolehlivosti přenosu.
  Míra spolehlivosti je závislá na použitém protokolu transportní vrstvy.
  Transportní protokoly jsou na rozdíl od síťových protokolů implementovány pouze v koncových zařízeních a nikoliv v jednotlivých uzlech sítě.
  Data přenášená mezi dvěma koncovými zařízeními (např. mezi webovým prohlížečem a serverem) jsou nejprve přijata z vyšší vrstvy, následně rozdělena na menší celky a uložena do datagramů (paketů). Další funkce (např. řazení paketů, kontrola chybovosti, řízení objemu přenášených dat, apod.) pak závisí na konkrétním použitém protokolu transportní vrstvy.

## Slide 10: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokolový model TCP/IP – aplikační vrstva
  Na úrovni aplikační vrstvy pracují tzv. aplikační procesy (např. běžící programy), které poskytují přímé služby uživatelům prostřednictvím standardizovaných rozhraní nebo také služby ostatním aplikačním procesům běžícím na stejné úrovni.
  Stěžejní funkcí aplikační vrstvy je především umožnit a zprostředkovat spolupráci mezi dílčími procesy běžícími na vzdálených systémech.
  Protokoly aplikační vrstvy pro VoIP dělíme na dvě základní skupiny:
    První skupinou jsou přenosové protokoly, tj. protokoly sloužící pro přenos informace směrem k uživateli (např. ve formě hlasu, videa, apod.).
    Druhou skupinu tvoří řídicí protokoly, které naopak v síti zajišťují podmínky pro vlastní přenos dat.

## Slide 11: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokoly pro VoIP
  Vzhledem k tomu, že technologie VoIP je určena pro paketové datové sítě, pro popis komunikace se proto využívá model TCP/IP.
  Na vlastním spojení v síti prostřednictvím VoIP se podílí více protokolů.
  Každý protokol má svou specifickou funkci a řeší konkrétní problém.
  Protokoly využívané v technologii VoIP:
    Signalizační – (řídící) vzájemný kontakt a identifikace účastníků, dohodnutí způsobu, kvality a typu přenosu uživatelské informace (příklady protokolů ITU-T H323. IETF SIP).
    Komunikační – (přenosové) vlastní přenos uživatelské informace (audio, video, data), multimediálními toky (příklady protokolů RTP/RCTP).
    Transportní – přenáší komunikační a signalizační protokoly v paketové síti s využitím IP (příklady protokolů UDP, TCP).

## Slide 12: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokoly pro VoIP
Sonet
PPP
ATM
AAL 3/4
AAL 5
Ethernet
V.34
PPP
IPv4, IPv6
TCP
UDP
H.323
SIP
RTCP
RTP
média (PCM, H.264, MPEG, ...)
dnes obvyklá struktura pro technologii VoIP

## Slide 13: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti protokolu IP
  Protokol IP síťové vrstvy ve spojení s protokoly transportní vrstvy je nejužívanější protokolovou strukturou v dnešní době pro přenos dat.
  Přenos dat protokolem IP využívá paketového principu. Jak již bylo zmíněno, datová jednotka protokolu IP se nazývá datagram. Nicméně se v praxi spíše používá méně správný termín IP paket.
  Datové sítě s podporou IP pracují na principu „best-effort“. Tedy síť vyvine maximální možné úsilí při doručení datové jednotky příjemci, nicméně doručení se negarantuje. V případě chyby při přenosu je na koncových uzlech sítě, aby si sami zajistily opravu či znovu zaslání dat.
  Datové sítě s podporou IP mají problematickou podporu kvality služby, tedy garantování určitých parametrů při přenosu.

## Slide 14: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti transportního protokolu TCP
  Protokol TCP je protokolem transportní vrstvy modelu RM-OSI.
  Protokol TCP zajišťuje spolehlivý datový přenos. Veškerá data poslaná pomocí protokolu TCP budou doručena ke svému cíli. V cíli se přijatá data urovnají do správného pořadí, pokud při přenosu došlo k přijetí datagramů v různém pořadí.
  Samotný protokol tedy řeší případy, kdy dojde ke ztrátě na nižší vrstvě (IP nebo fyzické). Pokud neobdrží potvrzení od svého TCP protějšku na druhé straně, zahájí přeposlání dat. Také pořadí došlých paketů může být odlišné od původního. To řeší TCP dočasným uchováváním došlých paketů a jejich doručování po větších celcích.
  Protokol TCP je vhodný transportní protokol pro aplikace citlivé na ztrátu dat například pro přenos souborů, emailů nebo webových stránek.
  TCP zajišťuje správné pořadí a opakování v případě ztráty

## Slide 15: Přenos hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti transportního protokolu UDP
  Protokol UDP je protokolem transportní vrstvy RM-OSI.
  Protokol UDP nezaručuje spolehlivé doručení přenášených dat ani jejich správné pořadí na přijímací straně.
  Jednoduchost protokolu UDP umožňuje však velmi efektivní přenos a zachování přenosové rychlosti síťové vrstvy (nedochází ke snížení efektivnosti).
  Aplikace vyžadující minimální časové zpoždění a tedy přenos v reálném čase využívají UDP jako transportní protokol.
  Přenos hovorového signálu nebo videa technologií VoIP je velmi citlivý na zpoždění a proto jejich přenos probíhá převážně po UDP.

## Slide 16: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol RTP pro VoIP
  Protokol TCP není ze své podstaty vhodný pro přenos multimédií, jako jsou např. hlasové a obrazové informace, v reálném čase.
  Nevýhodnost TCP spočívá především ve zpoždění, které vzniká v případě ztráty při přenosu a mechanismu opětovného přeposlání informace.
  Protokol UDP vyhovuje svou rychlostí. Chybí mu však některé funkce potřebné pro zaručení přenosu v reálném čase.
  Proto byl pro technologii VoIP navržen nový přenosový protokol RTP (Real-time Transport Protocol).
  Protokol RTP je, jako většina výše uvedených protokolů, standardem organizace IETF (Internet Engineering Task Force). Specifikace protokolu je volně dostupná na Internetu pod označením RFC 3550.

## Slide 17: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol RTCP pro VoIP
  Protokol RTCP (Real-time Transport Control Protocol) je protokolem, jehož účelem je sledování kvality přenosu dat přenášených prostřednictvím protokolu RTP.
  Protokol RTCP tedy nepřenáší uživatelská data, ale pouze periodicky vysílá kontrolní data všem účastníkům komunikace.
  Na základě příjmu kontrolních dat jsou nebo mohou být vyhodnocovány následující parametry:
    zpoždění (Delay),
    kolísání zpoždění (Delay Variation),
    ztráta paketů (Packet Loss),
    počet přenesených bitů (Number of Transferred Bits),
    doba mezi vysláním paketů a příjmem odpovědi ze vzdálené strany.

## Slide 18: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Nevýhody technologie VoIP

## Slide 19: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP
  Nejpoužívanější řídicí protokol (signalizační protokol), v sítích VoIP je protokol SIP (Session Initiation Protocol).
  Standard SIP byl organizací IETF vydán pod označením RFC 3261.
  Protokol SIP byl také přijat organizací 3GPP pro řízení multimediálních spojení v mobilních sítích založených na protokolu IP v rámci IMS (IP Multimedia Subsystem) v mobilních buňkových sítích.
  Koncepce protokolu SIP koncentruje řídicí funkce převážně do koncových zařízení. Díky tomu jsou pak síťové prvky pouze jednoduchá směrovací zařízení (např. IP směrovače).
  Mezi řídicí protokoly užívané převážně v páteřních sítích se řadí také skupina protokolů standardu H.323. Za vývojem koncepce standardu H.323 stojí standardizační organizace ITU.

## Slide 20
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU