## Slide 1
Paging
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod do rádiového pagingu
  Paging je prostředek bezdrátové mobilní komunikace.
  Princip pagingu spočívá v předávání krátkých zpráv (obecně informací) z veřejných telekomunikačních sítí na pagingové přijímače (pagery).
  Přijatá zpráva se na pageru zobrazuje obvykle na alfanumerickém displeji.
  Zprávu je možné adresovat v pagingovém systému konkrétnímu zvolenému příjemci nebo skupině příjemců.
  Pager je velice malé zařízení – neobsahuje mikrofon, sluchátko, klávesnici ani vysílací obvody.
  V dnešní době nedochází k výraznému rozvoji pagingových sítí. Důvodem je rozmach buňkových mobilních sítí standardů GSM/UMTS/LTE, které jsou schopny poskytovat obdobné služby (například formou krátkých textových zpráv SMS).

## Slide 3: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zprávy předávané pagingovou sítí
  Předávané zprávy v pagingových systémech mohou být :
    Alfanumerické – asi nejznámější pagingová služba spočívající v předávání textové zprávy s několika desítkami znaků. Moderní pagingové systémy zvládnou však bez problémů přeposlat celý email.
    Numerické – pagingová služba spočívající v přenosu numerické informace, která může vyjadřovat například telefonní číslo pro zpětné volání, nebo číselný kód pro určitou aktuální situaci na níž je třeba reagovat.
    Tónové – přenáší se určité posloupnosti tónů, které odpovídají předem definovaným zprávám.
    Datové – pro přenos obecných datových informací.
    Hovorové – použito zpravidla v neveřejných systémech.

## Slide 4: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura pagingové sítě

## Slide 5: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura pagingové sítě
  Architektura pagingového uvedená na předchozím obrázku se skládá nebo spolupracuje s následujícími systémy a technologiemi:
    RPS (Radio Paging Switch) - pagingová ústředna,
    PDN (Paging Distribution Network) – pagingová distribuční síť,
    BS (Base Station) – základnová stanice,
    OMC (Operatios and Maintenance Centre) – provozní a servisní centrum,
    PSTN (Public Switched Telephone network) – veřejná telefonní síť,
    ISDN (Integrated Services Digital Network) – digitální síť integrovaných služeb,
    PSPDN (Packet Switched Public Data Network) – veřejná datová síť s komutací paketů,
    PLMN (Public Land Mobile Network) – pozemní pohyblivá síť.

## Slide 6: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura pagingové sítě
  Přenášená zpráva je, ve vhodném formátu od kompatibilního terminálu, přijata do RPS od některé ze spolupracujících (veřejných) sítí.
  RPS obsahuje komunikační infrastrukturu a podpůrné bloky (databáze) s informacemi o jednotlivých koncových účastnících, poskytovaných službách, typech koncových terminálů, atd.
  Jeli možné zprávu doručit, je zpráva zařazena do prioritní fronty k odeslání do příslušného směru. Priorita slouží k přednostnímu odeslání důležitých zpráv koncovým účastníkům přes radiové kanály s omezenou přenosovou kapacitou.
  Zpráva je následně doručena prostřednictvím PDN ke stacionární základnové stanici BS pagingového systému. PDN využívá všechna dostupná přenosová média (optické, metalické, radioreléové, družicové).
  BS zprávu přeformátuje a upraví (např. kmitočtově) pro finální distribuci.

## Slide 7: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura pagingové sítě
  Parametry radiového rozhraní se odlišují podle konkrétního pagingového systému.
Parametry \ Systém | ERMES | POCSAG | FLEX | ReFLEX 25(50)
Frekvenční pásmo | 169 MHz (příp. 470 MHz) | Různé (např. 143-174 MHz, 50-470MHz, 929-932 MHz) | Různé (obv. pásma GSM/UMTS) | dopředný 901 MHz zpětný 940 MHz
Šířka kanálu | 25 kHz | 12,5 nebo 25 kHz | 25 kHz | 25 kHz (50 kHz)
Modulace | 4 – PAM/FSK | 2 - FSK | 2 nebo 4 - FSK | 2 nebo 4 - FSK
Roaming | Ano | Ano | Ano | Ano
Velikost buňky | 61 km | 24 km | 23 km | 23 km

## Slide 8: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Výhody pagingových systémů
  Broadcast – pagingové systémy využívají všesměrové vysílání (broadcast). Jedna zpráva tak může je vysílána jednotně z několika základnových stanic najednou. Zprávu přijímají všechny pagery v dosahu a z identifikátoru zprávy si každý pager určí, zdali je zpráva určena pro něho. Výhodou broadcastingu je možnost současného vysílání pro široký počet koncových účastníků.
  Odolnost proti přetížení – je dosaženo broacastingem a prioritzací zpráv.
  Jednoduchost a spolehlivost použití – vyplývá z poskytovaných služeb komunikačních služeb. Koncové terminály jsou jednoduché s minimálními energetickými nároky.

## Slide 9: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Využití pagingových systémů
  S ohledem na rozvoj buňkové mobilní komunikace standardu GSM nedošlo k razantnímu rozšíření pagingových systémů.
  V současné době se pagingové systémy využívají ve specifických prostředích, které využívají jejich výhody:
    výhoda broadcastingu (oslovení více koncových účastníků najednou) – nemocniční týmy, složky záchranného integrovaného systému.
    výhoda jednoduchosti – přivolání pomoci v nemocnici, pagingové systémy pro restaurace a hotely.

## Slide 10: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pagingový systém ERMES
  ERMES (European Radio Message System) je standardem evropské standardizační komise ETSI v dokumentu ETS 300 133.
  Koncepce ERMES zahrnuje:
      Mezinárodní roaming v zemích EU.
      Možnost přítomnosti více operátorů v každé zemi.
      Vyšší přenosová rychlost než starší systémy.
      Sjednocení poskytovaných služeb.
      Použitelnost jediného zařízení v celé Evropě.
  ERMES využívá:
    kmitočty 169,4125 MHz až 169,8125 MHz,
    šířku kanálu 25 kHz,
    z toho plyne celkem 16 kanálů.

## Slide 11: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pagingový systém ERMES
  Přenosová rychlost systému ERMES na kanál je 6250 bit/s.
  Operátoři používající ERMES musí podporovat:
    službu tónové zprávy s až 8 odlišnými tóny,
    službu přenosu numerické zprávy s alespoň 20 znaky, max. s 16000 znaky.
    službu přenosu alfanumerické zprávy s alespoň 400 znaky, max. s 9000 znaky.
    službu transparentního přenosu dat o velikosti 64 kbit.
  ERMES definuje 3 stupně priority:
    Priorita 1 – zpráva je doručena do 1 minuty, pracuje pouze v rámci jednoho státu.
    Priorita 2 – zpráva je doručena do 2,5 minut v rámci státu a do 10 minut mezinárodně.
    Priorita 3 – není garantován čas doručení.

## Slide 12: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklady pagingových terminálů
  Pager firmy Commtech Wireless se nejčastěji používají v průmyslu a logistice.
  Pagery firmy Multitone Electronics jsou velmi rozšířené především ve zdravotnictví.

## Slide 13: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklady pagingových terminálů
  Moderní pagery mohou mít zabudovaný GSM module pro zpětný kanál k operátorovi a GPS modul pro sledování polohy uživatele.
  Paging si i nadále udržuje výsadní postavení jako komunikační prostředek především pro záchranné složky a hojně se dále používá v různých specifických aplikacích.

## Slide 14: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pagingový systém POCSAG
  POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) – digitální pagingový systém využívaný i v ČR.
  Realizuje se digitální přenos informací rychlostí 512 bit/s, případně 1024 bit/s (maximálně 2400 bit/s).
  Tento systém byl vyvinut v letech 1975-1978 ve Velké Británii.
  Používá se ve veřejných i neveřejných systémech.
  Každá země, která tento standard realizovala, používá jiné kmitočtové pásmo a pagingové přijímače proto nejsou v různých zemích kompatibilní.
  Systém pracuje v pásmu 450 MHz od roku 1989 v Německu a ve Francii.
  Od roku 1991 tento standard používá mezinárodní systém EUROMESSAGE (Německo, Itálie, Velká Británie, Švýcarsko, Francie), v pásmu 466 MHz.
  Systém nabízí přenos tónových (4 tóny), numerických (14 znaků) a alfanumerických (80 znaků) zpráv.

## Slide 15: Paging
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pagingový systém FLEX
  FLEX (Flexible Speeded Wide Area Synchronous Protocol).
  Tento pagingový standard vyvinula a vlastní společnost Motorola
  Později byly zpracovány i další varianty tohoto pagingového systému (obousměrný pagingový systém ReFLEX a systém InFLEXion, přenášející hlasové zprávy).
  Dle požadavku provozovatele tohoto systému existují varianty systému FLEX, pracující s různými přenosovými rychlostmi.
Přenosová rychlost [bit/s] | Modulace
1600 | 2-FSK
3200 | 2 nebo 4-FSK
6400 | 4-FSK

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU