## Slide 1
Úvod do Optické transportní hierarchie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod do Optické transportní hierarchie
  Digitální přenosové sítě vznikly na základě telefonních systémů s pulsně kódovou modulací PCM.
  Postupný nárůst přenášeného provozu si vynutil vznik Plesiochronní digitální hierarchie.
  Přenosové rychlosti u hierarchie PDH se pro Evropu pohybují přibližně od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s (signály E1 až E4).
  Další nárůst přenosové kapacity i odlišné pohledy na koncepci přenosových sítí přinesla Synchronní digitální hierarchie SDH.
  Přenosové rychlosti se u hierarchie SDH pohybují přibližně od 155 Mbit/s do 40 Gbit/s (STM-1 až STM-256).
  Stále nekončící nárůst komunikačních požadavků a především změna struktury přenášených dat (od digitalizovaných hovorů k datům pro počítačovou komunikaci), dalo vzniknout nové digitální hierarchii.

## Slide 3: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod do Optické transportní hierarchie
  Navyšování přenosových rychlostí pouhým zrychlováním datového přenosu s využitím principů TDM už není vhodné.
  Naráží se na fyzikální limity použitých materiálů a součástek síťových prvků.
  Další vývoj cestou pouhého zrychlování by si vyžádal velké investiční náklady na vývoj nových komponent.
  Spolu s požadavky na navyšování přenosové rychlosti, však přicházejí i požadavky na zlevňování poskytovaných služeb.
  Navyšování přenosových rychlostí je proto docíleno použitím stávajících komponent a síťových prvků, ale za pomoci více paralelních přenosů.
  U moderních přenosových systému se navíc k principům TDM využívá i vlnový multiplex WDM pro vícenásobné využití přenosových cest.

## Slide 4: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Husté vlnové dělení DWDM
  Prakticky se pro páteřní sítě OTN používá husté vlnové dělení DWDM (Dense WDM) v pásmu 196,1 – 192,1 THz, tj. 1528,77 až 1560,61 nm.
  Parametry DWDM jsou uvedeny a standardizovány v doporučení organizace ITU-T G.692.
  Systém DWDM připouští dvojí kanálovou rozteč (vzdálenost dvou používaných vlnových délek) a různý maximální počet vlnových délek v multiplexu:
    40 vlnových délek po 100 GHz tj. po cca 0,8 nm,
    80 vlnových délek po 50 GHz tj po cca 0,4 nm.
  Kmitočet 193,10 THz odpovídající vlnové délce 1552,52 nm je referenční bod ITU-T, od kterého se odvíjí frekvence výše zmíněných kanálů.

## Slide 5: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Husté vlnové dělení DWDM
  Umístění pásma pro DWDM do tzv. III. telekomunikačního okna je vhodné z hlediska minimalizace útlumu optické trasy a maximalizaci dosahu optických rozhraní páteřních uzlů sítě, které zejména uvedený způsob přenosu využijí.

## Slide 6: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip využití hustého vlnového dělení
  Obrázek zobrazuje princip navýšení celkové přenosové rychlosti při využití principů WDM.

## Slide 7: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip využití hustého vlnového dělení
  Obrázek zobrazuje obecný princip sdílení přenosového média s využitím multiplexu WDM mezi více přenosovými systémy.

## Slide 8: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod do Optické transportní hierarchie
  Vývoj přenosových technologií pro telekomunikační sítě dospěl k páteřním sítím OTN (Optical Transport Network) budovaným na čistě optickém principu na základě hierarchie OTH (Optical Transport Hierarchy), která definuje jednotnou strukturu a parametry rozhraní pro systémy WDM.
  Cílem je dosáhnout plně transparentní optické vrstvy nezávislé na přenášených signálech (např. SDH, IP, Ethernet) s vlastními mechanizmy pro monitorování, sledování výkonnosti přenosu, služební komunikaci, zálohování (ochranné přepínání na optické úrovni).
  Smyslem je náhrada funkčnosti sítí SDH tam, kde již kapacitně nestačí, funkcemi optické sítě OTH.
  Hierarchie OTH je standardizována v mnoha dokumentech mezinárodní organizace ITU-T a označit některé jako základní je obtížné. Příklady dokumentů mohou být: ITU-T G.709, G.798, G.870, G.871....

## Slide 9: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická transportní hierarchie
  Hierarchie OTH přistupuje k přenosu dat s odlišnou filosofií. Slouží jako opravdu univerzální transportní prostředek, bez zbytečného dodatečného zpracovávání, přizpůsobování a sdružování přenášených dat.
  Jakákoliv manipulace s daty se předpokládá v předřazeném přenosovém systému, jehož data se mají transportovat prostřednictvím OTH.
  Přenášený signál se částečně zpracovává i ve své optické formě, směrování v síti do konkrétních směrů je také řešeno v optické doméně namísto zdlouhavého převodu signálu z optické formy do elektrické, jeho zpracování a následného převodu zpět do optické formy.
  Ze snahy o univerzálnost vyplývá i složitost multiplexního schématu s velkým počtem datových jednotek pro transport signálu.

## Slide 10: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická transportní hierarchie
  Způsob zpracování přenášených signálů je přímo v OTH co nejjednodušší s minimem operací a sdružovacích kroků.
  Při sdružování signálů se spíše předpokládá asynchronní sdružování s vyrovnáváním rychlostí pomocí stuffingu namísto principů synchronního sdružování s podporou ukazatele, jako je tomu u SDH.
  Prozatím pracuje OTH s přenosovými rychlostmi až 100 Gbit/s na jeden datový kanál.
  V OTH se předpokládá se přenos signálů s konstantní bitovou rychlostí (CBR, Constant Bitrate) jako jsou signály STM-N i signálů paketově orientovaných (rámce technologie Ethernet).
  Hierarchické stupně jsou u OTH definovány nejen přenosovou rychlostí, ale i počtem použitých vlnových délek multiplexu WDM.

## Slide 11: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická transportní hierarchie
  Signály hierarchických stupňů se nazývají optické transportní moduly OTM (Optical Transport Modul).
  Na základě dosavadních zkušeností se OTH doplnilo o mechanismus pro zabezpečení datového přenosu proti chybám během přenosu pomocí tzv. dopředné chybové kontroly FEC (Forward Error Correction). Přenášená data se doplní kontrolními výpočty, které dovolí na přijímací straně detekci chyb a jejich částečnou korekci, sníží či eliminuje se tím chybovost přenosu. U OTH se využívá ochrana, která dle nastavení zvládne opravit až 8 chybných bajtů na každých 255 bajtů přenesených.
  U OTH se počítá s tím, že datový spoj může vést až přes 6 poskytovatelů připojení (tzv. tandemové propojení). Každý poskytovatel připojení však disponuje plnohodnotnými nástroji pro správu a dohled nad částí datového spoje ve své síti.

## Slide 12: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická transportní hierarchie
  Nejjednodušší varianta signálu OTM – nultý hierarchický stupeň – nepočítá s vlnovým dělením a vysílá digitální tok na jediné vlnové délce s přenosovou rychlostí odvozenou z STM-16 až STM-256 s tolerancí v přenosové rychlosti ± 20ppm.
  Parametry optického rozhraní OTM-0.4 jsou stále ještě předmětem vývoje.
Hierarchický stupeň | Přenosová rychlost |  | Může přenášet | Délka trvání datové jednotky [s]
 | signálu OTM [Mbit/s] | Užitečná [Mbit/s] |  | 
OTM-0.1 | 2 666,057 | 2 488,320 | STM-16 | 48,971
OTM-0.2 | 10 709,225 | 9 995,277 | STM-64 | 12,191
OTM-0.3 | 43 018,414 | 40 150,519 | STM-256 | 3,035
OTM-0.4 | 111 809,974 | 104 355,975 | Ethernet 10G | 1,168

## Slide 13: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická transportní hierarchie
  Plnohodnotné optické transportní moduly využívající principů DWDM mají obecně označení OTM-n.m, kde n je počet vlnových délek (optických kanálů) a m vyjadřuje, jaké typy digitálních toků se přenášejí.
  Vedle základních stupňů OTM se mohou ovšem vyskytnout i vlnové multiplexory s různými kombinacemi přenosových rychlostí na různých vlnových délkách. Všechny tři možné rychlosti podporuje OTM-n.123 (2,5; 10; 40 Gbit/s), kombinace dvou z nich pak OTM-n.12 a OTM-n.23.
Hierarchický stupeň | Přenosová rychlost n x OTU [Mbit/s] | Užitečná přenosová rychlost [Mbit/s] | Může přenášet
OTM-n.1 | n  2 666,057 | n  2 488,320 | n  STM-16
OTM-n.2 | n  10 709,225 | n  9 995,277 | n  STM-64
OTM-n.3 | n  43 018,414 | n  40 150,519 | n  STM-256
OTM-n.4 | n  111 809,974 | n  104 355,975 | n  Ethernet 10G

## Slide 14: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optické síťové prvky pro OTN
  Funkci síťových prvků blíže specifikuje doporučení ITU-T G.798.
  Typy optických prvků sítě OTN korespondují s obdobnými typy prvků sítě SDH.
  Typy síťových prvků OTN jsou následující:
    Optické zesilovače signálu – mají za úkol prosté zesílení optického signálu bez eliminace negativních jevů jako je šum či disperze.
    Optické opakovače (regenerátory optického signálu) – plní funkci tzv. 3R (Reshapes, Regenerates, Retimes) – obnovení tvaru, regenerace a synchronizace přenášeného signálu. Jedná se o kompletní obnovení digitálního signálu s eliminací negativních jevů.

## Slide 15: Úvod do Optické transportní hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optické síťové prvky pro OTN
  Další typy síťových prvků OTN jsou následující:
    Optické koncové muldexy OTM (Optical Termination Multiplexor) – jsou koncipovány pro spojení typu bod-bod s využitím principů WDM. Jejich funkcí je mapování a sdružování přenášených signálů v elektrické formě s následným převodem do optické formy.
    Optické vydělovací muldexy OADM (Optical Add-drop Multiplexor) – spíše se předpokládá práce s přenášenými signály v jejich optické formě. OADM se pro OTN obecně dělí se na:
      s plným vydělením vlnových délek – obsahuje elektrické prostorové spojovací pole,
      se selektivním vydělováním vlnových délek, případně přímo vydělování uživatelských signálů z celkového počtu, které daná vlnová délka přenáší.
    Optické přepojovače OXC (Optical Cross-Connect) – spíše se předpokládá práce s přenášenými signály v jejich optické formě. OXC se dělí na:
      s prostorovým spojovacím polem,
      s prostorově vlnovým spojovacím polem – přidávání a vydělování signálů s WDM v optické rovině.

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU