## Slide 1
Prvky sítě SDH a
síť SDH nové generace
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová síť SDH
  Úkolem přenosové sítě je efektivní a spolehlivý přenos signálů daným fyzickým přenosovým médiem.
  K efektivnímu využití přenosových cest se využívá principu jejich vícenásobného využití metodou multiplexování.
  Synchronní digitální hierarchie využívá časové dělení TDM a vychází z amerického standardu SONET.
  Základní signály synchronní digitální hierarchie se nazývají synchronní transportní moduly STM-N, kde N vyjadřuje hierarchický stupeň.
  Každá přenosová síť je obecně tvořena spojnicemi (přenosovými médii) a síťovými zařízeními (síťovými uzly).
  Síťové prvky NE (Network Element), též síťové uzly, jsou přenosová zařízení, která realizují funkce podle multiplexního schématu SDH a plní i další nadstavbové činnosti.

## Slide 3: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová síť SDH
  K základním funkcím síťových uzlů SDH patří:
    časové sdružování, resp. vydělování, přenášených digitálních signálů,
    regenerace (obnova) linkových signálů po průchodu přenosovým médiem (negativní vliv útlumu),
    propojování digitálních signálů mezi jednotlivými směry sítě.
  K podpůrným funkcím uzlů SDH patří zejména zajištění:
    ochrany proti poruše při přenosu,
    obnovy sítě po poruše,
    rozvod synchronizačního taktovacího signálu,
    zajištění managementu sítě (dohled a správa).

## Slide 4: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová síť SDH
  Můžeme rozlišovat následující základní druhy síťových prvků SDH:
    opakovač,
    synchronní muldex,
    synchronní digitální rozváděč.
  Opakovač (Regenerator) přijatý optický signál:
    převede na elektrický,
    zpracuje a vyhodnotí záhlaví opakovacího úseku RSOH,
    signál převede zpět do optické formy s obnoveným tvarem impulsů, velikostí a časovou polohou,
    vyšle obnovený optický signál do dalšího úseku optického vlákna.

## Slide 5: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová síť SDH
  Synchronní muldexy (Synchronous Multiplex) se dále dělí do následujících kategorií:
    Koncový synchronní muldex SMT (Synchronous Multiplex Terminal) – vytváří z příspěvkových toků PDH signál STM-N.
    Linkový synchronní muldex SML (Synchronous Multiplex Line) – sdružuje několik signálů STM-N do signálu vyššího řádu STM-M.
    Vydělovací synchronní muldex ADM (Add-Drop Multiplex) – vyděluje plesiochronní příspěvkové toky a vkládá místo nich jiné.
    Rozdělovací synchronní muldex SMH (Synchronous Multiplex Hubbing) – je paralelou k ADM pro synchronní signály. Rozdělovací synchronní muldex z průchozího signálu STM-M vyděluje signály STM-N a vkládá místo nich jiné signály STM-N.

## Slide 6: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová síť SDH
  Poslední kategorií synchronních muldexů je:
    Synchronní digitální rozváděč SDXC (Synchronous Digital Cross-Connect) – realizuje přepojování mezi různými směry přenosu a může mít zahrnutu i funkci multiplexování signálů PDH. Obsahuje větší množství různých rozhraní, zpracovává obvykle značné bitové toky a je tedy určen pro vysokokapacitní páteřní přenosové uzly.
  Univerzální síťové prvky – konkrétní zařízení SDH může být osazeno různými zásuvnými moduly a různým postupem konfigurace nastaveno do odlišných režimů a může podle potřeby plnit řadu funkcí z výše uvedených.

## Slide 7: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová síť SDH
  Příklad sítě s různými typy síťových prvků.

## Slide 8: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Multiplexní schéma SDH popisuje postup pro:
    přizpůsobení různých typů signálů (úpravu), které vstupují do sítě SDH a mají být sítí dále přenášeny,
    následné zpracování již přizpůsobených signálů do jediného vysokorychlostního signálu určitého řádu hierarchie SDH.
  Hierarchie SDH byla navržena v návaznosti na přenosové rychlosti v hierarchii PDH.
  Postupně se však rozvíjelo použití sítí SDH i pro jiné typy příspěvkových signálů, které mají odlišné přenosové rychlosti od signálů PDH.
  Vytvářet pro každý typ příspěvkového signálu vlastní kontejner by způsobilo značnou nepřehlednost již tak dost složitého multiplexního schématu SDH. Proto bylo přistoupeno k jinému řešení, kterým je postup označovaný jako zřetězení kontejnerů (Concatenation).

## Slide 9: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů
  Zřetězení kontejnerů obecně umožňuje flexibilněji splňovat požadavky na potřebnou přenosovou kapacitu pro různé typy signálů.
  Proces zřetězení v podstatě znamená, že přenášenému signálu není dán k dispozici jediný kontejner C-n nebo C-nk, ale že těchto kontejnerů může být více, s následným mapováním do virtuálního kontejneru/kontejnerů VC.
  S využitím zřetězení je síť SDH schopna transportovat:
    signály rychlejší než je signál 4. řádu PDH,
    signály, jejichž přenosová rychlost je odlišná od jmenovité rychlosti typizovaných kontejnerů, ovšem je jejich celistvým násobkem.
  Metody pro zřetězení virtuálních kontejnerů jsou dvě:
    Souvislé zřetězení
    Virtuální zřetězení

## Slide 10: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – souvislé zřetězení
  U souvislého zřetězení se zřetězený kontejner obecně označuje prostřednictvím zápisu ve formátu VC-n-Xc, kde:
    n je řád zřetězovaného virtuálního kontejneru,
    X počet zřetězených kontejnerů
    c znamená Contiguous – tedy souvislé zřetězení.
  Při tomto typu souvislého zřetězení mají kontejnery jediné společné záhlaví cesty POH (tedy jen jedny společné údaje vztahující se k bodu vzniku).
  Zřetězené kontejnery jsou prokládáním po bajtech řazeny přímo za sebe.
  Výhodou tohoto zřetězení je fakt, že zřetězený kontejner je sítí transportován jako jeden celek. Není nutné dohlížet na pořadí při příjmu a případné diference ve zpoždění při přenosu.
  Nevýhodou je, že díky bajtovému prokládání je nutné s takto vytvořeným zřetězeným kontejnerem zacházet jako s jedním celkem. Což má například odlišné nároky na spojovací pole síťového prvku (pracuje je s tokem 4xVC-n).

## Slide 11: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – souvislé zřetězení X  VC-4 do VC-4-Xc
PTR
RSOH
MSOH
VC-4-Xc
C-4-Xc
záhlaví POH
neužitečná výplň (namísto záhlaví POH ostatních VC)
data C-4 č. 1
data C-4 č. 2
data C-4 č. 3
data C-4 č. 4
data C-4 č. X
data C-4 č. 1
data C-4 č. 2
X-1 [B]
1 [B]
X  260 [B]
C-4
č.1
C-4
č.2
C-4
č.3
C-4
č.4
260 B
260 B
260 B
260 B
C-4
č.X
260 B
STM-N (přičemž N=X)
9 B
9 B

## Slide 12: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – virtuální zřetězení
  Virtuálně zřetězený kontejner je označován jako VC-n-Xv, kde:
    n je řád zřetězovaného virtuálního kontejneru,
    X počet zřetězených kontejnerů
    v znamená Virtual – tedy virtuální zřetězení.
  V tomto typu zřetězení, má každý zřetězený virtuální kontejner své vlastní kompletní záhlaví (POH+SOH).
  Výhodou virtuálního zřetězení proto je, že každý kontejner může putovat k příjemci zcela samostatně a to i po odlišných trasách.
  Výhodou virtuálního zřetězení také je, že není nutná instalace netypických síťových uzlů SDH, protože síťové uzly pracují s kontejnery VC respektive moduly STM o typizovaných velikostech.
  Nevýhodou je nutnost hlídat zpoždění při přenosu a pořadí příjmu jednotlivých VC.

## Slide 13: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – virtuální zřetězení X  VC-4 do VC-4-Xv
260 B
260 B
260 B
260 B
260 B
261 B
261 B
261 B
261 B
261 B
+ POH
+ POH
+ POH
+ POH
+ POH
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
270 B
270 B
270 B
270 B
270 B
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
VC-4
č.1
VC-4
č.2
VC-4
č.3
VC-4
č.4
VC-4
č.X
C-4
č.1
C-4
č.2
C-4
č.3
C-4
č.4
C-4
č.X
VC-4
č.1
VC-4
č.2
VC-4
č.3
VC-4
č.4
VC-4
č.X
9 B
9 B
9 B

## Slide 14: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – přenos datových signálů
  Sítě SDH se postupně stále více používají pro přenos datových signálů v různých podobách. Nejčastější je přenos IP paketů a Ethernet rámců. Dříve i buněk technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode).
  Technologie ATM je přenosová technologie určená pro telekomunikační sítě.
  Základní datová jednotka pro transport uživatelských signálů se označuje termínem ATM buňka a má velikost 53 B (5 B služební záhlaví, 48 B pro data uživatelů).
  Technologie ATM má propracovaný systém pro prioritizaci a zajištění kvality v poskytované službě prostřednictvím ATM adaptačních vrstev (tzv. AAL, ATM Adaptation Layer). Každá adaptační vrstva přizpůsobuje jiný druh dat pro přenos v síti ATM (např. digitalizovaný hovor – nízký objem dat ovšem s přenosem takřka v reálném čase; video signál – vysoký objem dat s nižší náročností na zpoždění při přenosu – možnost ukládat tyto data v přijímači do vyrovnávací paměti; data pro síť internet – velké objemy dat bez prioritizace).

## Slide 15: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – přenos datových signálů
  ATM buňky se pro přenos v SDH síti ukládají do kontejneru C-4, případně do zřetězených kontejnerů bajt po bajtu, jedna buňka za druhou bez mezer.
  Přenos IP paketů je možný prostřednictvím buněk ATM, což má za následek nižší efektivitu přenosu na hodnotu asi 70% z dostupné přenosové kapacity, protože se oproti čistému IP paketu navíc přenáší i služební informace ATM.
PTR
POH
PTR
POH
48B
5B
48B
5B
48B
5B
48B
5B
48B
5B
48B
5B
48B
5B
48B
5B
48B
5B
mapování ATM buněk do C-4
C-4
C-4

## Slide 16: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – protokol GFP
  Využití ATM buněk není příliš efektivní, a proto byl standardizován způsob přenosu IP paketů s využitím protokolů 2. a 3. vrstvy Referenčního modelu OSI. Konkrétní protokolová struktura je IP/PPP/HDLC/SDH, tedy Internet Protocol/Point to Point Protocol/High-level Data Link Control/SDH – tento způsob přenosu IP paketů je označován jako LAPS (Link Access Procedure, ITU-T Y.86/Y.1323).
  Procedura LAPS však původně nepočítala s datovým rámcem technologie Ethernet na 2. vrstvě RM-OSI (Spojová vrstva). Rozvoj Ethernetu a pronikání do telekomunikačních sítí si však vynutily změnu.
  Nový protokol pro 2. vrstvu GFP (Generic Framing Procedure) je snahou efektivně (s minimálním množstvím přidávaných služebních dat) přenášet datové rámce Ethernet (ITU-T G.7041/Y.1303).

## Slide 17: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – protokol GFP
  Protokol GFP může pracovat ve dvou režimech:
    rámcově orientovaný GFP-F (Frame-Mapped) je optimalizován pro přenos Ethernet rámců či obecně jiných paketových datových jednotek uvnitř rámců GFP,
    transparentní GFP-T (Transparent) je optimalizován pro průběžný přenos dat např. pro rozhraní typu Fiber Channel či blokově kódovaná data (např. kód 8B/10B u Ethernetu s rychlostí 1 Gbit/s).

## Slide 18: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – protokol GFP
  Pro přenos pomocí GFP jsou definovány dva základní typy rámce:
    uživatelský rámec, který může obsahovat uživatelská data nebo uživatelské řídicí informace,
    řídicí rámec určený pro řízení spoje a pro potřeby výplně při absenci uživatelských dat (prázdný rámec).
  Skladba uživatelského rámce GFP s maximální velikostí až 65539 bajtů:
PLI | cHEC | Type | tHEC | Ext. | eHEC | Payload (Informační pole) | FCS
2B | 2B | 2B | 2B | (0-58B) | (2B) |  | (4B)
základní záhlaví
záhlaví
informačního pole
rozšířené záhlaví
celková velikost rámce GFP až 65 539B
celková velikost 4B až 65 535B

## Slide 19: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – protokol GFP
  Základní záhlaví (Core Header) obsahuje indikátor délky rámce PLI (PDU Length Indicator) a jeho zabezpečení cHEC (Core Header Error Check). Základní záhlaví slouží také k zajištění rámcového souběhu.
  Další záhlaví o délce 4 až 64 bajtů je přiřazeno přímo k informačnímu poli. Povinné jsou 2 bajty pro indikaci typu přenášené uživatelské informace (Type) a jejich zabezpečení tHEC rovněž ve 2 bajtech. Pole Type informuje také o použití nepovinného rozšířeného záhlaví (Ext.) a nepovinného zabezpečení informačního pole (FCS).
  Rozšířené záhlaví o délce až 60 bajtů včetně vlastního zabezpečení (eHEC) může v případě potřeby přenášet identifikátor virtuální cesty při použití více logických spojů nad jednou fyzickou vrstvou, zdrojovou a cílovou adresu, číslo portu, třídu služby apod.

## Slide 20: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – protokol GFP příklad přenosu Ethernet rámce
  Při přenosu ethernetového rámce se vypouští preambule a oddělovací bajt ethernetového rámce (SFD, Start Frame Delimiter ).
  Pokud se nevyužije zabezpečení FCS pro rámec GFP a rozšířené záhlaví GFP, protože ethernetový rámec již obsahuje identifikaci zdroje dat (Source Address) a příjemce (Destination Address) v MAC adresách, je výsledná velikost konvertovaného ethernetového rámce do GFP stejná – tedy bez dodatečně přidaných dat.
Rámec Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preambule |  |  | SFD | DA | SA | Type | Payload |  |  | FCS
7B |  |  | 1B | 6B | 6B | 2B | 1500B |  |  | 4B
Rámec GFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLI | cHEC | Type | tHEC | Payload (Informační pole) |  |  |  |  |  | 
2B | 2B | 2B | 2B |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – protokol GFP příklad přenosu Ethernet rámce
  Mapovat rámce GFP lze do všech kontejnerů včetně zřetězených.
  V případě, že do kontejneru není možné umístit celiství počet rámců GFP, mohou „přetékat“ do následujícího kontejneru.
Rámec GFP | 
Záhlaví | Payload (Informační pole)
.................. kontejner C-n ...................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...
................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
následující kontejner C-n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  Datové rámce GFP přicházejí do procesu mapování v přenosové rychlosti, která odpovídá kapacitním možnostem použitého kontejneru.
  Rychlost se koriguje vkládáním mezery – spec. řídícího rámce GFP – vytvořen při konverzi dat (modrý byte v tabulce).

## Slide 22: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – dynamické přidělování přenosové kapacity
  Dalším vývojem v sítích SDH je zavedení koncepce dynamického přidělování kapacity. Snahou je pružně přidělovat přenosové prostředky WAN sítě pro data protokolu IP a technologie Ethernet a docílit tak efektivního využití (tj. maximálního) přenosových prostředků v síti WAN.
  První krokem pro dynamické přidělování kapacity bylo zavedení virtuálního zřetězení kontejnerů pro navyšování přenosové rychlosti.
  Dynamické přidělování kapacity se tedy děje přidáváním nebo odebíráním počtu dynamicky zřetězených kontejnerů.
  Popis a postupy jsou uvedeny v doporučení ITU-T G.7042/Y.1305.
  Doporučení zavádí nový podpůrný komunikační protokol LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme).

## Slide 23: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – dynamické přidělování přenosové kapacity
  LCAS je pomocný protokol druhé vrstvy RM-OSI a je určen k vzájemné komunikaci koncových bodů sítě při dynamickém přizpůsobování přenosové rychlosti za provozu podle požadavků vyšších vrstev a podle volné kapacity sítě.
  Proceduru LCAS je možné využít i pro zvýšení kvality poskytované služby umožněním přenosu virtuálně zřetězených kontejnerů různými datovými spoji.
  V případě poruchy sítě v jednom směru, dojde pouze ke snížení celkové přenosové kapacity, která je konkrétní službě poskytována – výpadkem některého z používaných kontejnerů – ale nedojde k úplné ztrátě spojení.
  Proceduru LCAS lze využít pro potřeby zálohování provozu.

## Slide 24: Prvky sítě SDH a síť SDH nové generace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH nové generace – dynamické přidělování přenosové kapacity
  Na příkladu je SDH sítí přenášen datový tok Ethernet s požadovanou přenosovou rychlosti 100 Mbit/s.
  Pro přenos je tedy nutné využít dvou kontejnerů C-3, které jsou směrovány do různých směrů v síti SDH.
  V případě poruchy dojde ke ztrátě pouze poloviny přenosové kapacity datového spoje.
Datové toky
Ethernet
1xVC-3
1xVC-3
Datové toky
Ethernet
1xVC-3
1xVC-3
NE SDH
NE SDH
Datový okruh
 100 Mbit/s
Datové toky
Ethernet
1xVC-3
Datové toky
Ethernet
1xVC-3
NE SDH
NE SDH
Datový okruh
 50 Mbit/s
Porucha

## Slide 25
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU