## Slide 1
Moderní účastnické přípojky xDSL
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Služby analogové telefonie
  Základní službou poskytovanou koncovým účastníkům je služba přenosu analogového hovorového signálu – analogová telefonie.
  S rozvojem společnosti však bylo nutné uspokojit nové požadavky přenosu dat pro vzájemnou komunikaci počítačů (osobních počítačů).
  Původní metody pro přenos dat využívaly telefonní kanál v kmitočtovém pásmu 300 Hz až 3400 Hz.
  Pro přenos dat se postupně využívaly různé generace modemů (modulátor/demodulátor) – až po modemy dle standardu V.90/V.92 s rychlostmi ve směru k účastníkovi 56 kbit/s.
  V současné době je poptávají koncový účastníci především vysokorychlostní připojení do celosvětové Internet.

## Slide 3: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zopakujme si
  Z prezentace „Telefonní modemy a modemy xDSL, kabelové modemy“ základní poznatky telefonních modemech a rozdělení základních typů xDSL přípojek.
  Z prezentace „Digitální modulace“ základní rozdělení a parametry digitálních modulací.

## Slide 4: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přístupová telekomunikační síť
  Telekomunikační síť má hierarchickou strukturu (úrovně).
  Každá úroveň plní typické úkoly.
  Úkolům odpovídají využívané přenosové systémy a přenosová média.
  Hierarchicky nejníže je přístupová telekomunikační síť.
  Úkolem této sítě je zajistit připojení jednotlivých koncových účastníků k poskytovateli služby.

## Slide 5: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úkoly přístupové telekomunikační sítě
  Hlavní úkoly jsou:
    Transport signálu – přenos signálu nesoucího informaci k/od účastníka.
    Multiplexace a koncentrace – snaha o efektivní využití přenosových prostředků sítě (sdílení prostředků poskytovatele připojení více koncovými účastníky).
    Adaptace rozhraní účastníka a poskytovatele připojení – vzájemné přizpůsobení parametrů rozhraní (charakteristiky elektrické, protokolové,..).
    Třídění uživatelských signálů jednotlivých služeb – především v dřívějších dobách, kdy každá služba měla svou vlastní telekomunikační síť. Dnes se jedná především o službu telefonie (analogová, euroISDN2) a vysokorychlostní datové přenosy (přípojky xDSL).

## Slide 6: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Řešení přístupové telekomunikační sítě
  Přístupová síť je tvořena jednotlivými vedeními, ke konkrétním koncovým účastníkům.
  Vzdálenosti v přístupové síti jsou řádově stovky metrů až kilometry.
  Vedení v přístupové telekomunikační síti je někdy označováno jako tzv. „První míle“(„First Mile“). Vzhledem k tomu, že průměrná délka vedení je přibližně opravdu rovna délce „anglické míle“.
  Někdy se o vedení může mluvit i jako o tzv. Poslední míli. Záleží na směru pohledu – od/k poskytovateli připojení.
  Přenosová média v přístupové síti mohou být:
    metalický pár,
    optické vlákno,
    vzduch.

## Slide 7: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová média v přístupové telekomunikační sítě
  Metalický pár – je historicky nejstarší typ přenosového média, dnes se obvykle využívají metalické symetrické páry, které jsou seskupovány do tzv. křížových čtyřek, dále jsou stáčeny do kabelových podskupin a skupin.
  Optické vlákno – moderní přenosové médium umožňuje poskytování kvalitativně lepších služeb než metalický symetrický pár. Vybudování přístupové sítě s tímto přenosovým médiem však vyžaduje vysoké investiční náklady. Koncepce Pasivní Optické sítě (PON).
  Přenosové médium vzduch – jedná se o relativně levný způsob vzájemného propojení koncových účastníků a poskytovatele připojení. Tento typ propojení má však řadu nevýhod, například problematické dodržení kvality v poskytované službě (rychlost, chybovost, atd.).
  Hybridní koncepce přístupové sítě.

## Slide 8: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hybridní přístupová telekomunikační síť FTTx
  Hybridní přístupová síť – jedná se o řešení, které kombinuje optické a metalické médium (přenosovou infrastrukturu). Od poskytovatele připojení je do určitého bodu v síti využíváno optické vlákno a je tak možné využít všech jeho výhod. Od daného bodu se pro připojení koncových účastníků nadále využívají (původní) metalické symetrické páry.
  Podle ukončení optického vlákna se konkrétní řešení hybridní přístupové sítě označuje zkratkou FTTx (Fiber to the „x“) – Vlákno až do „x“.
  Koncepce FTTx dovoluje postupně nahrazovat jednotlivé metalické úseky optickými. Postupné rozšiřování pokrytí optickým vláknem spolu s vysokorychlostními přípojkami VDSL2 dovoluje koncovým účastníkům nabídnout nové služby v kratší době a levněji, než by tomu bylo při budování nové a plně optické sítě.

## Slide 9: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hybridní přístupová telekomunikační síť FTTx
  Hybridní síť FTTx je možné dělit na:
    FTTH – Home (vlákno až do domu),
    FTTO – Office (do kanceláře, firemních prostor),
    FTTB – Building (do budovy – panelového domu),
    FTTC, FTTCab – Curb, Cabinet (do místního rozvaděče – chodník, sloupek) s délkou metalického vedení do 300 m,
    FTTN – Node (do lokálního přípojného bodu – uliční rozvaděč, sloupek) s délkou metalického vedení nad 300 m,
    FTTEx – Exchange (do místní digitální telefonní ústředny).
  Plně optická přístupová síť bude/je řešena koncepcí PON (Passive Optical Network). V síti se nacházejí pouze pasivní (bez nutnosti napájení) optické komponenty (vlákna a rozbočovače). Síť je řízena ze síťového prvku na straně poskytovatele připojení OLT (Optical Line Termination, Optické linkové zakončení).

## Slide 10: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Koncepce přístupová telekomunikační síť

## Slide 11: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová média v přístupová telekomunikační síť
  V případě hybridního opticko-metalického řešení přístupové sítě FTTCab a FTTB, kde jsou síťová zařízení na straně poskytovatele vysunuta blíže k účastníkům, lze plně využít výhod přípojek ADSL2+ a VDSL2.

## Slide 12: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová média v přístupová telekomunikační síť
  V případě čistě metalického řešení přístupové sítě FTTEx, kde jsou přípojky na straně poskytovatele zakončeny v blízkosti hlavního rozvodu ústředny, lze využít přípojky ADSL, SHDSL a na omezenou vzdálenost též ADSL2+ a VDSL2. Jsou uvedeny příklady vzdáleností a přenosových rychlostí (sestupně/vzestupně).
Rychlosti a dosahy jsou pouze orientační. Záleží na vlastnostech konkrétního přenosového prostředí.

## Slide 13: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Koncepce digitálních účastnických přípojek – DSL
  Přenosové rychlosti poskytované modemy až do řady V.90/V.92 byly vzhledem k rostoucím potřebám koncových účastníků nedostatečné.
  Metalická infrastruktura disponuje relativně dostatečně širokým kmitočtovým pásmem a vhodnými dalšími přenosovými parametry (přijatelný útlum) => disponuje nevyužitým potenciálem, který je možno zužitkovat pro realizaci datových přenosů.
  Pro využití tohoto potenciálu, je nutné na oba konce metalického vedení (u účastníka i poskytovatele připojení) instalovat speciální přenosové zařízení.
  Digitální přenosové systémy, které jsou instalovány na účastnická přípojná vedení, se obecně označují DSL (Digital Subscriber Line). Společným znakem těchto systémů je relativně vysoká přenosová rychlost řádově jednotky až desítky Mbit/s. Mají za úkol efektivněji využít potenciál symetrických párů v místních kabelech (původních telefonních vedení).

## Slide 14: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Koncepce digitálních účastnických přípojek
  Podle způsobu obsazení využívaného kmitočtového pásma, je možné provést základní rozdělení DSL přípojek:
    Přípojky s přenosem v základním pásmu (HDSL, SDSL, SHDSL) – tyto typy přípojek využívají kmitočtové pásmo včetně původního telefonního kanálu. Není tedy u těchto přípojek možná koexistence se službou analogového přenosu hovorového signálu nebo přípojkou euroISDN2.
    Přípojky s přenosem v kmitočtově přeloženém pásmu (generace ADSL a VDSL) je možné instalovat na účastnické vedení, na kterém je již provozována jiná služba využívající základní kmitočtové pásmo (analogová telefonní přípojka, euroISDN2).
  Vzhledem k existenci několika typů DSL přípojek, se také hromadně označují zkratkou xDSL, kde písmenko „x“ je zástupným znakem pro konkrétní technologii.

## Slide 15: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přehled systémů xDSL
xDSL |  | Doporučení ITU-T | frekvenční pásmo [kHz] | vzestupně Vp [Mbit/s] | sestupně Vp Mbit/s] | dosah [km] | použití
symetrické | IDSL | G.961 | 80 | 0,128 | 0,128 | cca 7 | videokonference, přístup na Internet
 | HDSL | G.991.1 | až 292 | 2,3 | 2,3 | 3 (2 páry) 5 (3 páry) | přenos E1, propojení LAN
 | SHDSL | G.991.2 | až 770 | 2,3 | 2,3 | 3 (1 pár) | přenos E1, propojení LAN
 | SHDSL.bis | G.991.2 verze II. | až 1 400 | 4x 5,69 | 4x 5,69 | 3 (až 4 pár) | přenos E1, propojení LAN
asymetrické | ADSL | G.992.1 | 1,104 | 1 | 8 | ž 8 | hovor, přístup na Internet
 | ADSL2 | G.992.3 | 1,104 | 1 | 11 | až 8 | hovor, přístup na Internet
 | ADSL2+ | G.992.5 | 2,208 | 1 | 25 | do cca 3 | hovor, přístup na Internet
 | VDSL | G.993.1 | až 12 000 | 6,4/26 | 52/26 | do 1,5 | multimediální přístup na Internet, HDTV
 | VDSL2 | G.993.2 | až 30 000 | 140 | 200 | do 1,5 | multimediální přístup na Internet, HDTV

## Slide 16: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka IDSL – ISDN Digital Subscriber Line
  Označována také jako 0. verze xDSL.
  Principiálně vychází ze základní přípojky ISDN (BRA-ISDN) – dosahuje stejných přenosových parametrů:
    Přenosová rychlost je rovna 2 x 64 kbit/s + 16 kbit/s (+16 kbit/s služební informace) = 160 kbit/s.
    Linkový kód 2B1Q => modulační rychlost 80 kBd.
    Obousměrný přenos po jednom páru – vidlice a potlačení ozvěn (EC)
  Využití IDSL – pro vytvoření pevného datového okruhu – datový spoj není zakončen na spojovacím poli ústředny.
  Přibližný dosah až 7 km prostřednictvím metalického symetrického páru.

## Slide 17: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka HDSL – High bit rate Digital Subscriber Line
  Přípojka HDSL je koncipována pro přenos datového toku E1 (například od pobočkové ústředny).
  Přenosové parametry:
    Obousměrný přenos – vidlice a potlačení ozvěn (EC).
    Přenos po více párech s linkovým kódem 2B1Q (první verze s HDB3).
    2 symetrické páry s přenosovou rychlostí na pár 1168 kbit/s.
    3 symetrické páry s přenosovou rychlostí na pár 784 kbit/s.
    Dosah 3 až 5 km (dle počtu párů).
HDSL modem Alcatel A1512 PL-2

## Slide 18: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka SHDSL – Single pair High speed Digital Subscriber Line
  Digitální účastnická přípojka se symetrickými přenosovými rychlostmi.
  Koncepčně je nástupcem HDSL (standardizována v roce 2001).
  Je koncipována i s ohledem na přenosové parametry SDH.
  Přenosové parametry SHDSL:
    Primárně využívá jeden metalický symetrický pár.
    Přenosovou rychlost je možné adaptivně nastavit dle skutečných podmínek přenosu v intervalu od 192 kbit/s do 2312 kbit/s.
    Překlenutelná vzdálenosti do 3 km.
    Přenos je realizován v základním pásmu (bez koexistující služby euroISND2 nebo analogové telefonie).

## Slide 19: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka SHDSL – Single pair High speed Digital Subscriber Line
  Přenosové parametry:
    Obousměrný datový přenos s potlačením ozvěn (EC).
    Použita 16 stavová modulace PAM.
  U přípojky SHDSL je možné realizovat datový přenos s využitím dvou paralelních vedení. Jedna se o tzv. inverzní multiplexing. Možnost využití dvou párů (obecně více párů) dovoluje navýšit přenosovou rychlost, nebo při zachování stejné hodnoty přenosové rychlosti zvýšit dosah.
  Koncepce SHDSL počítá s možností přenášet virtuální kontejner VC-12 hierarchie SDH, který vyžaduje přenosovou rychlost 2240 kbit/s. SHDSL je také schopna pracovat synchronně s taktem sítě SDH.

## Slide 20: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Možné využití přípojky SHDSL
  Využití SHDSL pro realizaci pevného telekomunikačního okruhu.
  Využití SHDSL v klasické koncepci přístupového systému k poskytovateli připojení.

## Slide 21: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhá generace přípojky SHDSL.bis
  Standardizována v roce 2005.
  Vylepšení oproti první generaci SHDSL:
    Paralelní datové přenosy – větší počet vedení (až 4 symetrické páry).
    Vyšší přenosová rychlost – vyšší počet stavů modulace a nové modulační schéma:
      Pro modulaci PAM o 16 stavech rychlost až 3 848 kbit/s.
      Pro modulaci PAM o 32 stavech rychlost až 5 696 kbit/s.
    Více vzájemně nezávislých virtuálních spojení nad společnou fyzickou vrstvou.
    Dynamické změny přenosové rychlosti mezi jednotlivými typy virtuálních spojení nad fyzickou vrstvou.
    Nové úsporné režimy – snížení úrovně vysílaného výkonu, šetřeni elektrické energie.
    Nové procesy pro rychlé znovuobnovení spojení při jeho ztrátě.
    Nové efektivnější postupy pro zapouzdření přenášených uživatelských dat.

## Slide 22: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhá generace přípojky SHDSL.bis
  Každý z uvedených způsobů zvýšení přenosové rychlosti má však i svá negativa. Při rozšiřování šířky frekvenčního pásma vzrůstá i měrný útlum na vyšších frekvencích a tedy výhody rozšíření jsou využitelné pouze pro kratší délky metalického vedení. Navíc rozšíření šířky frekvenčního pásma může způsobit problémy se spektrální kompatibilitou v metalické přístupové síti. Použití většího počtu stavů modulace vyžaduje vyšší poměr signálu k šumu pro zachování požadované chybovosti přenosu.
  Možné využití druhé generace SHDSL.bis s paralelním přenosem přes 4 metalická vedení (tzv. inverzní multiplexing).

## Slide 23: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
  Zkratkou ADSL se označuje první generace přípojky.
  Přenosové rychlosti jsou asymetrické s tím, že rychlost v sestupném směru od poskytovatele k účastníkovi (downstream, downlink) je vyšší než ve vzestupném směru od účastníka k poskytovateli (upstream, uplink).
  Maximální přenosové rychlosti:
    směr downstream až 8 Mbit/s,
    směr upstream až 1 Mbit/s.
  Skutečně používaná přenosová rychlost však závisí na konkrétních parametrech vedení a podmínkách rušení.
  Použití přípojky ADSL – s ohledem na asymetrii přenosových rychlostí je přípojka předurčena pro privátní účastníky.

## Slide 24: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
  Přenos dat přípojkou ADSL:
    Realizuje se v přeloženém pásmu.
    Možnost koexistence s původní službou – dvě varianty ADSL:
      ADSL over POTS, ITU-T G.992.1 Annex A, upstream od 25 kHz do 138 kHz, downstream od 138 kHz do 1,104 MHz.
      ADSL over ISDN, ITU-T G.992.1 Annex B, upstream od 138 kHz do 276 kHz, downstream od 276 kHz do 1,104 MHz.
    Modulace diskrétní multitónová (DMT, Discrete Multi-Tone) – využívá se 256 subkanálů s šířkou 4,3125 kHz a s modulací QAM.
    Obousměrný datový přenos se vytváří pomocí kmitočtového dělení (FDM) nebo potlačením ozvěn (EC).
    Kmitočtová pásma koexistující služby a služby ADSL se oddělují pasivním filtrem (splitter).

## Slide 25: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
  Pro přenos datových toků v obou směrech na jednom vedení se používá jedna z těchto metod:
    Metoda frekvenčního dělení FDM (dělící kmitočet mezi pásmy je 276 kHz).
    Metoda potlačení ozvěny EC.
  Metoda FDM sice disponuje užším sestupným pásmem, ale je výhodnější pro delší přípojky a více obsazené kabely z hlediska přeslechů. Díky frekvenčnímu dělení je redukován vliv přeslechu na blízkém konci (NEXT), a proto je většinou provozovateli preferována.
FDM
EC

## Slide 26: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
  Přenosové rychlosti přípojky ADSL byly dimenzovány s ohledem na původně plánovanou strategickou službu, kterou mělo být video na přání (Video on Demand) – přenos digitalizovaných videosignálů.
  V první fázi byly přípojky ADSL využívány zejména pro přístup k celosvětové síti Internet a s tím spojenými službami.
  Vývoj páteřní a přístupové síťové infrastruktury operátorů umožnily v poslední době poskytovat původně plánovanou distribuci videosignálu a služby IPTV (distribuce digitálního televizního signálu pomocí protokolu IP).
  V ČR je stanoveno dominantním operátorem, že se výhradně bude využívat přípojka ADSL over ISDN s kmitočtovým dělením FDM.

## Slide 27: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka ADSL – struktura přípojky
  Koncová zařízení (modem/routery):
    ATU-R (Remote) – strana koncového uživatele.
    ATU-C (Central Office) – strana poskytovatele připojení.
  DSLAM (DSL Access Multiplexor) – strana poskytovatele připojení obsahuje ATU-C , soustřeďuje toky dat koncových uživatelů z dané oblasti.
  Splitter – kmitočtové oddělení služeb a impedanční přizpůsobení vedení.

## Slide 28: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka ADSL2 – druhá generace přípojky ADSL
  Cílem ADSL2 je zvýšit přenosovou rychlost a překlenutelnou vzdálenost.
  Vlastnosti a inovace ADSL2:
    Kmitočtová pásma a modulační principy jsou stejné jako u první generace.
    Přenosové rychlosti downstream až 11 Mbit/s a upstream až 1 Mbit/s.
    Navýšení rychlosti je docíleno optimalizací skladby datového rámce ADSL – s redukcí služební informace.
    Podpora pro paralelní přenos prostřednictvím více vedení (tzv. inverzní multiplexing).
    Varianta s kmitočtovým pásmem upstreamu do 276 kHz pro ADSL over POTS a dosažení až 3,6 Mbit/s – pseudo-symetrycké aplikace.
    Varianta s označením RE-ADSL over POTS (Reach Extended) – omezení NEXT.
    Zavedení úsporných režimů (nižší vysílací výkon, nižší přenosová rychlost, uspání modemu,...) – návrat na původní úroveň výkonu do 3 s.
    Možnost změny přenosové rychlosti za provozu SRA (Seamless Rate Adaptation).

## Slide 29: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka ADSL2+ – druhá rozšířená generace přípojky
  Vylepšená asymetrická digitální účastnická přípojka druhé generace.
  Hlavním vylepšením je rozšíření využívaného kmitočtového pásma pro směr downstream až do kmitočtu 2,208 MHz.
  Adekvátně je navýšena přenosová rychlost downstream až 25 Mbit/s.
  Modulační principy jsou stejné jako u první a druhé generace ADSL.
  Zvětšen počet subkanálů na 512 (z původních 256).
  Stejná struktura přípojky.
  Dnešní ADSL modemy a účastnické multiplexory DSLAM jsou zpětně kompatibilní, takže vedle druhé generace podporují i první generaci ADSL. Režim ADSL/ADSL2/ADSL2+ se nastaví při navazování spojení.
  Přípojky ADSL2+ dokáží uspokojit požadavky běžných uživatelů Internetu a zajistit distribuci digitální televize IPTV ve standardní kvalitě.

## Slide 30: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL – Very-high-speed Digital Subscriber Line
  Vznik VDSL byl podpořen rostoucími nároky na přenosové rychlosti.
  Pro VDSL se předpokládá koncepce hybridní přístupové sítě FTTx.
  Přenosové parametry:
    Využívá se kmitočtové pásmo až do 12 MHz.
    Adekvátně dochází ke zkrácení účastnického vedení na 0,3 až 1 km.
    Dosažitelné přenosové rychlosti:
      symetrická varianta VDSL – směr upstream i downstream až 26 Mbit/s,
      nesymetrická varianta VDSL – směr upstream až 6,4 Mbit/s, směr downstream až 52 Mbit/s.
    Kmitočtové plány:
      plán A označovaný jako plán „998“ (vhodnější pro asymetrické aplikace).
      plán B označovaný jako plán „997“ (vhodnější pro symetrické aplikace).

## Slide 31: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL – Very-high-speed Digital Subscriber Line
  Možné modulační principy:
    MCM (Multi-Carrier Modulation) – modulace s více nosnými, tj. modulace DMT standardizovaná a ověřená u ADSL (využívá se 4096 subkanálů).
    SCM (Single-Carrier Modulation) – modulace s jednou nosnou QAM (myšleno v rámci jednoho pásma 1D,1U viz. dále).
  Pro obousměrný datový přenos se využívá výhradně frekvenční dělení (FDM), s ohledem na příznivější potlačení přeslechů.
  U přípojky VDSL se počítá s možnou koexistencí služeb analogové telefonie, euroISDN2 nebo přípojek ADSL/ADSL2+.

## Slide 32: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – druhá generace VDSL
  Navazuje na první generaci VDSL.
  Cílem návrhu VDSL2 bylo dosažení přenosové rychlosti 50 až 100 Mbit/s v obou směrech přenosu.
  Aplikace:
    Multimediální přístup na síť Internet .
    Distribuce digitálního televizního signálu s vysokým rozlišením (HDTV).
    Přenos multiplexních jednotek SDH (až VC-3 o 48,960 Mbit/s).
  Přípojka VDSL2 převzala od první generace VDSL a od ADSL2/2+ vše co se praxí osvědčilo:
    Změna přenosové rychlosti za provozu SRA.
    Řízení vysílacího výkonu pro redukci přeslechů do okolních párů (úsporné režimy).

## Slide 33: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – druhá generace VDSL
  Přenosové parametry:
    VDSL2 připouští, oproti původní specifikaci VDSL, již jen jedinou modulační metodu – konkrétně DMT s šířkou subkanálů 4,3125 kHz.
    Maximální počet subkanálů modulace DMT je 4096.
    Pro oddělení směrů přenosu se využívá pouze kmitočtové dělení FDM.
    VDSL2 má více variant (VDSL2 profilů) tak, aby bylo možné plnit různorodé přenosové požadavky. Horní mezní kmitočty jednotlivých profilů jsou 8, 12, 17 a 30 MHz.
    Při rozšíření do 30 MHz se však zdvojnásobuje šířka subkanálů na 8,625 kHz tak, aby se zachoval maximální počet subkanálů 4096.

## Slide 34: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – profily
  Bylo zmíněno, že navýšení přenosových rychlostí se docílilo rozšířením využívaného kmitočtového pásma.
  Rozšíření pásma však snižuje maximální délku účastnického vedení, protože dochází k nárůstu útlumu metalické přenosové cesty na vyšších kmitočtech.
  Proto se s ohledem na rozdílnosti v přístupových sítích jednotlivých regionů (Severní Amerika, Evropa, Japonsko) a na nutnost realizovat datové přenosy různých služeb, u přípojky VDSL2 stanovila různá šířka využívaného kmitočtové pásma tzv. profil VDSL2 (8, 12, 17 a 30 MHz).
  Jednotlivé profily se odlišují horním mezním kmitočtem, šířkou subkanálu a maximálním celkovým výkonem vysílaného signálu.

## Slide 35: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – profily
  Společné parametry profilů přípojky VDSL2 pro Evropu.
  Parametr MBDC (Minimum Bidirectional Net Data Rate) představuje minimální hodnotu přenosové rychlosti, která je definována jakou součet přenosových rychlostí v obou směrech.
Profil | Max. výkon ve směru downstream [dBm] | Max. výkon ve směru upstream [dBm] | Šířka subkanálu [kHz] | MBDC [Mbit/s]
8a | +17,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8b | +20,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8c | +11,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8d | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
12a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
12b | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
17a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 100
30a | +14,5 | +14,5 | 8,625 | 200

## Slide 36: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – kmitočtové plány
  Přípojka VDSL2 musí umožnit poskytovat služby, které vyžadují nejen asymetrické ale i symetrické datové přenosy.
  Proto je nutné profily VDSL2 ještě dále rozdělit na menší části (kmitočtová subpásma) a tyto subpásma vzájemně postupně střídat tak, aby bylo docíleno požadovaných rychlostí datových přenosů v obou směrech, při zohlednění rostoucího útlumu přenosové cesty.
  Způsob střídání a šířku jednotlivých kmitočtových subpásem určuje takzvaný kmitočtový plán.
  Subpásma pro sestupný směr přenosu (downstream) se označují a číslují jako: D1, D2, D3, D4.
  Subpásma pro vzestupný směr přenosu (upstream) se označují a číslují jako: US0, US1, US2, US3, US4.

## Slide 37: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – kmitočtové plány
  Konkrétní kmitočtové plány jsou definovány v jednotlivých přílohách doporučení VDSL2.
  Obecně kmitočtové plány VDSL2 vycházejí z první generace VDSL (plán 997 nebo 998).
  Kmitočtový plán 997 je obecně vhodnější pro využití v případě, že provozované aplikace vyžadují symetrické přenosové rychlosti v obou směrech (tedy například pro malé a střední firmy).
  Kmitočtový plán 998 je vhodný, pokud přenosová rychlost ve směru downstream má být vyšší než ve směru opačném (privátní zákazníci).
  Pro světové regiony jsou stanoveny následující:
    Pro oblast Severní Ameriky – plán 998.
    Pro oblast Evropy – plán 997 i 998.
    Pro oblast Japonska – plán 998.

## Slide 38: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – výkonové masky
  Dosud jsme definovaly profily přípojky VDSL2 a princip jemnějšího dělení využívaného kmitočtového pásma.
  Profil přípojky VDSL2 určuje celkový maximální výkon, jakým může koncové zařízení vysílat v celém využívaném kmitočtovém pásmu.
  Konkrétní rozložení výkonu na jednotlivých kmitočtech určuje maska spektrální výkonové hustoty (PSD, Power Spectral Density).
  Měnit úroveň vysílacího výkonu ve využívaném kmitočtovém pásmu je nutné pro zajištění možné instalace více typů DSL přípojek v jednom svazku metalického kabelu.
  Například snížením vysílacího výkonu u VDSL2 v kmitočtovém pásmu do 2,208 MHz zajistíme možné souběžné využití přípojky ADSL2+.
  Koordinací ve využívání kmitočtového pásma se například budou minimalizovat vzájemné přeslechy NEXT či FEXT.

## Slide 39: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – výkonové masky
  Masek spektrální výkonové hustoty je pro oba kmitočtové plány velké množství.
  Jako příklad si uvedeme dvě masky PSD tak, jak je určil dominantní telekomunikační operátor v ČR pro použití ve své přístupové síti:
  Obě masky PSD využívají pro přenos uživatelských dat i upstream pásmo označené jako US0. Volba těchto masek zajišťuje vhodné vlastnosti v kombinaci s již instalovanými přípojkami ADSL/ADSL2+. Přípojky totiž využívají stejná kmitočtová pásma pro stejné směry přenosu, čímž dochází k eliminaci přeslechů typu NEXT.
Krátké jméno | Dlouhé jméno | Horní mezní kmitočet pro upstream nebo downstream [kHz]
B8-6 | 997-M2x-B | 12000
B8-12 | 998ADE17-M2x-B | 17664

## Slide 40: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – příklad kmitočtového plánu
  Obrázek ilustruje způsob využívání kmitočtového pásma přípojky ADSL2+ over ISDN a přípojky VDSL2 pracující v pásmu do 17 MHz s kmitočtovým plánem 998ADE17.

## Slide 41: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – příklad výkonové masky
  Maska PSD 998ADE17-M2x-B s vyznačenými směry přenosu.

## Slide 42: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – kmitočtové plány 997
  S využitím symetrických datových přenosů (např. videokonference) se počítá především u malých a středních firem, jejichž zaměstnanci potřebují data ze sítě Internet nejen stahovat, ale i rychle odesílat.
  Pro symetrické datové přenosy je určen základní kmitočtový plán 997. Tento plán je dále podrobněji dělen:
    997 – základní kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr převzatý od přípojky VDSL,
    997E – kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr prodloužený do 17 MHz respektive do 30 MHz,
    HPE – speciální kmitočtový plán pro přípojky pracující mezi 7,05 MHz a 30 MHz (profily 17a, 30a).

## Slide 43: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – kmitočtové plány 997
  Příklad parametrů kmitočtového plánu 997E pro jednotlivé profily přípojky VDSL2 v Evropě.

## Slide 44: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – kmitočtové plány 998
  Datové přenosy s asymetrickými rychlostmi se předpokládají spíše u domácích účastníků, kdy je přenosová rychlost ve směru downstream podstatně vyšší než přenosová rychlost v opačném směru.
  S ohledem na počet subpásem pro směr upstream, by však měla přípojka VDSL2 i v asymetrickém režimu dosahovat vyšších přenosových rychlostí, než je tomu u starší přípojky ADSL.
  Základní kmitočtový plán 998 se dále dělí:
    998 – základní kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr převzatý od první generace přípojky VDSL,
    998E – kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr prodloužený do 17 MHz respektive do 30 MHz,
    998ADE – kmitočtový plán určený pro datové přenosy s výrazně asymetrickými rychlostmi.

## Slide 45: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přípojka VDSL2 – kmitočtové plány 998
  Příklad parametrů kmitočtového plánu 998ADE pro jednotlivé profily přípojky VDSL2 v Evropě.

## Slide 46: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Koncová zařízení xDSL
Na světě existuje několik výrobců koncových zařízení xDSL (Asus, Netgear, ZyXEL, D-link,... ).
Výrobců chipsetů je ale v podstatě méně (Broadcom, Infeon, Ikanos).
Z uvedeného vyplývá, že jednotlivá koncová zařízení se budou spíše odlišovat vzhledem než implementovanými funkcionalitami.
Pro poskytování služeb koncovému zákazníkovi má dnešní průměrné koncové zařízení xDSL obvykle implementováno:
  čtyř portový ethernetový přepínač technologie 100/1000Base-T/Tx,
  bezdrátové rozhraní standardu IEEE 802.11 a/b/g/h/n/ac, tedy technologii obchodně označenou zkratkou WiFi s implementovanou technikou vícecestného přenosu MIMO (Multiple Input Multiple-Output).
  případně USB port pro připojení USB flash paměti nebo tiskárny.

## Slide 47: Moderní účastnické přípojky xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Koncová zařízení xDSL
Programové vybavení většinou zahrnuje:
  možnost konfigurace protokolem HTTP/HTTPS,
  integrovaný firewall se stavovou inspekcí paketů,
  SW klienty pro sítě typu peer-to-peer,
  klienty pro realizaci privátních sítí VPN (technologií SSL/TSL nebo IPsec).

## Slide 48
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU