## Slide 1
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální hierarchie
  Smyslem digitálních hierarchií je efektivnější (vícenásobné) využití dálkových telekomunikačních spojů pro přenos digitálních datových toků.
  Plesiochronní digitální hierarchie je nejstarší telekomunikační hierarchií a definuje systém signálů vyšších řádů (vyšších přenosových rychlostí) tak, aby více sdružených signálů nižších řádů bylo možné transportovat přes společnou přenosovou cestu.
  Na přijímací straně se provádějí inverzní operace (demultiplexace) k operacím na vysílací straně (multipexace) tak, aby se z vysokorychlostního signálu získaly dílčí digitální datové toky. Využívají se principy TDM.
  Základním způsobem zpracování uživatelského analogového hovorového signálu je Pulsně kódová modulace (PCM). Produktem PCM je digitální datový tok s přenosovou rychlostí 64 kbit/s.

## Slide 3: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  PDH sdružuje vždy 4 signály nižšího řádu (nižší přenosové rychlosti) do signálu vyššího řádu (vyšší přenosové rychlosti).
  Sdružování se provádí bez pevné časové vazby bitového toku signálu nižšího řádu oproti signálu vyššího řádu – asynchronní sdružování.
  V telekomunikační síti je u PDH tedy asynchronní (plesiochronní) vztah mezi časovými základnami jednotlivých síťových uzlů.
  Sdružování signálů je volné a přenosová rychlost signálu vyššího řádu je vyšší než přesně 4 násobek přenosové rychlosti signálů nižších řádů.
  PDH díky plesiochronnosti má omezený počet řádů a díky volnému prokládání problematické vydělování datových toků.
  Celosvětově není PDH standardizováno prostřednictvím doporučení.
  Není standardizována ani správa a dohled nad PDH telekomunikační sítí.

## Slide 4: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie
  Obvykle využívá datový rámec PCM 30/32 (varianty PCM 30, PCM 31,...).
  Sdružuje 30 nebo 31 digitalizovaných hovorových signálů.
  Může přenášet i signalizaci k hovorovým kanálům.

## Slide 5: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
  Postupem doby se zvyšovaly nároky na požadovanou přenosovou kapacitu.
  Důsledkem byla potřeba dále navyšovat přenosové rychlosti na dálkových datových spojích.
  U hierarchie PDH je standardizováno celkem 5 hierarchických řádů (stupňů).
  Signály pro jednotlivé řády se označují E1, E2, E3, E4 a E5.
  Definovaný 5. řád PDH se však v praxi neuplatnil.
  Při procesu sdružování je nutné kompenzovat (vyrovnávat) odchylky v přenosových rychlostech signálů nižšího řádu – pro vyrovnávání se používá metoda kladného stuffingu.

## Slide 6: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší stupně hierarchie PDH – vyrovnávání přenosových rychlostí

## Slide 7: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší stupně hierarchie PDH – schéma řádů

## Slide 8: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
  Předchozí obrázek zobrazuje základní parametry hierarchie PDH. Pro Evropu je standardizováno:
    Signál 1. řádu PDH (signál E1) o přenosové rychlosti 2 048 kbit/s je schopen přenášet 30 hovorových signálů (30 KI) a přidruženou signalizaci CAS.
    Signál 2. řádu PDH (signál E2) o přenosové rychlosti 8 448 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 1. řádu PDH. Je schopen přenášet 120 hovorových signálů (120 KI).
    Signál 3. řádu PDH (signál E3) o přenosové rychlosti 34 368 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 2. řádu PDH. Je schopen přenášet 480 hovorových signálů (480 KI).
    Signál 4. řádu PDH (signál E4) o přenosové rychlosti 139 264 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 3. řádu PDH. Je schopen přenášet 1920 hovorových signálů (1920 KI).
    Signál 5. řádu PDH (signál E5) o přenosové rychlosti 564 992 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 4. řádu PDH. Je dimenzován na 7680 hovorových signálů (7680 KI).
  Obrázek také zobrazuje základní parametry PDH pro region USA a region Japonska. Zároveň jsou naznačeny i možnosti sdružování mezi regiony.

## Slide 9: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie – rámec 2. řádu PDH
  Základní doporučení pro formát rámce E2 je ITU-T G.742.
  Zvykem je zapisovat strukturu rámce do tabulky, přičemž bity se vysílají postupně po řádcích zleva doprava – začíná se desetibitovou skupinou rámcového souběhu FAS a končí se posledním bitem vpravo dole.
  V rámci signálu E2 jsou, v poli pro přenos uživatelské informace, přesně definována bitová místa, ve kterých se mohou přenášet buď bity s uživatelskou informací nebo výplňové bity (kladný stuffing).
  V místě datového rámce, ve kterém se přenášejí služební informace (tzv. záhlaví datového rámce), jsou bitové pozice pro řídící bity stuffingu. Hodnota řídícího bitu stuffingu určuje, zda se na pozici pro stuffing přenáší uživatelská informace nebo je pozice obsazena výplňovým bitem.
  Pro zajištění bezchybnosti v příjmu informace o tom, zda kladný stuffing byl nebo nebyl použit, se řídící bity celkem 3x v záhlaví opakují.

## Slide 10: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Struktura rámce signálu 2. řádu PDH
t = 0 s | 1. bit | 2. bit | 3. bit | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  | 212. bit | 
1. řádek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | N |  |  |  | 
2. řádek | C1 | C2 | C3 | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. řádek | C1 | C2 | C3 | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. řádek | C1 | C2 | C3 | C4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  |  |  |  |  |  | 848 bit, t=100,3788s
 | data signálů nižšího řádu E1 – volné bitové prokládání cyklicky E1 č. 1, E1 č. 2, E1 č. 3, E1 č. 4, E1 č. 1, E1 č. 2,...
 | synchroskupina rámcového souběhu E2 (FAS) + služební bit S + bit bit N pro národní použití
 | řídící bity kladného stuffingu, opakují se 3x pro každý sdružovaný tok nižšího řádu
 | bitové pozice pro přenos uživatelské informace nebo výplňových bitů (stuffing), zvlášť pro každý sdružovaný datový tok
Pokud mají řídící bity stuffingu hodnotu rovnu log. 1 (např. všechny bity C1 = 1), příslušná bitová pozice (bit S1) je obsazena výplňovým bitem, který nenese uživatelskou informaci. Pokud je hodnota řídícího bitu rovna log. 0, pozice Sx nese bit s uživatelskou informací.
Je vidět, že rámec E2 není schopen pojmout 4 celé rámce E1.
Úvaha při návrhu byla – kratší rámec (méně bitů) => rychlejší čas přenosu => v případě ztráty rámcového souběhu na E2 (nenalezení FAS) se možná tento chybový stav podaří rychle odstranit, aniž by si toho sdružené signály E1 „všimly“.

## Slide 11: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie – formát signálů E3 a E4
  Z rámcové struktury E2 vyplývá několik poznatků:
  Doba trvání rámce signálu E2 dle doporučení ITU-T G.742 (pokud je v rámci NE2 = 848 bitů a přenosová rychlost je VE2 = 8,8448 kbit/s):
  Maximální počet bitů Ns1 příspěvkového signálu E1 (počet bitů NE1 = 256, délka rámce TE1= 125 s) v rámci E2 je:

## Slide 12: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie – formát signálů E3 a E4
  Z rámcové struktury E2 vyplývá několik poznatků:
  Maximální přenosová rychlost signálu E1 v datovém rámci E2 při využití všech 206 bitů, tedy bez provedeného vyrovnání rychlostí je:
  Minimální přenosová rychlost signálu E1 v datovém rámci E2 při nevyužití všech 206 bitů, tedy s provedeným vyrovnáním rychlostí je:

## Slide 13: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie – formát signálů E3 a E4
  Signály E3 a E4 mají podle doporučení (ITU-T G.751) obdobnou strukturu formátu datového rámce jako má signál E2, a to včetně posloupnosti FAS.
  Odlišností je pouze počet bitů pro přenos uživatelské informace (signálů nižšího řádu) v jednom řádku v tabulkovém zápisu:
    signál E2 má v jednom řádku 212 bitů,
    signál E3 má v jednom řádku 384 bitů.
    signál E4 má v jednom řádku 488 bitů.
  V datovém rámci E3 a E4 se využívá i stejný princip kladného stuffingu, včetně řídících bitů.

## Slide 14: Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vyšší řády plesiochronní digitální hierarchie
  Standardizováno je PDH až do 5. řádu.
  Poslední řád však v praxi nebyl využit.
  Hierarchie PDH dostatečně neřeší problémy se synchronizací jednotlivých síťových uzlů.
  Samotná metoda stuffingu je neefektivní pro korekci odchylek.
  Z poznatků o PDH vyplynula nutnost vzniku kompletně nové hierarchie.
  Řešení v následnické Synchronní digitální hierarchii (SDH).

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU