## Slide 1
Záhlaví modulů SDH
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní digitální hierarchie
  SDH je přenosový systém pro oblast telekomunikací.
  První standard technologie byl přijat mezinárodní standardizační organizací ITU-T v 80. letech 20. století.
  SDH je chápána jako nástupce starší hierarchie PDH.
  Hlavními přínosy nové hierarchie jsou:
    řízené sdružování příspěvkových signálů nižších řádů,
    řešená synchronizace vnitřních hodin jednotlivých síťových zařízení,
    relativně vysoké přenosové rychlosti až do desítek Gbit/s,
    vytvořený komplexní systém správy a dohledu (síť TMN),
    univerzálnost ve smyslu schopnosti přenášet data různých telekomunikačních služeb a komunikačních protokolů.

## Slide 3: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Multiplexní schéma předepisuje postup a procesy při zpracování uživatelských signálů do formátu vhodného k přenosu v síti SDH.
  Zjednodušené multiplexní schéma zobrazuje zpracovávání signálů evropské hierarchie PDH E1, E3 a E4 do výsledného signálu STM-1.
Operace:
mapování
zařazování
sdružování (multiplexace)
E3
34 Mbit/s
E4
140 Mbit/s
signály PDH
C-12
C-3
C-4
VC-12
VC-4
POH
POH
TU-3
P
T
R
TU-12
P
T
R
TUG-3
TUG-2
3x
AU-4
AUG-1
7x
3x
STM-1
VC-3
POH
1x
SOH
E1
2 Mbit/s
1x
P
T
R
signály SDH
1x

## Slide 4: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Modul STM - 1
  Modul STM-1 má pevnou délku v trvání 125 µs, což je vzorkovací kmitočet použitý při digitalizaci lidského hlasu, délka trvání základního rámce PCM 30/32 a obecně základní veličina v síti SDH.
  Modul STM-1 se skládá z několika částí:
    informační pole o rozměrech 261x 9 B,
    záhlaví opakovací sekce RSOH (Regenerator Section Overhead),
    záhlaví multiplexní sekce MSOH (Multiplex Section Overhead),
    ukazatel PTR.
  Vysílání se děje postupně z horního levého rohu do pravého spodního rohu. Nejprve se tedy odvysílá část prvních 9 B záhlaví RSOH, následně pak 261 B uživatelských signálů. Poté opět 9 B záhlaví RSOH z 2. řádku a následně opět 261 B uživatelských dat. A tak dále.

## Slide 5: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Modul STM - 1
  Maticové zobrazení modulu STM-1
123456789
AU ukazatel (PTR)
záhlaví
multiplexní sekce (MSOH)
informací pole STM-1
t = 125 s
t = 0 s
řádek
záhlaví
opakovací sekce (RSOH)
270 bajtů (sloupců)
261 bajtů (sloupců)
9 bajtů (sloupců)

## Slide 6: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Záhlaví modulu STM-1
  Bajty záhlaví SOH zabezpečují:
    rámcovou synchronizaci modulu STM-N (synchroskupina FAS),
    sledování kvality přenosu jednotlivými opakovacími úseky,
    sledování kvality přenosu jednotlivými multiplexními sekcemi ,
    zajištění komunikace mezi síťovými prvky SDH při převedení datového provozu (přepnutí) na záložní cestu po výskytu poruchy na cestě pracovní a zajištění komunikace při zpětném přepínání ze záložní cesty po odstranění poruchy,
    vytvářejí datové spoje pro služební hovorovou i datovou komunikaci obsluhy síťových zařízení SDH.

## Slide 7: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Záhlaví SOH modulu STM-1
  Konkrétní rozmístění jednotlivých bajtů v záhlaví SOH modulu STM-1.
  V záhlaví SOH existují bajtové pozice, které nenesou služební informace (prázdná místa na obrázku). Tato bajtová výplň je z důvodu kompatibility STM-1 a STM-0 (STS-1 sítě SONET).
Bajt\Bajt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  |  |  |  |  | 
1. | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | J0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | B1 |  |  | E1 |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  | informační pole |  |  |  |  |  | 
4. | H1 |  |  | H2 |  |  | H3 | H3 | H3 | STM-1 |  |  |  |  |  | 
5. | B2 | B2 | B2 | K1 |  |  | K2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | D4 |  |  | D5 |  |  | D6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | D7 |  |  | D8 |  |  | D9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. | D10 |  |  | D11 |  |  | D12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. | S1 |  |  |  |  | M1 | E2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RSOH
MSOH
PTR

## Slide 8: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Záhlaví modulu STM-1
  Význam jednotlivých bajtů v záhlaví STM-1 je následující:
    A1, A2 – synchroskupina rámcového souběhu (FAS),
    B1, B2 – bajty pro kontrolu chybovosti při přenosu modulu STM-1,
    D1 až D12 – datový komunikační kanál pro vzájemnou služební komunikaci obsluhy síťových prvků (celková přenosová rychlosti pro opakovací sekci je 192 kbit/s a pro multiplexní sekci 576 kbit/s),
    E1, E2 – kanály pro přenos digitalizovaných hovorových signálů pro vzájemnou služební komunikaci obsluhy síťových prvků,
    F1 – přenášená data tímto kanálem jsou určena pro potřeby provozovatele sítě SDH (mohou přenášet data nebo digitalizovaný hovor – obdoba bajtů E a D),
    K1, K2 – signalizace pro potřeby zajištění komunikace při převedení datového provozu (přepnutí) na záložní cestu po výskytu poruchy na cestě pracovní a přepínání zpět.
    S1 – informace o kvalitě synchronizačního signálu (zařízení SDH se vzájemně informují, jak přesné mají své taktovací obvody),
    M1 – zpětné signály ztráty kvality protějšímu síťovému prvku (datový kanál pro vysílání informací protějšímu síťovému prvku o kvalitě a parametrech signálu, který od něho přijímáme)
    J0 – identifikátor přístupového bodu cesty (zjednodušeně – adresa síťového prvku).
    H1, H2, H3 – jsou určeny pro informace ukazatele (PTR) a budou objasněny dále.

## Slide 9: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Záhlaví POH kontejneru VC-4 v modulu STM-1
  Konkrétní rozmístění jednotlivých bajtů v záhlaví cesty POH je následující:
Bajt\Bajt | 1. | ... | 9. | POH |  |  |  |  |  |  | 
1. |  |  |  | J1 |  |  |  |  |  |  | 
2. | RSOH |  |  | B3 |  |  |  |  |  |  | 
3. |  |  |  | C2 | kontejner |  |  |  |  |  | 
4. | PTR |  |  | G1 | C-4 |  |  |  |  |  | 
5. |  |  |  | F2 |  |  |  |  |  |  | 
6. |  |  |  | H4 |  |  |  |  |  |  | 
7. | MSOH |  |  | F3 |  |  |  |  |  |  | 
8. |  |  |  | K3 |  |  |  |  |  |  | 
9. |  |  |  | N1 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Záhlaví cesty POH
  Přidáním záhlaví cesty POH (Path Overhead) k datové struktuře kontejneru C-nk (n – určuje řád, k – rozlišuje evropské a americké SDH) se vytvoří virtuální kontejner VC-nk.
  Záhlaví cesty POH slouží k identifikaci jednotlivých VC, pro služební komunikaci a pro kontrolu přenosu virtuálního kontejneru VC přenosovou sítí SDH. POH provází VC od jeho sestavení až po jeho rozebrání.
  Význam bajtů v záhlaví POH u VC-4 je:
    J1 – identifikátor přístupového bodu cesty (zjednodušeně – adresa síťového prvku).
    B3 – bajty pro kontrolu chybovosti při přenosu virtuálního kontejneru,
    C2 – identifikátor zátěže (popisuje typ dat, které jsou do VC mapovány – hovor, IP pakety,..).

## Slide 11: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Záhlaví cesty POH
  Význam dalších bajtů v záhlaví POH u VC-4 je:
    G1 – informace protějšímu síťovému prvku, pro který je přenášený VC určen o parametrech od něho přijímaných VC (zpětný informační kanál),
    F2 , F3 – přenášená data v tomto bajtu jsou určena pro potřeby provozovatele sítě SDH (stejné jako F1),
    H4 – identifikátor rámce (adresa či jinak označení),
    N1 – přenosová trasa, kterou je VC přenášen, může být vytvořena vzájemným propojením SDH sítí více poskytovatelů a data v bajtu N1 slouží k monitorování chybovosti v jednotlivých úsecích trasy.

## Slide 12: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Význam ukazatele PTR v hierarchii SDH
  V závislosti na provozních podmínkách a technickém řešení synchronní digitální sítě vznikají mezi sdružovanými synchronními signály rozdíly:
    rychlostní rozdíly – vznikají pokud není sdružování dokonale bitově synchronní, a tedy pokud kolísá přenosová rychlost signálů nižšího řádu kolem jmenovité hodnoty. Přestože je hierarchie SDH navržena tak, aby taková to situace pokud možno nenastala, v praxi tomu není možné zabránit (například kvůli krátkodobé nestabilitě taktovacích obvodů).
    fázové rozdíly – vznikají pokud není sdružování i bajtově (rámcově) synchronní, to znamená že se nekryjí začátky datových rámců signálu nižšího a vyššího řádu.
  Pokud jsou signály bajtově synchronní, znamená to, že mají přesně stejnou hodnotu taktovacího kmitočtu, ale i stejné časové okamžiky počátků datových jednotek (skupiny FAS jsou vysílány ve stejný okamžik).

## Slide 13: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip asynchronního a bitově synchronního sdružování
Při asynchronním sdružování se vzájemně liší taktovací kmitočty všech sdružovaných signálů, což má za následek, že se budou lišit i přenosové rychlosti jednotlivých sdružovaných signálů. Také zde není jasný vztah mezi taktovacími kmitočty sdružovaných signálů a signálu vyššího řádu.
Při synchronním sdružování (bitově synchronním) jsou taktovací kmitočty všech sdružovaných signálů shodné a existuje vztah (závislost) mezi jejich taktovacími kmitočty a taktovacím kmitočtem vyššího řádu.
Vp1 = Vp2 = Vp3 = Vp4

## Slide 14: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip bajtově synchronního sdružování
Při bajtově synchronním sdružování jsou taktovací kmitočty všech sdružovaných signálů shodné a rovnají se i jejich přenosové rychlosti. Je možné definovat vztah (závislost) mezi taktovací frekvencí sdružovaných signálů a signálu vyššího řádu. Tedy jedná se o stejnou situaci jako při bitově synchronním sdružování.
Navíc ale ve stejný okamžik začínají i datové jednotky (datové rámce) sdružovaných signálů i signálu vyššího řádu. Tedy říkáme, že signály jsou ve shodné fázi. Proto se například i shodují tzv. charakteristické okamžiky, ve kterých dochází ke změnám hodnoty signálových prvků (z logické 0 na logickou 1 a naopak).

## Slide 15: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Význam ukazatele PTR v hierarchii SDH
  Případné vznikající rozdíly v přenosových rychlostech nebo fázích rámců, jsou vyjádřeny pomocí ukazatelů PTR (Pointer). Odchylky přenosových rychlostí se vyrovnávají pomocí kombinovaného (oboustranného) stuffingu, který je také řízen a podporován dle údajů přenášených ukazateli.
  V multiplexním schématu jsou definovány dvě úrovně ukazatelů:
    Ukazatel příspěvkové jednotky TU/PTR indikuje fázový vztah mezi virtuálním kontejnerem VC-12 (nebo VC-11 či VC-2) virtuálním kontejnerem VC-4. Tj. udává číselně polohu prvního bajtu záhlaví VC-12 v informačním poli rámce VC-4.
    Ukazatel administrativní jednotky AU/PTR udává obdobně polohu prvního bajtu záhlaví virtuálního kontejneru VC-4 (resp. VC-3) v informačním poli AUG-N rámce STM-N.
  Skladbu ukazatele si objasníme na AU/PTR. Ukazatel příspěvkové jednotky TU má stejnou funkci s obdobným složením.

## Slide 16: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ukazatel AU/PTR modulu STM-1
  Struktura ukazatele AU-4/VC-4 je následující:
N | N | N | N | S | S | I | D |  |  | I | D | I | D | I | D | I | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bajt H1
bajt H2
bajt H3 bajt H3 bajt H3
bity NFD (New Flag Data)
typ
příspěvkové
jednotky
hodnota ukazatele
(adresa)
3x bajt H3 pro ukládání bitů přenášejících uživatelskou informaci pokud se využívá záporný stuffing
RSOH |  |  |  |  |  |  |  |  | informační pole STM-1 |  |  |  |  |  | 
H1 |  |  | H2 |  |  | H3 | H3 | H3 | S | S | S |  |  |  | 
MSOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PTR

## Slide 17: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ukazatel AU/PTR modulu STM-1
  Ukazatel AU/PTR je tvořen bajty H1 až H3, jejichž význam je:
    Čtyřbitová skupina NDF (New Data Flag) slouží k návěštění (tj. oznámení přijímací straně), že dojde ke změně hodnoty ukazatele. Změna hodnoty ukazatele se děje v okamžiku, když je s ohledem na začleňovaný signál VC-4 nutné vyrovnání rychlostí metodou kombinovaného stuffingu.
    Skupina SS byla původně určena k identifikaci typu příspěvkové jednotky, ale v současnosti se nevyhodnocuje, aby byla zachována kompatibilita se standardem SONET.
    Deset bitů ID vyjadřuje vlastní hodnotu ukazatele a je adresou v informačním poli, kde začíná VC-4. Hodnota ukazatele je tedy pořadovým číslem kanálového intervalu, kde začíná VC-4. Pětice bitů I slouží zároveň jako řídící bity kladného stuffingu. Pětice bitů D 5 slouží pro řízení záporného stuffingu.

## Slide 18: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ukazatel AU/PTR modulu STM-1
  Trojice bajtů S v informačním poli je určena pro přenos uživatelské informace nebo pro potřeby kladného stuffingu. Tyto bajty tedy mohou, ale také nemusí, nést uživatelskou informaci.
  Hodnota ukazatele je omezena počtem bitů. V předchozím slajdu je uvedeno, že k dispozici je celkem 10 bitů. Je tedy možné teoreticky adresovat až 210 = 1024 pozic kanálových intervalů (resp. bajtů v informačním poli STM-1).
  Modul STM-1 má však 9 x 261 = 2349 B pro přenos kontejneru VC-4.
  Informační pole STM-1 je proto adresováno s krokem 3, tedy po trojicích bajtů.
  Pozice „0“ (nula) je ihned za posledním bajtem H3 ve čtvrtém řádku a desátém sloupci struktury STM-1.

## Slide 19: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ukazatel AU/PTR modulu STM-1
  Z faktu, že začátek kontejneru VC-4 (respektive jednotky AUG) v modulu STM-1 je „uprostřed modulu“ plyne, že v síti SDH jsou nejdůležitější datové jednotky moduly STM-N a jejich časový rastr. Všechny přenášené signály v tomto pevném časovém rastru „plavou“ a „přelévají“ se mezi jednotlivými za sebou jdoucími datovými jednotkami multiplexního schématu (VC-4, TUG, TU...).
RSOH |  |  | informační pole STM-1 |  | 
PTR |  |  |  |  | 
MSOH |  |  |  |  | 
pozice „0“

## Slide 20: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Číslování informačního pole STM-1
Bajt\Bajt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ... |  | 268. | 269. | 270.
1. | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | J0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
2. | B1 |  |  | E1 |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
3. | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
4. | H1 |  |  | H2 |  |  | H3 | H3 | H3 | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | ... | 86 | - | -
5. | B2 | B2 | B2 | K1 |  |  | K2 |  |  | 87 | - | - | 88 | - | - | 89 | ... |  |  | 
6. | D4 |  |  | D5 |  |  | D6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
7. | D7 |  |  | D8 |  |  | D9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
8. | D10 |  |  | D11 |  |  | D12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
9. | S1 |  |  |  |  | M1 | E2 |  |  |  |  | kontejner VC-4 |  |  |  |  | ... | 521 | - | -
1. | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | J0 |  |  | 522 |  | ve dvou STM-1 |  |  |  |  | ... |  |  | 
2. | B1 |  |  | E1 |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
3. | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... | 782 | - | -
4. | H1 |  |  | H2 |  |  | H3 | H3 | H3 | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | ... | 86 | - | -
5. | B2 | B2 | B2 | K1 |  |  | K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
6. | D4 |  |  | D5 |  |  | D6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
7. | D7 |  |  | D8 |  |  | D9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
8. | D10 |  |  | D11 |  |  | D12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
9. | S1 |  |  |  |  | M1 | E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  | 
Červenými číslicemi je vyjádřeno číslování pozic KI v rámci STM-1
125 s
500 s

## Slide 21: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Činnost ukazatele AU/PTR
  Obrázek zobrazuje stav synchronnosti kdy f1 uzlu č. 1 se rovná f2 uzlu č.2.
PTR = 0
PTR = 0
PTR = 0
t = 125 s
t = 0 s
t = 250 s
t = 375 s
t [s]
PTR = 696
PTR = 696
PTR = 696
t = 139 s
t = 14 s
t = 264 s
t = 389 s
t [s]
Směr A->B
Směr B->C
Přepojení

## Slide 22: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Činnost ukazatele AU/PTR
  Obrázek zobrazuje stav synchronnosti kdy f1 uzlu č. 1 je menší f2 uzlu č.2.
PTR = 0
PTR = 0
PTR = 0
t = 125 s
t = 0 s
t = 250 s
t = 375 s
t [s]
PTR = 696
PTR = 697
PTR = 698
t = 138,85 s
t = 14 s
t = 263,70 s
t = 388,55 s
t [s]
Přepojení
Kladný stuffing
Směr A->B
Směr B->C
Datový tok z B je rychlejší a tedy nastane situace, kdy není k dispozici bajt s uživatelskou informací -> je nutné použít kladný stuffing.

## Slide 23: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Činnost ukazatele AU/PTR
  Obrázek zobrazuje stav synchronnosti kdy f1 uzlu č. 1 je větší f2 uzlu č.2.
PTR = 0
PTR = 0
PTR = 0
t = 125 s
t = 0 s
t = 250 s
t = 375 s
t [s]
PTR = 696
PTR = 695
PTR = 694
t = 139,15 s
t = 14 s
t = 264,30 s
t = 389,45 s
t [s]
Přepojení
Záporný stuffing
Směr A->B
Směr B->C
Datový tok z B je pomalejší a tedy nastane situace, kdy není k dispozici volný KI v rámci VC-4, ale je nutné odvysílat bajt s uživatelskou informací -> je nutné použít záporný stuffing.

## Slide 24: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Záhlaví modulů STM-N
  Porovnání záhlaví STM-1 a STM-0 (respektive SONET STS-1).
  Význam bajtů je stejný
Bajt\Bajt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |  | 1. | 2. | 3.
1. | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | J0 |  |  |  |  | A1 | A2 | J0
2. | B1 |  |  | E1 |  |  | F1 |  |  |  |  | B1 | E1 | F1
3. | D1 |  |  | D2 |  |  | D3 |  |  |  |  | D1 | D2 | D3
4. | H1 |  |  | H2 |  |  | H3 | H3 | H3 |  |  |  |  | 
5. | B2 | B2 | B2 | K1 |  |  | K2 |  |  |  |  | B2 | K1 | K1
6. | D4 |  |  | D5 |  |  | D6 |  |  |  |  | D4 | D5 | D6
7. | D7 |  |  | D8 |  |  | D9 |  |  |  |  | D7 | D8 | D9
8. | D10 |  |  | D11 |  |  | D12 |  |  |  |  | D10 | D11 | D12
9. | S1 |  |  |  |  | M1 | E2 |  |  |  |  | S1 | M1 | E2
SOH modulu STM-1 SOH modulu STM-0

## Slide 25: Záhlaví modulů SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklad záhlaví modulu STM-4
1. | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | J0 | Z0 | Z0 | Z0 | X | X | X | X | X | X | X
2. | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3. | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | AU PTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | D4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | D7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. | D10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. | S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Z0 | bajty rezervované pro budoucí standardizaci
x | bajty pro národní použití (nestandardizováno)
 | bajty (informace) závisející na použitém médiu
MSOH
RSOH

## Slide 26
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU