## Slide 1
Zálohování v telekomunikačních sítích
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosové telekomunikační sítě
  Telekomunikační přenosové sítě se obecně skládají ze síťových uzlů (síťových prvků) a spojnic (přenosových tras).
  Úkolem telekomunikační přenosové sítě je efektivní a spolehlivý přenos signálů daným fyzickým přenosovým médiem.
  Efektivnost přenosu se dosahuje vícenásobným využitím přenosové trasy pomocí některé z multiplexních technik (FDM, TDM, CDM, WDM).
  Pro bezchybný datový přenos mezi dvěma uzly sítě je však, mimo vhodné multiplexní techniky, řešit ještě celou řadu dalších problémů (například synchronizaci síťových uzlů).
  V oblasti telekomunikací vznikly postupným vývojem digitální přenosové hierarchie řešící komplexní problém přenosu dat na velkou vzdálenost.

## Slide 3: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zajištění spolehlivého provozu přenosové telekomunikační sítě
  Nefunkčnost přenosové cesty jako celku může být obecně způsobena poruchou síťového uzlu nebo poruchou přenosové trasy.
  Moderní telekomunikační síťové uzly mají obvykle dostatečnou spolehlivost, tedy schopnost vykonávat svou činnost bez poruchy.
  Definice spolehlivosti podle ČSN IEC 50(191) je následující: Spolehlivost je obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technických podmínek.
  Spolehlivost, respektive správně činitel spolehlivosti A, se obvykle udává v procentech.
  Dnešní telekomunikační uzly mají spolehlivost například 99,9%, což znamená, že během 1 roku provozu může uzel nefungovat maximálně 8 hodin 45 minut 36 sekund.

## Slide 4: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zajištění spolehlivého provozu přenosové telekomunikační sítě
  Na spolehlivost přenosových tras má velký vliv i okolí.
  S ohledem na reálné zkušenosti z provozu lze obecně konstatovat, že zhoršení přenosových parametrů trasy vlivem například stárnutí materiálu nastane v podstatně menším počtu případů, než tomu je v důsledku špatné instalace nebo mechanického poškození, například při výkopových pracích v okolí přenosové trasy.
  Při poruše je vhodné řešit problém co nejblíže jeho vzniku, tedy na fyzické vrstvě komunikačního modelu RM-OSI.
  Tímto principem se zajistí relativně nejkratších dob pro zotavení sítě po poruše. Například ochrana v SDH umožní zotavení do méně než 50 ms.
  Pro zlepšení zálohování provozu v celé telekomunikační síti lze samozřejmě kombinovat různé zálohovací mechanizmy.

## Slide 5: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zajištění spolehlivého provozu přenosové telekomunikační sítě
  Pro zajištění spolehlivého provozu přenosové sítě se používají dvě metody:
    Ochrana (Protection) – spočívá v náhradě neprovozuschopných úseků sítě (přenosových traktů a uzlů sítě) předem určenou záložní přepravní kapacitou.
    Obnova (Restoration) – jako náhradu za neprovozuschopnou část sítě používáme vhodnou pohotovou (v daném okamžiku dostupnou) kapacitu sítě.
  Rozlišují se dva základní typy ochran:
    Vyhrazená ochrana, označovaná 1+1, kde jedné chráněné, pracovní cestě odpovídá jedna cesta záložní, která je výhradně využívaná pro potřeby zálohování.
    Sdílená ochrana, označovaná obecně m:n, kde pro n chráněných entit odpovídá m ochranných. V praxi se vyskytují její varianty 1:1 a 1:n.

## Slide 6: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ochrana typu 1+1
  Princip ochrany 1+1 spočívá v současném vysílání datového toku jak po pracovní cestě tak po ochranné. Na přijímací straně se musí rozhodnout, která ze dvou cest – dvou přijímaných signálů – je bez poruchy.
  Výhoda tohoto typu ochrany je v tom, že díky paralelnímu přenosu nedochází na přijímací straně ke ztrátě jediného bitu při poruše.
  Nevýhoda tohoto typu ochrany je v její relativní neefektivnosti, protože je nutné vyhradit dvě stejné přenosové cesty – to má za následek i například vyšší cenu poskytované služby s touto ochranou.

## Slide 7: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ochrana typu 1:1
  Ochrana 1:1, která je velice podobná z hlediska uspořádání ochraně 1+1, se liší tím, že v případě neobsazené ochrany ji lze využít pro datový tok nižší priority, jenž je odpojen při aktivaci ochranného přepínání.
  Ochrana se realizuje pomocí elektronických přepínacích prvků označovaných jako Výběrový přepínač na přijímací straně a Přiřazovací přepínač na vysílací straně.
  Nevýhodou tohoto typu ochrany je možnost určité bitové ztráty, vzhledem k nutnosti vyhodnotit poruchový stav a provést přepnutí na ochrannou cestu.

## Slide 8: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ochrana 1:n a m:n
  Obdobně jako ochrana 1:1 funguje i ochrana 1:n. V tomto typu ochrany se více pracovních cest chrání jednou společnou cestou ochrannou.
  U ochrany m:n se chrání celkem n pracovních cest pomocí m cest ochranných.

## Slide 9: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Další parametry ochran
  Ochrany je možné dělit o podle přepínaných směrů přenosu:
    Unidirectional se označují ochrany, které chrání jen jeden směr přenosu.
    Bidirectional se označují ochrany, které chrání oba směry datového přenosu a to i v případě, že je narušen jen jeden z nich.
  U ochrany lze také nastavit režim přepínání po skončení poruchy. Ochrany se proto dále rozlišují na:
    Ochranu s návratem na původní pracovní trasu. V tomto typu ochran se navíc definuje časový interval, po který se po odstranění poruchy sleduje, zdali jsou přenosové parametry původní pracovní cesty opravdu v pořádku.
    Ochranu bez návratu na pracovní trasu. U tohoto typu ochran není datový přenos automaticky zpět přepnut na původní pracovní cestu po odstranění poruchy. Děje se tak až například na pokyn dohledového centra sítě.

## Slide 10: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ochrana telekomunikační sítě s kruhovou topologií
  S ochranou datových přenosů proti chybám při poruše datové sítě, velmi úzce souvisí i způsob vzájemného propojení jednotlivých uzlů sítě (tzv. topologie sítě).
  Z pohledu ochran je nejideálnější topologie sítě plná mříž či plný polygon (Full Mesh), kdy každý uzel sítě má přímé propojení na ostatní uzly. Topologie plné mříže je však v praxi velmi ekonomicky náročná a obtížně realizovatelná z důvodu velkého počtu síťových uzlů.
  Redukcí přímých propojení mezi uzly sítě vznikne kompromisní řešení, které se označuje termínem neúplná mříž nebo neúplný polygon.
  Kruhová topologie sítě (vzájemné propojení uzlů sítě) je nejjednodušším příkladem sítě s možností zálohování provozu.

## Slide 11: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Topologie telekomunikační sítě
  Příklady topologií telekomunikačních sítí.
přenosové médium
Topologie plná mříž (Full Mesh) původně uvažováno jako o topologii pro WAN, dnes se předpokládá se využití WLAN.
telekomunikační zařízení
Topologie kruhu, použitá obvykle v WAN.
Topologie neúplná mříž(Mesh), použitá obvykle v WAN například pro technologie SDH/OTH/Ethernet.

## Slide 12: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ochrana telekomunikační sítě s kruhovou topologií
  U kruhové topologie existují mezi každou dvojicí síťových uzlů právě dvě alternativní trasy pro přenos uživatelských datových toků.
  Pro překlenutí poruchy v určité části sítě, se u kruhové topologie jednoduše využívá opačný směr přenosu po kruhu.
  Kruhová síť je výhodná z provozního hlediska, protože rozsáhlá síť se skládá z typizovaných kruhových struktur (subsítí) s předem definovaným předpisem chování v případě poruchy. Existuje dělení kruhové ochrany z různých hledisek:
    Sdílená nebo vyhrazená.
    Jednosměrný kruh (data jsou vysílána pouze jedním směrem, 1 nebo 2 vlákna) nebo obousměrný kruh (2 případně 4 vlákna).

## Slide 13: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obnova přenosové telekomunikační sítě
  Princip obnovy přenosové telekomunikační sítě spočívá ve využití vhodné, tedy v daném okamžiku volné, přenosové kapacity sítě jako náhradu za neprovozuschopnou část sítě.
  Podle způsobu řízení propojovacích polí rozvaděčů lze rozlišit:
    Centralizované řízení obnovy. V tomto případě, existuje v telekomunikační přenosové síti centrální způsob řízení všech uzlů z jednoho řídícího a dohledového centra. Výhodou jsou nižší nároky na programové a hardwarové vybavení jednotlivých síťových uzlů. Nevýhodou jsou vyšší nároky na komunikační kapacitu mezi dohledovým centrem sítě a uzly.
    Distribuované řízení obnovy. Tento způsob obnovy klade vyšší nároky na jednotlivé uzly sítě a jejich HW vybavení a „inteligenci“. Výhodou je vyšší flexibilita při obnově. Nevýhodou je vyšší cena síťových uzlů.

## Slide 14: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obnova přenosové telekomunikační sítě
  Proces obnovy je časově náročnější než proces ochrany, protože je nutno procházet několika základními stavy dle následujícího obrázku.
  Výběr náhradních prostředků sítě může být buď plánovaný, kdy jsou definována doporučená propojení a dochází tak k rychlé aktivaci obnovy, nebo dynamický, kdy se hledají obchozí trasy po vzniku poruchy na základě vhodných algoritmů.
  Hlavním omezujícím faktorem je velikost záložní kapacity sítě.
  Dalším omezením je komplikovanost implementace, zejména v rozsáhlých sítích a při různorodé technologické struktuře založené na zařízeních různých výrobců.

## Slide 15: Zálohování v telekomunikačních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obnova přenosové telekomunikační sítě

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU