## Slide 1
Technologie ATM pro širokopásmové sítě
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod k technologii ATM
  Přenosové systémy SDH nebo OTH jsou digitální hierarchie, které umožnují efektivnější využití přenosového média pro vícenásobné přenosy.
  SDH a OTH jsou systémy, které jsou určeny pouze na propojení dvou lokalit. To znamená, že realizují spojení typu bod-bod.
  Pokud je nutné v rozlehlejší telekomunikační síti přenášet datové toky přes více síťových zařízení, je nutné v každém z nich manuálně nastavit příslušné konfigurace datových cest.
  Komunikační technologie pracující na vyšších komunikačních vrstvách umožňují realizaci datových přenosů přes několik síťových uzlů.
  Takovou technologií je například Ethernet/IP nebo technologie ATM.

## Slide 3: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod k technologii ATM
  Technologie ATM (Asynchronní Transportní Mód) byla navržena jako univerzální přenosová technologie.
  Koncepce technologie ATM počítá nejen přenosem digitalizovaných hovorových signálů, ale i s realizováním datových přenosů tak, jak jsou navrženy v širokopásmové ISDN.
  Technologie ATM využívá pro vícenásobné využití přenosového média asynchronní časový multiplex (TDM).
  Asynchronní znamená, že přenos dat se děje na základě požadavku koncového uživatele a nikoliv na základě postupného přidělování časového intervalu jednotlivým uživatelům.
  Datová jednotka se v ATM nazývá ATM buňka.

## Slide 4: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod k technologii ATM
  Technologie ATM je kompromis na plnění přenosových požadavků na pomezí mezi světem klasických telekomunikací s přenosem hovorového signálu a světem datových přenosů pro počítače.
  Ze světa počítačů má ATM definovánu datovou jednotku – ATM buňku.
  Ze světa telekomunikací převzala ATM princip vytvoření datového kanálu mezi vysílačem a přijímačem pro přenos informace přes všechna mezilehlá zařízení.
  ATM je navržena jako řešení komunikačních potřeb pro LAN i WAN:
    použití ve WAN – bez problémů,
    použití v LAN – s jistým omezením:
      ATM neumí všesměrové vysílání,
      používá se princip emulace LAN.

## Slide 5: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obecné principy ATM
  ATM je asynchronní technologie:
    pro přenos se využívají datové jednotky – ATM buňky,
    uživatelská data jsou do buněk vkládána dle okamžité potřeby,
    posloupnost ATM buněk nemusí být souvislá,
    jednotlivé buňky mezi dvěma ATM zařízeními nejsou nikomu pevně přiřazeny.

## Slide 6: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Formát buňky ATM
  Obecně se ATM buňka dělí na záhlaví a na informační pole.
  Záhlaví obsahuje služební informace a má délku 5 bajtů.
  Informační pole nese vlastní uživatelskou informaci a má délku 48 bajtů.
  Velikost ATM buňky byla stanovena a základě diskuzí a analýza tak, aby dokázala uspokojit nároky u datových přenosů pro různé typy služeb.
  Vzhledem k tomu, že ATM bylo navrženo jak pro síť WAN tak pro síť LAN, existují dvě varianty v obsahu služebních informací v záhlaví ATM buňky:
    ATM buňka pro přístupové rozhraní – je využívána na datových spojích mezi uživatelem a prvním síťovým zařízením na straně operátora.
    ATM buňka pro síťové rozhraní – je využívána na datových spojích uvnitř ATM sítě telekomunikačního operátora.

## Slide 7: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Formát buňky ATM
  Záhlaví ATM buňky pro síťové rozhraní:
    Pole VPI (Virtual Path Identifier) – spolu s identifikátorem VCI určuje konkrétní datový kanál, ke kterému buňka náleží.
    Pole VCI – (Virtual Channel Information) – spolu s identifikátorem VPI určuje konkrétní datový kanál, ke kterému buňka náleží.
    Pole PT (Payload Type) – označuje typ přenášené uživatelské informace v informačním poli.
    Pole CLP (Cell Loss Priority) – označuje informaci, jestli je možné buňku zahodit a dále nepřenášet, pokud dojde k zahlcení telekomunikační sítě.
    Pole HEC (Head Error Control) – obsahuje informaci, která slouží ke kontrole, zdali při přenosu ATM buňky nebylo její záhlaví poškozeno.
  ATM buňka pro přístupové rozhraní má mírně odlišné směrovací informace VPI. Význam ostatních polí zůstává stejný.

## Slide 8: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
ATM buňka a typy přístupů v ATM

## Slide 9: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Způsoby využití ATM
  Využití technologie ATM pro datové přenosy se odvíjí od její koncepce.
  Síťové aplikace ATM mohou:
    Být navrženy přímo pro ATM – přirozené ATM aplikace:
      jsou koncipovány pro ATM,
      využívají všech jejích funkcionalit,
      fungují pouze v ATM prostředí.
    Rozšířit stávající aplikace o možnosti ATM:
      Classical IP over ATM – pouze pro protokol IP.
      Multi Protocol over ATM (MPOA) – řešení pro souběžné provozování více protokolů.
    LAN emulace:
      uzpůsobení ATM přirozenému prostředí aplikací,
      např. Ethernet, TokenRing, apod.

## Slide 10: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie ATM LANE
  ATM důsledné emuluje funkcionalitu spojové vrstvy komunikačního modelu
    Například Ethernet dle doporučení IEEE 802.3.
    Například technologii TokenRing dle doporučení IEEE 802.5.
  Díky emulaci je možné používat různé síťové protokoly:
    Včetně protokolů IP, IPX, apod.
    Pro síťový protokol je technologie ATM zcela transparentní.
  Řešení LANE musí zajistit překlad adres fyzických adres rozhraní síťových prvků (např. MAC u Ethernetu) na identifikátory VPI a VCI u ATM. Překlad zajišťují specializované řídící servery s potřebnými informacemi o poloze jednotlivých koncových stanic, směrech k nim a adresách řídících dalších serverů například pro emulaci broadcastu (všesměrového vysílání).
  Řešení LANE je implementováno až do ovladačů síťových stanic (osobních počítačů) tak, aby pro vyšší komunikační vrstvy bylo opravdu transparentní.

## Slide 11: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie ATM MPOA
  Technologie MPOA pro zajištění komunikacích požadavků vyšších komunikačních vrstev se do značné míry podobá řešení LANE.
  Existují zde specializované řídící servery starající se o směrování datových toků.
  Pro vzájemné propojení různých datových sítí (různých komunikačních protokolů) v MPOA existují hraniční směrovače, které konvertují formáty přenášených dat.
  Rozdílem oproti LANE je funkcionalita, která zajistí možnost vytvoření přímého datového spojení na ATM pokud datový provoz překročí určitou intenzitu. U přímého spojení už není nutné se dotazovat na směrování specializovaného serveru, všechny potřebné informace se koncové zařízení již naučilo.

## Slide 12: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenos paketů IP přes ATM (Classical IP over ATM)
  Řešení omezuje funkcionalitu IP o nemožnost:
    všesměrového vysílání (broadcast),
    vysílání pro skupinu uživatelů (multicast) – použito pro například šíření video signálu.
  Pro přenos paketů IP je nutné:
    Přizpůsobení do formátu ATM buněk prostřednictvím postupů AAL5 (Adaptační protokol, uvedeno dále ve výuce).
    Identifikovat vlastníka přenášených dat vložením přizpůsobených dat do nového datového rámce (datové jednotky) IEEE 802.2 SNAP (Subnetwork Access Protocol). Což je obdoba Ethernetových rámců.
  Nutnost překladu adres mezi ATM a IP:
    Provádí se důsledné vzájemné mapování adres obou technologií (rozdíl od LANE), což vyžaduje existenci speciálních překladových serverů ATMARP, které fungují obdobně jako například servery ARP (Address Resolution Protocol) a Reverse ARP v IP prostředí nad technologií Ethernet.

## Slide 13: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
ATM dnes
  ATM je dnes nevyužívaná technologie.
  Díky snaze o maximální univerzálnost, se složitost ATM podepsala na celkové ceně za implementaci.
  Svět se vydal cestou levných technologií Ethernet/IP/TCP.
  Ze světa ATM se v podstatě používají jen principy protokolové struktury pro zpracování a zapouzdřování přenášených dat. ATM dožívá například v protokolové struktuře digitálních přípojek xDSL (PPPoA – Point-to-Point protokol nad ATM), kde se využívá adaptační vrstva AAL5.
  Dnes pro zajištění kvality služby při přenosu datovou sítí WAN se uplatňují spíše technologie jako MPLS (MultiProtocol Label Switching), která zapadá do konceptu Ethernet/IP.

## Slide 14: Technologie ATM pro širokopásmové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie MPLS
  MPLS (MultiProtocol Label Switching) je technologií pro paketové datové sítě.
  Je transparentní pro běžně využívané komunikační protokoly a technologie.
  V komunikačním modelu RM-OSI je možné principiálně umístit technologii MPLS mezi spojovou a síťovou vrstvu, i když ve své podstatě MPLS nesplňuje přesně principy RM OSI. Někdy se MPLS zjednodušeně označuje jako vrstva 2,5.
  MPLS využívá principu přidání speciální hlavičky (MPLS značka) k datové jednotce s přenášenými daty. V závislosti na údaji v hlavičce jsou data v síti směrována.
  Hlavička je přidávána na vstupu do MPLS sítě a odebírána na výstupu.
  Smyslem hlavičky je umožnit rychlejší průchod dat síťovými prvky. Síťové prvky se nezdržují zdlouhavým analyzováním údajů v záhlaví přenášených dat (jako je například IP adresa) a hledáním cesty k cíli. Hlavička a v ní obsažené údaje odpovídají v definované podstatě cestě v síti.

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU