## Slide 1
Synchronní transportní moduly SDH
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní digitální hierarchie
  SDH je přenosový systém pro oblast telekomunikací.
  První standard technologie byl přijat mezinárodní standardizační organizací ITU-T v 80. letech 20. století.
  SDH je chápána jako nástupce starší hierarchie PDH.
  Hlavními přínosy nové hierarchie jsou:
    řízené sdružování příspěvkových signálů nižších řádů,
    řešená synchronizace vnitřních hodin jednotlivých síťových zařízení,
    relativně vysoké přenosové rychlosti až do desítek Gbit/s,
    vytvořený komplexní systém správy a dohledu (síť TMN),
    univerzálnost ve smyslu schopnosti přenášet data různých telekomunikačních služeb a komunikačních protokolů.

## Slide 3: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Multiplexní schéma předepisuje postup a procesy při zpracování uživatelských signálů do formátu vhodného k přenosu v síti SDH.
  Zjednodušené multiplexní schéma zobrazuje zpracovávání signálů evropské hierarchie PDH E1, E3 a E4 do výsledného signálu STM-1.
Operace:
mapování
zařazování
sdružování (multiplexace)
E3
34 Mbit/s
E4
140 Mbit/s
signály PDH
C-12
C-3
C-4
VC-12
VC-4
POH
POH
TU-3
P
T
R
TU-12
P
T
R
TUG-3
TUG-2
3x
AU-4
AUG-1
7x
3x
STM-1
VC-3
POH
1x
SOH
E1
2 Mbit/s
1x
P
T
R
signály SDH
1x

## Slide 4: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní transportní modul 1. řádu
  Rámcová struktura, která je použita pro transport přenášených signálů, se obecně v synchronní digitální hierarchii označuje zkratkou STM (Synchronní Transportní Modul).
  S ohledem na relativně velký objem přenášených dat (členěných u SDH také na KI s 8 bity) jsou formáty jednotlivých datových jednotek uváděny pro větší přehlednost v maticovém zápisu. Tedy stejně, jako tomu je u datových rámců hierarchie PDH 2. řádu a vyšších.
  Reálně se datový rámec vysílá vždy v sériovém tvaru bit po bitu po řádcích směrem zleva seshora doprava dolu.
  První hierarchický stupeň SDH je tvořen datovým tokem s přenosovou rychlostí 155,52 Mbit/s a označuje se STM-1.

## Slide 5: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní transportní modul 1. řádu
  Maticové zobrazení formátu modulu STM-1.
123456789
AU ukazatel (PTR)
záhlaví
multiplexní sekce (MSOH)
informací pole STM-1
t = 125 s
t = 0 s
řádek
záhlaví
opakovací sekce (RSOH)
270 bajtů (sloupců)
261 bajtů (sloupců)
9 bajtů (sloupců)

## Slide 6: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní transportní modul 1. řádu
  Modul STM-1 má pevnou délku v trvání 125 µs, což je vzorkovací kmitočet použitý při digitalizaci lidského hlasu a délka trvání základního rámce PCM 30/32. Doba trvání 125 µs je společná pro všechny moduly STM-N.
  Modul STM-1 se skládá z několika částí:
    informační pole o rozměrech 261x 9 B, nesoucí virtuální kontejner VC-4.
    záhlaví opakovací sekce RSOH (Regenerator Section Overhead),
    záhlaví multiplexní sekce MSOH (Multiplex Section Overhead),
    ukazatel PTR.
  Vysílání se děje, jak už bylo řečeno, postupně z horního levého rohu do pravého spodního rohu. Nejprve se tedy odvysílá část prvních 9 B záhlaví RSOH, následně pak 261 B uživatelských signálů. Poté opět 9 B záhlaví RSOH z 2. řádku a následně opět 261 B uživatelských dat. A tak dále.

## Slide 7: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní transportní modul 1. řádu – dělení datového spoje
  Dělení záhlaví do jednotlivých sekcí RSOH a MSOH má své opodstatnění.
  Přenosový řetězec SDH může být obecně vytvořen z několika multiplexních sekcí MS (Multiplex Section) a každá z těchto sekcí může obsahovat různý počet opakovacích úseků RS (Regenerator Section).
opakovač
SDH uzel
opakovač
SDH uzel
opakovací sekce
opakovací
sekce
opakovací sekce
multiplexní sekce
toky E1
toky E1
toky
STM-N
toky
STM-N

## Slide 8: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní transportní modul 1. řádu – záhlaví RSOH a MSOH
  Sekce je definována jako úsek SDH sítě, ve které nedochází k jakékoliv manipulaci s obsahem přenášeného modulu STM.
  V opakovačích umístěných mezi opakovacími sekcemi je možný přístup pouze k záhlaví RSOH. Úkolem opakovačů je obnovovat přenášený signál, který je ovlivněn negativními vlivy přenosového prostředí (např. útlumem).
  Záhlaví multiplexní sekce MSOH je přístupné v zařízeních síťových uzlů, která zakončují multiplexní sekci a manipulují s obsahem informačního pole.
  Důvodem pro rozdělní pravomocí a vytvoření v podstatě dvojice nezávislých záhlaví (RSOH, MSOH), je například potřeba monitorovat bezchybnost přenosu nezávisle v jednotlivých úsecích datové sítě.

## Slide 9: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní transportní modul 1. řádu – ukazatel PTR
  Záhlaví RSOH a MSOH je v maticovém zápisu odděleno ukazatelem PTR (Pointer).
  Informace nesená v ukazateli slouží pro vyjádření vzájemných fázových vztahů – začátků datových jednotek – mezi příspěvkovými jednotkami (TU a AU) a příslušným virtuálním kontejnerem (VC). Informace v PTR je vlastně adresa, která se využívá v případě, že je potřeba přistupovat přímo k jednotlivým kanálovým intervalům.
  Veškeré signály nižších a vyšších řádů se v SDH multiplexují synchronně, což znamená, že mezi nimi existuje pevný časový vztah. Případné rozdíly v taktovacích kmitočtech jednotlivých datových toků nebo síťových zařízení se se vyrovnávají za pomoci metody oboustranného stuffingu.
  V PTR se nacházejí bitové pozice pro vyrovnávání přenosové rychlosti, pokud je nutné využít záporný stuffing.

## Slide 10: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů
  Hierarchie SDH byla navržena v návaznosti na přenosové rychlosti v hierarchii PDH.
  Postupně se však rozvíjelo použití sítí SDH i pro jiné typy příspěvkových signálů, které mají odlišné přenosové rychlosti od signálů PDH.
  Vytvářet pro každý typ příspěvkového signálu vlastní kontejner by způsobilo značnou nepřehlednost již tak dost složitého multiplexního schématu SDH.
  Proto bylo přistoupeno k jinému řešení, kterým je postup označovaný jako zřetězení kontejnerů (Concatenation).
  Zřetězení kontejnerů obecně umožňuje flexibilněji splňovat požadavky na potřebnou přenosovou kapacitu pro různé typy signálů.

## Slide 11: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů
  Proces zřetězení v podstatě znamená, že přenášenému signálu není dán k dispozici jediný kontejner C-n nebo C-nk, ale že těchto kontejnerů může být více, s následným mapováním do virtuálního kontejneru/kontejnerů VC.
  Pro ilustraci:
    Signál E1 je mapován vždy do jednoho VC-12, který je dimenzován na poskytnutí přenosové kapacity přes 2 Mbit/s.
    Datový tok technologie Ethernet 100Base-T vyžaduje přenosovou kapacitu rovnou 100 Mbit/s. Je zřejmé, že je neefektivní přepravovat takovýto datový tok do kontejneru C-4 s přenosovou kapacitou 149 760 kbit/s. Přenosová kapacita kontejneru C-3 je ale naproti tomu nedostatečná (48 384 kbit/s).
    Řešením je poskytnutí přenosové kapacity celkem 2 kontejnerů C-3, které jsou dohromady schopny nabídnout přenosovou kapacitu skoro 100 Mbit/s a následně provést mapování do VC.
    V sítí SDH bude tedy datový tok 100Base-T putovat ve dvou kontejnerech.

## Slide 12: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů
  S využitím zřetězení je síť SDH schopna transportovat:
    signály rychlejší než je signál 4. řádu PDH,
    signály, jejichž přenosová rychlost je odlišná od jmenovité rychlosti typizovaných kontejnerů, ovšem je jejich celistvým násobkem.
  Zřetězování kontejnerů je efektivním řešením situace, kdy v hierarchii SDH neexistuje kontejner pro signál s vyšší přenosovou rychlostí než má C-4 s kapacitou přibližně 149 Mbit/s. Tato rychlost z pohledu dnešních nároků na přenosové požadavky v páteřních sítích je totiž velmi malá.
  Metody pro zřetězení virtuálních kontejnerů jsou dvě:
    Souvislé zřetězení
    Virtuální zřetězení

## Slide 13: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – souvislé zřetězení
  U souvislého zřetězení se zřetězený kontejner obecně označuje prostřednictvím zápisu ve formátu VC-n-Xc, kde:
    n je řád zřetězovaného virtuálního kontejneru,
    X počet zřetězených kontejnerů
    c znamená Contiguous – tedy souvislé zřetězení.
  Při tomto typu řetězení mají zřetězené kontejnery jediné společné záhlaví cesty POH (tedy jen jedny společné údaje vztahující se k bodu vzniku).
  Zřetězené kontejnery jsou prokládáním po bajtech řazeny přímo za sebe.
  Výhodou tohoto zřetězení je fakt, že zřetězený kontejner je sítí transportován jako jeden celek. Není nutné dohlížet na pořadí při příjmu a případné diference ve zpoždění při přenosu.
  Nevýhodou je, že díky bajtovému prokládání je nutné s takto vytvořeným zřetězeným kontejnerem zacházet jako s jedním celkem. Což má například odlišné nároky na spojovací pole síťového prvku (pracuje je s tokem 4xVC-n).

## Slide 14: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – souvislé zřetězení X  VC-4 do VC-4-Xc
PTR
RSOH
MSOH
VC-4-Xc
C-4-Xc
záhlaví POH
neužitečná výplň (namísto záhlaví POH ostatních VC)
data C-4 č. 1
data C-4 č. 2
data C-4 č. 3
data C-4 č. 4
data C-4 č. X
data C-4 č. 1
data C-4 č. 2
X-1 [B]
1 [B]
X  260 [B]
C-4
č.1
C-4
č.2
C-4
č.3
C-4
č.4
260 B
260 B
260 B
260 B
C-4
č.X
260 B
STM-N (přičemž N=X)
9 B
9 B

## Slide 15: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – virtuální zřetězení
  Virtuálně zřetězený kontejner je označován jako VC-n-Xv, kde:
    n je řád zřetězovaného virtuálního kontejneru,
    X počet zřetězených kontejnerů
    v znamená Virtual – tedy virtuální zřetězení.
  V tomto typu zřetězení, má každý zřetězený virtuální kontejner své vlastní kompletní záhlaví (POH+SOH).
  Výhodou virtuálního zřetězení proto je, že každý kontejner může putovat k příjemci zcela samostatně a to i po odlišných trasách.
  Výhodou virtuálního zřetězení také je, že není nutná instalace netypických síťových uzlů SDH, protože síťové uzly pracují s kontejnery VC respektive moduly STM o typizovaných velikostech.
  Nevýhodou je nutnost hlídat zpoždění při přenosu a pořadí příjmu jednotlivých VC.

## Slide 16: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zřetězení kontejnerů – virtuální zřetězení X  VC-4 do VC-4-Xv
260 B
260 B
260 B
260 B
260 B
261 B
261 B
261 B
261 B
261 B
+ POH
+ POH
+ POH
+ POH
+ POH
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
+ SOH
+ PTR
270 B
270 B
270 B
270 B
270 B
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
VC-4
č.1
VC-4
č.2
VC-4
č.3
VC-4
č.4
VC-4
č.X
C-4
č.1
C-4
č.2
C-4
č.3
C-4
č.4
C-4
č.X
VC-4
č.1
VC-4
č.2
VC-4
č.3
VC-4
č.4
VC-4
č.X
9 B
9 B
9 B

## Slide 17: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kompletní multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Obrázek uvádí kompletní multiplexní schéma pro SDH.

## Slide 18: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchická struktura STM-N
  Parametry modulů STM-N pro jednotlivé hierarchické úrovně SDH.
Hierarchická úroveň STM-N [N] | Délka SOH [počet sloupců] | Délka informačního pole [počet sloupců] | Celkový počet bajtů | Hierarchická přenosová rychlost [kbit/s]
0 | 3 | 87 | 810 | 51 840
1 | 9 | 261 | 2 430 | 155 520
4 | 36 | 1 044 | 9 720 | 622 080
16 | 144 | 4 176 | 38 880 | 2 488 320
64 | 576 | 16 704 | 155 520 | 9 953 280
256 | 2 304 | 66 816 | 622 080 | 39 813 120

## Slide 19: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní transportní modul STM-N
  Obrázek uvádí maticový zápis modulu STM-N.
t = 125 s
t = 0 s
řádek
123456789
AU ukazatel (PTR)
záhlaví
multiplexní sekce (MSOH)
informací pole STM-N
t = 125 s
t = 0 s
řádek
záhlaví
opakovací sekce (RSOH)
N  270 bajtů (sloupců)
N  261 bajtů (sloupců)
N  9 bajtů (sloupců)

## Slide 20: Synchronní transportní moduly SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklad sdružení datových jednotek AUG-4 a vznik STM-4
MSOH
1
2
3
4
1
2
...
1
2
3
4
...
1
2
3
4
1
2
...
RSOH
1
2
3
4
1
2
...
1
2
3
4
...
1
2
3
4
1
2
...
STM-4
AUG-4
...
...
AUG-1
č. 1
AUG-1
č. 2
...
...
AUG-1
č. 3
AUG-1
č. 4

## Slide 21
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU