## Slide 1
Hodnocení kvality hovorového signálu
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefonie s využitím VoIP
  Technologie VoIP (Voice over Internet Protocol) přenáší digitalizovaný hovorový signál prostřednictvím IP datagramů a paketové datové sítě.
  Ze svého principu umožňuje paketová datová síť přenos datagramů jedné zprávy (nebo samozřejmě i celého datového toku) různými cestami. Což má pro VoIP negativní důsledky:
    změna pořadí datagramů – datagramy mohou být při využití více cest přijaty na přijímací straně v jiném pořadí než byly vyslány (některá přenosová cesta může být delší),
    zpoždění – různé přenosové cesty budou mít také různá zpoždění,
    variabilita zpoždění – i při využití jedné přenosové cesty mohou mít jednotlivé datagramy různou dobu přenosu, což je zapříčiněno změnou vytížení přenosové cesty jinými datovými toky.
    ztráta datagramů – paketová datová síť je v principu „best-effort“.

## Slide 3: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Nevýhody technologie VoIP

## Slide 4: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Podmínky hodnocení kvality hovoru
  Pro klasické telefonní sítě s analogovým způsobem přenosu hovorového signálu, byly důležité především útlumové poměry v obou směrech přenosu. K přenosové trase se vytvářel tzv. útlumový plán tak, aby účastníci mezi různými body telefonní sítě neměli podstatně rozdílné podmínky pro telefonní spojení (úroveň hovorového signálu).
  V plně digitální telefonní síti však hodnocení pomocí útlumových poměrů ztrácí smysl. Útlumem ovlivňují hovor pouze koncová zařízení (analogové elektrické i akustické části telefonních přístrojů).
  Pro dnešní digitální sítě (ISDN, GSM) a především pro sítě využívající pro přenos uživatelských dat protokol IP, nejsou tedy tolik důležité útlumové poměry. Podstatné jsou limity pro dobu zpoždění, míru ozvěn a parametry kodeků.

## Slide 5: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Komplexní hodnocení kvality hovoru
  Je vypracována komplexní hodnotící metodika VTQOS (Voice Transmission Quality of Service), která umožňuje posuzovat kvalitu komunikace v kombinovaných sítích. Tedy bez ohledu na typ kodeku a typ sítě (mobilní síť, IP síť,..).
  Zavedený parametr MOS (Mean Opinion Score) shrnuje a zastřešuje různé kvalitativní parametry. Umožňuje tak jednoduché vzájemné srovnání různých komunikačních scénářů (různých typů sítí a koncových zařízení).
  Parametr MOS umožňuje hodnocení:
    subjektivní na dostatečně velkém vzorku populace (bodová stupnice 1 až 5 hodnotí poslechové úsilí), doporučení ITU-T P.82,ITU-T G.800,
    objektivní – početní odhad srovnatelný se subjektivním hodnocením (psycho-akustické modely vnímání řeči implementované do měřících algoritmů), hodnocení pomocí E-modelu a R-faktoru.

## Slide 6: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Objektivní metoda hodnocení – E-model
  E-model byl vytvořen pro potřeby plánování sítí a k posuzování kvality telefonní komunikace (základní doporučení ITU-T G. 107 a G.108).
  Výsledný hodnotící faktor R (Rating):
    nabývá hodnot od 0 do 100,
    zohledňuje vliv šumu, hlasitosti, kvantizačního zkreslení, způsobu kódování, ozvěny, zpoždění, atd.
  R-faktor se stanovuje pro celý přenosový řetězec mezi akustickými rozhraními telefonní sítě. Kromě telekomunikačních přenosových prostředků se zohledňuje i vlastní koncové zařízení (ISDN terminál, mobilní telefon).
Rozsah faktoru R | Jakost přenosu řeči
90 ≤ R < 100 | Nejlepší
80 ≤ R < 90 | Vysoká
70≤ R < 80 | Střední
60 ≤ R < 70 | Nízká
50 ≤ R < 60 | Špatná

## Slide 7: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
E-model – hodnocení přenosového řetězce

## Slide 8: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
E-model – hodnocení přenosového řetězce
  OLR (Overall Loudness Rating) – celková míra hlasitosti,
  RLR (Receive Loudness Rating) – míra hlasitosti v přijímacím směru,
  SLR (Send Loudness Rating) – míra hlasitosti ve vysílacím směru,
  STMR (Sidetone Masking Rating) – míra potlačení vlastního hovoru,
  T (Mean one-way Delay of the Echo Path) – zpoždění ozvěny (v jednom směru),
  Ta (Absolute Delay) – celkové zpoždění,
  TELR (Talker Echo Loudness Rating) – míra hlasitosti ozvěny na straně hovořícího,
  Ie (Equipment Impairment Factor) - faktor zhoršení vlivem nízkorychlostních kodeků.

## Slide 9: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
E-model – vliv různých kodeků
Základní podobu faktoru R vyjadřuje následující vztah:
kde:
  R0 – výchozí hodnota odvozená z poměru signálu a šumu,
  Is – zhoršení způsobené lineárním zkreslením,
  Id – zhoršení způsobené zpožděním,
  Ie – zhoršení způsobené nelineárním zkreslením,
  A – faktor očekávání zohledňuje nižší nároky účastníků při jiných výhodách oproti konvenční síti (např. mobilní nebo satelitní sítě).
Typ kodeku | Přenosová rychlost [kbit/s] | Ie
PCM G.711 | 64 | 0
ADPCM G.721 | 32 | 7
GSM full-rate | 13 | 20
GSM half-rate | 5,6 | 23

## Slide 10: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
E-model – přepočet R na MOS
Přepočet faktoru R na parametr MOS je možné pomocí následujícího vztahu:
Rozsah faktoru R [-] | MOS [-] | Jakost přenosu řeči
90 ≤ R < 100 | 4,5 – 4,34 | velmi spokojený
80 ≤ R < 90 | 4,34 – 4,03 | spokojený
70≤ R < 80 | 4,03 – 3,60 | někteří uživatelé nespokojeni
60 ≤ R < 70 | 3,60 – 3,10 | mnoho uživatelů nespokojeno
50 ≤ R < 60 | 3,10 – 2,58 | téměř všichni nespokojeni

## Slide 11: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Závěry pro technologii VoIP
Při využívání VoIP jsou koncový účastníci velmi citliví na ozvěny.
Ozvěna (opakování vlastních slov) může vést až k nemožnosti realizovat dialog mezi účastníky hovoru a k naprosté nesrozumitelnosti hovoru.
Při větších dobách zpoždění (přibližně od 15 až 20 ms) nepostačuje potlačení signálů opačných směrů přenosu pomocí klasické telefonní vidlice a telefonní okruhy je nutno vybavovat obvody pro potlačení ozvěn, které Míru hlasitosti ozvěny na straně hovořícího (parametr TELR) dokáží zvýšit (utlumit) až na 65 dB.
  Obecně se u sítí s přepojováním paketů (tedy i u VoIP) požaduje, podle doporučení Y.1541, aby mezi koncovými body sítě a propojovacími body byla splněna doba zpoždění při přenosu maximálně 100 ms a velikost změny tohoto zpoždění (kolísání zpoždění) byla maximálně ±50 ms.
  Pro VoIP systémy empiricky platí, že únosná doba zpoždění při přenosu je do 150 ms. Pokud je zpoždění vyšší, má to pro hovor negativní důsledky jako u ozvěny.

## Slide 12: Hodnocení kvality hovorového signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
E-model – síťový plán přenosových parametrů
Výsledky hodnocení kvality hovorového signálu kladou požadavky na přenosové parametry telekomunikační sítě (respektive na vzájemně propojené sítě).
Limitní přenosové parametry telekomunikační sítě jsou uvedeny v dokumentu „Síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí“.
Tento plán je zveřejněn regulátorem trhu Českým Telekomunikačním Úřadem v Telekomunikačním věstníku 13/2005 - Příloha 2 - Síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí č. SP/2/09.2005.
Síťovým plánem se vymezují základní přenosové parametry veřejných telekomunikačních sítí se spojováním okruhů i přepojováním paketů, případně kombinovaných, poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu.
Plán zohledňuje i vzájemné propojování sítí, připojování koncových zařízení a připojování zařízení poskytovatelů služeb a neveřejných sítí.
Cílem plánu je, aby při poskytování veřejně dostupné telefonní služby byla zajištěna integrita všech propojených sítí na území České republiky.

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU