## Slide 1
Úvod do Synchronní digitální hierarchie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosové systémy a digitální hierarchie
  Přenosové systémy:
    zajišťují přenos informace na požadovanou vzdálenost,
    přizpůsobují přenášený signál přenosovému médiu,
    sdružují přenášené signály (FDM, TDM, WDM,CDM),
    zajišťují pomocné funkce:
      distribuce taktovacího signálu, přenos služebních signálů, zajištění spolehlivosti přenosu, dohled nad kvalitou přenosových cest, management sítě.
  Smyslem digitálních hierarchií je veškeré požadované digitální datové toky multiplexovat (sdružovat) v jeden vysokorychlostní signál, který je následně možné přenášet jediným datovým spojem – efektivní využití dálkových datových spojů.

## Slide 3: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Předchozí typ digitální hierarchie byl systém PDH.
  PDH má standardizováno celkem 5. řádů PDH – maximální přenosová rychlost je 564,992 Mbit/s a je možné přenést 7680 digitalizovaných hovorových signálů (v praxi však nebyl 5. řád PDH reálně využit).
  S ohledem na technickou koncepci PDH se jako významnými ukázaly být problémy se synchronizací jednotlivých síťových uzlů.
  Byla požadována minimální diference v taktovacích signálech jednotlivých síťových zařízení. To vyžadovalo vysoké výrobní náklady, což bylo neefektivní.
  Neexistuje navíc společný celosvětový standard PDH.

## Slide 4: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vznik synchronní digitální hierarchie
  Problémy s PDH byly důvodem ke vzniku kompletně nové hierarchie, protože postupem doby rostly nároky na kapacitu přenosových spojů, a to nejen díky rozmachu telefonního provozu, ale zejména z důvodu prudkého nárůstu požadavků na přenos dat mezi počítači. PDH nebyla schopna tyto nároky uspokojit.
  Proto bylo potřeba vytvořit nový přenosový systém – respektive celou novou hierarchii – která bude flexibilní v poskytované přenosové kapacitě a bude univerzální. To znamená, že bude schopna přenášet digitální data různých služeb nebo komunikačních protokolů.
  Souběžně se zaváděním nové hierarchie bylo potřeba revidovat i další zkušenosti a zavést například efektivnější systém pro dohled a správu nad jednotlivými síťovými zařízeními.
  Synchronní digitální hierarchie (SDH) to vše přináší.

## Slide 5: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti synchronní digitální hierarchie
  SDH používá tzv. řízené sdružování (prokládání) po celých bajtech (8 bitů):
    Termín řízené označuje skutečnost, že existuje vztah mezi začátkem datového rámce signálu nižšího řádu a signálu vyššího řádu. Pomocí adresace informačního pole datového rámce signálu vyššího řádu se lze přímo dostat – přímo vydělit či přečíst – k požadovaným datům, tedy 8 bitovému kanálovému intervalu, signálů nižšího řádu.
    Údaj pro adresaci informačního pole se přenáší v záhlaví datového rámce, konkrétně v části záhlaví označované termínem ukazatel (PTR, Pointer).
  Veškeré signály nižších a vyšších řádů se v SDH multiplexují bitově synchronně (zkráceně jen synchronně), což znamená, že mezi nimi existuje pevný časový vztah (závislost).
  Případné rozdíly v taktovacích kmitočtech jednotlivých datových toků nebo síťových zařízení se se vyrovnávají za pomoci metody oboustranného stuffingu a pomocí ukazatele.

## Slide 6: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip asynchronního a bitově synchronního sdružování
Při asynchronním sdružování se vzájemně liší taktovací kmitočty všech sdružovaných signálů, což má za následek, že se budou lišit i přenosové rychlosti jednotlivých sdružovaných signálů. Také zde není jasný vztah mezi taktovacími kmitočty sdružovaných signálů a signálu vyššího řádu.
Při synchronním sdružování (bitově synchronním) jsou taktovací kmitočty všech sdružovaných signálů shodné a existuje vztah (závislost) mezi jejich taktovacími kmitočty a taktovacím kmitočtem vyššího řádu.
Vp1 = Vp2 = Vp3 = Vp4

## Slide 7: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody vyrovnávání přenosových rychlostí

## Slide 8: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti synchronní digitální hierarchie
  SDH počítá s relativně vysokými přenosovými rychlostmi (až desítky Gbit/s).
  Nejnižší hierarchický stupeň SDH začíná přibližně v oblasti, kde PDH končí.
  Je možné také přenášet vysokorychlostní datové toky (technologie ATM, IP, Ethernet) s využitím techniky zřetězení virtuálních kontejnerů.
  Standardizovaným přenosovým médiem je optické vlákno, které dovoluje vysoké přenosové rychlosti až desítek Gbit/s (s pomocí vlnového muldexu WDM až Tbit/s).
  SDH zavádí principy pro distribuci taktovacího signálu z jediného zdroje do celé sítě ke všem síťovým prvkům.
  Existuje standardizovaný způsob řízení celé přenosové telekomunikační sítě s hierarchií SDH.
  SDH umožňuje pružné zajištění spolehlivého provozu celé sítě i při poruchách pomocí záložních mechanizmů.

## Slide 9: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti SDH a optická síť SONET
  Pro SDH existuje celosvětově jediný standard mezinárodní standardizační organizace ITU-T.
  Rámcová struktura synchronní digitální hierarchie se označuje zkratkou STM (Synchronní Transportní Modul).
  Základní (první) hierarchický stupeň SDH je tvořen datovým tokem s přenosovou rychlostí 155,52 Mbit/s.
  Na něj, podobně jako u PDH, navazují hierarchické stupně vyšších řádů.
  Synchronní digitální hierarchie vychází z amerického standardu pro optickou přenosovou síť SONET (Synchronous Optical Network).
  SDH se v síti SONET inspirovala, ale přinesla i řadu vylepšení.

## Slide 10: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Doporučení ITU-T pro SDH
  Obdobně jako u PDH se o proces standardizace SDH – u této hierarchie ovšem opravdu celosvětově – stará organizace ITU-T. Základními standardy SDH jsou:
    ITU-T G.707 Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH).
    ITU-T G.781 Synchronization layer functions.
    ITU-T G.782 Types and general characteristics of synchronous digital hierarchy (SDH) equipment.
    ITU-T G.783 Characteristics of synchronous digital hierarchy (SDH) equipment functional blocks.
    ITU-T G.784 Synchronous digital hierarchy (SDH) management.
    ITU-T G.957 Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy.
    ITU-T G.958 Digital line systems based on the synchronous digital hierarchy for use on optical fibre cables.
  Základní doporučení zahrnuje i dříve separátně vydaná doporučení G.708, G.709.

## Slide 11: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH a optická síť SONET
  Přehled jednotlivých hierarchických stupňů SDH je uveden v tabulce.
  Dodatečně byl přidán nultý stupeň STM-0 pro kompatibilitu se standardem SONET, odpovídající jejímu prvnímu stupni STS-1 (Synchronous Transport Signal), respektive OC-1 (Optical Carrier).
  U standardu SONET se používá poněkud jiné názvosloví, nicméně přes určité počáteční odchylky se dnes dá říci, že obě technologie jsou kompatibilní.
SONET | SDH | Přenosová rychlost [Mbit/s]
STS-1 (OC-1) | STM-0 | 51,84
STS-3 (OC-3) | STM-1 | 155,52
STS-12 (OC-12) | STM-4 | 622,08
STS-48 (OC-48) | STM-16 | 2488,32
STS-192 (OC-192) | STM-64 | 9953,28
STS-768 (OC-768) | STM-256 | 39045,12

## Slide 12: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Správa a dohled na sítěmi SDH
  K efektivní správě sítě SDH byla vytvořena ucelená koncepce pro dohled a řízení funkcí síťovích zařízení.
  Vychází se přitom ze standardů jednotných, pro telekomunikační síť jako celek, které se označují zkratkou TMN (Telecommunication Management Network).
  Koncepce TMN se zkrácené označuje termínem management sítě.
  Pro správnou činnost síťových prvků v rámci TMN, jsou vybaveny definovanými řídicími funkcemi a příslušným datovým rozhraním.
  Řídicí síť TMN tvoří nadstavbu nad lokálním řízením síťového prvku a tvoří i nadstavbu nad ostatními subsystémy telekomunikační sítě.

## Slide 13: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Správa a dohled na sítěmi SDH
  TMN systémy musí zajistit širokou škálu řídicích úkolů:
    plánování (planning) sítě,
    instalaci (installation) síťových zařízení,
    správu (administration) síťových zařízení,
    obsluhu (operation) síťových zařízení,
    údržbu (maintenance) síťových zařízení,
    zajištění (provisioning) telekomunikační sítě a služby.

## Slide 14: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vývoj Synchronní digitální hierarchie
  Od své standardizace v 80. létech 20. století prošlo SDH dalším vývojem.
  SDH, i přes svou zamýšlenou univerzálnost, bylo koncipováno především pro přenos hovorových digitalizovaných signálů.
  Univerzálnost pro přenos signálů různých služeb je vykoupena relativní složitostí při přizpůsobení těchto signálů do formátu SDH.
  Za univerzálnost se také platí cena tím, že hierarchie neumí signály některých služeb přenášet efektivně – nutnost přenášet velký objem služebných informací jiných používaných protokolů.
  Postupem času přišla vylepšení především na přenos datových jednotek Ethernetu a paketů protokolu IP.
  Zdokonalily se také metody zálohování datových spojů a systém pro dynamické přidělování přenosové kapacity v čase.

## Slide 15: Úvod do Synchronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
SDH v dnešní době
  SDH je v oblasti telekomunikací postupně vytěsňováno flexibilnějšími přenosovými technologiemi na bázi DWDM/MPLS/Ethernet/IP/TCP.
  SDH se stále používá tam, kde je potřeba mít k dispozici komplexní dohledový systém nad síťovými prvky (síť TMN) a tam, kde je nutné mít jasné provozní stavy sítě v případě výskytu poruch.
  Takovou oblastí jsou například komunikační sítě pro elektroenergetiku.
  SDH jako taková by měla být nahrazena modernější Optickou transportní hierarchií (OTH).

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU