## Slide 1
Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní digitální hierarchie a hierarchie OTH
  Problémy s PDH byly důvodem ke vzniku kompletně jiné hierarchie.
  Postupem doby rostly nároky na kapacitu přenosových prostředků, a to nejen díky rozmachu telefonního provozu, ale zejména z důvodu prudkého nárůstu požadavků na přenos dat.
  Bylo potřeba vytvořit nový univerzální přenosový systém – přenosovou hierarchii. Univerzálnost spočívá ve schopnosti přenášet digitální data různých služeb nebo komunikačních protokolů.
  Na základě zkušeností je součástí nové hierarchie i efektivnější systém pro dohled a správu nad jednotlivými síťovými zařízeními.
  Výše uvedené řeší hierarchie SDH a následně i OTH.

## Slide 3: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronizace v síti
  Synchronizace je nutnou podmínkou pro činnost digitálních zařízení pracujících na principech časového dělení TDM. Cílem je dosáhnout synchronního stavu generátorů taktu prvků sítě.
  Synchronností se tedy rozumí stav, kdy vysílač na jedné straně přenosové cesty vysílá a přijímač na druhé straně přenosové cesty přijímá, ve stejném časovém okamžiku.
  Pokud nejsou síťové prvky synchronní, může se stát, že vysílaná data nejsou zaznamenána na přijímací straně a tedy jsou ztracena.
  Při příjmu digitálního signálu se z něj odvozuje taktovací složka, kterou lze využít k synchronizaci přijímacího síťového prvku. V první řadě je nutno zajistit bitovou synchronizaci, aby byly správně detekovány jednotlivé bitové symboly. V druhé řadě se zajišťuje rámcová, popř. i multirámcová synchronizace, pomocí systému rámcového souběhu a synchroskupin.

## Slide 4: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronizace v síti
  V důsledku problémů při synchronizaci vznikají skluzy v digitálních ústřednách a digitálních rozváděčích 64 kbit/s, skoky fáze (diskontinuita) a fázové chvění (jitter a wander), což ve výsledku může vést k nárůstu chybovosti až k výpadkům rámcového souběhu.
  Skluzy způsobují ztrátu symbolových míst a jsou závislé na kmitočtových odchylkách generátorů taktu.
  Např. minimální doba odstupu skluzů pro povolenou odchylku taktu toku E1 5010-6 činí pouhé 1,25 s, pro odchylku generátoru uzlu SDH 10-7 činí 625 s a pro primární generátor taktu sítě s odchylkou 10-11 bude 72 dní.
  Limity pro skluzy předepisuje doporučení ITU-T G.822 pro tzv. hypotetický referenční spoj (HRX) s přenosovou rychlostí 64 kbit/s délky 27500 km minimální odstup mezi dvěma skluzy 17,5 dne.

## Slide 5: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní digitální hierarchie
  Každý síťový prvek se skládá z určitého počtu vnitřních bloků, které plní svou specifickou funkci.
  Každý blok se pak skládá z jednotlivých komponent či součástek.
  Pro síťová zařízení telekomunikačních sítí je typické, že mají minimálně dvě linková rozhraní stejného řádu do sítě WAN, označované termíny West a East (jedná se pouze o mnemotechnické označení bez přesné návaznosti na skutečné světové strany).
  Jádrem síťového prvku je digitální spojovací pole (digitální rozvaděč). Úkolem spojovacího pole je přímo pracovat se signály nižších i vyšších řádu. Spojovací pole jednotlivé signály sdružuje, vyděluje, nebo jen bez jakékoliv změny přenáší z rozhraní West na East a opačně.
  Pomocné bloky zajišťují napájení, synchronizaci a řízení (konfigurace, správa) síťového prvku.

## Slide 6: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní digitální hierarchie
  Zjednodušené schéma síťového prvku.

## Slide 7: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody synchronizace
  Synchronizaci většího počtu geograficky vzdálených časových základen v telekomunikačních sítích je možné realizovat několika způsoby. Obvykle se vždy však používá metod tzv. fázové synchronizace.
  Pro synchronizaci digitální sítě je možné využít dvou základních metod:
    synchronizace nucená,
    synchronizace vzájemná.
  Prakticky je v telekomunikační síti používán hierarchický rozvod taktu s nucenou synchronizací generátorů taktu v jednotlivých síťových uzlech na taktovací signál distribuovaný z tzv. primárního generátoru taktu (ten je v síti vždy jen jeden).
  Jiným způsobem synchronizace všech síťových prvků by byla možnost, každý prvek vybavit vlastními velmi přesnými vnitřními zdroji frekvence (což jsou v podstatě atomové hodiny – což by bylo opravdu drahé).

## Slide 8: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody synchronizace
  Hierarchické roviny generátorů taktu.

## Slide 9: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody synchronizace
  Hierarchické roviny generátorů taktu:
    primární referenční oscilátor PRC (Primary Reference Clock), vyhovující požadavkům ITU-T G.811,
    řízený taktovací generátor tranzitního uzlu SSU-T (Transit Synchronization Supply Unit), vyhovující požadavkům ITU-T G.812,
    řízený taktovací generátor lokálního uzlu, který používá také označení SSU-L (Local Synchronization Supply Unit) vyhovující požadavkům ITU-T G.812,
    taktovací generátor síťového prvku SEC (Synchronous Equipment Clock) s parametry podle ITU-T G.813.

## Slide 10: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody synchronizace
  Nositelem taktovací složky pro distribuci synchronizačního signálu, je mezi uzly sítě, signál synchronní digitální hierarchie STM.
  V záhlaví MSOH signálu STM se navíc přenáší informaci o kvalitě generátoru síťového prvku, který signál STM vytvořil.
  Informace se konkrétně přenáší v záhlaví multiplexní sekce v bajtu S1 – SSM (Synchronization Status Message).
  Módy synchronizačních generátorů taktu – z hlediska synchronizace se může síťový prvek ocitnout v následujících módech:
    Synchronní – nucená synchronizace (Locked), což je žádaný stav.
    Plesiochronní:
      Volně běžící (Free-running),
      Přídržný (Hold-over).

## Slide 11: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody synchronizace
  Synchronizovaný mód – síťový prvek je taktován z vnitřního oscilátoru, který je synchronizován s vybraným referenčním taktovacím kmitočtem. Tento kmitočet je odvozen od vybraného příchozího signálu. Síťový prvek v tomto režimu pracuje synchronně s ostatními prvky sítě, tedy v souladu s generátorem PRC.
  Udržovací mód (Hold-over Mode) – v případě výpadku příchozích referenčních taktů je zařízení synchronizováno ze svého vnitřního oscilátoru, který má paměť s hodnotou frekvence taktovacího signálu z posledního řízeného stavu. Dle své stability se snaží tuto hodnotu držet.
  Volně běžící mód (Free-running Mode) – takt se získává z vnitřního oscilátoru, který není řízen (synchronizován) s některým z příchozích referenčních taktů. V praxi se tento stav vyskytuje jen při připojování zařízení do sítě, nebo u malých samostatných sítí u hlavních uzlů.
  Dle zprávy SSM je vždy zvolen taktovací signál od nejlepšího zdroje.

## Slide 12: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rozvod taktu v kruhové síti
  Častým uspořádáním sítí SDH je kruhová topologie. V kruhové síti může být distribuce taktu řešena v zásadě dvojím způsobem:
    Jednosměrná, kdy za normálních provozních podmínek prochází synchronizační signál v každé sekci kruhové sítě jedním směrem.
    Obousměrná, kdy za normálních provozních podmínek prochází synchronizační signál v každé sekci kruhové sítě oběma směry.
  Při obousměrné distribuci taktu má každý uzel k dispozici taktovací signály z obou stran kruhu, což je výhodné z hlediska zálohování synchronizačních cest, ale je složitější konfigurace synchronizačních obvodů.

## Slide 13: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rozvod taktu v kruhové síti
  Jednosměrná distribuce taktu.

## Slide 14: Synchronizace síťových uzlů přenosových technologií
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rozvod taktu v kruhové síti
  Obousměrná distribuce taktu.

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU