## Slide 1
Protokol RTP a SIP pro VoIP
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
https://www.youtube.com/watch?v=JJe8j-zem3Q
v1.1

## Slide 2: Protokol RTP a SIP pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie VoIP
  Technologie VoIP využívá k přenosu digitalizovaného hovorového signálu datagramy protokolu IP a paketovou datovou síť.
  Hlavní motivací pro přenos hlasu v datových sítích je snaha sloučit dvě principiálně odlišné telekomunikační sítě (klasickou telefonní a paketovou datovou) do jedné síťové infrastruktury.
  Důvodem je efektivnější využití přenosových cest, snaha sjednotit využívané technologie, snížit provozní náklady poskytovatele připojení (operátora).
  Vzhledem k větší univerzálnosti byla za společné prostředí zvolena paketová datová (počítačová) síť.

## Slide 3: Protokol RTP a SIP pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokoly v technologii VoIP
  Technologie VoIP, která je určena pro přenos digitalizovaného hovorového signálu prostřednictvím paketové datové sítě, využívá řadu komunikačních protokolů.
  Komunikačním protokolem rozumíme jednoznačně definovaný soubor pravidel, podle kterých obecně probíhá vlastní výměna dat mezi jednotlivými síťovými prvky.
  Protokoly využívané ve VoIP:
    Signalizační – vzájemný kontakt a identifikace účastníků, dohodnutí způsobu, kvality a typu přenosu uživatelské informace (příklady protokolů ITU-T H323. IETF SIP).
    Komunikační – vlastní přenos uživatelské informace (audio, video, data), multimediálními toky (příklady protokolů RTP/RCTP).
    Transportní – přenáší komunikační a signalizační protokoly v paketové síti s využitím IP (příklady protokolů UDP, TCP).

## Slide 4: Protokol RTP a SIP pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokoly v technologii VoIP
Sonet
PPP
ATM
AAL 3/4
AAL 5
Ethernet
V.34
PPP
IPv4, IPv6
TCP
UDP
H.323
SIP
RTCP
RTP
média (PCM, H.264, MPEG, ...)
dnes obvyklá struktura pro technologii VoIP

## Slide 5: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Způsob vrstvové komunikace ve VoIP

## Slide 6: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol RTP pro VoIP
  Technologie VoIP přenáší mezi koncovými účastníky především multimediální datové toky (audio, video).
  Vzhledem nevhodnosti standardních protokolů transportní vrstvy modelu TCP/IP byl pro technologii VoIP vyvinut nový přenosový protokol RTP (Real-time Transport Protocol).
  Protokol RTP byl vytvořen organizací IETF (Internet Engineering Task Force). Specifikace protokolu je volně dostupná na Internetu v dokumentu s označením RFC 3550.
  Funkcionalita protokolu RTP:
    nezaručuje přenos v reálném čase,
    zaručuje pouze přehrávání dat v daný okamžik,
    používá protokoly UDP/IP pro zabezpečení vlastní komunikace.

## Slide 7: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol RTP pro VoIP
  Protokol RTP využívá jako svého transportního protokolu protokol UDP.
  Pro splnění požadované funkcionality je nutné přidat následující funkce:
    číslování vysílaných paketů – v případě doručení paketů na přijímací straně v nesprávném pořadí je možné snadno pořadí paketů korigovat.
    zaznamenání časového okamžiku vyslání paketu – v případě ztráty paketu jsou na přijímací straně chybějící pakety vynechány a ty správně doručené jsou umístěny na odpovídající časovou pozici.
  Pokud se na straně volajícího vyskytne v hovoru pauza (ticho), nejsou datové jednotky sítí přenášeny.
  Na přijímací straně se uměle vytváří šum pro navození přirozeného prostředí hovoru.

## Slide 8: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol RTP pro VoIP
  Protokol RTP také označuje přenášený obsah – zdali jde o hovorovou (resp. audio) nebo obrazovou (resp. video) informaci a jakým způsobem byla komprimována (typ kodeku).
  Protokol RTP umožňuje přenos více komunikačních kanálů současně a proto je nutná identifikace zdroje obsahu.
  Každý komunikační kanál (audio, video, …) je přenášen v samostatném RTP toku.
  Datové přenosy protokolem RTP v technologii VoIP nejsou zabezpečeny proti odposlechu. Je tedy možné data zachytit a s trochou úsilí bez problému přehrát.

## Slide 9: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SRTP a ZRTP pro VoIP
  Implementovat určitou konkrétní míru zabezpečení komunikace ve VoIP síti je mnohem snazší, než jak je tomu v pevných nebo mobilních telefonních sítích.
  Základní idea spočívá v rozšíření protokolu RTP o další přídavné protokoly, mezi které patří např.:
    SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) – přijato organizací IETF v roce 2004 v dokumentu RFC 3711, využívá se šifrovacího mechanismu AES (Advanced Encryption Standard).
    ZRTP (Zimmermann secure Real-time Transport Protocol) – řešení využívající odlišnou distribuci šifrovacích klíčů a odlišný šifrovací algoritmus, než je tomu u SRTP.
  Zabezpečení může být také provedeno pomocí protokolu TLS (Transport Layer Security) nebo implementováno na nižších vrstvách jako například na síťové vrstvě pomocí mechanismu IPSec (IP security).

## Slide 10: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol RTCP pro VoIP
  Protokol RTCP (Real-time Transport Control Protocol) je protokolem, jehož účelem je sledování kvality přenosu dat přenášených prostřednictvím protokolu RTP.
  Hlavními úkoly RTCP je:
    informace o kvalitě vysílaných dat,
    identifikace zdroje RTP pokud při přenosu využívá více datových toků,
    synchronizace při přenosu více datových toků,
    řízení četnosti vysílání datových zpráv RTCP v závislosti na parametrech datového spoje.
  Protokol RTCP tedy nepřenáší uživatelská data, ale pouze periodicky vysílá kontrolní data všem účastníkům účastnících se komunikace.

## Slide 11: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol RTCP pro VoIP
  Na základě příjmu kontrolních dat jsou a mohou být vyhodnocovány následující parametry:
    zpoždění (Delay),
    kolísání zpoždění (Delay Variation),
    ztráta paketů (Packet Loss),
    počet přenesených bitů (Number of Transferred Bits),
    doba mezi vysláním paketů a příjmem odpovědi ze vzdálené strany.
  Výše uvedené časové parametry datového spojení jsou velmi důležité pro udržení srozumitelné konverzace mezi oběma účastníky.
  Pokud jsou hodnoty některého z parametrů mimo přijatelné meze, není možné, z pohledu srozumitelnosti datové spojení využívat. A to i v případě, že například z pohledu chybovosti je spojení akceptovatelné.

## Slide 12: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP
  Protokoly RTP a RCTP mají za úkol zajistit datový přenos mediálních toků mezi účastníky spojení.
  Uvedené protokoly však nezajišťují funkce, které jsou nezbytné při sestavování, udržování či rušení spojení (například to, jeli volaný účastník volný nebo obsazen).
  U technologie VoIP je také nutné zajistit i další funkce, které jsou obvyklé v původních telefonních sítích, jako je tarifikace hovoru nebo autentizace koncového účastníka u poskytovatele spojení.
  K zajištění řízení datových spojení pro technologii VoIP slouží tzv. signalizační (řídící) protokoly.
  Nejpoužívanější signalizační protokol v sítích VoIP, je protokol SIP.

## Slide 13: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP
  Standard protokolu SIP (Session Initiation Protocol) byl organizací IETF vydán v dokumentu s označením RFC 3261.
  Protokol SIP byl také přijat organizací 3GPP pro řízení multimediálních spojení v mobilních sítích založených na protokolu IP v rámci IMS (IP Multimedia Subsystem) v mobilních buňkových sítích.
  Koncepce protokolu SIP koncentruje řídicí funkce převážně do koncových zařízení. Díky tomu jsou pak síťové prvky pouze jednoduchá směrovací zařízení (např. IP směrovače).
  Mezi řídicí protokoly užívané převážně v páteřních sítích se řadí také skupina protokolů standardu H.323. Za vývojem koncepce standardu H.323 stojí standardizační organizace ITU.

## Slide 14: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP
  Protokol SIP, jako řídicí protokol aplikační vrstvy, je zodpovědný za sestavení spojení v síti, dohled nad jeho průběhem a ukončení spojení.
  Protokol SIP je jednoduchý protokol založený na textově kódovaných zprávách. Tyto zprávy lze snadno číst v jednoduchých prohlížečích textu.
  Protokol SIP nezjišťuje konkrétní schopnosti účastnických koncových zařízení (např. podporované kodeky v koncovém terminálu, apod.). Výměna těchto informací je funkcí protokolu SDP (Session Description Protocol), který je zapouzdřen v těle některých SIP zpráv. Pomocí protokolu SDP se mají možnost účastnická komunikující zařízení domluvit na způsobu kódování multimediálních dat, na číslech používaných portů, na kterých poběží RTP přenosy, případně na dalších podporovaných funkcích.

## Slide 15: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP – adresace koncových účastníků
  V klasické telefonní síti se jednotlivý koncový účastníci identifikují svým telefonním číslem.
  I v síti s technologií VoIP je nutné zajistit identifikaci jednotlivých koncových účastníků.
  Uživatele odlišuje a zároveň jednoznačně identifikuje tzv. SIP adresa.
  Tato adresa je syntaxí podobná emailové adrese, tj. skládá se z identifikátoru uživatele, značky „@“ a označení domény (př. uživatel@doména).
  V nejjednodušší formě je SIP adresa ve formátu uživatel@IP_adresa.
  To tedy znamená, že dva účastníci spolu mohou v rámci sítě IP přímo komunikovat pouze za předpokladu znalosti IP adresy druhého z účastníků.

## Slide 16: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP – adresace koncových účastníků
  Běžnějším způsobem adresace používaným v síti VoIP operátorů je však označení uživatele unikátním telefonním číslem a doménová část specifikuje IP adresu SIP serveru operátora – př. 123456789@operator.cz.
  Aby ale bylo možné s takovým to způsobem adresace telefonovat, je nejprve nutná registrace adresy SIP na speciálním serveru poskytovatele VoIP služby.
  Uživatel vloží svou adresu do koncového zařízení a to následně provede registraci v síti VoIP.
  Tímto krokem tak dojde ke svázání SIP adresy uživatele a jeho současného umístění, neboli konkrétní IP adresy koncového zařízení (registrace: uživatel@doména ↔ IP adresa).

## Slide 17: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP – architektura

## Slide 18: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP – architektura
  Pro řízení komunikace v síti VoIP za pomoci protokolu SIP je nutný SIP server a tzv. uživatelský agent UA (User Agent).
  Architektura SIP vytváří síťové různé typy síťových zařízení, zjednodušeně nazývané „server“.
  Tyto servery následně poskytují své funkce uživatelským agentům tak, aby bylo možné vytvářet spojení v síti VoIP.
  Za všech okolností však není vždy nutné instalovat v síti všechny typy serverů. Bývá zcela běžné, že více virtuálních serverů sdílí jeden fyzický SIP server (např. kombinace Proxy + Registrar + Location server).
  Registrar server přijímá žádosti o registraci od jednotlivých koncových zařízení. Pomocí procesu registrace dochází ke svázání identity uživatele (SIP adresa) a konkrétního umístění koncového zařízení (IP adresa). Tyto informace jsou následně uloženy v Location serveru a dále slouží pro směrování v IP síti.

## Slide 19: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP – architektura
  Location server poskytuje informaci o umístění jednotlivých koncových zařízení. Tyto informace vkládá do Location serveru Registrar server nebo mohou být přímo definovány správcem sítě.
  Redirect server umožňuje směrování v síti VoIP, které je iniciováno na základě žádosti o spojení od klienta. Redirect server pak posílá informaci (adresu), kam žádost o spojení přesměrovat.
  Proxy server přijímá žádosti o spojení od klientů a pomáhá je směrovat v IP síti. Informaci o umístění uživatele (získá z Location serveru). V případě, že je uživatel registrován pod jiným SIP serverem, přeposílá žádost na cílový server a další cíl směrování žádosti je pak určen dotazem do záznamů uložených v systému DNS (Domain Name System). Funkcí Proxy serveru je také ověření identity uživatelů. Na základě uvedení správných identifikačních údajů, je uživatel oprávněn využívat funkcí Proxy serveru.

## Slide 20: Protokoly pro VoIP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Protokol SIP pro VoIP – architektura
  Uživatelský agent představuje koncové zařízení nebo Proxy server. Jeho funkce lze rozdělit na klientskou část UAC (User Agent Client) a serverovou část UAS (User Agent Server). Funkcí klientské části je vysílat žádosti (např. o registraci koncového zařízení nebo o zahájení komunikace). Serverová část naopak reaguje na příchozí žádosti a vysílá odpovědi klientské části.
  Koncová zařízení účastníků mohou být implementována ve formě programu na počítači (Software Client) nebo v podobě terminálů velmi podobných klasickým analogovým, resp. digitálním telefonům (Hardware Client).

## Slide 21
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU