## Slide 1
Spolehlivost telekomunikačních sítí
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační síť
  Telekomunikační sítí rozumíme soubor vzájemně propojených telekomunikačních zařízení, který umožňuje přenos informace mezi koncovými body.
  Telekomunikační síť je tvořena spojnicemi (přenosové cesty) a síťovými uzly (telekomunikační zařízení).
  Telekomunikační zařízení slouží ke zpracování a využití signálu, který je nositelem informace. Signál nesoucí informaci může mít různé formy (forma elektrická, optická,..).
  Termínem topologie sítě se označuje způsob vzájemného propojení jednotlivých telekomunikačních zařízení (topologie sběrnice, kruhu, hvězdy,..).

## Slide 3: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Topologie telekomunikační sítě
  Příklady topologií telekomunikačních sítí.
přenosové médium
Topologie sběrnice, použitá obvykle v LAN například s technologií Ethernet 10Base-T.
telekomunikační zařízení
Topologie stromu, použitá obvykle v AN například s technologií xDSL, analogovými telefony, pasivní optické přístupové sítě.
Topologie hvězda s centrálním prvkem sítě, použitá obvykle v LAN například s technologií Ethernet 100/1000Base-T.

## Slide 4: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Topologie telekomunikační sítě
  Příklady topologií telekomunikačních sítí.
přenosové médium
Topologie plná mříž (Full Mesh) původně uvažováno jako o topologii pro WAN, dnes se předpokládá se využití WLAN.
telekomunikační zařízení
Topologie kruhu, použitá obvykle v WAN.
Topologie neúplná mříž (Mesh), použitá obvykle v WAN například pro technologie SDH/OTH/Ethernet.

## Slide 5: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod do spolehlivosti
  Termínem spolehlivost se obecně označuje jev, kdy daný subjekt je schopen správně vykonat určenou činnost.
  Spolehlivost je v telekomunikacích velmi důležitým parametrem, který charakterizuje schopnost telekomunikační sítě, jako jednoho celku, poskytnout požadovanou službu přenosu informace od zdroje ke spotřebiči.
  Parametr spolehlivost hraje klíčovou roli ve smlouvě SLA (Service Level Agreement), kterou mezi sebou uzavírají provozovatel telekomunikační sítě nabízející službu přenosu dat a uživatel poptávající tuto službu.
  Problematika smluv SLA je velmi široká a je standardizována mezinárodní organizací ITU-T. Kromě čistě technických náležitostí zahrnují standardy i například metody ověřování úrovně poskytované služby (např. sledování chybovosti přenosu) nebo způsoby výpočtu penalizace při nedodržení smluvních podmínek.

## Slide 6: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Definice spolehlivosti
  Definice spolehlivosti podle ČSN IEC 50(191): obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technických podmínek.
  Spolehlivost služby podle ČSN IEC 50(191): Schopnost poskytnutí služby na požádání uživatele a její zabezpečení po požadovanou dobu ve specifikovaných tolerancích a jiných daných podmínkách.

## Slide 7: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spolehlivost telekomunikačních sítí
  Spolehlivost komunikace v telekomunikační přenosové síti je ovlivněna spolehlivostí jednotlivých komponent systému – to jest spolehlivostí přenosových cest a zařízení.
  Spolehlivost přenosových cest je relativně vysoká:
    Například u optické trasy se při uvažování čistě technických parametrů (materiál, postup výroby) předpokládá, že porucha optického vlákna o délce 1 km nastane 1x za přibližně 570 let.
    Reálná spolehlivost přenosové trasy je však ovlivněna i externími faktory. Činnost „bagristy“ způsobí, že reálná doba do první poruchy optické trasy jsou v průměru 3 roky.
  Spolehlivost přenosových zařízení je oproti spolehlivosti přenosových tras nižší přibližně 10x (řádově roky či desítky let).
  Při zvyšování spolehlivosti telekomunikační sítě se proto zabýváme zejména spolehlivostí zařízení.

## Slide 8: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Způsoby zvyšování spolehlivosti
  Spolehlivost telekomunikačních zařízení lze ovlivnit, respektive zvýšit, následujícími metodami:
    Zjednodušení systému – obecně platí, že čím je zařízení jednodušší, tím méně je náchylné k poruše. Příkladem může být snaha výrobců o využití pouze principů pasivního chlazení. Tedy eliminace ventilátorů, vodních pump či klimatizací. Pouze pasivním chlazením se spolehlivost zařízení zvýší, neboť nemůže dojít k poruše zařízení vlivem selhání jeho chladících komponent.
    Volba nejspolehlivějších součástek – je zřejmé, že čím více jsou jednotlivé součástky zařízení spolehlivější, tím více se bude zvyšovat i spolehlivost zařízení jako celku.
    Odlehčené pracovní podmínky – pokud to provozní podmínky dovolují, je vhodné nezatěžovat zařízení nebo jeho části na 100% možného výkonu. Příkladem může být snaha o zdvojení napájecích systémů zařízení tak, aby při dlouhodobém provozu nedocházelo ke zvýšenému tepelnému namáhání a tím ke zvýšenému opotřebení zdrojů napájení.

## Slide 9: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Způsoby zvyšování spolehlivosti
  Další metody zvýšení spolehlivosti jsou:
    Zahořování systému – je princip, kdy výrobce zhotovené zařízení po určitou dobu testuje v podmínkách, které se blíží reálným. Zahořováním je možné objevit tzv. časné poruchy, které jsou způsobované především součástkami se skrytými vadami.
    Předvídání poruch – je spojeno s provozní diagnostikou a telemetrií, kdy z vývoje provozního stavu zařízení je možné odhadnout blížící se poruchový stav.
    Zálohování – je obecný princip, při kterém dochází ke znásobení částí zařízení (například napájení), nebo i celých zařízení. V případě poruchy tak díky záloze nedojde k přerušení poskytování služby.

## Slide 10: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zkoušky spolehlivosti
Základním prostředkem pro zjištění a kontrolu ukazatelů spolehlivosti jsou zkoušky spolehlivosti.
Před zkouškou spolehlivosti je nutné provést zahoření zkoušených prvků.
Je důležité, aby simulace zkušebních podmínek odpovídala budoucím provozním podmínkám a předepsaným normám.
Zkouška probíhá tak, že se v pravidelných časových intervalech měří hodnoty vybraných parametrů zkoušeného objektu a sledují se změny vůči hodnotě na začátku zkoušky.
Zkoušky spolehlivosti dělí na:
  Zkoušky bezporuchovosti – slouží k ověření vlastností během provozu.
  Zkoušky skladovatelnosti – slouží k ověření vlastností při skladování.
  Zkoušky životnosti – slouží k ověření doby technického života.

## Slide 11: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spolehlivost komunikace v přenosové síti
Bylo uvedeno, že smlouva SLA upravuje vztah mezi provozovatelem telekomunikační sítě a zákazníkem, kterých využívá službu přenosu dat.
Pro potřeby popisu a kvantifikace spolehlivosti v SLA se zavádí řada spolehlivostních parametrů.
Parametry spolehlivosti jsou obecně uvedeny v doporučení ITU-T G.911. Nejdůležitější jsou:
  FITs (Failures In Time) – počet poruch – vyjadřuje počet očekávaných poruch na zařízení při provozních podmínkách.
  F (FITs - rate) – intenzita poruch - vyjadřuje počet poruch vztažených na interval jedné hodiny. Udává se v počtu poruch za hodinu a typicky vychází v řádech 10-9.

## Slide 12: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spolehlivost komunikace v přenosové síti
Další spolehlivostní parametry jsou:
  MTBF (Mean Time Between Failures) – střední doba mezi poruchami - je převrácená hodnota FIT a vystihuje očekávanou dobu mezi dvěma poruchami na zařízení, které pracují ve standardních operačních podmínkách. Udává se v letech a lze ji vypočítat dle vztahu:
  MTRS (Mean Time to Restore Service) – střední doba do obnovy – doba potřebná pro obnovu provozu od momentu, kdy byla detekována porucha. Zahrnuje: čas potřebný pro lokalizaci poruchy, čas potřebný pro obstarání náhradního dílu, čas potřebný pro výměnu vadné jednotky, čas potřebný pro kontrolu systémových funkcí.
•

## Slide 13: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spolehlivost komunikace v přenosové síti
Další spolehlivostní parametry jsou:
A (Availability) – činitel pohotovosti (zavedený v doporučení ITU-T G.602) – jedná se o pravděpodobnost, že zařízení nebo systém bude pracovat bez poruchy v jakémkoli náhodném čase. Lze ho vypočítat dle:
nebo
U (Unavailability) – činitel poruchového prostoje – pravděpodobnost, že zařízení nebo systém bude mimo provoz v jakémkoli náhodném čase. Lze ho vypočítat:

## Slide 14: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spolehlivost komunikace v přenosové síti
V praxi se vždy vyskytují jednotlivá zařízení nebo části jednoho zařízení buď v sériové nebo v paralelní kombinaci. Výpočet spolehlivostních parametrů celku se řídí následujícími pravidly:
  Dva nezávislé systémy v sériovém uspořádání:
  Dva nezávislé systémy v paralelním uspořádání:
1
2
1
2

## Slide 15: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklad na výpočet spolehlivosti telekomunikačního zařízení
Modelujeme průchozí propojení přes muldex ADM hierarchie SDH:
  Do muldexu vstupuje provoz optickým linkovým portem „west“ (LPw).
  Z muldexu vystupuje provoz optickým linkovým portem „east“ (LPe).
  V modelu se uvažuje zdvojené spojovací pole CC (Cross-Connect).
  V modelu se uvažuje zdvojený modul pro napájení zařízení a pro jeho synchronizaci PT (Power and Timing).
Schéma takto zjednodušeného prvku je následující:
optické vlákno
optické vlákno
LPw
LPe
2x CC, 2x PT

## Slide 16: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklad na výpočet spolehlivosti telekomunikačního zařízení
Spolehlivostní model prvku ADM je následující:
Při znalosti střední doby mezi poruchami (MTBF) jednotlivých modulů a stanovené střední době do obnovy (MTRS), lze snadno spočítat pomocí dříve uvedených vztahů činitel pohotovosti AADM celého zařízení:
LPw
LPe
CC1
CC2
PT1
PT2

## Slide 17: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spolehlivost telekomunikačních sítí
Pro provoz méně náročných služeb, jako je WEB, e-mail apod., je možno v profesionálním prostředí požadovat činitel pohotovosti 3 devítky, tj. 99,9%, což znamená, že musíme zajistit střední dobu mezi poruchami cca 1 rok (za předpokladu střední doby pro obnovení provozu 10 hodin).
Za zvýšený požadavek na spolehlivost lze považovat činitel pohotovosti 4 devítky, tj. 99,99%.
Vysokou spolehlivost na 6 devítek, tj. 99,9999% (též označováno jako 99,999+) je možno prakticky zajistit výhradně zálohováním síťových prvků a cest v síti.
Uvedené činitele pohotovosti lze vyjádřit i jinak. Například činitel pohotovosti 99,9% lze vyjádřit jako poruchu zařízení v maximální délce 8 hodin 45 minut 36 sekund v průběhu 1 roku. Ekvivalentně lze pak vyjádřit i zbylé činitele pohotovosti.

## Slide 18: Spolehlivost telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Příklady parametrů spolehlivosti síťových prvků
Muldexy SDH:
Průmyslové ethernetové přepínače:
Optické SFP moduly Alcatel-Lucent:
Produkt | Komponenty | MTBF [roky]
Metropolis® AM AD-S1.1 2xSTM-1 –S1.1, 16 x E1 (75/120) |  | 23,70
SN Connection Master | Základní shelf 6 slotový | 143
 | Karta SDH | 26
 | Karta E1 | 104
Produkt | MTBF [roky]
Cisco IE-3000-4TC | 43,9
Cisco IE-2000U-4TS-G | 42,7
Označení | Vlnová délka | MTBF [roky]
SFP Gigabit Ethernet 1000Base-LX | 1300 | 104
SFP STM-1 S1.1 | 1310 | 210
SFP STM-1 L1.1 | 1310 | 207

## Slide 19
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU