## Slide 1
Multiplexní schéma hierarchie SDH
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní digitální hierarchie
  SDH je přenosový systém pro oblast telekomunikací.
  První standard technologie byl přijat mezinárodní standardizační organizací ITU-T v 80. letech 20. století.
  SDH je chápána jako nástupce starší hierarchie PDH.
  Hlavními přínosy nové hierarchie jsou:
    řízené sdružování příspěvkových signálů nižších řádů,
    řešená synchronizace vnitřních hodin jednotlivých síťových zařízení,
    relativně vysoké přenosové rychlosti až do desítek Gbit/s,
    vytvořený komplexní systém správy a dohledu (síť TMN),
    univerzálnost ve smyslu schopnosti přenášet data různých telekomunikačních služeb a komunikačních protokolů.

## Slide 3: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Synchronní digitální hierarchie
  Hierarchie SDH je, stejně jako PDH, koncipována především pro přenos digitalizovaných hovorových signálů (tedy 8 bitových kanálových intervalů), i když ve vlastním návrhu SDH je počítáno s určitou univerzálností v poskytování přenosové kapacity pro transport datových signálů různých služeb – především dat pro svět počítačů.
  Datové jednotky (datové rámce) přenášené v síti SDH, tedy mezi jednotlivými síťovými prvky SDH, mají doporučením organizace ITU-T přesně specifikovaný formát (skladbu).
  S ohledem na „univerzálnost“ SDH je zřejmé, že datové toky od koncových účastníků nemusí splňovat parametry, které jsou nutné pro přenos v síti SDH. Mohou se lišit rychlostí, mohou mít odlišný formát datového rámce.
  Z tohoto důvodu vzniklo tzv. multiplexní schéma hierarchie SDH.

## Slide 4: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Multiplexní schéma SDH popisuje postup:
    přizpůsobení různých typů signálů (úpravu), které vstupují do sítě SDH a mají být sítí dále přenášeny,
    následného zpracování již přizpůsobených signálů do jediného vysokorychlostního signálu určitého řádu hierarchie SDH.
  Vzhledem k tomu, že SDH je koncipováno především pro přenos digitalizovaných hovorových signálů a je také chápáno jako náhrada PDH, zaměřuje se multiplexní schéma především na tento typ signálů.
  V dále uváděném zjednodušeném multiplexním schématu SDH se navíc respektují pouze signály evropské PDH.
  Signály, které mají být přeneseny sítí SDH jsou v multiplexním schématu zobrazeny vpravo (tj. signály PDH). Výsledný signál schopný přenosu v síti SDH je ve schématu úplně vlevo (tzv. signály STM).

## Slide 5: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
Operace:
mapování
zařazování
sdružování (multiplexace)
E3
34 Mbit/s
E4
140 Mbit/s
signály PDH
C-12
C-2
C-3
C-4
VC-12
VC-4
POH
POH
TU-3
P
T
R
TU-2
P
T
R
TU-12
P
T
R
TUG-3
TUG-2
1x
3x
AU-4
AUG-1
7x
3x
STM-1
VC-2
POH
VC-3
POH
1x
SOH
E1
2 Mbit/s
1x
P
T
R
signály SDH
AU-3
STM-0
SOH
P
T
R
1x
1x

## Slide 6: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Signál PDH vstupující do sítě SDH je nejprve operací nazvanou mapování přizpůsoben, pro další zpracování dle multiplexního schématu.
  Při operaci mapování dojde k vyrovnání přenosových rychlostí metodou kombinovaného stuffingu. Je tedy možné digitální hierarchií SDH přenášet signály, které se od jmenovité přenosové rychlosti liší na obě strany (jsou pomalejší nebo rychlejší).
  Při provádění operace mapování je signál uložen do datové jednotky, které se říká „kontejner“ a označuje písmenem C-nk. Kde písmenko n odpovídá stupni hierarchie PDH a písmeno k reflektuje, jestli se jedná o PDH evropského (k = 2) nebo amerického typu (k = 1).
  Například tok E1 je ukládán do kontejneru C-12. Tento zápis čteme: Kontejner prvního řádu druhého druhu.
  Jak vyplývá ze multiplexního schématu, každý typ vstupního datového toku PDH má svůj kontejner, který respektuje jeho odlišné parametry (přenosovou rychlost).

## Slide 7: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Přiražení datových signálů PDH kontejnerům SDH je dle přenosové rychlosti následující:
  Hierarchický 2. řád PDH se v telekomunikačních sítích evropského typu reálně nepoužívá, proto je kontejner C-2 dimenzován na 2. řád americké PDH.
  Datový tok 1. řádu PDH pro Severní Ameriku je mapován do kontejneru s označením C-11.
Signál PDH | Přenosová rychlost [Mbit/s] | Kontejner SDH
E1 | 2,048 | C-12
E2 | Tento stupeň se v Evropě nepoužívá (kontejner C-2) | 
E2 | 34,448 | C-3
E4 | 139,264 | C-4

## Slide 8: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Při operaci mapování se k přenášeným datům, uloženým do kontejneru C, přidávají další služební data a vytváří se tak nová datová jednotka označovaná termínem Virtuální kontejner VC (Virtual Container).
  Přidávány jsou bajty se služebními informacemi, které se označují termínem záhlaví cesty POH (Path Over Head). Jedná se například o:
    identifikátor zařízení, ve kterém kontejner vznikl (jeho adresa),
    informace o typu přenášených dat (hovor, IP, Ethernet, ...),
    data sloužící pro kontrolu chybovosti datového přenosu.
  U virtuálního kontejneru se dodržuje stejné schéma značení C-nk => VC-nk.
  Následnou operací zařazování v pořadí vznikne z virtuálního kontejneru VC datové jednotka označovaná termínem Příspěvková jednotka TU (Tributary Unit).

## Slide 9: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Příspěvková jednotka TU vznikne přidáním ukazatele PTR (Pointer).
  Informace nesená v ukazateli slouží pro vyjádření vzájemných fázových vztahů mezi TU a VC. Jinak řečeno v PTR je vlastně adresa (pozice), na které je počátek rámce VC. Počátek rámce VC potřebujeme znát, pokud chceme přímo přistupovat k jednotlivým kanálovým intervalům.
  V PTR se také nacházejí bitové pozice pro vyrovnávání přenosové rychlosti, pokud je nutné využít záporný stuffing.
  Ze skupina několika příspěvkových jednotek je sdružováním (po bajtech) vytvořena nová datová jednotka nazývaná Skupina příspěvkových jednotek TUG (Tributary Unit Group).

## Slide 10: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Z multiplexního schématu vyplývá skutečnost, že operací sdružování je více, dle příslušné fáze zpracování signálu.
  Pokud je cílem zpracování signálů E1, vytvoření signálu STM-1, pro postupné sdružování datových jednotek konkrétně platí:
    nejprve je provedeno multiplexování celkem 3 jednotek TU-12 do skupiny příspěvkových jednotek TUG-2,
    následně je celkem 7 skupin TUG-2 sdruženo do jedné skupiny TUG-3,
    a celkem 3 skupiny TUG-3 jsou sdruženy do datového pole virtuálního kontejneru VC-4.
  Tímto postupem, je pro další zpracování sdruženo celkem 63 signálů E1 (3 x 7 x 3 = 63). V modulu STM-1 se umístění VC-12 (tedy E1), popisuje číselnou kombinací ve tvaru K-L-M (TUG-3/TUG-2/TU-12 ) kdy K,M nabývá hodnot 1 až 3, L nabývá hodnot 1 až 7. Poloha VC-12 může být 111 až 373.

## Slide 11: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Administrativní jednotka AU (Administrative Unit) – vznikne z virtuálního kontejneru 3. nebo 4. řádu zařazováním (přidáním) druhého ukazatele PTR pro vyjádření fázového vztahu mezi AU a VC a pro vyrovnání přenosových rychlostí. PTR tedy opět slouží k adresaci datového pole pro přímý přístup k přenášeným signálům a obsahuje i bitové pozice pro případ že bude nutné využít záporný stuffing.
  Skupina administrativních jednotek AUG (Administrative Unit Group) – vznikne operací sdružování z jedné nebo několika administrativních jednotek AU. Skupina administrativních jednotek slouží jako základní kámen pro sdružování do vyšších řádů SDH (viz plné multiplexní schéma SDH na konci prezentace).
  Synchronní transportní modul STM-1 – vznikne z jedné jednotky AUG doplněním o služební informace označované termínem záhlaví sekcí SOH (Section Overhead).

## Slide 12: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zjednodušené multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Pro vytvoření signálu STM-0 existuje odlišný způsob zpracování, kdy skupina 7 příspěvkových jednotek TUG-2 je sdružena do virtuálního kontejneru VC-3, který disponuje odpovídající přenosovou kapacitou pro STM-0.
  Postup zpracování signálu podle multiplexního schématu a přípustné kombinace jeho průchodu určují kapacitní možnosti STM. Kombinace využitelné u STM-1 pro různé typy VC a signály evropské PDH ukazuje tabulka.
Virtuální kontejner |  | PDH signál
1×VC-4 | - - | 1×E4
3×VC-3 | - - | 3×E3
2×VC-3 | 21×VC-12 | 2×E3 + 21×E1
1×VC-3 | 42×VC-12 | 1×E3 + 42×E1
 | 63×VC-12 | 63×E1

## Slide 13: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma SDH – začlenění E1
  Schématický postup zpracování signálu E1 do VC-4 (následně pak STM-1).

## Slide 14: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma SDH – začlenění E1
  Předchozí obrázek schematicky naznačuje způsob začlenění signálu E1 přes C-12 a VC-12 a vyšší datové jednotky do STM-1.
  Na obrázku je uvedena velikost C-12 jako 1x34 B (1 řádek x 34 sloupců).
  Záhlaví cesty POH je ve schématu uvedeno jako 1 B.
  Reálná struktura C-12 je v multiplexním schématu SDH mírně komplikovanější, než je uvedeno na obrázku.
  Při zpracování toku E1 je nutné přenést více služebních informací, než je možné vložit do 8 bitů (tedy 1 bajtu) POH.
  Proto se při zpracování signálu E1 vytváří multirámcová struktura C-12 skládající se ze 4 rámců (každý o rozměru 1 řádek 34 sloupců tedy bajtů).
  Tato struktura má trvání 500 s (4 x 125 s vzhledem k délce PCM 30/32).
  Vytvořená struktura se následně převezme do VC-12, kdy záhlaví POH má již 4 bajty.

## Slide 15: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma SDH – začlenění E1
  Struktura multirámce C-12 a VC-12
  Záhlaví POH má 4 B.
  Bity R jsou neužitečná výplň, bity C jsou řídící bity stuffingu, bity S jsou výplňové bity (stuffing) pro potřeby asynchronního mapování, bity O jsou bity záhlaví prozatím blíže nespecifikované nebo pro budoucí použití.
 | Záhlaví |  | Záhlaví C-12 |  |  |  |  |  |  |  | Informační pole | Výplň
 | 1B |  | 1B |  |  |  |  |  |  |  | 32 B | 1 B
1. ř. | POH | + | R | R | R | R | R | R | R | R | 32 B | 8xR
2. ř. |  |  | C1 | C2 | O | O | O | O | R | R | 32 B | 8xR
3. ř. |  |  | C1 | C2 | O | O | O | O | R | R | 32 B | 8xR
4. ř. |  |  | C1 | C2 | R | R | R | R | R | S1 | S2 + 7b 31 B | 8xR
kontejner C-12
virtuální kontejner C-12

## Slide 16: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma SDH – zřetězení kontejnerů
  Hierarchie SDH byla navržena v návaznosti na přenosové rychlosti v hierarchii PDH.
  Postupně se však rozvíjelo použití sítí SDH i pro jiné typy příspěvkových signálů, které mají odlišné přenosové rychlosti od signálů PDH.
  Vytvářet pro každý typ příspěvkového signálu vlastní kontejner by způsobilo značnou nepřehlednost již tak dost složitého multiplexního schématu SDH.
  Proto bylo přistoupeno k jinému řešení, kterým je postup označovaný jako zřetězení kontejnerů (Concatenation).
  Zřetězení kontejnerů obecně umožňuje flexibilněji splňovat požadavky na potřebnou přenosovou kapacitu pro různé typy signálů.

## Slide 17: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma SDH – zřetězení kontejnerů
  Proces zřetězení v podstatě znamená, že přenášenému signálu není dán k dispozici jediný kontejner C-n nebo C-nk, ale že těchto kontejnerů může být více, s následným mapováním do virtuálního kontejneru/kontejnerů VC.
  Pro ilustraci:
    Signál E1 je mapován vždy do jednoho VC-12, který je dimenzován na poskytnutí přenosové kapacity přes 2 Mbit/s.
    Datový tok technologie Ethernet 100Base-T vyžaduje přenosovou kapacitu rovnou 100 Mbit/s. Je zřejmé, že je neefektivní přepravovat takovýto datový tok do kontejneru C-4 s přenosovou kapacitou 149 760 kbit/s. Přenosová kapacita kontejneru C-3 je ale naproti tomu nedostatečná (48 384 kbit/s).
    Řešením je poskytnutí přenosové kapacity celkem 2 kontejnerů C-3, které jsou dohromady schopny nabídnout přenosovou kapacitu skoro 100 Mbit/s a následně provést mapování do VC.
    V sítí SDH bude tedy datový tok 100Base-T putovat ve dvou kontejnerech.

## Slide 18: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Multiplexní schéma SDH – zřetězení kontejnerů
  S využitím zřetězení je síť SDH schopna transportovat i signály rychlejší než je signál 4. řádu PDH. V hierarchii SDH totiž neexistuje kontejner pro rychlejší signály než je 4. řád PDH.
  Zřetězení kontejnerů se obecně označuje VC-n-Xc, kde:
    n je řád kontejneru,
    X počet zřetězených kontejnerů
    c znamená Contiguous – souvislé zřetězení.
  V původní koncepci SDH se počítalo při zřetězování opět s násobkem 4x.
  Na následujícím plném multiplexním schématu SDH jsou uvedeny i zřetězené kontejnery C-4-Xc až do řádu STM-256.

## Slide 19: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kompletní multiplexní schéma synchronní digitální hierarchie
  Obrázek uvádí kompletní multiplexní schéma pro SDH.

## Slide 20: Multiplexní schéma hierarchie SDH
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Transportní kapacita virtuálních kontejnerů
  Tabulka uvádí rozměry a transportní kapacitu základních virtuálních kontejnerů. Transportní kapacita je tedy včetně záhlaví cesty.
Virtuální kontejner | Rozměr [B] | Kapacita [kbit/s]
VC-12 | 4 x 35 za 500s | 2240
VC-2 | 4 x 107 za 500s | 6848
VC-3 | 9 x 85 za 125s | 48960
VC-4 | 9 x 261 za 125s | 150336

## Slide 21
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU