## Slide 1
1. řád plesiochronní digitální hierarchie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální hierarchie
  Smyslem digitálních hierarchií je efektivnější (vícenásobné) využití dálkových telekomunikačních spojů pro přenos digitálních datových toků.
  Plesiochronní digitální hierarchie je nejstarší telekomunikační hierarchií a definuje systém signálů vyšších řádů (vyšších přenosových rychlostí) tak, aby více sdružených signálů nižších řádů bylo možné transportovat přes společnou přenosovou cestu.
  Na přijímací straně se provádějí inverzní operace (demultiplexace) k operacím na vysílací straně (multipexace) tak, aby se z vysokorychlostního signálu získaly dílčí digitální datové toky. Využívají se principy TDM.
  Základním způsobem zpracování uživatelského analogového hovorového signálu je Pulsně kódová modulace (PCM). Produktem PCM je digitální datový tok s přenosovou rychlostí 64 kbit/s.

## Slide 3: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Vyšší řády PDH (signály s vyšší přenosovou rychlostí) vznikají sdružením vždy 4 signálů nižšího řádu (nižší přenosové rychlosti).
  Celkem je definováno 5 řádů PDH (hierarchických stupňů):
    Signál 2. řádu PDH (signál E2 s 120 kanálovými intervaly KI) o přenosové rychlosti 8 448 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 1. řádu PDH.
    Signál 3. řádu PDH (signál E3 s 480 KI) o přenosové rychlosti 34 368 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 2. řádu PDH.
    Signál 4. řádu PDH (signál E4 s 1920 KI) o přenosové rychlosti 139 264 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 3. řádu PDH.
    Signál 5. řádu PDH (cekem 7680 KI) o přenosové rychlosti 564 992 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 4. řádu PDH.
  PDH sdružuje do signálu vyššího řádu jednotlivé signály nižších řádů volným prokládáním vždy bit po bitu a bez pevného vztahu časových základen zdrojů datových signálů – asynchronní sdružování => plesiochronní digitální hierarchie .
  PDH není celosvětově standardizovaná jedním standardem.

## Slide 4: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Evropská PDH vychází z celé řady doporučení organizace ITU-T:
    ITU-T G.701 (1993), Vocabulary of digital transmission and multiplexing, and pulse code modulation (PCM) terms.
    ITU-T G.702 (1988), Digital hierarchy bit rates.
    ITU-T G.703 (1998), Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces.
    ITU-T G.705 (1988), Characteristics of plesiochronous digital hierarchy (PDH) equipment functional blocks.
    ITU-T G.711 (1988), Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies.
    ITU-T G.742 (1988), Second order digital multiplex equipment operating at 8448 kbit/s and using positive justification.
    ITU-T G.751 (1988), Digital multiplex equipments operating at the third order bit rate of 34 368 kbit/s and the fourth order bit rate of 139 264 kbit/s and using positive justification.
  Vzhledem k plesiochronnosti taktovacích obvodů zdrojů jednotlivých datových toků je nutné vyrovnávat odchylky ve frekvenci respektive v přenosové rychlosti generovaného datového toku – kladný stuffing.

## Slide 5: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie
  Základním stavebním prvkem hierarchie PDH je 1. řád PDH, který vznikne sdružením celkem 30 digitalizovaných hovorových signálů a přidáním doplňkových služebních informací.
  Transportovaná data jsou u 1. řádu PDH formátována do struktury, která se nazývá datový rámec PCM 30/32. Rámec se skládá z 30 KI (kanálových intervalů), které přenášejí digitalizované hovorové signály a 2 KI se služební informací.

## Slide 6: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie
  Parametry rámce PCM 30/32:
    Délka rámce t = 125 s.
    Celkový počet kanálových intervalů je 32 KI.
    Hovorové signály nesou 1 KI až 15 KI a 17 KI až 31 KI.
    Služební informace nesou 0 KI a 16 KI.
    Celkový počet bitů v rámci N = 32 KI x 8 bitů = 256 bitů.
    Přenosová rychlost Vp = 32 x 64 kbit/s = 2048 kbit/s.
  Datová struktura PCM 30/32 je dle organizace ITU-T určena pro 1. řád PDH v telekomunikačních sítích evropského typu. Signál 1. řádu PDH pro Evropu se označuje jako signál E1. V telekomunikacích se pojmy PCM30/32 a E1 proto chápou jako ekvivalentní.

## Slide 7: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie – služební informace v 0 KI
  Hierarchie PDH využívá principy TDM. Z tohoto důvodu je nutné zajistit synchronizaci mezi přijímací a vysílací stranou.
  Jako první je nutné zajistit tzv. bitovou synchronizaci. Protože přijímací strana musí vyhodnocovat přijaté signálové prvky ve správný časový okamžik. Bitová synchronizace se na přijímací straně zajišťuje vydělením taktovacího signálu z přijímaného digitálního signálu. Tedy určením hodnoty taktovací frekvence a tím i okamžiku vyhodnocování stavu přijímaných signálových prvků.
  Dále je nutné během datového přenosu zajistit na přijímací straně rozpoznání počátku datového rámce PCM 30/32. Pokud je známý počátek rámce, je následně možné rozlišovat jednotlivé KI a tím určovat jejich správného příjemce.
  Takovouto synchronizaci je možné zajistit vysláním oběma stranám známé binární posloupnosti nul a jedniček (konkrétně 0011011). Posloupnost se označuje jako Synchroskupina rámcového souběhu.

## Slide 8: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie – služební informace v 0 KI
  Pro správné rozpoznávání jednotlivých KI, postačuje Synchroskupinu rámcového souběhu (FAS, Frame Alignment Signal) přenášet pouze v každém lichém rámci PCM 30/32.
  Začátek sudého rámce si vnitřní logika síťového zařízení určí prostým počítáním přenesených bitů.
  Při přenosu třetího rámce PCM 30/32 v pořadí, by mohly vzniknout chyby špatným rozeznáním KI. Ale to už je řešeno další FAS.
  Každých 8 bitů sudého rámce PCM 30/32 lze využít pro přenos dalších doplňkových služebních informací mezi oběma síťovými zařízeními. Jako je například informace o stavu funkčnosti síťového zařízení, zdali se v přenášeném datovém toku nedetekují chyby, apod.

## Slide 9: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie – služební informace v 16 KI
  Hierarchie PDH je koncipována především pro přenos digitalizovaných hovorových signálů.
  Při přenosu hovorových signálů je nutné přenášet i signalizaci k hovorům – u PDH konkrétně signalizaci přidruženou (CAS).
  V rámci PCM 30/32 se k přenosu signalizace využívá 16 KI. Pro přenos signalizace k jednomu hovorovému signálu však postačují 4 bity z celého 8 bitového slova => jedním 8 bitovým slovem lze přenášet současně signalizaci ke dvěma hovorovým signálům.
  Pro přenos signalizace ke všem třiceti hovorovým signálům je nutné přenést celkem 15 rámců PCM 30/32, proto se zavádí tzv. Multirámec 1. řádu PDH.
  Multirámec má ale celkem 16 rámců PCM 30/32 (číslováno 0 až 15).
  Obdobně, jako v 0 KI rámce PCM 30/32, se i v 16 KI v 0. rámci multirámce přenáší Synchroskupina multirámcového souběhu a další služební informace.

## Slide 10: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie – rámec PCM 30/32

## Slide 11: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie – struktura multirámec
rámec | \ KI 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 31 | 
0 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N | S | N | N |  |  |  | 125s
1 | 0 | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
2 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
3 | 0 | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
4 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
5 | 1 | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
6 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
7 | 0 | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
8 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
9 | 1 | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
10 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
11 | 1 | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
12 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
13 | E | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
14 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 
15 | E | 1 | S | N | N | N | N | N |  |  |  | a | b | c | d | a | b | c | d |  |  |  | 2 ms
 | digitalizovaná hovorová data
 | synchroskupiny FAS a MFAS a kontrolní bity
 | signalizace CAS pro jednotlivé KI
 | bity pro národní použití
 | bity s dalšími významy pro PDH – například kontrolní součty pro zjištění bezchybnosti datového přenosu

## Slide 12: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie – varianty 1. řádu PDH
  Rámec PCM 30/32 (zkráceně někdy označováno jako PCM 30) není jediným formátem pro signál E1.
  Pokud bude namísto signalizace CAS použita signalizace CCS, dojde k uvolnění 16 KI pro přenos dalšího digitalizovaného hovorového signálu.
  Takováto varianta datového formátu se označuje jako PCM 31.
  Přenášená data lze zabezpečovat pro kontrolu chybovosti datového přenosu. Informace se přenášejí pomocí bitů „C“ v 0 KI. Tato chybová kontrola však není povinná.
  Formáty datového rámce pro E1 mohou být:
    PCM30C – je formátem PCM 30/32 tak, jak byl dříve popsán s kontrolou chybovosti.
    PCM30 – je formátem PCM 30/32 tak, jak byl dříve popsán, ale bez kontroly chybovosti.
    PCM31C – je formátem se signalizací CCS a s kontrolou chybovosti přenášených dat.
    PCM31 – je formátem se signalizací CCS bez s kontrolou chybovosti přenášených dat.

## Slide 13: 1. řád plesiochronní digitální hierarchie
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Použití PDH v reálném světě – Řízení Letového Provozu v Praze

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU