## Slide 1
Telekomunikační síť
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Snaha člověka dorozumívat se (komunikovat) na větší
  vzdálenosti, než na jakou mu dovolují jeho smysly, vedla
  postupně ke vzniku různorodých zařízení a přístrojů.
  Komunikace na dálku se označuje termínem telekomunikace.

## Slide 3: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Telekomunikace = řecké slovo tele (vzdálený) + slovo komunikace
  Zařízení, které nám umožňuje vzdálené dorozumívání, označujeme jako telekomunikační zařízení.
  Vzájemným propojením
  telekomunikačních zařízení vzniká
  telekomunikační síť.

## Slide 4: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Telekomunikace je tedy nauka o přenosu zpráv a spadá pod obecnou disciplínu nazývanou sdělovací technika, nebo též komunikační technika.
  Telekomunikace dnes tvoří neoddělitelnou součást oboru označovaného jako ICT (Information and Communication Technology).
  Definice
  Telekomunikační síť je soubor vzájemně propojených telekomunikačních zařízení, který umožňuje přenos informace mezi koncovými body.
  Telekomunikační síť je tvořena spojnicemi (přenosovými cestami) a uzly (síťovými prvky).
Přenosová cesta (metalický symetrický pár,
optické vlákno, radiový spoj)
Síťový prvek (telefonní ústředna,
pobočková ústředna, směrovač,...)

## Slide 5: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Telekomunikační sítě jsou budovány za účelem poskytování služeb, jako je telefonie (voice), televize, přístup k celosvětové síti Internet.
  Místo pojmu telekomunikační sítě se častěji dnes používá termín sítě elektronických komunikací.
  Podmínky provozování sítí a služeb upravuje Zákon o elektronických komunikacích.
  Dodržováním pravidel a regulaci v tomto segmentu zajišťuje státem zřízený Český telekomunikační úřad (ČTÚ).
  Technické principy v sítích musí být mezinárodně standardizovány, aby byla zajištěna spolupráce zařízení různých výrobců a sítí různých operátorů. Jednou ze standardizačních institucí je Mezinárodní telekomunikační unie pro telekomunikační sektor ITU-T (International Telecommunication Union).

## Slide 6: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  První transatlantický kabel byl položen už v roce 1858 mezi Irskem a kanadským ostrovem Newfoundland.
  Jako první zprávy se přenesly vzájemné pozdravy mezi královnou Viktorií a americkým prezidentem Jamesem Buchananem.
  Přenesení každého znaku Morseovi abecedy však trvalo v průměru 2 minuty a 5 sekund a proto se odpověď prezidenta Buchanana o celkem 320 znacích přenášela celých 17 hodin a 40 minut.
Proč to tak dlouho trvalo?

## Slide 7: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Rozvoj v oblasti výpočetní techniky ovlivňuje i vývoj telekomunikačních sítí.
  V dnešní době tak existují telekomunikační sítě, které neslouží pro potřeby člověka a jeho dorozumívání se především prostřednictvím telefonní služby, ale využívají se pro přenos počítačových dat.
  Oblast klasické telefonie a oblast počítačových datových sítí se tak vzájemně významným způsobem prolnuly.
  Dochází ke spojování jednotlivých typů sítí = konvergenci.
  Už nemá význam dělení telekomunikačních sítí podle typu přenášených informací (telefonní hovor pro člověka, datové zprávy pro počítače).
  Logickým důsledkem rozvoje je vytvoření univerzální telekomunikační sítě, která je schopna přenášet informace či data pro různé služby.

## Slide 8: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Jednou z nejznámějších komunikačních sítí pro výměnu informací je dnes síť Internet.
  Internet je však tvořen vzájemně propojenými telekomunikačními sítěmi jednotlivých operátorů. Proto se nejedná o typickou telekomunikační síť. Internet je tak vlastně síť tvořená jednotlivými telekomunikačními sítěmi.
  Součástí Internetu nejsou jen telekomunikační sítě, ale i informační zdroje v podobě serverů nebo datových uložišť.
  Rozsáhlá výpočetní a datová centra se dnes označují termínem z angličtiny „cloud“.

## Slide 9: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Jak již bylo řečeno, Internet je tvořen velkým množstvím sítí různých telekomunikačních operátorů.
  Aby účastníci připojení do různých sítí mohli spolu komunikovat, jsou telekomunikační sítě jednotlivých operátorů vzájemně propojeny v takzvaných propojovacích bodech.
  Pro Internet se tyto body označují jako IXPs (Internet Exchange Points). Po celém světě jich je přibližně 156.
  V ČR máme celkem 3 propojovací body a nejznámější je zájmové sdružení právnických osob NIX.CZ, z.s.p.o.

## Slide 10: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Je obvyklé, že strukturu kterékoliv sítě je možné rozdělit do třech základních úrovní, které mají hierarchické uspořádaní.
  Telekomunikační sítě dělíme na:
    Páteřní sítě
    Přístupové sítě
    Lokální sítě

## Slide 11: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  V hierarchickém upořádání je na nejvyšší úrovni síť páteřní.
  Je možné zkonstatovat, že páteřní síť má každý operátor jen jednu.
  Páteřní síť se však může dělit do více podsítí např. podle regionů v rámci jednoho státu.
  O úroveň níž se v hierarchii nalézají sítě přístupové.
  Počet těchto sítí odpovídá většinou počtu lokalit, ve kterých operátor poskytuje svoje služby.
  Nejníže v hierarchii se nalézají lokální sítě jednotlivých účastníků.
  Dělení telekomunikační sítě do hierarchických úrovní koresponduje s úkoly, které má síť v každé úrovni plnit. Tomu také odpovídají používaná telekomunikační zařízení nebo přenosová média.

## Slide 12: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Páteřní síť
  Páteřní síť představuje hierarchicky nejvyšší úroveň sítě.
  Jejím úkolem je vysokorychlostně propojit všechny lokality s přístupovými sítěmi operátora.
  V páteřní síti se také realizují propojovací body se sítěmi jiných operátorů. Páteřní sítě se označují obecnou zkratkou WAN (Wide Area Network).
  Pro páteřní sítě jsou typické následující charakteristiky:
    přenosové rychlosti jsou v řádech jednotek Gbit/s až stovek Gbit/s,
    překlenované vzdálenosti jsou od desítek kilometrů výše,
    typickým přenosovým mediem je optické vlákno,
    v síti se vyskytují desítky až stovky síťových uzlů.

## Slide 13: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Páteřní síť – příklad páteřní sítě společnosti České Radiokomunikace a.s.

## Slide 14: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Páteřní síť – příklad páteřní sítě společnosti ČD Telematika a.s.

## Slide 15: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Páteřní síť – příklad vytížení páteřní sítě CESNET, z. s. p. o.

## Slide 16: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Páteřní síť – příklad instalovaných podmořských kabelů
  Zdroj: http://www.alcatel-lucent.com/solutions/submarine-networks

## Slide 17: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metropolitní síť
Přenosové systémy pro páteřní sítě jsou koncipovány takovým způsobem, aby byly schopny zajistit přenos velkého množství dat z různých zdrojů s různou garancí kvality služby.
V případě velkých městských aglomerací, které jsou specifické vysokou hustotou obyvatelstva, je možné se setkat se zkratkou MAN (Metropolitan Area Network).
Takto se označuje síť s charakteristikami WAN ovšem v působnosti rozsáhlejší městské aglomerace.

## Slide 18: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metropolitní síť MAN – příklad metropolitní sítě ČVUT v Praze

## Slide 19: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přístupová síť
Hlavní úkol této sítě je zajistit připojení do páteřní sítě koncovým stanicím účastníků.
Přístupová síť bývá obecně označována zkratkou AN (Access Network).
Tato síť tedy končí (nebo začíná) až u nás doma.
Pro přístupovou síť je charakteristické, že:
    přenosové rychlosti jsou v řádech stovek kbit/s až jednotek či desítek Mbit/s,
    překlenované vzdálenosti jsou řádově kilometry,
    typickým přenosovým mediem je metalické vedení, volný prostor (vzduch), výjimečně i optické vlákno.

## Slide 20: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přístupová síť – příklad topologie a možných přenosových technologií
klasická metalická přístupová síť s topologií stromu, tvořená symetrickými páry
hybridní přístupová síť s FTTCab
optická přístupová síť
FTTO a FTTB
původní symetrické páry
optická vlákna
DSLAM předsunutý do
uličního rozvaděče
síťový
rozvaděč
síťový
rozvaděč
optický
rozbočovač
HOST
DLSAM
OLT
síťový uzel
síťový uzel
páteřní síť
poskytovatele připojení

## Slide 21: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přístupová síť – příklad přístupové sítě společnosti GTS Czech s.r.o.

## Slide 22: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť
  Lokální sítí rozumíme vše, co se nalézá v místě koncového účastníka.
  Lokální síť se označuje zkratkou LAN (Local Area Network).
  Prostřednictvím lokální sítě mohou být vzájemně propojeny jednotlivé terminály, telefonní přístroje, počítače a další prvky.
  A prostřednictvím lokální sítě mohou komunikovat i s okolním světem.
  Pro lokální sítě je typické:
    přenosové rychlosti jsou v řádech stovek Mbit/s až 1 Gbit/s,
    překlenované vzdálenosti jsou řádově desítky metrů,
    typickým přenosovým mediem je metalické vedení, nebo skleněné optické vlákno.

## Slide 23: Telekomunikační síť
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť – příklad topologie LAN

## Slide 24: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Koncepce Inteligentní sítě (IN)
  Vychází z existujících sítí (zejména ISDN a IDN), ze signalizační sítě SS7.
  V síti existují typické síťové uzly, jako jsou běžné telefonní ústředny.
  Nově však síť obsahuje i síťové uzly s chytrými prvky, jejichž inteligence umožňuje realizaci nových služeb.
  Chytré prvky jsou sdruženy do bloku či platformy označované zkratkou IN.
  Chytré prvky se nazývají SCP (Service Control Point).
  Chytré prvky pracují na databázových principech a odpovídají na dotazy a požadavky ostatních uzlů v telekomunikační síti (například jak hovor tarifikovat, kam hovor směrovat, apod.).

## Slide 25: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura IN
  Architektura sítí IN se skládá:
    Ze stávajících síťových uzlů – hlavní (místí) telefonní ústředny, tedy ústředny typu HOST.
    Z nových chytrých prvků instalovaných do stávajících síťových uzlů (může to být software v ústřednách) – propojovací bod jednotlivých služeb SSP.
    Z nových síťových uzlů s chytrými prvky:
      SCP – řídící bod služeb.
      SMP – bod managementu služeb.
      IP – inteligentní periférie.

## Slide 26: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura IN

## Slide 27: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Architektura IN
  Logika a data IN jsou soustředěny v malém počtu centralizovaných informačních serverů, které na základě dotazů z ústředen předávají ústřednám informace o směrování daného spojení, o jeho tarifování apod.
  Centralizovaná koncepce umožňuje pružnou a rychlou aktualizaci dat v síťových databázích. Informační servery SCP a komunikují s ústřednami prostřednictvím signalizační sítě SS7.
  V ústřednách jsou umístěny body SSP (zpravidla přídavná programová vybavení). Spojovací bod služeb umožňuje (na základě volaného čísla) rozpoznat, zda se jedná o službu IN nebo o běžné spojení.
  V případě požadavku na službu IN vyvolá SSP pomocí signalizačních zpráv SS7 komunikaci s SCP, který obsahuje data služeb a programy logiky služeb, potřebné pro realizaci služeb IN.
  Řídící bod služeb SCP zpracovává dotazy z SSP a výsledkem jsou informace, které předává zpět do SSP formou signalizačních zpráv SS7.

## Slide 28: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Princip IN
  Na základě těchto informací spojovací bod služeb SSP aktivuje operace, směřujících k poskytnutí (event. odmítnutí) požadované služby IN.
  Inteligentní periferie IP je zařízení, sloužící jedné nebo několika ústřednám.
  Slouží ke zprostředkování výměny informací s uživatelem služby a umožňuje další speciální služby (např. audio konferenční spojení).
  Zpravidla umožňuje dialog s uživatelem, v jednodušším případě informuje uživatele prostřednictvím hlásky.
  Při dialogu předává volající do IP informace pomocí tónové volby nebo hlasově (IP v tomto případě obsahuje zařízení pro rozpoznání řeči a hlasový syntezátor).
  Bod managementu služeb SMP umožňuje řízení a administrování služeb IN, aktualizaci služeb, testování, sběr provozních údajů apod.

## Slide 29: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Služby IN
  VPN – Virtual Private Network – virtuální privátní síť. Uživatelé z libovolné IN jsou spojeni do skupiny, která má charakter pobočkové ústředny se svými charakteristickými službami.
  UPT – Universal Personal Telecommunication – osobní identifikační číslo – umožňuje uživateli volat z libovolní stanice (terminálu, telefonu) v celé síti IN s tím, že uživatel má k dispozici své placené služby.
  Televoting – dálkové hlasování – za jednotný tarif z libovolné lokality IN. Výsledky se sumarizují za danou lokalitu a předávají se nadřízenému centru sítě IN.
  Freephone – bezplatné volání (tzv. zelená linka) pro volajícího uživatele (telefonní čísla začínající 800 XXX XXX).

## Slide 30: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Služby IN
  UAN – Univeral Access Number – jednotné přístupové číslo, příchozí volání je směrováno uživateli na příslušné terminály (telefony) podle zvoleného režimu (denního, týdenního, apod.).
  PNP – Personal Number Portability – přenositelnost účastnického čísla.
  CCBS – Completion of Call to Busy Subscriber – dokončené volání k obsazenému účastníkovi. Volající aktivuje službu v případě, že volaný je obsazen. Ústředna HOST zařadí požadavek do fronty a dohlíží na uvolnění volaného. Po uvolnění volaného je volající vyzváněn a po jeho přihlášení se sestaví spojení.
  SPL – Split Charging – sdílení poplatků, kdy část hradí volající a číst volaný.

## Slide 31: Telekomunikační síť IN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Služby IN
  CRD – Call Reroting Distribution – vícenásobné přesměrování volání.
  VCC – Virtual Card Calling – volání s virtuální kartou, kdy jsou poplatky hrazeny z určeného účtu.

## Slide 32
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU