## Slide 1
Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová média pro oblast telekomunikací
  Přenosová média slouží k přenosu signálu nesoucího informaci od vysílače k přijímači.
  Přenosové medium tvoří Přenosový kanál.
  Obecné rozdělní přenosových medií je v současné době následující:
    Metalická přenosová média – jsou tvořena kovovými materiály ve formě vodičů.
    Optická přenosová média – jsou tvořena světlo propustným materiálem ve formě tenkých vláken.
    Volný prostor (vzduch) pro přenos rádiových signálů.

## Slide 3: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Dělení přenosových médií
  Metalická přenosová média:
    symetrické páry – telefonní páry v místních kabelech, vnitřní rozvody budov realizované kabely UTP (Unshielded Twisted Pair) nebo STP (Shielded Twisted Pair),
    nesymetrické páry – koaxiální kabely – sítě kabelové televize (CATV),
    silová vedení – využití i pro sdělovací signály (systémy PLC).
Nepárovaný telekomunikační metalický kabel.

## Slide 4: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Dělení přenosových médií
  Přenosová prostředí pro optický signál:
    optické vlákno (vlákna z křemenného skla),
    plastové vlákno (např. z PMMA – Polymetylmetakrylát),
    optické směrové spoje využívající volného prostoru (FSO).
Příklad optického rozvaděče.
Konektory pro propojování optických kabelů.
Plastové optické vlákno

## Slide 5: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Dělení přenosových médií
  Radiové přenosové prostředí:
    radioreleové směrové spoje – spojení bod → bod (Point-to-Point)),
    distribuční a přístupové systémy FWA (Fixed Wireless Access) – spojení bod → mnoho bodů (Point-to-Multipoint),
    buňkové sítě a družicové systémy.
Stožár s anténami pro radioreléový spoj.
Základnová stanice pro buňkovou síť.

## Slide 6: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Telekomunikační vedení můžeme zjednodušeně považovat za homogenní vedení s rovnoměrně rozloženými elektrickými parametry. Homogenní vedení má ve všech svých částech stejné elektrické vlastnosti.
  Jak již bylo zmíněno, telekomunikační vedení je tvořeno dvojicí souběžných metalických vodičů (nejčastěji měděných) ve dvou základních uspořádáních:
    symetrické vedení – dvojice paralelních vodičů, u kabelového vedení obvykle stočených,
    koaxiální vedení – dvojice souosých vodičů.
koaxiální vedení
kabel se symetrickými páry

## Slide 7: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Podle konstrukčního provedení lze telekomunikační vedení rozdělit na:
      vedení pro vnější instalaci:
          nadzemní vedení (zavěšení na stožáry) – obvykle se jedná o sym. páry,
          kabelová vedení (pozemní pokládka) – symetrické či koaxiální páry,
      vedení pro vnitřní instalaci – uvnitř objektů koncového účastníka.
  Podle způsobu instalace se kabelová vedení dělí na:
    závlačné → zatahují (zafukují) se do kabelovodů (tvárnicové tratě, novodurové trubky),
    úložné → pokládají se volně do země (do kynety (pískové lože) v kabelovém příkopu),
    závěsné → ukládají se na různé podpěry (např. v kolektorech nebo v metru)
    samonosné,
    říční a podmořské → velmi důležitá otázka mechanické odolnosti pláště.

## Slide 8: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Stočením několika tzv. žil (kovový vodič s vnější izolací) se vytvoří kabelový prvek kabelu:
    Symetrický pár tvoří dvě žíly stočené s určitou délkou skrutu (obr. a).
    Křížová čtyřka označovaná X je tvořena čtyřmi žílami stočenými se stejnou délkou skrutu (obr. b), přičemž k přenosu elektromagnetické vlny se vždy využívá dvojice protilehlých žil, jejichž spojnice tvoří rameno pomyslného kříže.
    DM čtyřka (Dieselhorst-Martin) podle obr. c vzniká stáčením dvou párů s jinou délkou skrutu a oba jsou pak s další délkou skrutu stáčeny dohromady.
  Symetrické prvky se dále stáčejí do podskupin a skupin (obr. d).
  Stáčením podskupin nebo skupin vznikne kabel.

## Slide 9: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Nejdůležitějším parametrem ovlivňujícím přenos sdělovacích signálů je útlum vedení označovaný symbolem A.
  Útlum vyjadřuje schopnost přenosového média přenést signál představovaný elektrickým výkonem ze vstupu na výstup. Čím vyšší je útlum, tím horší jsou podmínky přenosu, neboť se na výstup vedení dostaneme nižší signál – to znamená více utlumený.
  Měrný útlum  vyjadřuje změnu hodnoty útlumu na jednotkovou délku (kilometr).

## Slide 10: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Definiční vztah pro útlum je:
  Tedy logaritmus poměru vstupního a výstupního výkonu dvojbranu.
  Pokud převedeme operaci dělení na odečítání a dosadíme z definice absolutní výkonové úrovně, může definici útlumu upravit na:
  tedy na rozdíl absolutní výkonové úrovně na vstupu a výstupu dvojbranu (obvodu, vedení).

## Slide 11: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Příklad:
    Na výstupu dvojbranu bylo naměřena efektivní hodnota napětí 120 mV na odporu 450 Ω. Na vstupu dvojbranu je nastavena absolutní úroveň napětí −10 dBu na odporu 600 Ω. Jaký je útlum napětí a výkonu?
    Nejprve vypočteme napěťovou úroveň na výstupu:
    Následně vypočteme útlum napětí dvojbranu:

## Slide 12: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Příklad:
    Pro výpočet útlumu výkonu musíme úrovně na vstupu a výstupu.
    Útlum výkonu je:

## Slide 13: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Jak již bylo řečeno, v metalickém kabelovém svazku působí na přenášený digitální signál mezi vysílačem a přijímačem řada negativních vlivů (především se jedná o již zmíněný útlumu vedení).
  Další významné negativní vlivy se označujíc jako tzv. přeslechy. Ty jsou způsobeny přenosem části vysílané energie signálu z jednoho symetrického páru vedení do sousedního páru vedení.
  Záleží na vzájemné poloze rušícího rušeného páru v kabelu, na vzájemných poměrech skrutů, přesnosti výroby apod.
  Podle toho, na jakém místě se přeslechy projevují, rozeznáváme:
    přeslech na blízkém konci,
    přeslech na vzdáleném konci.

## Slide 14: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Vlastnosti přeslechů:
    Přeslech na blízkém konci NEXT (Near End CrossTalk) vzniká přenosem signálu ze souběžných vedení na vstup přijímače umístěného na stejném konci vedení jako vysílač.
    Přeslech na vzdáleném konci FEXT (Far End CrossTalk) se projevuje tím, že signály z vysílače na jiných vedeních ve stejném kabelu pronikají na vstup přijímače umístěného na opačném konci vedení.
  Zdroje rušení vně kabelu jsou:
    radiové rušení (RFI),
    impulsní rušení typicky ze silových napájecích rozvodů.
  Rušení ze zdrojů vně kabelu lze omezit dodržováním norem a pravidel EMC (Electromagnetic Compatibility).

## Slide 15: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Měření přeslechu na blízkém konci (NEXT).

## Slide 16: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média
  Měření přeslechu na vzdáleném konci (FEXT).

## Slide 17: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média – příklady kabelů
  Kabely pro vnitřní instalaci (domácí telefon, apod.):
    SYKY – párovaný nestíněný kabel
    SYKFY – párovaný stíněný kabel
Cu jádro.
Izolace (PVC), žíly stočené do párů a pětipárových skupin, skupiny stočeny do duše kabelu.
Obal (plastová páska).
Plášť (PVC).
Cu jádro.
Izolace (PVC), žíly stočené do párů a pětipárových skupin, skupiny stočeny do duše kabelu.
Obal (plastová páska).
Stínění (Al fólie s Cu drátem)
Plášť (PVC).

## Slide 18: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média – příklady kabelů
  Parametry kabelu SYKY a SYKFY:
    Jmenovité napětí:.......................100 V
    Zkušební napětí:........... ž/ž 1 kV/50 Hz
    Rozsah teplot:
        při pokládce: ...........–5 °C až +50 °C
        při provozu: ...........–30 °C až +70 °C
    Značení žil a skupin: ....ČSN IEC 189-2
    Poloměr ohybu (min.): .....10 x ∅ kabelu
    Požární charakteristika:
        samozhášivost: ..ČSN EN 60332-1-2
    Certifikát:
        EZÚ ČR,
        EVPÚ Slovensko
  Elektrické parametry:
  Průměr vodiče ...............................0,5 mm
  Odpor smyčky, max. .....................195,6 Ω/km
  Provozní kapacita, max. ...............120 nF/km
  Kapacitní nerovnováha k9 max .....400 pF/500 m
  Izolační odpor, min. .......................500 MΩ.km

## Slide 19: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média – příklady kabelů
  Kabely úložné pro vnější instalaci (telefonní rozvody v Poslední míli):
    TCEPKPFLE – zemní kabel stíněný, podélně vodotěsný.
    TCEKFLE – zemní kabel stíněný.
Cu jádro.
Izolace (PE), žíly jsou stočené do čtyřek, pětičtyřkové skupiny společně se 2 ks dohlížecích vodičů stočeny do duše kabelu.
Obal (separační páska).
Stínění (PE Al PE páska).
Plášť (PE černý, odolný proti UV záření).
Cu jádro.
Izolace (foam-skin PE), žíly jsou stočené do čtyřek a pětičtyřkových skupin, pětičtyřkové skupiny stočeny do duše kabelu a naplněné vodu blokující hmotou.
Obal (separační páska).
Stínění (PE Al PE páska).
Plášť (PE černý, odolný proti UV záření).

## Slide 20: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média – příklady kabelů
  Parametry kabelu TCEPKPFLE a TCEKFLE:
    Jmenovité napětí: ................ 250 Vss
    Zkušební napětí: ........... ž/ž 0,5 kVss ............ž/s 1 kVss
    Rozsah teplot:
        při pokládce: ...... –10 °C až +60 °C
        při provozu: ....... –40 °C až +70 °C
    Značení žil a skupin: ....ČSN IEC 708-1
    Poloměr ohybu (min.): .....10 x ∅ kabelu
    Požární charakteristika:
        samozhášivost: ..ČSN EN 60332-1-2
    Certifikát:
        EZÚ ČR
  Elektrické parametry:
  Průměr vodiče .............................. 0,4 mm
  Odpor smyčky, max. .................... 300 Ω/km
  Izolační odpor, min. ...................... 1,5 GΩ.km
  Provozní kapacita, max. ..................49 nF/km
  Kapacitní nerovnováha k9 max. .....400 pF/500 m
  Měrný útlum při 16 kHz, max. ........ 6,7 dB/km
  Měrný útlum při 80 kHz, max. ......... 10 dB/km

## Slide 21: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická přenosová média – příklady kabelů
  Koaxiální páry (staré datové rozvody LAN):
    50  koaxiální kabel s FEP izolací.
Konstrukce jádra – CuAg lanko.
Materiál pláště – mrazuvzdorné PVC.
Materiál izolace – F-FEP, E – polyetylén.
Konstrukce:
  A – opletení z CuAg drátu s krytím > 91 %.
  B – dvojité opletení z CuAg drátu s krytím > 94 %.
Konstrukce A
Konstrukce B
Typ kabelu | Typ kabelu podle RG MIL-C-17 | Min. poloměr ohybu [mm] | Hmotnost [kg/km] | Průměr vnitřního jádra [mm] | Průměr nad izolací [mm] | Průměr pláště [mm]
VBFAM 50-1,6 | RG316 | 25 | 19 | 0,57 (7x0,19) | 1,6 | 3,2
VBEBM 50-7,25 | RG214 | 110 | 200 | 2,25 (7x0,75) | 7,25 | 11,2

## Slide 22: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Radiové přenosové prostředí:
  Radiové prostředí (kmitočtová pásma pro šíření elektromagnetických vln volným prostorem – vzduchem) se někdy označují jako „národní bohatství“.
  Volný prostor je dostupný v podstatě komukoliv – o rozdělení celého kmitočtového pásma a zavedení pravidel ve využívání se v ČR stará ČTU (Český telekomunikační úřad).
  Obecně se jednotlivá kmitočtová pásma dělí na:
    Volná pásma – nejčastěji využívána pásma jsou 2,4; 5; 10; 17; 24 a 80 GHz. Tato pásma podléhají pravidlům pro využívání (např. max. vyzářený výkon anténou), není nutné hradit licenční poplatky za využívání, ale ČTU negarantuje možnost využívat tato pásma (můžete být rušeni jiným vysílačem).
    Licencovaná pásma – což jsou například 6; 11; 18; 26 a 38 GHz. U těchto pásem je nutné hradit poplatky za využívání a ČTU bude řešit případné nesrovnalosti vzniklé například rušením od jiného uživatele, který dané pásmo neprávem využívá.

## Slide 23: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Radiové přenosové prostředí – kmitočtová pásma
  Pásmo 2,4 GHz – je tzv. volné pásmo, určené obecně pro industriální, vědecké a lékařské využití (ISM pásmo). V dnešní době se pro telekomunikační účely obvykle využívá pro realizaci datových přenosů technologiemi např. Bluetooth, DECT či Wi-Fi spoje typu bod-bod nebo bod-mnoho bodů.
  Pásmo 3,5 GHz – je regulované pásmo, určené pro datové a telekomunikační spoje převážně bod-mnoho bodů (lze ale i bod-bod), toto pásmo je z větší části rozděleno mezi několik velkých poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb s celorepublikovou působností (FWA, Fixed Wireless Access), kteří si samostatně v rámci své části pásma regulují kanálové využití.
  Pásmo 5 GHz – je volné pásmo, určené pro datová pojítka bod-bod a bod-mnoho bodů. V tomto pásmu lze také provozovat pojítka Wi-Fi a je vhodné převážně pro interiérové aplikace, možné jsou i externí aplikace.

## Slide 24: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Radiové přenosové prostředí:
  Pásmo 6 GHz – je regulované pásmo, určené pro radioreléové spoje (RR) bod-bod zvláště s vysokými přenosovými kapacitami a na dlouhé vzdálenosti.
  Pásmo 7 GHz – je regulované pásmo, určené pro RR spoje bod-bod zvláště na velké vzdálenosti.
  Pásmo 10 GHz – je volné pásmo, určené pro RR spoje bod-bod na krátké i dlouhé vzdálenosti.
  Pásmo 11 GHz – je regulované pásmo pro RR spoje bod-bod na střední a delší vzdálenosti a pro vyšší přenosové kapacity.
  Pásmo 13 GHz – je regulované univerzální pásmo, pro RR spoje bod-bod.
  Pásmo 15 GHz – bývalo regulovaným univerzálním pásmem pro RR spoje, v současné době se vyklízí a nepřiděluje, v budoucnu bude využito výhradně pro vojenské účely.

## Slide 25: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Radiové přenosové prostředí:
  Pásmo 18 GHz – je regulované univerzální pásmo, pro RR spoje bod-bod.
  Pásmo 23 GHz – je regulované pásmo, určené pro RR spoje bod-bod a vhodné na střední a kratší vzdálenosti a vyšší přenosové kapacity.
  Pásmo 24 GHz – je volné pásmo, pro různé aplikace monitorování, dálkového ovládání atd., lze využít i pro datové přenosy velmi krátkého dosahu.
  Pásmo 26 GHz – je regulované pásmo, určené pro datové a telekomunikační spoje převážně bod-mnoho bodů (lze ale i bod-bod). Toto pásmo je z větší části rozděleno mezi několik velkých poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb s celorepublikovou působností (WLL – Wireless Local Loop), kteří si samostatně regulují kmitočtové příděly.

## Slide 26: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Radiové přenosové prostředí:
  Pásmo 38 GHz – je regulované pásmo, určené pro RR spoje bod-bod, vhodné zvláště pro kratší spoje např. v rámci města a pro vysokokapacitní spoje.
  Pásmo 40 GHz – je regulované pásmo, určené převážně pro spoje bod-mnoho bodů s širokými možnostmi uplatnění (univerzální pásmo – Multimedia Wireless Systems MWS) pro datové, telekomunikační, video a smíšené aplikace.
  Pásmo 80 GHz – je volné pásmo, určené pro spoje bod-bod pro vzdálenosti do 2 km a velmi vysoké přenosové kapacity.
  * Zdroj informací o mikrovlnných pásmech KAISER DATA s.r.o.

## Slide 27
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU