## Slide 1
Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefon a telefonní kanál
  Vznik moderních telekomunikací se v podstatě datuje dnem 7. března 1876, kdy Alexander Graham Bell podal patent č. 174,465 na vynález telefonu.
  Parametry telefonního kanálu:
    empiricky stanovena šířka 300 Hz až 3400 Hz,
    přenesený el. výkon – dolní mezní kmitočet,
    srozumitelnost – horní mezní kmitočet.

## Slide 3: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační vedení
  Nový vynález (telefon) => nový problém jak zajistit vzájemné propojení koncových uživatelů?
  Možné řešení – mezi každými dvěma uživateli postavit telekomunikační vedení.
  Telekomunikační síť bude složitá
  a nepřehledná jako na obrázku.
  V přístupové síti se tomu asi nevyhneme.
  Ale co při mezi městských spojích?

## Slide 4: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody sdružování více signálů do jedné přenosové cesty
  Jedním z úkolů telekomunikačních přenosových systémů je sdružovat různorodé signály, nebo signály od různých koncových účastníků, před přenosem společnou přenosovou cestou.
  Snahou je maximálně možné efektivní využití drahých dálkových tras.
  Efektivnější využití se tedy děje vícenásobným využitím přenosové trasy.
  Z historického vývoje je dáno několik metod, jak zajistit přenos více signálů přes jednu trasu:
    Prostorový a obvodový multiplex – dnes už jsou překonané.
    Kmitočtové dělení – FDM – Frequency Division Multiplex.
    Časové dělení – TDM – Time Division Multiplex.
    Vlnové dělení – WDM – Wavelength Division Multiplex.
    Kódové dělení – CDM – Code Division Multiplex.

## Slide 5: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody sdružování více signálů do jedné přenosové cesty
  Efektivní přenos digitálních signálů mezi uzly pevné telekomunikační sítě, se dnes obvykle provádí za pomoci TDM multiplexu a vlnového dělení (WDM).

## Slide 6: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metoda multiplexování TDM
  Časové dělení přenosové cesty bylo umožněno až rozvojem číslicových systémů a digitální techniky.
  Princip časového dělení spočívá v tom, že každému uživatelskému signálu přiřazujeme na společné přenosové cestě jeden přesně vymezený časový okamžik – časový interval t.
  Časový interval, určený pro vysílání jednoho signálu, se také nazývá jako kanálový interval (zkratka KI), anglicky timeslot (TS).
  O výběr zdroje signálu se stará multiplexor a o zpětné roztřídění přenesených signálů se stará demultiplexor.

## Slide 7: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metoda multiplexování TDM
  Mutiplexace je tedy proces, kdy střídavě zpracováváme signály z různých zdrojů -> přiřazujeme jim časové pozice pro přenos na sdíleném médiu.
  Demultiplexace je opačný proces, kdy z jednoho datového toku jednoho sdíleného média (přenosové cesty), vydělujeme více datových toků koncovým uživatelům.
  Nevýhodou TDM je nutná vzájemná synchronizace zařízení na obou koncích přenosové cesty, protože na přijímací straně musíme signály správně oddělit a přiřadit příslušným příjemcům.

## Slide 8: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální hierarchie
  Smyslem digitálních hierarchií je přinášet ucelené řešení složitého problému přenosu dat na velké vzdálenosti.
  Termínem hierarchie se označuje skutečnost, že jsou definovány podmínky, metody a pravidla jak sdružovat signály jednotlivých koncových uživatelů (nízké přenosové rychlosti) do jednoho vysokorychlostního signálu vhodného pro přenos na velkou vzdálenost.
  Mimo vlastních principů zpracování přenášených signálů, jsou v rámci hierarchie definovány způsoby řešení dalších situací. Například:
    Přenos služebních signálů – doplňkové informace nutné k správnému přenosu signálů koncových uživatelů.
    Zajištění spolehlivosti přenosu – sledování chybovosti datového přenosu.
    Dohled nad kvalitou přenosových cest – monitorování parametrů.
    Management sítě – konfigurace jednotlivých síťových prvků.

## Slide 9: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) je nejstarší telekomunikační hierarchií.
  Jejím základním úkolem je přenos digitalizovaných hovorových signálů.
  Digitalizovaný hovorový signál vznikne zpracováním analogového hovorového signálu prostřednictvím Pulsně kódová modulace (PCM).
  PCM digitalizuje uživatelský signál (vzorkování, kvantování, kódování).
  Se ohledem na parametry analogového telefonního kanálu se vytváří pomocí PCM digitální datový tok o přenosové rychlosti 64 kbit/s:
    telefonní kanál má horní mezní frekvenci stanovenu na fmax = 3400 Hz,
    procesem vzorkování vzniká každých 125 s 8 bitové slovo,
    za 1 sekundu je to celkem 64000 bitů, tedy datový tok s vp = 64 kbit/s.

## Slide 10: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie
  Mezinárodní standardizační organizací pro telekomunikace ITU-T je určeno, že celkem 30 digitalizovaných hovorových signálů bude sdruženo do jednoho vysokorychlostního signálu s využitím principů TDM.
  K těmto 30 digitalizovaným signálům s přenosovou rychlostí 64 kbit/s je nutné přidat další služební informace – konkrétně další 2 digitální datové toky s přenosovými rychlostmi 64 kbit/s.
  Přidáním služebních informací vznikne výsledná struktura 30ti hovorových a 2 služebních signálů, která se označuje jako rámec PCM 30/32.
  Signál s rámcem PCM 30/32 je prvním stupněm PDH, neboli 1. řádem plesiochronní digitální hierarchie pro telekomunikační sítě evropského typu (USA a Japonsko mají odlišnou strukturu). Proto se datový tok se strukturou PCM 30/32 se také označuje jako signál E1.

## Slide 11: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. řád plesiochronní digitální hierarchie
  Rámec PCM 30/32
  Délka rámce t = 125 s.
  Počet kanálových intervalů je 32 KI (30 KI pro hovorové signály, 2 KI pro služební informaci).
  Počet bitů v rámci N = 32 KI x 8 bitů = 256 bitů.
  Přenosová rychlost Vp = 32 x 64 kbit/s = 2048 kbit/s.

## Slide 12: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Vyšší řády PDH (signály s vyšší přenosovou rychlostí) vznikají sdružením vždy 4 signálů nižšího řádu (nižší přenosové rychlosti).
  Při sdružování se opět využívá principů TDM.
  Celkem je definováno 5 řádů PDH (hierarchických stupňů):
    Signál 2. řádu PDH (signál E2 s 120 KI) o přenosové rychlosti 8 448 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 1. řádu PDH.
    Signál 3. řádu PDH (signál E3 s 480 KI) o přenosové rychlosti 34 368 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 2. řádu PDH.
    Signál 4. řádu PDH (signál E4 s 1920 KI) o přenosové rychlosti 139 264 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 3. řádu PDH.
    Signál 5. řádu PDH (celkem 7680 KI) o přenosové rychlosti 564 992 kbit/s vznikne sdružením 4 signálů 4. řádu PDH.
  Definovaný 5. řád PDH se však v praxi neuplatnil – problémem je plesiochronní vztah vnitřních hodin jednotlivých síťových uzlů.

## Slide 13: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Schéma sdružování hierarchie PDH

## Slide 14: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchie PDH – problém plesiochronnosti
  Stejně jako obvody pro příjem signálu nebo jeho vysílání, jsou součástí každého síťového prvku i obvody generující tzv. taktovací signál.
  Tímto taktovacím signálem (s definovanou frekvencí) je řízena činnost celého síťového prvku. Například právě rychlost vysílání jednotlivých signálových prvků (bitů) na vedení.
  Například jeli frekvence taktovacího signálu u síťového prvku 1. řádu PDH rovna 2048 kHz, znamená to, že se s periodou každých 488,28 ns vyšle na vedení jeden bit (T = 1/2048 kHz = 488,28 ns), tedy generuje se datový tok 2048 kbit/s.
  Teoreticky by frekvence taktovacího signálu měla být u všech síťových prvků stejného řádu shodná. V předchozím obrázku by pak f11 = f12 = f13 = f14 a proto by se rovnaly i přenosové rychlosti Vp11 = Vp12 = Vp13 = Vp14.

## Slide 15: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchie PDH – problém plesiochronnosti
  Pokud situace f11 = f12 = f13 = f14 nastane, říkáme, že síťové prvky jsou synchronní – pracují na stejné frekvenci.
  Teoreticky by pak při sdružování byla taktovací frekvence signálů nižších řádů přesně rovna ¼ taktovací frekvence signálu vyššího řádu.
  Reálně však, vzhledem k potřebě přidávat další služební informace ke sdruženým signálům, by taktovací frekvence signálu vyššího řádu, i v ideálním případě byla o něco vyšší, než přesně 4 násobek taktovacích kmitočtů nižšího řádu.

## Slide 16: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Schéma sdružování E1 do E2 – ideální stav.

## Slide 17: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchie PDH – problém plesiochronnosti
  Pro synchronní stav sítě, by bylo nutné mít taktovací obvody všech síťových prvků stejně přesné – jako mají například satelity systému GPS.
  Přesnost taktovacích obvodů (interních hodin) v družicích GPS je na 12 desetinných míst (chyba o 1 sekundu nastane přibližně 1x za 32 000 let).
  Výroba síťových prvků s tak přesnými interními hodinami by však byla neúnosně drahá (cena hodin v družici GPS je přibližně 100 000 USD).
  Například interní hodiny síťových prvků 1. řádu PDH mají podstatně nižší přesnost na 5 desetinných míst (konkrétně ±50 ppm – parts per million).
  Hodnota přenosové rychlosti datového toku E1 proto může kolísat v rozmezí 2 048 000 ±102,4 bit/s.
  Takový to stav – kdy frekvence interních hodin jednotlivých síťových zařízení nejsou přesně stejné, ale jsou si velice blízké – označujeme termínem plesiochronní.

## Slide 18: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti plesiochronní digitální hierarchie
  Stejně jako pro signál E1 (rámec PCM 30/32), jsou i pro signály vyšších řádů předepsány příslušné rámcové struktury (rámec E2, E3,...).
  S ohledem na plesiochronnost jednotlivých síťových prvků (zdrojů signálu E1, E2, E3,..) se sdružování signálů nižšího řádu do signálu vyššího řádu provádí bez pevné časové vazby – tzv. asynchronní sdružování.
  Plesiochronnost je také příčinou, že přenosová rychlost signálu vyššího řádu musí být vyšší než přesně čtyř násobek nominální přenosové rychlosti signálu nižšího řádu.
  Při procesu sdružování je nutné kompenzovat (vyrovnávat) odchylky v okamžitých přenosových rychlostech signálů nižšího řádu – pro vyrovnávání se používá metoda kladného stuffingu.
  U hierarchie PDH se obtížně navyšují přenosové rychlosti signálů v řádech stovek Mbit/s – proto se také prakticky neuplatnil 5. řád PDH.

## Slide 19: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Plesiochronní digitální hierarchie
  Schéma sdružování E1 do E2 – asynchronní sdružování.

## Slide 20: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vlastnosti plesiochronní digitální hierarchie
  PDH provádí sdružování vždy bit po bitu, aniž by byl definován jakýkoliv vztah mezi rámcovou strukturou signálu nižšího řádu (např. PCM30/32) a rámcem signálu vyššího řádu (např. rámce E2) – tzv. volné prokládání. Z toho plyne nutnost, při demultiplexaci trpělivě sledovat a odpočítávat bity všech signálů a vydělovat pouze bity zájmové.
  Pokud lze signály nižšího řádu získat pouze postupným demultiplexováním, může to vést při mnohonásobně opakovaných operacích (multiplexování a demultiplexování) k degradaci signálu.
  PDH není celosvětově standardizováno prostřednictvím doporučení. Odlišným způsobem je PDH definována pro Evropu a pro USA či Japonsko (například v přenosových rychlostech).
  Správa a dohled nad síťovými zařízeními v PDH není standardizována.

## Slide 21: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní doporučení plesiochronní digitální hierarchie
  Standardizací se zabývá mezinárodní organizace ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector).
  Nejdůležitější doporučení jsou:
    ITU-T G.701 (1993), Vocabulary of digital transmission and multiplexing, and pulse code modulation (PCM) terms.
    ITU-T G.702 (1988), Digital hierarchy bit rates.
    ITU-T G.703 (1998), Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces.
    ITU-T G.705 (1988), Characteristics of plesiochronous digital hierarchy (PDH) equipment functional blocks.
    ITU-T G.711 (1988), Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies.
    ITU-T G.742 (1988), Second order digital multiplex equipment operating at 8448 kbit/s and using positive justification.
    ITU-T G.751 (1988), Digital multiplex equipments operating at the third order bit rate of 34 368 kbit/s and the fourth order bit rate of 139 264 kbit/s and using positive justification.

## Slide 22: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody pro vyrovnávání přenosových rychlostí
  Při sdružování signálů nižšího řádu do signálu vyššího řádu je nutné přenést i signály s vyšší rychlostí, než je nominální hodnota a proto se vytváří v rámci signálu vyššího řádu rezerva v bitových místech, která je pro signály s nižší rychlostí nevyužita – respektive dojde k vyplnění nevyužitého rezervního místa neužitečnou informací → odtud pochází i používaný anglický název této metody – stuffing.
  Typy vyrovnávání přenosové rychlosti:
    Kladný stuffing – přenosová rychlost signálu vyššího řádu je vyšší než násobek signálů řádu nižšího (použito u PDH).
    Záporný stuffing – přenosová rychlost signálu vyššího řádu je nižší než násobek signálů řádu nižšího.
    Oboustranný stuffing – kombinace předchozích (kolísání přenosové rychlosti).

## Slide 23: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metody pro vyrovnávání přenosových rychlostí

## Slide 24: Úvod k plesiochronní digitální hierarchii
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metoda kladného stuffingu pro vyrovnávání přenosových rychlostí

## Slide 25
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU