## Slide 1
Telekomunikační síť IDN a ISDN
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikace a telekomunikační síť
  Telekomunikační síť je soubor vzájemně propojených telekomunikačních zařízení, který umožňuje přenos informace mezi koncovými body.
  Telekomunikační síť je tvořena spojnicemi (přenosovými cestami) a uzly (síťovými prvky).
  Velmi důležitou službou telekomunikační sítě je/byl přenos hovorového signálu (lidského hlasu) v jeho analogové formě.
  Současně s vývojem lidské společnosti rostly i požadavky na dorozumívání se na dálku.
  Telekomunikace se samozřejmě těmto novým požadavkům musely přizpůsobit.
  Významným milníkem v elektrotechnice bylo vynalezení polovodičových součástek. Tento objev umožnil rozvoj číslicových systémů.

## Slide 3: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefonní analogová síť
  Z historických souvislostí a plněných úkolů je uspořádání analogové telefonní sítě hierarchické. Jednotlivé úrovně jsou:
    místní telefonní ústředny (TÚ),
    uzlové TÚ,
    tranzitní TÚ,
    dálkové tranzitní TÚ,
    mezinárodní TÚ,
  Topologie vzájemného propojení na jednotlivých úrovních a mezi úrovněmi byla hvězda, polygon, strom (různé kombinace). V rámci topologie existovaly tzv. cesty:
    posledního výběru – hvězdicová síť v rámci a mezi úrovněmi,
    prvního výběru – příčky mezi jednotlivými TÚ v rámci jedné úrovně.

## Slide 4: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefonní a dálnopisné sítě analogové

## Slide 5: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální telefonní síť
  Digitální telefonní síť je pouze dvouúrovňová (místní ústředny HOST a tranzitní TÚ).
  Síť IDN – Integrated Digital Network – integrovaná digitální síť, kde veškeré přenosové a spojovací prostředky používají digitální technologie na bázi modulace PCM.
  Analogový signál se v této síti vyskytuje pouze na místním účastnickém vedení. Tedy mezi místní TÚ a telefonní zásuvkou účastníka (poslední míle).

## Slide 6: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb
  S využitím existující sítě IDN a zavedením nových služeb vznikla nová generace telekomunikační sítě označovaná zkratkou ISDN.
  Zkratka ISDN označuje Integrted Services Digital Network – Digitální síť integrovaných služeb.
  Hlavním rysem této telekomunikační sítě je plná digitalizace „od konce ke konci“, tedy včetně účastnické přípojky.
  Digitalizace hovorového signálu probíhá již koncovém zařízení účastníka.
  Základní principy ISDN byly standardizovány v roce 1984 organizací ITU-T.
  V rámci národních realizací ISDN vzniklo mnoho variant.
  V roce 1993 došlo ke sjednocení technického řešení a vznikla EuroISDN:
    cca 20 evropských států,
    dva druhy přístupu,
    dvě základní nosné služby,
    pět doplňkových služeb.

## Slide 7: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – přenosové prostředky
  Zaveden princip oddělení uživatelské komunikace a přidružené signalizace.
  Základní přenosový prostředek v ISDN je ISDN datový kanál.
    Nešťastné označení – v telekomunikační technice se termínem datový kanál označuje datový spoj s pouze jednosměrným přenosem datového toku (tak jako plyne voda ve vodním kanálu). Dva protisměrné datové kanály tvoří datový okruh. V ISDN se tedy jedná o datový okruh, nešťastně označený jako kanál.
  Typy datových kanálů v ISDN:
    A-kanál: analogový pro šířku kmitočtového pásma 3,1 kHz,
    B-kanál: digitální s přenosovou rychlostí 64 kbit/s,
    D-kanál: digitální pro signalizaci s přenosovou rychlostí 16 kbit/s,
    H-kanál: sdružené datové kanály:
      H0 – přenosová rychlost 386 kbit/s (6x B kanál),
      H11 – přenosová rychlost 1536 kbit/s (23x B kanál koresponduje s T1),
      H12 – přenosová rychlost 1920 kbit/s (30x B kanál, koresponduje s E1).

## Slide 8: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – typy spojení
  Spojení na uživatelském okruhu v B-kanále – použitelné pro hovor, datový přenos.
  Spojení v paketovém režimu v B-kanále – použitelné pro přenos dat technologie X.25 nebo přístupu k veřejné paketové datové síti (předchůdce internetu).
  Spojení v paketovém režimu v D-kanále – použitelné pro datové přenosy v paketovém režimu pro datovou síť dle standardu X.25 s maximální přenosovou rychlostí 9600 bit/s.
  Spojení signalizační v D-kanále – signalizace pro potřeby řízení spojení na účastnickém vedení (mezi účastníkem a první TÚ operátora).

## Slide 9: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – připojení koncového účastníka
  Základní přístup v ISDN:
    Označení ISDN-BRA (ISDN – Basic Rate Access).
    Jiné označení euroISDN2.
    Využívá se kanál 2B+D16, celkem 2x 64 + 16 = 144 kbit/s.
    Účastnické vedení je dvoudrátové – obvykle s metalickými symetrickými páry.
    Maximálně 8 zařízení ISDN (ISDN terminálů) u koncového uživatele.
  Primární přístup v ISDN:
    Označení ISDN-PRA (ISDN – Primary Rate Access).
    Jiné označení euroISDN30.
    Využívá se konfigurace 30B+D64, celkem 30x 64 + 64 = 1984 kbit/s.
    Vedení je čtyř drátové (každý pár pro jeden směr přenosu) – obvykle se symetrickými metalickými páry.
    Nebo lze samozřejmě využit optická vlákna.
    Využívá se pro pobočkové ústředny (PbÚ).

## Slide 10: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – referenční konfigurace
  Základní blokové schéma přenosového řetězce:
  Řetězec obsahuje funkční skupiny (bloky):
  ET, LT, NT1, NT2, TE1, TA, TE2.
  Řetězec obsahuje referenční body:
  • V, U, T, S, R.

## Slide 11: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – funkční skupiny
  Skupina TE1 – je účastnický ISDN terminál.
    TE1 je přímo připojeno k datovému rozhraní v referenčním bodu S.
    TE1 může např. být – telefonní přístroj ISDN, počítač s kartou ISDN.
  Skupina TE2 – je účastnický terminál jiného typu než ISDN.
    TE2 jsou terminály bez kompatibilního rozhraní k ISDN – například analogový telefonní přístroj, modem, telefax apod.
  Skupina TA – je terminálový adaptér (Termination Adapter).
    Je určen pro připojení TE2 do sítě ISDN.
  Skupina LT – linkové zakončení (Link Termination) digitálního účastnického
  vedení na straně telekomunikačního operátora.
  Skupina ET – je komunikační modul TÚ (Exchange Termination) jedná se o zakončení TÚ směrem ke koncovému účastníkovi.

## Slide 12: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – funkční skupiny
  Skupina NT2 (Network Termination typ 2)
    řízení a multiplexování signálů dvou současně činných terminálů,
    diagnostika ve směru ke koncovým terminálům,
    připojení až osmi koncových zařízení na referenční bod S.
  Skupina NT1 (Network Termination typ 1):
    přeměna signálu do formy vhodné pro přenos po účastnickém vedení a naopak,
    multiplexování přenášeného digitálního signálu (TDM)
    zakončení účastnického vedení,
    zprostředkování napájení koncových terminálů z veřejné ústředny,
    monitorovací a diagnostické funkce.

## Slide 13: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Příklad terminálového adaptéru.
  Příklad ISDN NT.
  Příklad ISDN terminálů.

## Slide 14: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – referenční body
  Referenční bod R – slouží k adaptaci obecných datových a jiných (například analogových) terminálů nekompatibilních s ISDN.
  Referenční bod S – slouží jako účastnické rozhraní pro připojení koncových terminálů typu ISDN ke skupině NT.
  Referenční bod T – je vnitřní logické rozhraní mezi NT1 a NT2.
  Referenční bod U – není doporučením specifikován (stanoven shodou euroISDN2) a tedy záleží na výrobci na konkrétním provedení a parametrech. Je charakterizováno použitým multiplexem, kódováním, mechanickými, protokolovými, funkčními a elektrickými charakteristikami.
  Referenční bod V – je považován za vnitřní bod TÚ a není tudíž specifikován.

## Slide 15: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – konfigurace sběrnice
  Existují tři provedení sběrnice (referenčního bodu S) v závislosti na požadovaném dosahu a počtu a typu koncových terminálů.

## Slide 16: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – telekomunikační služby
  Základní služby v ISDN jsou:
    Hovorové – někdy též označované jako „hlasové“. Nejčastěji se jedná o službu telefonní.
    Nehovorové – často zjednodušeně označeny jako „datové služby“. Jedná se o služby textové, obrazové, datové služby a multimediální.
  Doplňkové – rozšiřují možnosti základních služeb a zvyšují komfort při využívání ISDN. Služby CLIP, CFU, AOC-D, apod.

## Slide 17: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální síť integrovaných služeb – doplňkové telekomunikační služby
  Přehled doplňkových služeb:
MSN – vícenásobné účastnické číslo (Multiple Subscriber Number) SUB – subadresování (Subaddressing) CLIP – předání identifikace volajícího (Calling Line Identification Presentation) CLIR – zamezení předání identifikace volajícího (Calling Line Identification Restriction) COLP – zobrazení čísla dovolaného přístupu (Connected Line Identification Presentation) COLR – zamezení zobrazení čísla dovolaného přístupu (Connected Line Identification Restriction) TP – přenosnost terminálu (Terminal Portability) HOLD – přidržení spojení (Call Hold) CW – čekající volání (Call Waiting) CF-U – nepodmíněné přesměrování (Call Forwarding – Unconditional) CF-NR – přesměrování při nepřihlášení (Call Forwarding – No Reply) | CF-B – přesměrování při obsazení (Call Forwarding – Busy) CD – odklonění hovoru (Call Deflection) CCBS – zpětné vyzvonění (Completion of Calls to Busy Subscribers) AOC-D – oznamování poplatku během spojení (Advice of Charge) 3PTY – třístranná konference CONF – velká konference (Conference Call) DDI – provolba do ISPBX (Direct Dialling In) MCID – identifikace zlomyslných volání (Malicious Call Identification) UUS1 – meziuživatelská signalizace, varianta I (User to User Signalling) CUG – uzavřená uživatelská skupina (Closed User Group) OCB-NC – omezení odchozího provozu ovládané provozovatelem sítě (Outgoing Call Barring-Network Controlled) MA/LH – vícenásobný účastnický přístup (Multiple Access/Line Hunting)

## Slide 18: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vývoj telefonních ústředen
  Historickým vývojem od první poloviny minulého století vzniklo několik generací telefonních ústředen.
  Jednotlivé generace se od sebe liší zejména technologií řešení spojovacího pole, způsobem řešení a technologií řízení ústředny a tím, zda zpracování hovorových signálů probíhá v analogové či digitální oblasti:
    Generace – elektromechanické krokové voliče.
    Generace – elektromechanické křížové spínače.
    Generace – plně centrální mikroprocesorové řízení.
    Generace – ústředny s digitálním spojovacím polem.
    Generace – softwarové s technologií VoIP.

## Slide 19: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefonní ústředny pro ISDN síť
  Obecné blokové schéma ústředny 4. generace

## Slide 20: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Signalizace v telekomunikacích
  Úkolem signalizace je správné sestavení, udržování a v závěru i ukončení telefonního spojení.
  Signalizace doprovází každé telefonní spojení buď po stejné cestě, jako probíhající účastnický hovor, nebo po zvláštní cestě vyhrazené pouze pro přenos signalizace.
  Podle místa působení signalizace dělíme:
    signalizace přístupová (účastnická) – mezi účastníkem a ústřednou,
    signalizace síťová (meziústřednová) – mezi dvěma ústřednami,
    signalizace vnitřní – mezi jednotlivými bloky v rámci jedné ústředny.
  Podle účelu můžeme rozlišit signalizace:
    signalizace linková – dohlíží na spojení po celou dobu jeho trvání,
    signalizace registrová – při výstavbě spojovací cesty.

## Slide 21: Telekomunikační síť IDN a ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Signalizace v telekomunikacích
  Základními úkoly signalizace:
    Obsazení účastnického vedení – informace o obsazení pro jiné účastníky. Signalizace tím dává ústředně najevo, že účastník chce uskutečnit hovor.
    Přenos volby – účastník volí telefonní číslo a signalizace musí zajistit jeho správný přenos do ústředny.
    Přihlášení účastníka – ústředna nalezne cestu k volanému účastníkovi, upozorní ho na příchozí hovor (vyzvánění) a zajistí jeho přihlášení.
    Závěr – po skončení hovoru je potřeba sestavené spojení korektně rozpojit.
    Tarifikace – správné vyúčtování poskytnutých služeb.

## Slide 22
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU