## Slide 1
Optická přenosová media pro telekomunikace
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosová média pro oblast telekomunikací
  Přenosová média slouží k přenosu signálu nesoucího informaci od vysílače k přijímači.
  Přenosové medium tvoří Přenosový kanál.
  Obecné rozdělní přenosových medií je v současné době následující:
    Metalická přenosová média – jsou tvořena kovovými materiály ve formě vodičů.
    Optická přenosová média – jsou tvořena světlo propustným materiálem ve formě tenkých vláken.
    Volný prostor (vzduch) pro přenos rádiových signálů.
  V dnešní době se metalická přenosová média využívají především v přístupových sítích (síť AN) a v lokálních datových sítích (LAN). V páteřních sítích WAN se jako pevná přenosová média uplatňují pouze optická vlákna. Ve všech úrovních telekomunikačních sítí se využívá vzduch.

## Slide 3: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Nejznámějšími optickými přenosovými medii jsou:
    optické vlákno (vlákna obvykle z křemenného skla – SiO2)
    platové optické vlákno (např. z PMMA – Polymetylmetakrylát)
    optické směrové spoje využívající volného prostoru.
Příklad optického rozvaděče.
Plastové optické vlákno

## Slide 4: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Použití optického vlákna v telekomunikační technice přináší celou řadu výhod, které lze stručně shrnout takto:
    velká přenosové kapacita (u digitálních systémů) a šířka pásma (u analogových optických systémů),
    malý měrný útlum, který se pohybuje typicky od desetin dB/km až po maximálně jednotky dB/km a je závislý na vlnové délce transportovaného signálu,
    malé rozměry a váha – optická vlákna mají velice malé rozměry v řádech desítek až stovek mikrometrů,
    běžná dostupnost surovin – na rozdíl od metalických medií, kde je nejčastěji základním prvkem měď, jenž patří dnes do skupiny materiálů se stále horší dostupností, a tím i vyšší cenou, lze pro výrobu optických vláken použít běžně dostupné suroviny (především oxid křemíku SiO2), samozřejmě ne přímo, ale až po důkladném zpracování.

## Slide 5: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Dalšími výhody optických vláken pro použití v oblasti telekomunikací jsou:
    vynikající odolnost proti elektromagnetické interferenci – EMI (Electromagnetic Interference) a radiové interferenci – RI (Radio Interference),
    potlačení přeslechů – optické záření procházející vláknem neproniká za normálních okolností mimo oblast pláště, což znamená, že neexistuje přeslech mezi jednotlivými vlákny, který je často přítomen právě u metalických kabelů s větším počtem symetrických párů,
    bezpečnost při přenosu informace – přímo souvisí s tím, že optické záření neproniká mimo oblast pláště a nemůže tedy vnikat do vláken sousedních.

## Slide 6: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Při studiu optických přenosových médií se často setkáme s termínem index lomu materiálu. Index lomu n lze vyjádřit vztahem:
  kde c je rychlost šíření světla ve vakuu, v je rychlost šíření světla ve zkoumaném prostředí. Index lomu je materiálová konstanta, která nám charakterizuje vlastnosti použitého materiálu.

## Slide 7: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Snellův zákon lomu z fyziky říká, že při dopadu paprsku na rovinné rozhraní dvou prostředí dochází ke dvěma jevům – paprsek se rozděluje do dvou. Jeden se odrazí zpět do prvního prostředí a druhý se lomí do prostředí druhého.
  Jev zvaný úplný odraz je z pohledu analýzy šíření záření optickým vláknem důležitý. Jedná se o jeden z případů lomu, který lze matematicky odvodit přímo ze Snellova zákona lomu. Při dopadu paprsku z opticky hustšího prostředí (větší index lomu) do opticky řidšího (menší index lomu) dochází při jistém úhlu dopadu k tzv. úplnému odrazu. Tedy celý dopadající paprsek se od rozhraní odráží a žádná část z něho neprochází do druhého prostředí.

## Slide 8: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Snellův zákon lomu.
  Pro úhel odraženého paprsku od platí, že je vždy shodný s úhlem dopadu 1.

## Slide 9: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Jev zvaný úplný odraz.
  K jevu totálního odrazu dochází pro všechny úhly dopadu 1, které jsou větší než úhel kritický K, který lze matematicky vyjádřit jako:

## Slide 10: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Optické záření je elektromagnetické vlnění, které má specifické vlastnosti, pokud se jedná o jeho šíření prostorem.
  Analýzu šíření optického záření lze provést na základě dvou modelů:
    model vycházející z klasické geometrické opticky,
    model vycházející z řešení tzv. Maxwellových rovnic, jež exaktně a obecně popisují šíření jakékoliv elektromagnetické vlny libovolných prostředím.
  Princip geometrické opticky je založen na poznání, že lze šíření světla nebo optického záření popsat pomocí paprsku. Trajektorie paprsku je přitom obecně tvořena lomenou nebo hladkou křivkou, kde každý zlom či ohyb souvisí se změnou indexu lomu prostředí v daném bodě nebo prostoru.

## Slide 11: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Optické vlákno je velmi citlivé na mechanické namáhání a ohyby – ochrana je zajištěna konstrukčním řešením optického kabelu, který kromě jednoho či více optických vláken obsahuje i vhodnou výplň a plášť, zajišťující potřebnou mechanickou odolnost.
  Ochranu optického vlákna lze rozdělit do dvou úrovní:
    primární ochrana – zajišťuje pružnost optického vlákna, zvyšuje pevnost, chrání před vlhkostí,
    sekundární ochrana – zvyšuje mechanickou odolnost optického vlákna před namáháním a poškozením.
      Těsná sekundární ochrana – je instalována přímo na ochranu primární.
      Volná sekundární ochrana – používá mezivrstvu – ochranný gel. Existují tzv. gelové kabely, což je několik vláken instalovaných v trubičce vyplněné ochranným gelem.

## Slide 12: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
Jádro SiO2 index lomu n1
Plášť SiO2 index lomu n2
Primární ochrana
Sekundární ochrana – výztuha (např. kovové pásky)
Silikonový obal
Vnější plášť (např. polyuretan, PVC, apod.)

## Slide 13: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Od doby, kdy se poprvé zrodila myšlenka přenosu záření optickým vláknem se experimentovalo s velkým množstvím různých typů vláken. Nicméně, v oblasti telekomunikační techniky se situace ustálila tak, že se dnes v praxi používají jen určitá vlákna.
  Jednotlivé typy vláken se od sebe můžou lišit:
    průběhem indexu lomu v profilu vlákna,
    geometrickými rozměry, především průměru jádra a průměru pláště,
    obecně materiálovým složením.
  Další významné rozdělení je podle toho, zdali je vlákno určeno pro provoz:
    v mnohovidovém režimu – zjednodušeně řečeno se ve vlákně v jeden okamžik může šířit více paprsků světelného záření najednou,
    v jednovidovém režimu – v jeden okamžik se ve vlákně šíří pouze jeden světelný paprsek.

## Slide 14: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Jednovidové vlákna
    SM-SI Single Mode Fibre (doporučení ITU-T G.652 až 654),
    měrný útlum jsou desetiny decibelu na jeden kilometr (nejlepší vlákna  = 0,19 dB/km),
    použití pro dlouhé trasy a vysoké přenosové rychlosti,
    typické rozměry – průměr jádro/plášť 9/125 µm.
  Mnohovidová vlákna se skokovou změnou indexu lomu
    MM-SI Multi Mode Step Index Fibre,
    měrný útlum jednotky decibelů na kilometr,
    použití krátké trasy (mezi místnostmi a budovami, nižší nároky na přenosovou rychlost),
    typické rozměry – max. 400 µm, průměr pláště 25 – 500 µm.
  Mnohovidová vlákna s gradientní (postupnou) změnou indexu lomu
    MM-GI Multi Mode Graded Index Fibre (doporučení ITU-T G.651),
    měrný útlum méně než jeden decibel na kilometr,
    použití v lokálních sítích LAN.
    typické rozměry – průměr jádro/plášť 50/125 µm.

## Slide 15: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média – příklady optických vláken
8 až 10 m
125 m
100 m
250 m
50 m
125 m
n

n1
n2

n1
n2

Jednovidové optické vlákno
(SM-SI Single Mode Fibre).
Mnohovidové optické vlákno
se skokovou změnou indexu
lomu (MM-SI Multi Mode
Fibre).
Mnohovidové optické vlákno
s gradientní změnou indexu
lomu (MM-GI Multi Mode
Graded Index Fibre).

## Slide 16: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  U optických vláken se, stejně jako u metalických vedení, určuje celá řada parametrů, které nabývají svých charakteristických hodnot pro jednotlivé typy optických vláken.
  Jedním z nejdůležitějších je průběh měrného útlumu, respektive závislost měrného útlumu na vlnové délce světelného paprsku (elektromagnetické vlny).
  Například, pro SM vlákna má závislost měrného útlumu charakteristický průběh, který určuje i množnosti v používání SM vláken v telekomunikacích:
    Na průběhu závislosti existují specifické extrémní nárůsty hodnoty měrného útlumu vlivem přítomnosti OH¯ iontů, které absorbují část přenášeného výkonu (vlákna dle doporučení ITU.G.652 A, B).
    U novějších vláken se postupem výroby podařilo snížit přítomnost OH¯ iontů a tedy pro telekomunikační přenosy umožnit využívání dříve nevhodných vlnových délek (vlákna dle doporučení ITU.G.652 C, D).

## Slide 17: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média

## Slide 18: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Pro závislost měrného útlumu u SM vláken jsou i důležité meze minimálního dosažitelného měrného útlumu, které souvisejí s fyzikálními principy, za které jít nelze :
    Rayleigův rozptyl – je to dominující jev v oblasti, která se využívá v telekomunikační technice. Rozptyl vzniká tepelnými kmity mřížky, tedy pohybem jednotlivých prvků krystalické struktury materiálu tvořícího jádro optického vlákna a průchozí světelný paprsek (elektromagnetická vlna) je ovlivněn těmito náhodně vzniklými nehomogenitami, které jsou srovnatelné s použitou vlnovou délkou.
    Absorpce v infračervené oblasti (ultrafialové oblasti) – jedná se o tepelné ztráty způsobené rozkmitáním molekul materiálu tvořící jádro optického vlákna při průchodu světelného paprsku (elektromagnetické vlny).
  V reálných optických vláknech existuje však ještě celá řada dalších příčin ztrát.

## Slide 19: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Na závislosti měrného útlumu je vyznačeno celkem 5 úseků, které se využívají pro telekomunikační datové přenosy a označují se termínem telekomunikační okna.
  Číslování koresponduje s pořadím, v jakém bylo možné telekomunikační okna využívat v závislosti na technologickém pokroku ve výrobě vláken, zdrojů a detektorů optického záření.
  Telekomunikační okna:
  I. okno (1280 nm až 1335 nm) – zkráceně také jako okno 1310 nm, je nejstarším oknem, které se používalo v telekomunikacích. Je plně využitelné pro datové přenosy SM vláken 9/125 m. Vzhledem k průběhu měrného útlumu je okno vhodné pro přenosy na střední vzdálenosti.
  II. okno (kolem 850 nm) – závislost měrného útlumu je zde silně klesající a hodnoty měrného útlumu zabraňují efektivnímu využití pro dálkové přenosy.

## Slide 20: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optická přenosová média
  Telekomunikační okna:
  III. okno (1530 nm až 1656 nm) – je oknem s nejnižšími hodnotami měrného útlumu u vláken na bázi SiO2. Proto se toto okno používá pro dálkové přenosy s nominálními vzdálenostmi většími než 60 km.
  IV. okno (1565 nm až 1610 nm) – okno se sice nachází za absolutním minimem měrného útlumu, je však natolik ploché, že se hodnoty měrného útlumu liší jen minimálně. Využívá se dnes především ve spojení s III. oknem pro DWDM systémy.
  V. okno (1335 nm až 1530 nm) – toto okno je nejmladší, zpřístupněné díky novým technologickým postupům pro čistění materiálu pro výrobu optických vláken.

## Slide 21: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken
  Výrobní délky optických vláken a kabelů jsou jednotky kilometrů. Je tedy zřejmé, že pro budování optických telekomunikačních tras je nutné využívat nějaké metody vzájemného spojování optických vláken (v kabelech).
  Při vzájemném propojování vláken máme možnost volby spojování:
  Spojování konektory přes adaptor – jedná se o rozebíratelný spoj, kdy každý konec optického vlákna je osazen speciálním konektorem. Vzájemná poloha konektorů se fixuje adaptorem (spojkou).
  Spojování mechanickou spojkou – spojky existují ve variantě rozebíratelné i nerozebíratelné. Spojka je speciální mechanický přípravek umožňující fixaci vzájemné polohy vláken (šroubovaní mechanické spojky, teplem smrštitelné, imerzní gel).
  Spojování svařováním – jedná se o nerozebíratelný spoj, který se vytvoří za pomocí speciálního přístroje – svářečky – na úrovni krystalické struktury materiálu vlákna.

## Slide 22: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken
  Veškeré spoje optických vláken jsou zdrojem ztrát během přenosu optického výkonu.
  Použití konektorů:
    Výhodou je možnost rozebíratelného spojení.
    Nevýhodou konektorů je větší útlum.
  Použití svarů:
    Výhodou je jednoduchý postup svaření ve srovnání s konektorováním, nízké odrazy a nízký útlum svaru.
    Nevýhodou svarů je nízká odolnost na ohyby a nerozebíratelné spojení.
  Použití spojek:
    Spojky stojí svými výhodami mezi konektory a svary. Umožňují například rozebíratelné spoje s nižšími hodnotami útlumu spoje.

## Slide 23: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken
  Hlavní požadavky na konektory jsou:
    Malý vložný útlum – snahou je, aby konektorový spoj zbytečně nezvyšoval celkový útlum optické trasy.
    Velký útlum odrazu – na konektorovém spoji bude vždy existovat nehomogenita (rozhraní vlákno – vzduch - vlákno), na kterém bude docházet k odrazům optického signálu. Snahou je, aby útlum odrazu byl co nejvyšší, to znamená, aby se co nejvíce potlačoval odražený signál. Zpravidla odražený signál směruje po kolmém dopadu na nehomogenitu zpět do vlákna (do zdroje). Což může mít fatální následky například na optické zesilovače a může vést k jejich zničení.
    Vysoká životnost a spolehlivost – cílem je maximalizování počtu rozebrání a složení spoje s konektory.

## Slide 24: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken
  V praxi existuje celá řada různých konektorů, pro jednotlivé typy optických vláken a s různými fixačními mechanismy (šroubováním, bajonetem, prostým zasunutím,...).
  Konektory ale mají společné některé rysy – tahovou objímku, tělo konektoru, feruli pro vystředění polohy optického vlákna.

## Slide 25: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken – tvar ferule optických konektorů

## Slide 26: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken – příklady konektorů
  Typ SC – kompozitní nebo keramická ferule, kovové tělo konektoru, použito především pro SM vlákna.
Konektor s ferulí PC (modrý), s ferulí APC (zelený).
SC adaptor

## Slide 27: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken – příklady konektorů
  Typ LC – rozměrově minimalizovaná varianta konektoru SC.
Konektor s ferulí PC (modrý), s ferulí APC (zelený).
Duplexní adaptory

## Slide 28: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken – příklady konektorů
  Typ ST – kovová nebo plastová ferule, kovové tělo konektoru s bajonetem, obvykle použito pro MM-GI vlákna.
Konektor s ferulí APC (zelený), s ferulí PC (modrý).

## Slide 29: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken – příklady konektorů
  Typ FC – kovová nebo plastová ferule, kovové tělo konektoru se závitem, obvykle použito pro SM vlákna.
Konektor s ferulí APC (zelený), s ferulí PC (modrý).

## Slide 30: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken – příklady konektorů

## Slide 31: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojování optických vláken
  Vložný útlum jednotlivých druhů spojení je typicky následující:
    Vložný útlum konektorů: 0,2 – 1,5dB.
      FC a SC konektor 0,2 dB.
      ST konektor 0,3 dB.
    Vložný útlum mechanických spojek: 0,05 – 0,2dB.
    Vložný útlum optických svarů 0,005 – 0,1dB.

## Slide 32: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optické kabely
  S optickým přenosovým médiem se dnes počítá ve všech úrovních telekomunikační sítě (od LAN po WAN).
  Z tohoto důvodu existuje celá řada typů kabelů, aby byly splněny různé instalační požadavky. Od jednoduchých duplexních kabelů (pouze dvě vlákna každé pro jeden směr) až po kabely se stovkami vláken pro dálkové trasy.
  Kabel se obecně skládá:
    z vláken v primární a sekundární ochraně,
    tahových prvků – obvykle kevlar nebo ocelové struny,
    pláště kabelu – ochrana před vnějšími vlivy, vlhkostí, UV zářením, požáru, chemikáliím. Existuje celá řada variant pláště (armované, PVC, PE, LSZH/LS0H – Low Smoke Zero Halogen).
  LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen) se skládá z látek, které snižují kouřové a halogenové emise, když je kabel vystaven extrémním teplotám.

## Slide 33: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optické kabely
  Kabel se obecně dělí na:
    vnitřní – pro instalaci do interiérů budov,
    vnější – instalaci do venkovního prostředí (závěsné, zemní do chrániček).
    univerzální – instalace ven i uvnitř.
Optický kabel
Provedení: univerzální
Plášť: LSZH
Typ: SM 9m
Počet vláken: 12
Vlákno: G.652D

## Slide 34: Optická přenosová media pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optické kabely
Optický kabel
Provedení: venkovní
Plášť: PE
Typ: SM 9m
Počet vláken: 12
Vlákno: G.652D
Tahovou odolnost zajišťují dva skleněné pruty. Kabel má PE plášť. Kabel je možné používat pro převěsy a trasy vedené vzduchem na vzdálenost až 60m v našich středních námrazových podmínkách. V bez námrazových oblastech, které se však u nás nevyskytují, až na vzdálenost 100m. Rozsah provozní teploty -40°C až +70°C.

## Slide 35
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU