## Slide 1
Lokální datové sítě
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť
  Lokální sítí rozumíme vše, co se nalézá v místě koncového účastníka.
  Lokální síť se označuje zkratkou LAN (Local Area Network).
  Prostřednictvím lokální sítě mohou být vzájemně propojeny jednotlivé terminály, telefonní přístroje, počítače a další prvky.
  A prostřednictvím lokální sítě mohou komunikovat i s okolním světem.
  Pro lokální sítě je typické:
    přenosové rychlosti jsou v řádech stovek Mbit/s až 1 Gbit/s,
    překlenované vzdálenosti jsou řádově desítky metrů,
    typickým přenosovým mediem je metalické vedení, nebo skleněné optické vlákno.

## Slide 3: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť – příklad topologie LAN

## Slide 4: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Historie a důvody vzniku LAN
  Primárním úkolem dnešní lokální datové sítě je zajistit vzájemné propojení definovaného počtu telekomunikačních zařízení (terminálů), dnes nejčastěji osobních počítačů.
  Historie vzniku LAN sahá až do šedesátých let 20. století – příchod prvotních inteligentních osobních terminálů.
  Osobní terminály byly posléze postupně nahrazovány počítači na bázi technologie IBM PC.
  Prvotním smyslem vzniku sítí LAN bylo propojení a sdílení tehdy velice nákladných periferních komponent, tiskáren, zapisovacích zařízení, atd.
  Teprve později sehrály lokální sítě důležitou roli i ve světě digitální komunikace, především díky zavedení a značné popularitě služby elektronické pošty a posléze i dalších (například služba WWW).

## Slide 5: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Historie a důvody vzniku LAN
  V prvopočátcích nebyly technologie lokálních datových sítí od různých výrobců standardizovány – každý výrobce řešil přenos dat v LAN vlastním způsobem.
  To způsobilo nekompatibilitu ve vzájemné komunikaci mezi jednotlivými zařízeními.
  Problematika standardizace se však začala postupně řešit s rostoucím využívání sítí LAN.
  Nejvýznamnější standardizační organizací v oblasti LAN je americká organizace IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers).
  Dnes existuje několik technických řešení (technologií) lokálních datových sítí LAN.

## Slide 6: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Standardy technologií pro LAN
  Mezi neznámější technologie pro realizaci sítí LAN patří:
  IEEE 802.3 – technologie sítí Ethernet.
  IEEE 802.5 – technologie sítí Token Ring. Původně vyvinuta a hojně používána firmou IBM v jejích datových sítích a v datových sítích jejích zákazníků.
  IEEE 802.4 – síť Token Bus se podobá síti Token Ring, liší se však odlišným vzájemným propojením jednotlivých zařízení.
  IEEE 802.12 – technologie vyvinutá původně firmou Hewlett-Packard, původně nazývaná jako VGAnyLAN s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s.

## Slide 7: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
LAN a technologie Ethernetu
  Některé uvedené technologie se v průběhu let paralelně dále vyvíjely až do první poloviny devadesátých let 20. století.
  Jako nejperspektivnější technologie pro LAN se jevily:
    IEEE 802.5 – Token Ring, v prvopočátcích 4 Mbit/s, posléze 16 Mbit/s, následně 155 Mbit/s a v poslední fázi 100 Mbit/s, resp. 1 Gbit/s.
    IEEE 802.12 – VGAnyLAN od HP.
    IEEE 802.3 – Ethernet 100 Mbit/s.
  První dvě uvedené technologie jsou lépe technicky navržené než Ethernet.
  Ethernet však díky své jednoduchosti a schopnosti rychlé adaptace na neustále se zvyšující kapacitní požadavky, získal prvenství v praktickém nasazení. V sítích současnosti i v sítích budoucnosti.
  Jeho pozice je dnes tak silná, že se začíná prosazovat i v sítích na vyšších hierarchických úrovních.

## Slide 8: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vznik technologie Ethernet
  Otcem Ethernetu je Robert Metcalfe – v roce 1972 pracoval v laboratořích Palo Alto Research Center firmy Xerox.
  Ethernet vznikl jako řešení úkolu propojit několik set firemních počítačů za účelem sdílení nově vyvinuté laserové tiskárny (obvyklé počty počítačů ve firmách v té době však byly dva až tři a úkol tak byl určen pro řešení spíše budoucích potřeb).
  Na obrázku je nakreslen jeden z prvotních návrhů technologie Ethernet.
První nákres principu technologie Ethernet.

## Slide 9: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vznik technologie Ethernet
  Ethernet ve svém prvním návrhu dosahoval přenosové rychlosti 2,94 Mbit/s.
  Přenosové médium tvořil tzv. „tlustý“ koaxiální kabel s průměrem cca 1 cm.
  Protože je přenosové médium sdíleno mezi více koncovými zařízeními (terminály), je nutné koordinovat využívání (vysílání a příjem) tohoto média.
  Způsob koordinace ve využívání přenosového média se označuje termínem přístupová metoda.
  Přístupová metoda použitá pro Ethernet, byla původně testovaná v počítačové radiové síti na havajské universitě, kde sloužila pro spojení terminálů na odlehlých ostrovech s centrálním počítačem.
  Díky svým jednoduchým principům získal Ethernet postupně převahu nad ostatními technologiemi pro LAN.

## Slide 10: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie Ethernet II
  Robert Metcalfe v roce 1979 opustil Xerox – dále aktivně propagoval myšlenky Ethernetu i u jiných firem.
  V roce 1982 navázal spolupráci se společnostmi DEC a Intel, které měly významné slovo v oblasti vývoje osobních počítačů.
  Ethernet byl jimi akceptován jako firemní standard pro komunikaci počítačů v lokálních datových sítích.
  Upravený Ethernet vycházel již z přenosové rychlosti 10 Mbit/s.
  Jako přenosové médium používal tenký koaxiální kabel.
  Dnes je tato verze Ethernetu známa pod označením buď jako Ethernet II nebo DIX Ethernet (první písmena slov DEC, Intel, Xerox).

## Slide 11: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie Ethernetu pro rychlost 10 Mbit/s
  Varianta 10BASE-5:
    Přenos v základním pásmu (proto označení BASE),
    max. délka segmentu 500 m, 1024 stanic DTE (Data Terminal Equipment),
    medium: tlustý koaxiální kabel,
    topologie sítě je sběrnice.
  Varianta 10BASE-2:
    Přenos v základním pásmu,
    max. délka segmentu 185m,
    medium: tenký koaxiální kabel,
    topologie sítě je sběrnice.
  Varianta 10BASE-T:
    Přenos v základním pásmu,
    max. délka segmentu 100m,
    medium: UTP Cat 3, 4, 5; používá 2 páry,
    topologie sítě je strom (větvení zajišťují přepínače).

## Slide 12: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie Ethernetu pro rychlost 100 Mbit/s
  Ethernet 100Baste-Tx je označován také jako FastEthernet.
  Změny oproti 10 Mbit/s Ethernetu:
    10× zkrácení bitového intervalu (délky trvání signálového prvku),
    efektivnější linkový kód,
    zkrácení délka segmentu (vzdálenosti 2 zařízení) max. 100m,
    topologie sítě strom.
  Varianta 100BASE-T4:
    modulace PAM-3,
    médium je UTP Cat 3, 4, 5 s využitím všech čtyř párů.
  Varianta100BASE-Fx:
    délka segmentu max. 200 m,
    médium: multimodové opt. vlákno,
    max. délka opt. vlákna:
      Full duplex 2000 m,
      Half duplex 412 m.
  Varianta 100BASE-Tx:
    přenos v základním pásmu,
    médium je UTP Cat 5 a STP s využitím dvou párů

## Slide 13: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie Ethernetu pro rychlost 1000 Mbit/s – 1Gbit/s
  První čistě optická verze 1G Ethernetu byla schválena v roce 1998.
  Verze pro metalická vedení přijata až o rok později (není to zcela triviální).
  Varianta 1000BASE-T/CX dle doporučení IEEE802.3ab:
    médium je kabel UTP Cat 5+ s využitím všech čtyř párů a max. délkou segmentu 100 m,
    topologie sítě je strom.
  Varianta 1000BASE-SX/LX dle doporučení IEEE802.3z:
    médium je optické vlákno s max. délkou 5000 m,
    krátkovlnný laser (SX), dlouhovlnný laser (LX),
    singlemod (LX), multimod (LX i SX),
    topologie sítě je strom.

## Slide 14: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie Ethernetu pro rychlost 10 Gbit/s
  Rok 2003 – významný mezník u systému Ethernet.
  Pracovní skupina IEEE 802.3ae úspěšně dokončila práci na dodatku, který zvyšuje přenosovou rychlost opět na desetinásobek.
  Vznik tzv. deseti gigabitového Ethernetu – označovaného zkratkou 10GE.
  Schválené varianty s předpokladem použití optických vláken:
    10GBASE-SR (Short Reach) pro mnohavidové vlákno do 300 m, =850 nm,
    10GBASE-LR (Long Reach) pro jednovidové vlákno do 10 km,  =1310 nm,
    10GBASE-ER (Extended Reach) pro jednovidové vlákno do 40 km,  =1550 nm.

## Slide 15: Lokální datové sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Technologie Ethernetu pro rychlost 10 Gbit/s
  Ethernet 10GE je prvním dodatkem standardu Ethernet, ve kterém se kromě rozhraní typických pro LAN (SR, LR a ER) definují ještě rozhraní WAN kompatibilní s přenosovou technologií SDH (Eth. varianty SW, LW a EW).
  Varianty:
    10GBASE-SW, pro mnohavidové vlákno do 300 m,  =850 nm,
    10GBASE-LW, pro jednovidové vlákno do 10 km,  =1310 nm,
    10GBASE-EW, pro jednovidové vlákno do 40 km,  =1550 nm,
    10GBASE-LX4, pro jednovidové vlákno do 10 km, 4x , pro mnohavidové vlákno do 300 m.
  V průběhu roku 2006 byl schválen dodatek k 10GBASE-T pro přenos po metalickém symetrickém kabelu (strukturované kabeláži) do typické délky 100 m pro třídu kabelu F a od 55 do 100 m pro třídu kabelu E.

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU