## Slide 1
Zařízení pro telekomunikační sítě
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační síť
  Telekomunikační sítě jsou budovány za účelem poskytování služeb, jako je telefonie (voice), televize, přístup k síti Internet.
  Telekomunikační sítí rozumíme soubor vzájemně propojených telekomunikačních zařízení, který umožňuje přenos informace mezi koncovými body.
Reálná topologie páteřní sítě společnosti CESNET, z. s. p. o.
(zdroj http://www.cesnet.cz/), která je akademickou sítí ČR propojující, výzkumné instituce univerzity a řadu dalších škol.

## Slide 3: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Dělení telekomunikačních sítí
  Telekomunikační sítě můžeme obecně rozdělit do tří úrovní.
  Každá úroveň má svoje specifické úkoly.
  Pro plnění specifických úkolů se v každé úrovni telekomunikační sítě využívají telekomunikační zařízení, které pracují na odlišných principech.
  Základní dělení sítí je:
    Páteřní síť – WAN (Wide Area Network)
    Přístupová síť – AN (Acces Network)
    Lokální síť – LAN (Local Area Network)
  V případě velkých městských aglomerací, které jsou specifické vysokou hustotou obyvatelstva, je možné se setkat i se zkratkou MAN (Metropolitan Area Network). Takto se označuje síť s charakteristikami WAN ovšem pouze v působnosti rozsáhlejší městské aglomerace.

## Slide 4: Zařízení pro telekomunikační sítě
Metropolitní síť MAN
PDH/SDH/OTH/ATM/Ethernet
Bezdrátová přístupová síť (AN)
technologie WiMAX (eventuálně UMTS/LTE a WiFi)
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hraniční telekomunikační zařízení pro vzájemné propojení sítí WAN různých operátorů.
páteřní optické spoje
páteřní síťový prvek propojující WAN a MAN
Lokální síť (LAN/WLAN)
technologie Ethernet/WiFi.
Optická přístupová síť (AN) technologie EPON/GPON/Ethernet
Páteřní síť (WAN)
technologie PDH/SDH/OTH/ATM/Ethernet
Metalická přístupová síť (AN)
technologie xDSL/CaTV
Dělení telekomunikačních sítí

## Slide 5: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační zařízení
  Telekomunikační zařízení slouží ke zpracování a využití telekomunikačního signálu, který je nositelem informace v různých formách.
Telefonní ústředna
mobilní sítě WAN.
Zařízení pro počítačové
komunikační sítě MAN a LAN.
Zařízení pro telekomunikační sítě
WAN a MAN.
Koncové zařízení uživatele v síti AN.

## Slide 6: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Páteřní síť WAN
  Už víme, že páteřní síť WAN je nejvyšší úrovní v obecném rozdělení telekomunikačních sítí.
  Síť WAN pokrývá velkou geograficky rozlehlou oblast.
  V této oblasti se nalézají jednotlivé lokality s koncovými uživateli, které využívají služby přenosu dat stejného telekomunikačního operátora.
  Tyto lokality musí síť WAN vzájemně propojit.
  V dnešní době se požaduje, aby propojení prostřednictvím sítě WAN bylo vysokorychlostní.
  V síti WAN se také nacházejí body, kterými se síť WAN jednoho operátora propojuje se sítí WAN jiného operátora.

## Slide 7: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Páteřní síť WAN
  Pro síť typu WAN je typické, že:
    je vysokorychlostní, a proto jsou přenosové rychlosti v řádech jednotek Gbit/s až stovek Gbit/s,
    obsluhovaná oblast je geograficky rozlehlá, a proto jsou překlenované vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními od desítek kilometrů výše (až i do tisíců kilometrů),
    jednotlivá telekomunikační zařízení se propojují tak, aby síť jako celek tvořila kruh nebo mříž (způsob propojení = topologie),
    přenosovým mediem je obvykle optické vlákno.
Kruhová síť
přenosové médium
(optické vlákno)
telekomunikační zařízení
Síť typu mříž

## Slide 8: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační zařízení pro sítě WAN
  Typ telekomunikačního zařízení respektive použitá technologie v síti WAN obvykle je:
    technologie Ethernet s podporou MPLS (MultiProtocol Label Switching),
    technologie SDH/OTH (Synchronous Digital Hierarchy/Optical Transport Hierarchy),
    technologie hustého vlnového dělení DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing),
    technologie hrubého vlnového dělení CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing).

## Slide 9: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přístupová síť AN
  Síť AN se nalézá v druhé úrovni dělení telekomunikačních sítí.
  Hlavním úkolem AN je koncovým uživatelům telekomunikačního operátora zajistit připojení do sítě WAN.
  Síť AN je tedy ukončena až v našich domácnostech.
  V souvislosti se sítí AN se objevuje také termín „Poslední míle“.
  Vedení v poslední míli propojuje poslední telekomunikační zařízení u operátora a telekomunikační zásuvku u koncového uživatele. Poslední míle je tedy posledním úsekem sítě operátora směrem k uživateli. Délka tohoto úseku je v průměru opravdu 1,6 km, což je délka anglické statutární míle.
  V literatuře se ovšem můžete setkat i s termínem „První míle“ a to proto, že je možné se na hierarchii telekomunikační sítě dívat i směrem od koncového uživatele.

## Slide 10: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přístupová síť AN
  Pro síť typu AN je typické, že:
    přenosové rychlosti v moderní síti AN jsou v řádech stovek kbit/s až jednotek či desítek až stovek Mbit/s,
    vzdálenosti (délka vedení) ke koncovým uživatelům jsou řádově kilometry,
    obvyklým způsobem propojování telekomunikačních zařízení a koncových uživatelů je princip, který připomíná rozvětvený strom,
    typickým přenosovým mediem je metalické vedení, volný prostor (vzduch) a kde je to ekonomické i optické vlákno.
přenosové médium
telekomunikační zařízení
Síť připomínající rozvětvený strom
tzv. Poslední míle

## Slide 11: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační zařízení pro sítě AN
  Náročnost koncových uživatelů na typ poskytovaných služeb od operátora je různá.
  Někteří preferují vysokou přenosovou rychlost a tolerují občasné poruchy. Jiní vyžadují ochranu proti poruchám a na rychlosti jim tolik nesejde.
  Jednotlivé lokality se také mohou odlišovat dostupnými technickými prostředky.
  Technologií pro sítě AN je celá řada, typickými jsou:
    pasivní optická síť FTTx (Fibre to the X – optické vlákno až do místa X),
    metalická síť se zařízeními typu xDSL (Digital Subscriber Line),
    metalická síť kabelové televize CATV (Cable Television),
    standardizované bezdrátové systémy (např. WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access),
    proprietární bezdrátové systémy (zařízení firmy Cambium Networks),
    buňkové systémy pro mobilní komunikaci.

## Slide 12: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť LAN
  Lokální síť LAN je na nejnižší úrovni v dělení telekomunikačních sítí.
  Síť LAN je tvořena síťovou infrastrukturu v místě koncového uživatele nebo firmy.
  Je zřejmé, že tedy nemusí být pod správou telekomunikačního operátora.
  Technické prostředky použité v síti LAN však musí korespondovat s technickými prostředky použitými v síti AN.
  Dříve byla síť LAN v domácnostech tvořena výhradně telefonními rozvody.
  Dnes se síť LAN spíše chápe jako soubor technických prostředků, které umožňují vzájemnou komunikaci osobních počítačů a periférií (tiskárna, scanner, webová kamera).

## Slide 13: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť LAN
  Pro moderní síť typu LAN je typické, že:
    přenosové rychlosti jsou od 100 Mbit/s až 1 Gbit/s,
    v rámci domácností nebo firem jsou obvykle překlenované vzdálenosti v desítkách metrů,
    obvyklou topologií sítě je topologie hvězdy případně rozvětvené hvězdy,
    jako přenosové médium se uplatňují všechny známé typy (metalické, optické i vzduch).

## Slide 14: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační zařízení pro sítě LAN
  V sítích LAN se uplatňují především levnější telekomunikační technologie.
  S ohledem na historický vývoj dominují v dnešních sítích LAN především dvě technologie:
    Ethernet – pro pevné sítě LAN s využitím metalických vedení.
    Wi-Fi – pro bezdrátové sítě LAN.
  Technologie Ethernet:
  je vynálezem firmy Xerox ze sedmdesátých let 20. století,
  od svého vzniku byla zamýšlena jako technologie pro vzájemnou komunikaci počítačů,
  první verze Ethernetu dosahovala přenosové rychlosti 2,94 Mbit/s a jako přenosové medium využívala koaxiální kabel,
  k firmě Xerox přidaly firmy Intel a DEC, společně vytvořily technologii později standardizovanou mezinárodní organizací organizaci IEEE (he Institute of Electrical and Electronics Engineers),
  první standard Ethernet byl publikován v roce 1985.

## Slide 15: Zařízení pro telekomunikační sítě
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zařízení a technologie pro WLAN
  Bezdrátové lokální sítě se odlišují vlastní zkratkou WLAN (Wireless LAN).
  Jako přenosové médium se využívá vzduch, což dává možnost volného pohybu koncovému terminálu uživatele.
  Pro WLAN je standardizována mezinárodní organizací IEEE celá skupina technologií, které jsou shrnuty v dokumentu IEEE 802.11 (s obchodní zkratkou Wi-Fi).
  Nejčetnějšími technologiemi jsou:
    IEEE 802.11g – standard schválený v roce 2003 je specifikován pro kmitočet 2,4 GHz. Teoreticky dosažitelná přenosová rychlost je až 54 Mbit/s.
    IEEE 802.11n – Je novější standard s odlišnými principy vysílání a příjmu dat prostřednictvím více antén tzv. MIMO (Multiple Input Multiple Output). Teoretické limity v maximální dosažitelné přenosové rychlosti se posunuly až k 600 Mbit/s. Reálně však se zatím pohybujeme na hodnotě 300 Mbit/s.

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU