## Slide 1
Telekomunikační služby
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Různé typy služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Z minulé hodiny jste dostali za úkol zjistit nabídku různých telekomunikačních služeb nejrůznějších poskytovatelů a operátorů a vypsat jejich parametry…
Diktujte postupně jednotlivé služby s učitelem, který je bude zapisovat na tabuli, včetně jejich základních parametrů.
Notes: V úvodu cvičení vytvořte ve spolupráci se studenty na tabuli seznam různých telekomunikačních služeb. Studenti budou obvykle uvádět zejména služby mobilních operátorů – hlasové i datové, dále pak nabídky poskytovatelů Wi-Fi, optického připojení k Internetu, VDSL apod. Pokud by žádný ze studentů neuvedl, doplňte sami tyto služby – pozemní TV vysílání a rozhlas, IPTV, fax, tísňové linky (150, 155, 158), pevné telefonní linky (hlasové), kabelová televize, Internet přes kabelovou televizi (CATV), VoIP přípojky, zelené linky (zdarma, začínající 800), ISDN, pagery, služba přesného času…. Diskutujte se studenty, jaké parametry jednotlivých služeb lze vyčíst z reklamních nabídek jejich poskytovatelů – obvykle cena, přenosová rychlost, objem přenesených dat. Sestavte žebříček poskytovatelů připojení k Internetu na základě jejich ceny a nabízené přenosové rychlosti ve vaší lokalitě.

## Slide 3: Různé typy služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ke každé službě zapište i její parametry, které jste zjistili z nabídky (informací) daného poskytovatele.
Porovnejte nabídky různých poskytovatelů.
Jaké vlastnosti obvykle poskytovatelé uvádějí?
Pokuste se služby vhodně setřídit do různých základních kategorií, třeba:
Služby mobilní a pevné sítě
Služby hlasové, datové a multimediální
Služby distribuční a interaktivní
Služby placené a neplacené
…

## Slide 4: Důležité pojmy z oblasti telekomunikačních služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Co je vlastně telekomunikační služba?
Soubor opatření a prostředků umožňující dálkovou komunikaci.
Služby provozuje a nabízí poskytovatel služby.
  Poskytovatel služby (operátor) nemusí být vždy nutně provozovatelem (vlastníkem) telekomunikační sítě – někdo si například může pronajmout část cizí sítě a poskytovat na ní svou službu (virtuální operátor)
Koncoví zákazníci se označují jako uživatelé telekomunikační služby.
  Pokud má uživatel služby uzavřenou s poskytovatelem smlouvu, na základě které ho lze jednoznačně identifikovat – např. podle telefonního čísla, počítačové adresy…, označuje se uživatel jako účastník.
Notes: Pro lepší pochopení tohoto a následujícího slidu by měl učitel vysvětlit použité pojmy na jednoduchém příkladu – například pevná telefonní přípojka.
Provozovatel (vlastník) telefonní sítě je například Telefonica O2, uživatelem služby pevné telefonní (hlasové) přípojky je domácnost v Praze. Ta si ale může vybrat alternativního poskytovatele, třeba společnost GTS. V tomto případě tak bude provozovatel telefonní sítě společnost Telefonica O2, ale poskytovatelem služby bude společnost GTS. Na základě uzavřené smlouvy bude naší rodině v Praze přiděleno telefonní číslo, čímž se stanou účastníky telefonní služby.

## Slide 5: Důležité pojmy z oblasti telekomunikačních služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Aby mohl účastník využívat svou službu, musí být jeho koncové zařízení (telefon, počítač, mobilní telefon,…) připojeno k telekomunikační síti.
Bod připojení k sítí se označuje jako koncový bod sítě.
  U pevné telefonní přípojky je telefon připojen do patřičné telefonní zásuvky.
  Počítač je kabelem připojen k síťovému prvku poskytovatele služby.
  Jak je to ale s mobilním telefonem?
Na správné a kvalitní poskytování služeb dohlíží regulátor.
  V ČR je jím Český telekomunikační úřad – ČTÚ
Notes: Naší modelové domácnosti v Praze s pevnou telefonní přípojkou bude u vstupu do jejich bytu vytvořena telefonní zásuvka, kterou bude vlastnit provozovatel telefonní sítě, společnost Telefonica O2. Pokud si rodina svůj telefonní přístroj připojí na chodbě bytu přímo do této zásuvky, bude to koncový bod sítě. Co se ale stane v případě, že si budou chtít umístit telefonní přístroj do kuchyně? Koupí si proto 5 metrů dlouhý prodlužovací telefonní kabel, který zapojí do zásuvky u dveří a natáhnou jej do kuchyně, kde k němu připojí telefon. Kde se teď bude nacházet koncový bod sítě? Odpověď – koncovým bodem sítě bude stále zásuvka u dveří, protože se jedná o poslední bod vlastněný provozovatelem telefonní sítě. Zakoupený prodlužovací kabel patří naší modelové rodině a proto již nenáleží do sítě vlastněné provozovatelem.
Poslední bod vede k zamyšlení – zkuste situaci řešit společně se studenty.
U mobilních (rádiových) komunikačních prostředků je situace obtížnější… Zde by asi bylo správné říct, že koncovým bodem mobilní sítě je zřejmě anténa základnové stanice, těžko jím bude vzduch (volný prostor) kudy se mobilní signály šíří, ani to nemůže být mobilní telefon, který již vlastní koncový uživatel (účastník).

## Slide 6: Dělení telekomunikačních služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
V úvodu jste vytvořili přehled různých služeb, jak byste je rozdělili?
Služby lze dělit pomocí různých způsobů, jedna služba může spadat do více kategorií
Podle dostupnosti služby – služby veřejné a neveřejné
  Veřejná služba může být poskytována všem uživatelům v daném místě
  Neveřejná je určena jen pro vybrané (uzavřené) skupiny – např. vnitřní telefonní síť ve firmě
Podle vztahu služby a sítě – základní a přídavné služby
  Základní služba - pro ní byla daná síť vybudována – např. telefonní síť a telefonní služba
  Přídavná služba - je nabízena nad rámec původního určení sítě – např. datová přípojka k Internetu VDSL2 v telefonní síti
Notes: Snažte se studentům vysvětlit jednotlivé kategorie dělení služeb pomocí jednoduchých příkladů – zeptejte se vždy studentů, zda by dokázali uvést ke každé kategorii nějaký další příklad.

## Slide 7: Dělení telekomunikačních služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Podle směru – služby distribuční a interaktivní
  Distribuční služba je poskytována jednosměrně – např. TV vysílání
  Interaktivní služby umožňují obousměrný přenos – např. telefonní služba
Podle typu přenášených informací – služby hovorové, nehovorové
  Hovorové služby slouží pro přenos lidského hlasu – telefonní služba
  Nehovorové přenášejí informace v jiných formátech – multimediální (TV, IPTV), datové (Wi-Fi, VDSL2), textové (fax) služby
Podle ceny pro koncového uživatele – služby placené, bezplatné
  Bezplatné služby jsou poskytovány uživatelům zdarma – tísňová volání, bezplatné linky
  Pro přístup k placeným službám je po koncovém uživateli vyžadována platba – běžné hlasové služby, placené připojení k Internetu, ale i sledování TV doma (koncesionářský poplatek)

## Slide 8: Služby pro firmy a organizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kromě služeb pro fyzické osoby existují rovněž specifické služby pro koncové firmy a organizace, např.:
  Voice VPN – zkratka VPN představuje: Virtual Private Network, tedy v síti operátora je vytvořena virtuální soukromá síť a pomocí ní jsou propojeny koncové body zákazníka, např. všechny mobilní telefony v dané firmě
    virtuální je tato síť proto, že využívá fyzická zařízení běžné sítě, jen jsou tyto datové toky důsledně odděleny a vyhrazeny a z pohledu sítě se tak proto zařízení tváří jako zcela samostatné
  Pronájem okruhů – kromě virtuálních sítí a okruhů si lze u operátora pronajmout i celý fyzický okruh, ať již pro přenos dat či hovorů
    obvykle je však tato služba velmi drahá, navíc málokdy se podaří okruh zcela využít a efektivita je tak často nízká, výhodou je vyšší bezpečnost
  Cloudová řešení – cloud (anglicky „mrak“) představuje moderní řešení v podobě vzdáleného poskytování služeb, obsahu či výpočetní kapacity serverů, ke kterým lze přistupovat pomocí Internetu a libovolného terminálu

## Slide 9: Nabídka a prodej služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Z důvodu dělení služeb pro koncové zákazníky (fyzické osoby) a firmy a organizace (právnické osoby) rozlišujeme rovněž:
  retail – prodej služeb „maloobchodně“ přímo koncovým uživatelům
  wholesale – „velkoobchodní“ prodej služeb firmám a organizacím

## Slide 10: Dělení telekomunikačních služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Z toho všeho vyplývá, že existuje mnoho kritérií, podle kterých lze služby dělit.
Napadá vás ještě nějaké jiné?
Notes: Zkuste se studenty vymyslet ještě nějaké další kritérium, podle kterého by šlo dělit telekomunikační služby. Např. služby časově omezené a neomezené, služby mobilní a pevné, paušální nebo za poplatek podle objemu (velikosti dat, délky hovoru apod.) atd…

## Slide 11: Sledované parametry služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Co lze z reklamních nabídek poskytovatelů služeb zjistit?
Parametry popisují základní vlastnosti služby.
Reklamní nabídky poskytovatelů obvykle obsahují jen:
  Cena – za období (např. za měsíc), nebo za objem přenesených dat (např. za 1 GB)
  Přenosová rychlost – vyjadřuje množství (objem) dat přenesený za 1 sekundu
Notes: Studenti měli z minulého cvičení za úkol kromě nabídky služeb různých poskytovatelů si zapsat i jejich parametry, které vyčetli z nabídek (letáků). Ptejte se jich proto, jaké parametry se jim podařilo zjistit a co tyto parametry znamenají.

## Slide 12: Sledované parametry služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Co je však obvykle v nabídce skryto (a zákazník by se měl ptát):
  Skutečná koncová cena – inzerovaná cena nemusí zahrnovat například cenu montáže, cenu zapůjčení přístroje apod.
  Skutečná rychlost – se může od inzerované lišit, zejména pokud více uživatelů sdílí jeden síťový prvek poskytovatele, při jeho zatížení může dojít k poklesu rychlosti.
  Limit objemu dat – horní hranice maximálního objemu dat, které uživatel může přijmout (odeslat) za dané časové období (např. za měsíc).
  Dostupnost služby – udává dobu (obvykle v procentech za rok) výpadku (nedostupnosti) při poskytování služby. Může jít například o plánovanou údržbu sítě, ale i neplánovaný výpadek sítě či její části, během kterého je daná služba nedostupná.

## Slide 13: Zpoždění
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Zpoždění – udává, jak dlouho trvá doručit zprávu z vysílací strany k přijímací.
    Zpráva na své cestě sítí od zdroje ke svému cíli prochází různými síťovými body, ve kterých může být pozdržena různou dobu.
      Například vlivem hledání optimální cesty v síti, nebo při vysílání dat s vyšší prioritou (předností) jsou méně důležité zprávy zařazovány do fronty a čekají, až na ně přijde řada.
    RTT (Round Trip Time) je měření zpoždění ve smyčce, tedy součet zpoždění při přenosu v síti tam i zpátky.
    Zpoždění výrazně ovlivňuje všechny telekomunikační služby.
    Při telefonování se dlouhé zpoždění projeví jako nepříjemná ozvěna.
    U přenosu videa (zvuku) může docházet k jeho zpomalování, trhavému přehrávání i výpadkům.
    U online služeb (např. hraní online her) se prodlužuje odezva a zpomalují se reakce.

## Slide 14: Kvalita telefonní služby
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Jak hodnotit kvalitu telefonní služby?
  Různé přenosové cesty a body v telefonní sítí – je potřeba otestovat výslednou kvalitu při hovoru z místa A do B.
  Důraz na: srozumitelnost, věrnost přenosu lidského hlasu, hlasitost, ozvěny, šum, přeslechy,…
  Subjektivní metody testování
    Testování pomocí velké skupiny dobrovolníků
    Přehrávání a poslech ukázek, každý z dotazovaných individuálně vyplní dotazník a ohodnotí na základě svého přesvědčení
    Hodnotící stupnice MOS (Mean Opinion Score) – rozsah bodů 1 (špatný) až 5 (výborný)
    Náročné na čas i finančně – potřeba velkého počtu dobrovolníků

## Slide 15: Kvalita telefonní služby
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Objektivní metody testování
    Metody založené na matematických modelech lidského sluchu
    Vstupní parametry modelů: celková hlasitost, hlasitost v jednom i druhém směru, potlačení vlastního hovoru, zpoždění ozvěny, celkové zpoždění…
    Nejznámější tzv. E-model a stupnice daná pomocí R faktoru
      Procentuální stupnice 0-100, kde 0-50 je nevyhovující kvalita, 50-60 špatná kvalita, …90-100 nejlepší kvalita
    Nenáročné na čas i finance, ale otázka přesnosti a věrnosti matematických modelů pro různé situace

## Slide 16: Parametry datových služeb
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Přenosová rychlost
    V jakých řádech se pohybuje přenosová rychlost nabízená v reklamních letácích poskytovatelů?
    V jakých jednotkách je obvykle uvedena na reklamních billboardech nebo letácích?
    Jaká je ale její správná jednotka?
    Omezují poskytovatelé množství (objem) přenesených dat na den, týden, měsíc?
    Může si uživatel sám jednoduše ověřit aktuální přenosovou rychlost své přípojky? Jak byste při tom postupovali?
    Lze jednoduše změřit zpoždění na datové přípojce? Jak?
    Co je na uvedené nabídce nejmenovaného poskytovatele špatně?
    Rychlost až 10/1 Mb, rychlost až 20/2 Mb… je to za rok, za den, za hodinu, za sekundu…?
Notes: Ptejte se studentů, jaké mají doma připojení k Internetu (případně co zjistili za domácí úkol z nabídek poskytovatelů) a zejména jakých parametrů dosahuje?
Zejména jaká je jeho přenosová rychlost? Od mobilních připojení typu GPRS/EDGE s rychlostí v řádu desítek kbit/s, mobilní UMTS/LTE služby s rychlostí 2-5 Mbit/s, přes Wi-Fi přípojky s rychlostmi obvykle jednotky (4-20 Mbit/s) a ADSL2+/VDSL2 přípojky (16-30 Mbit/s) až po optické přípojky s rychlostmi 30-100 Mbit/s.
Viz předchozí text.
Přenosová rychlost se udává v jednotkách bit/s, nesprávně b/s, v anglicky mluvících zemích bps (bit per second). Obvykle pak násobky kbit/s, Mbit/s, Gbit/s apod.
Omezení se týkají obvykle mobilních sítí (EDGE, UMTS, LTE), u fixních sítí (Wi-Fi, ADSL2+/VDSL, optické přípojky) jen výjimečně. Důvodem je ochrana před nadměrným zatěžováním mobilní sítě v omezené lokalitě.
Na Internetu existují různé „speedmetry“, pomocí kterých lze spustit a otestovat reálnou přenosovou rychlost dané přípojky. Např. www.rychlost.cz, www.dsl.cz, www.speedtest.net apod. Testování pomocí nich není sice zcela průkazné, ale při opakovaném spuštění lze získat poměrně dobrý odhad o reálné přenosové rychlosti dané přípojky.
Viz bod 4, většina těchto speedmetrů dokáže odhadnout i zpoždění v ms. Kromě toho lze využít příkazovou řádku a vestavěné aplikace operačního systému na daném počítači, např. příkaz „ping“ v prostředí MS Windows.

## Slide 17: Přenosová rychlost vs. objem dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Základní jednotka informace – bit
  Obvykle se značí „b“ – 1 bit = 1 b
  1 bit odpovídá dvoustavové informaci: ano-ne, 1-0
  Násobky: 1 kb = kilo (tisíc) bit, 1 Mb = mega (milión) bit, 1 Gb = giga (miliarda) bit
  Bajt = 8 bitů, značí se „B“, tedy – 1 B = 8 b
Násobky – mocniny čísla 2:
    1 KiB = kibibajt = 210 B = 1024 B = 8192 b
    1 MiB = mebibajt = 220 B = 1048576 B = 8388608 b
    1 GiB = gibibajt = 230 B = 1073741824 B = 8589934592 b
V praxi ovšem častěji mocniny čísla 10:
    1 kB = kilobajt = 103 B = 1000 B = 8000 b
    1 MB = megabajt = 106 B = 1000000 B = 8000000 b
    1 GB = gigabajt = 109 B = 1000000000 B = 8000000000 b
Notes: Diskutujte se studenty, jakou rychlost přípojky k Internetu mají doma.
POZOR – jednotky KiB, MiB atd jsou sice mezinárodně standardizovány, ale v praxi se setkáváme s vynecháváním písmena „i“, což není takový problém u KB (zde se liší od kB velikostí k/K), ale je problém u MB a GB.
Za domácí úkol nechte studenty spočítat přepočet mezi 1 KiB = ? kB, 1 MiB = ? MB, 1 GiB = ? GB a naopak.

## Slide 18: Přenosová rychlost vs. objem dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
    Přenosová rychlost vyjadřuje množství informace přenesené za 1 sekundu
  Jednotkou je bit/s
    někdy též b/s
    v anglické literatuře bps (bit per second)
  Násobky: kbit/s, Mbit/s, Gbit/s….
Notes: Diskutujte se studenty, jakou rychlost přípojky k Internetu mají doma.

## Slide 19: QoS = Kvalita služby
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
    QoS = Quality of Service = Kvalita služby
v datových sítích se používá termín QoS pro souhrnné ohodnocení kvality služeb
omezená přenosová kapacita datových sítí nutí síťová zařízení přenášené zprávy zařazovat do různých front a vyrovnávacích pamětí a odesílat je, když se uvolní kapacita
  třeba na základě priority od různých koncových uživatelů
  nebo podle typu služby – data, video, přenos VoIP,…
tím však vzniká zpoždění, některé zprávy je nutné zahodit, nebo je odeslat v jiném pořadí…
dodržení a správné nastavení QoS zajistí požadovanou kvalitu služby
Notes: Diskutujte se studenty, jakou rychlost přípojky k Internetu mají doma.

## Slide 20
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU