## Slide 1
Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Opakování z minula
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Co je to vlnová délka? Jak se určí vlnová délka pomocí frekvence vlnění?
Vlnová délka l závisí kromě frekvence vlnění také na parametrech prostředí, ve kterém se šíří – konkrétně na fázové rychlosti šíření v
Z toho vyplývá, že stejná vlna o stejné frekvenci bude mít různou vlnovou délku v různých prostředích….
Jak určit rychlost šíření a na čem závisí?
Rychlost šíření závisí na vlastnostech prostředí (materiálu):
  Permitivita e – epsilon je písmeno řecké abecedy
  Permeabilita m – mí je písmeno řecké abecedy
Obě jsou to materiálové konstanty, které lze nalézt ve vhodných informačních zdrojích
Notes: Na konci minulé prezentace se studenti dozvěděli co je vlnová délka a jak ji určit pro dané vlnění ze znalosti frekvence nebo periody. Studenty by mělo napadnout (případně se je na to vhodně ptejte), že vlnová délka při použití stejného zdroje (stejné frekvence) je v různých prostředích různá a že závisí na rychlosti jejího šíření. V následujících slidech je proto nutné vysvětlit, jak lze určit rychlost šíření elmag. vln v daném prostředí.

## Slide 3: Rozložení elektrického a magnetického pole v látce
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
rozložení elektrického pole v každé látce (prostředí) popisují veličiny:
  intenzita elektrického pole E, elektrická indukce D, proudová hustota J
o intenzitě elektrického pole E jsme si již říkali na předchozích cvičeních
elektrická indukce D je obsažena i v Maxwellových rovnicích, víte ve které?
  elektrická indukce je vektorová veličina, která vyjadřuje velikost náboje indukovaného na ploše vodiče, který je vložený do elektrostatického pole
obdobně rozložení magnetického pole v každé látce popisují veličiny:
  intenzita magnetického pole H, magnetická indukce B
obě jsou to vektorové veličiny vyjadřující silové účinky magnetického pole a jejich míru působení na okolní náboje

## Slide 4: Rozložení elektrického a magnetického pole v látce
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
protože míra těchto elektrických i magnetických sil závisí i na parametrech daného prostředí, platí vždy mezi elektrickou a magnetickou indukcí a intenzitou vztahy:
kde m je tzv. permeabilita prostředí, která vyjadřuje vliv magnetizace daného materiálu (prostředí)
a e je tzv. permitivita prostředí, která kvantifikuje vliv polarizace materiálu
Víte, na jakém principu funguje indukční vařič?

## Slide 5: Permitivita a permeabilita
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Permitivita e – popisuje intenzitu elektrického pole v daném prostředí
Permeabilita m – vyjadřuje účinky magnetického pole v konkrétním prostředí
Jejich hodnoty pro konkrétní látky byly určeny vzhledem k hodnotám ve vakuu
  Co je to vakuum?
Permitivita vakua e0 = 8,854.10-12 Fm-1
Permeabilita vakua m0 = 1,257.10-6 Hm-1
Hodnoty permitivity a permeability ostatních látek jsou v tabulkách vyjádřeny jako tzv. relativní permitivita a relativní permeabilita vůči hodnotám pro vakuum:
Notes: Podstatné pro studenty je, že permitivita a permeabilita vakua se používají jako základní vztažné hodnoty, vůči kterým se vyjadřují relativní permitivity ostatních látek a prostředí. Relativní permitivita a permeabilita jsou tedy bezrozměrná čísla udávající, kolikrát je vyšší (nižší) permitivita a permeabilita dané látky v porovnání s vakuem. Tyto hodnoty lze nalézt v tabulkách a několik jich je pro ukázku uvedených na následujícím slidu.

## Slide 6: Permitivita a permeabilita
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Relativní permitivita i permeabilita jsou bezrozměrná čísla uvedená v tabulkách.
Látka (prostředí) | Rel. permitivita er | Rel. permeabilita mr
vakuum | 1 | 1
vzduch | 1,0005 | ~1
voda | 81 | ~1
sklo | 4-15 | ~1
papír | 3,5 | ~1
polystyren | 2,6 | ~1
Notes: Relativní permeabilita většiny látek je blízko 1, lze ji proto zanedbat. Výjimku tvoří jen feromagnetické a podobné látky, neboť jejich přítomnost zesiluje účinky magnetického pole (viz pokusy z fyziky s magnetem a železnými pilinami apod.). Rel. permeabilita železa a feritových sloučenin je řádově desítky až stovky, nejvyšší hodnotu rel. permeability vykazuje permalloy (slitina niklu a železa), kde hodnota rel. permeability může dosahovat až 50-100 tis. Rel. permitivita naopak popisuje vlastnosti látky z hlediska elektrického pole. Její význam si lze představit např. při konstrukci kapacitoru, kdy mezi desky vložené dielektrikum ovlivňuje výslednou kapacitu kondenzátoru. Čím vyšší hodnota rel. permitivity, tím je daná látka lepším dielektrikem – viz např. papírové a slídové kondenzátory.

## Slide 7: Permitivita a permeabilita
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hodnota relativní permitivity se udává pro izolanty (dielektrika) – čím vyšší hodnota, tím je daná látka lepším dielektrikem
  Rel. permitivita udává, kolikrát se zmenší elektrická síla při vložení elektrického náboje do daného prostředí
Hodnota relativní permeability popisuje interakci konkrétní látky při jejím vložení do magnetického pole
  Rel. permeabilita většiny látek je blízko 1, výjimku tvoří feromagnetické, ferimagnetické nebo paramagnetické látky:
    např. železo mr = 300-8000, kobalt mr = 80-200

## Slide 8: Rychlost šíření elektromagnetické vlny
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rychlost šíření v konkrétním prostředí lze vyjádřit jako:
Tedy jako převrácenou hodnotu odmocniny ze součinu permitivity a permeability dané látky
Jaká je rychlost šíření elektromagnetické vlny ve vakuu?
Světlo je druh elektromagnetického záření – rychlost šíření elektromagnetických vln ve vakuu je rovna rychlosti světla ve vakuu c
A jaká je tedy rychlost světla ve vakuu?

## Slide 9: Rychlost šíření elektromagnetické vlny
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
A jaká je rychlost šíření světla a elektromagnetických vln ve vzduchu?
Pro vzduch platí, že jeho relativní permitivita i relativní permeabilita jsou přibližně rovny 1
Tedy rychlost šíření světla i elektromagnetických vln ve vzduchu je přibližně c
Rychlost šíření elektromagnetické vlny mezi vodiči
Pro konstrukci kabelů, telekomunikačních vedení a vodičů se dnes používá nejčastěji měď, mr ~1
Rychlost šíření elektromagnetické vlny na vedení proto závisí na materiálu použité izolace vodičů – konkrétně na hodnotě její relativní permitivity er
Notes: U metalických vedení se zanedbává hodnota rel. permitivity (je pro většinu kovů s výjmkou železných slitin prakticky rovna 1) a proto rychlost šíření elektromag. vlny po vedení (vodiči) určuje rel. permitivita použité izolace. Dnes je jí nejčastěji polyetylén, pvc či polystyrén, s hodnotami rel. permitivity v rozmezí cca 1,8-2,5. Blíže k této problematice v navazujících prezentacích.

## Slide 10: Rychlost šíření elektromagnetické vlny
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rychlost šíření paprsků v optických vláknech závisí na indexu lomu vlákna – n
Index lomu ovlivňuje rychlost šíření
Typická hodnota indexu lomu moderních optických vláken se pohybuje v rozmezí: n = 1,48-1,5
Rychlost šíření elektromagnetické vlny podél vedení a v optickém vlákně je vždy nižší než ve volném prostoru (vakuu či vzduchu)
Notes: U optických vláken vyjadřuje poměr mezi rychlostí světla ve vakuu a rychlostí šíření paprsků v daném optickém vlákně index lomu vlákna (je to v podstatě druhá odmocnina z rel. permitivity). Dnešní křemičitá vlákna mají index lomu kolem 1,48-1,5, blíže k problematice optických vláken v samostatné prezentaci.

## Slide 11: Rychlost šíření elektromagnetické vlny a zpoždění
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
V důsledku konečné rychlost šíření elektromagnetické vlny dochází ke zpoždění při přenosu signálu mezi dvěma body.
Zpoždění t při přenosu na dráze s (vzdálenost mezi dvěma komunikujícími body) dá vypočítat podle známého vzorce
Zpoždění šířením
  není kritické v lokální a národní síti (typicky pod 1 ms)
  nabývá na významu v mezinárodní síti (1000 km – cca 5 ms)
  a zejména při mezikontinentálním přenosu (10000 km – cca 50 ms)
  Kritickým se stává při přenosu přes geostacionární družici (2x 36 tis. km – cca 240 ms)

## Slide 12: Příklady na procvičení
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Určete rychlost šíření elektromagnetické vlny ve vodiči s polyetylénovou izolací s hodnotou rel. permitivity er = 2,1 a porovnejte ji s rychlostí šíření paprsku v optickém vlákně s indexem lomu n = 1,48.
Vypočítejte vlnovou délku l elektromagnetické vlny ve vodiči z příkladu č. 1, pokud je frekvence vlnění f = 2 MHz.
Obdobně vypočítejte frekvenci f paprsku šířícího se optickým vláknem z příkladu č. 1, pokud je vlnová délka záření l = 620 nm. (Nápověda: 1 nm = 1.10-9 m, 1 THz = 1.1012 Hz).
Vypočítejte vlnovou délku rádiové vlny ve vzduchu, pomocí které komunikuje váš mobilní telefon na frekvenci f = 1960 MHz.
Vypočítejte zpoždění při přenosu po optickém vlákně s indexem lomu n = 1,5 na trase mezi Prahou a Brnem (uvažujte vzdálenost 200 km).
Notes: Samostatné příklady pro počítaní, aby si studenti udělali obrázek o reálných rychlostech šíření v různých materiálech (vodičích, opt. vláknech i vzduchu) a délkách vln. Předposlední příklad lze i obměnit, můžete společně se studenty např. počítat vlnovou délku Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.
(Řešení: v1 = 2,069.108 m/s, v2 = 2,03.108 m/s).
(Řešení: lambda = 103,44 m).
(Řešení: f = 483,55 THz).
(Řešení: lambda = 0,153 m).
(Řešení: t= 1 ms).

## Slide 13: Rozdělení frekvenčních pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Název pásma | Označení | fMIN | fMAX | lMIN | lMAX
Velmi dlouhé vlny | VDV (VLF) | 3 kHz | 30 kHz |  | 
Dlouhé vlny | DV (LF) | 30 kHz | 300 kHz |  | 
Střední vlny | SV (MW) | 300 kHz | 3 MHz |  | 
Krátké vlny | KV (SW) | 3 MHz | 30 MHz |  | 
Velmi krátké vlny | VKV (VHF) | 30 MHz | 300 MHz |  | 
Ultra krátké vlny | UKV (UHF) | 300 MHz | 3 GHz |  | 
Centimetrové vlny | - | 3 GHz | 30 GHz |  | 
Milimetrové vlny | - | 30 GHz | 300 GHz |  | 
Celé pásmo elektromagnetických vln šířících se volným prostorem bylo rozděleno na několik samostatných frekvenčních pásem:
Notes: Tabulka základního rozdělení jednotlivých frekvenčních pásem používaných pro šíření vln volným prostorem. Blíže k jednotlivým pásmům v následující prezentaci.

## Slide 14: Rozdělení frekvenčních pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Název pásma | Označení | fMIN | fMAX | lMIN | lMAX
Infračervené záření | - | ~300 GHz | ~350 THz |  | 
Viditelné spektrum | - | 405 THz | 700 THz |  | 
Ultrafialové a Rentgenové záření | - | 1015 Hz | 1020 Hz |  | 
Gama záření | - | > 1020 Hz |  |  | 

## Slide 15: Rozdělení frekvenčních pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 16: Rozdělení frekvenčních pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Domácí úkol na příští cvičení:
  V předchozí tabulce pro jednotlivá frekvenční pásma elektromagnetických vln šířících se volným prostorem byly vynechány hodnoty vlnových délek lMIN a lMAX. Dopočítejte jejich hodnoty, uvažujte rychlost šíření c = 3.108 m/s.
  Zamyslete se nad využitím jednotlivých pásem pro telekomunikační účely a zkuste ke každému z pásem dopsat alespoň jednu technologii či službu, která dané pásmo využívá.
Notes: Při použití rychlosti šíření vln 3e+8 m/s vychází vlnové délky v dekadických násobcích kilometrů a metrů. Tak např. pro velmi dlouhé vlny 3 kHz = 100 km, 30 kHz = 10 km, pro dlouhé vlny 300 kHz = 1 km apod.

## Slide 17
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU