## Slide 1
Základy spojovací techniky
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Funkce účastnické sady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
B – Battery feed
účastnická sada napájí prostřednictvím účastnického vedení koncové telekomunikační zařízení – dnes stejnosměrné napětí -48 V
proud smyčky 20 až 60 mA
max. odpor smyčky účastnického vedení je 1200 ohmů (pro průměr měděného vodiče v kabelu 0,4 mm to odpovídá délce účastnické přípojky cca 4 km)
R – Ringing
účastnická sada generuje střídavý vyzváněcí signál a připojuje jej k účastnickému vedení (původně elektromechanický zvonek)
obvykle v rozmezí 75-110 V
kmitočet 25 Hz

## Slide 3: Analogový telefonní přístroj
Uhlíkový mikrofon
Elektromechanický zvonek
Impulsní rotační číselnice

## Slide 4: Funkce účastnické sady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
H – Hybrid
účastnická sada provádí převod z 2-drátového účastnického vedení na 4-drátové
od koncového uživatele obvykle 2-drátové vedení
  pro další zpracování v ústředně je nutné oddělit směry přenosu – přechod na 4-drátové vedení
  zajišťuje tzv. telekomunikační vidlice – schematické znázornění

## Slide 5: Funkce účastnické sady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telekomunikační vidlice
starší typy realizovány jako odporové nebo transformátorové můstky
moderní telekomunikační vidlice – elektronická, operační zesilovače
potřeba přesného vyvážení vidlice pomocí vyvažovačů – jinak vzniká nepříjemná ozvěna, kdy telefonní signál v jednom směru proniká vidlicí zpět v protisměru
pro ADSL/VDSL přípojky se využívají digitální potlačovače ozvěn – tzv. echo cancelery (EC)
  využití digitálních signálových procesorů

## Slide 6: Signalizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
signalizace je důležitá a nedílná součást každého telefonního spojení
úkolem signalizace je správné sestavení, udržování a v závěru ukončení telefonního spojení
signalizace doprovází každé telefonní spojení buď po stejné cestě, jako probíhající účastnický hovor, nebo po zvláštní cestě vyhrazené pouze pro přenos signalizace
podle místa působení signalizace dělíme:
  signalizace přístupová (účastnická) – mezi účastníkem a ústřednou
  signalizace síťová (meziústřednová) – mezi dvěma ústřednami
  signalizace vnitřní – mezi jednotlivými bloky v rámci jedné ústředny
podle účelu můžeme rozlišit signalizace:
  signalizace linková – dohlíží na spojení po celou dobu jeho trvání
  signalizace registrová – při výstavbě spojovací cesty
Notes: Celé toto cvičení je věnováno signalizaci a rozdělení generací telefonních ústředen. Signalizace je ve spojovací technice zvlášť důležitá – alespoň její základní funkce a dělení by proto měli studenti umět. V následujících cvičeních se zaměříme pak již jen na digitální signalizace v rámci výkladu o PCM a SS7, k analogovým se již vracet nebudeme. Podrobněji pak třeba na FEL, ČVUT v Praze 

## Slide 7: Signalizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
podle typu dělíme signalizace na:
  signalizace analogová – dnes se ve veřejné telefonní síti používá pouze jako přístupová, pobočkové ústředny, podnikové sítě
  signalizace digitální – mezi ústřednami, ale i jako přístupová signalizace
podle způsobu přenosu rozlišujeme:
  signalizace přidružená (CAS - Channel associated signaling) – přidružená k hovorovým kanálům, signalizace je pevně spojena s hovorovým kanálem a přenáší se buď jeho prostřednictvím, nebo v přidruženém signalizačním kanálu
  signalizace společným kanálem (CCS - Common channel signaling) – přenáší se ve společném vyhrazeném signalizačním kanálu – ten může obsloužit i tisíce hovorových kanálů
Notes: K digitálním signalizacím CAS (Channel associated signaling) a CCS (Common channel signaling) se ještě dostaneme v rámci následujících cvičení.

## Slide 8: Signalizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Co je vlastně základními úkoly signalizace?
  obsazení účastnického vedení – informace o obsazení pro jiné účastníky.
    signalizace tím dává ústředně najevo, že účastník chce uskutečnit hovor
  přenos volby – účastník volí telefonní číslo a signalizace musí zajistit jeho správný přenos do ústředny
  přihlášení účastníka – ústředna nalezne cestu k volanému účastníkovi, upozorní ho na příchozí hovor (vyzvánění) a zajistí jeho přihlášení
  závěr – po skončení hovoru je potřeba sestavené spojení korektně rozpojit
  tarifikace – správné vyúčtování poskytnutých služeb

## Slide 9: Znázornění účastnické signalizace

## Slide 10: Signalizace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kromě toho může signalizace zajistit i doplňkové služby:
  Informace o volajícím/volaném – zobrazení čísla na displeji telefonu
  Rozšířená tarifikace – rozšířené služby vyúčtování
  Řídící informace spojení – například zpětné vyzvonění, napojení do hovoru…
  Oprávnění – nastavení různých úrovní oprávnění pro hovorové služby.
  a další…
Notes: K některým doplňkovým službám se dostaneme ještě v rámci výkladu o ISDN.

## Slide 11: Volba telefonního čísla
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kruhová číselnice – Impulzní volba
  účastník otočí číselnici a tím natáhne pružinu umístěnou pod ní
  po uvolnění se pružina vrací do původní polohy a číselnice se rovnoměrnou rychlostí otáčí zpět
  k číselnici je připojen rozpínací kontakt, který při jejím otáčení postupně přerušuje a spíná proudovou smyčku – tou je telefonní přístroj vzdáleně napájen z ústředny
  na účastnické vedení se vysílá série impulzů – jejich počet udává zvolenou číslici.
  ústředna počítá impulsy a tím zjistí volené číslo, v nejjednodušším případě pomocí elektromechanického, tzv. krokového voliče, který přímo sestavuje spojovací cestu
Notes: Předtím, než se pustíte do vysvětlení problematiky volby tel. čísla se zkuste studentů zeptat, co probíhá, když doma vyzvednou sluchátko a začnou volit číslo. Jaký uslyší nejprve tón? A jak vědí, kdy mohou začít volit číslo? Co se děje v okamžiku (co slyší ve sluchátku), když začnou stiskávat číslice na číselnici? (pokud by měl někdo náhodou ještě telefon s otočnou číselnicí….) Co následuje, když stisknou poslední číslici?

## Slide 12: Volba telefonního čísla
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Tlačítková číselnice – Tónová volba – multifrekvenční kód
  číslice (a znaky) na číselnici jsou místo impulzů reprezentovány tóny z pásma hovorového kanálu 300-3400 Hz
  každý znak na číselnici je jednoznačně určen kombinací dvojice tónů s různými frekvencemi – viz obrázek.
  ústředna pozná podle kombinace tónů volený znak (např. pomocí filtrů naladěných na dané frekvence)
  jednodušší a rychlejší volba než impulzní způsob

## Slide 13: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
historickým vývojem od první poloviny minulého století vzniklo několik generací telefonních ústředen
jednotlivé generace se od sebe liší zejména technologií řešení spojovacího pole, způsobem řešení a technologií řízení ústředny a tím, zda zpracování hovorových signálů probíhá v analogové či digitální oblasti.
  Generace – elektromechanické krokové voliče
  Generace – elektromechanické křížové spínače
  Generace – plně centrální mikroprocesorové řízení
  Generace – ústředny s digitálním spojovacím polem
Notes: Na následujících slidech je stručně představena problematika rozdělení generací telefonních ústředen. Nebudeme zde zabíhat do přílišných detailů a podrobně popisovat konstrukční řešení spojovacích polí jednotlivých generací, spíše jde o všeobecné ukázání vývoje a změn mezi jednotlivými generacemi. Od původních krokových voličů přes křížové spínače, reléové jazýčky apod. až k polovodičovým pamětem, registrům a procesorům a v 5. generaci již pouze softwarově emulovaným spojovacím polím. Kromě odlišného způsobu konstrukce spojovacího pole se však jednotlivé generace ústředen liší i typem řízení – nejprve snahy centralizovat řízení ústředny do centrálních registrů a jednoduché logiky, u 4. a 5. generace naopak decentralizace do množství menších mikroprocesorů a samostatných obvodů, které jsou umístěny na jednotlivých kartách a zásuvných modulech a nejsou tedy pohromadě v jednom centrálním řídícím bodě.

## Slide 14: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. generace telefonních ústředen
spojovací pole bylo řešeno pomocí elektromechanických krokových voličů – otočná ramena se v krocích natáčela podle volby číslic
řízení obstarávala pevná reléová logika (reléové spínače)
plně decentralizované řízení – každá spojovací cesta je vybavena řídícími složkami
hovory přenášeny čistě analogově
dnes se lze s tímto typem ústředny setkat již jen v muzeu

## Slide 15: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. generace telefonních ústředen
krokový volič – volbou účastnického čísla docházelo ke krokování jednotlivých spínačů

## Slide 16: Útlumová bilance analogového telefonního spoje
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Zajímavost – opakování
  pro 1. generaci ústředen nebyly k dispozici žádné zesilovače, opakovače pro telefonní signály
  stanovení maximálního útlumu pro celý telefonní spoj – 36 dB
    útlum vedení – mezi koncovým účastníkem a místní ústřednou, mezi místní a meziměstskou ústřednou, atd…
    dodatečný útlum v budově ústředny – viz minulá prezentace, útlumy průchodek a svazků propojovacích kabelů, útlum zářezových svorkovnic, apod.
    útlum v ústředně 1. generace – útlum spojovacího pole (krokových voličů, cca 1-3 dB)
    celkově se musel útlum libovolného telefonního spojení mezi 2 účastníky vejít do 36 dB – problém při přenosu na velké vzdálenosti a přes velký počet ústředen
Notes: Spíše krátká vsuvka a opakování pro studenty – útlum. Můžete s nimi zopakovat, co si pamatují o útlumu, jeho vyjádření a významu. V 1. generaci telefonních ústředen do 2. sv. války nebyly k dispozici žádné možnosti pro zesilování telefonních signálů pro dlouhé trasy a proto celkový útlum celého spojení mezi 2 koncovými účastníky byl omezen na 36 dB.

## Slide 17: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
2. generace telefonních ústředen
spojovací pole bylo složeno z matice tzv. křížových spínačů – viz demonstrace principu spojování na minulé hodině
řízení obstarávala pevná reléová logika s omezeným využitím polovodičových prvků
částečná centralizace řízení – registr pro uložení volby a tzv. určovatel – ten po obdržení voleného čísla z registru sestavuje cestu v poli křížových spínačů
hovory přenášeny čistě analogově
ani tyto ústředny již v telefonních sítích nenajdete

## Slide 18: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
2. generace telefonních ústředen
pole křížových spínačů – spojovací pole

## Slide 19: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
3. generace telefonních ústředen
spojovací pole bylo buď stále elektromechanické (kontakty, spínače), ale i využití již elektronického spojování – speciální polovodičové prvky
k centrálnímu řízení se již většinou využívaly elektronické (procesorové systémy)
hovory přenášeny čistě analogově
v ČR se tato generace ústředen prakticky nepoužívala, jen okrajově pobočkové ústředny v menších firmách

## Slide 20: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
3. generace telefonních ústředen
ústředna UE201

## Slide 21: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
4. generace telefonních ústředen
spojovací pole je plně elektronické – prostorové i časové dělení
plně digitální ústředny – analogové telefonní signály převedeny v účastnické sadě do digitální formy
mikroprocesorové řízení, programové ovládání
decentralizované řízení
v ČR se využívají od roku 1992, dnes převážná část digitální telefonní sítě

## Slide 22: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Blokové schéma ústředny EWSD 4. generace (Siemens)

## Slide 23: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obecné blokové schéma ústředny 4. generace

## Slide 24: Generace telefonních ústředen
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
5. generace telefonních ústředen
konvergence telefonních a datových sítí – přenos hlasu pomocí paketových sítí
VoIP – Voice over IP – přenos lidského hlasu pomocí IP paketů
přepojování paketů
spojovací pole obvykle řešeno softwarovou emulací
i celá ústředna může být vytvořena čistě softwarově
Pozn.: původně se předpokládalo, že 5. generace bude řešena optickými spojovacími poli
  dnes se však za 5. generaci považuje právě VoIP

## Slide 25
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU