## Slide 1
Úvod do telekomunikací
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Čím se budeme zabývat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jak byste vysvětlili pojem „telekomunikace“ ?
Co si představit pod pojmy „zpráva“ a „informace“ ?
Jak se mezi sebou dorozumívali lidé, když ještě
neexistovaly mobilní telefony ?
Kdy vlastně vznikly telekomunikace ? Slyšeli jste pojem „telegraf“ ?
Notes: V úvodu cvičení zavést krátkou diskuzi s cílem zamyslet se nad pojmem „telekomunikace“, co jsou to vlastně sítě? Každý má dnes mobilní telefon a doma třeba počítat připojený k Internetu, existují ale kromě toho i jiné telekomunikační sítě? Co třeba televizní vysílání? Nebo satelitní?
Odpovědi na výše uvedené otázky:
Telekomunikace obecně umožňují předávání zpráv, povelů na dlouhé vzdálenosti
Zprávu lze definovat třeba jako informaci, kterou člověk předá nebo naopak získá. Informace je pak obecný popis události, věci, děje, sdělení něčeho nového
U této otázky je vhodné se na chvíli zastavit a zkusit se studentů ptát, jaké znají různé (i historické) způsoby dorozumívání – může sem patřit klasický drátový telefon, telegraf, ale třeba i poštovní holub, kurýr na koni nesoucí zprávu apod.
Tato otázka by měla sloužit k zamyšlení – potřeba člověka předávat si informace na velké vzdálenosti vznikla již ve starověku, ale za vznik „moderních“ komunikací lze považovat polovinu 19. století, kdy byly nejprve uvedeny do provozu telegrafní sítě a posléze i telefonní.

## Slide 3: Jaké pojmy budeme v předmětu potřebovat…
Elektrický proud
Je uspořádaný pohyb elementárních nosičů náboje vlivem vnějšího elektrického pole.
Jaké znáte nosiče elektrického náboje?
Zvuk (zvuková vlna)
Je projevem mechanického kmitání (vlnění) tělesa, které můžeme vnímat jako sluchový vjem.
Počet kmitů tělesa za jednotku času (1 sekunda) udává jeho frekvenci.
Dokáže lidský sluch vnímat zvuky s libovolnou frekvencí?
Absolvovali jste někdy u lékaře vyšetření pomocí „ultrazvuku“?
Notes: Tento slide slouží pro krátké shrnutí a zopakování základních poznatků z fyziky ze základní školy, které budou potřeba v tomto předmětu.
Studenti by měli znát a vysvětlit základní pojmy, jako co je elektrický proud? Co je napětí? Jak vypadá a co vyjadřuje Ohmův zákon? Vedou elektrický proud pouze vodiče? A co třeba plyny (vzduch) nebo polovodiče?
1. Jaké znáte nosiče náboje? Odpověď: elektrony, ionty
Jak se šíří zvuková vlna v daném prostředí? (analogie vhození kamenu do rybníka)
2. Šíří se zvuk v každém prostředí? Co třeba ve vakuu? Odpověď: v dokonalém vakuu se zvuk nešíří.
3. Pásmo slyšitelného zvuku lidským sluchem se obvykle udává 16 Hz – 16 (20) kHz, nižší frekvence se označují jako infrazvuk, vyšší jako ultrazvuk.

## Slide 4: Jaké pojmy budeme v předmětu potřebovat…
Elektromagnetická vlna
Elektřina a magnetismus spolu úzce souvisí – každá elektricky nabitá částice vytváří kolem sebe elektrické pole -> pohybem nabité částice vzniká magnetické pole -> změna magnetického pole v okolních částicích generuje elektrické pole
Dokážete stručně popsat funkci radaru?
Víte, v jakých frekvenčních pásmech si můžete na svém rádiu či televizi naladit vysílání? A na jaké frekvenci komunikuje váš mobilní telefon?
Notes: Pokračování shrnutí a zopakování základních poznatků z fyziky ze základní školy, které budou potřeba v tomto předmětu.
Z fyziky by měli studenti znát základní pojmy týkající se magnetismu, elektrického pole, připomenout jim například, že pohybe magnetu uvnitř cívky se v cívce indukuje elektrický proud. A naopak, že střídavý elektrický proud vytváří v okolí cívky magnetické pole.
1. Se zvídavějšími studenty probrat třeba funkci radaru (šíření elektromag. vln) – vyslání úzkého směrového paprsku (elmag.) a po jeho odrazu od překážky jeho zpětný příjem.
2. Zeptat se studentů na typická frekvenční pásma používaná pro provoz rozhlasového a TV vysílání – pokud si někdo vzpomene na rozdělení pásem na dlouhé vlny, střední vlny, krátké a velmi krátké vlny (LW, MW, SW, FM (DV, SV, KV, VKV)), 87,8 MHz – 108 MHz, TV pásmo od 48 do 790 MHz, v Evropě se používá 110-790 MHz
3. Jen pro doplnění pro zvídavé studenty, věděl by někdo, v jakých pásmech komunikují vaše mobilní telefony? Původní GSM pásma byla v okolí 900 MHz (890-915 a 935-960) a v okolí 1800 MHz (1710-1785 a 1805-1880 MHz), dnes zejména UMTS v pásmech 1900, 2000 a 2100 MHz (1900-1980, 2010-2025 a 2110-2170 MHz).

## Slide 5: Jaké pojmy budeme v předmětu potřebovat…
Světlo
Je elektromagnetické záření (vlnění), pohyb částic.
Viditelné záření můžeme vnímat lidským zrakem.
Existuje i „neviditelné“ záření? Vzpomenete si například z fyziky na záření typu gama?
Kdo z vás již někdy absolvoval v nemocnici vyšetření pomocí rentgenu? Jaký druh záření se zde používá?
Napadá vás, jakým způsobem by šlo využít světlo k přenosu zpráv?
Notes: 4. Pásmo viditelného spektra se udává 380-750 nm, na kratších vlnových délkách je to tzv. ultrafialové záření, na delších délkách infračervené. Infračervené záření se využívá v telekomunikacích pro přenos v optických vláknech.
5. Gama záření vzniká při rozpadu atomů, např. v jaderném reaktoru. Je velmi nebezpečné, vlnová délka v oblasti kolem 120-10 pm.
6. Rentgenové záření se využívá zejména v lékařství a diagnostice, pohybuje se v rozsahu vlnových délek 10 nm – 1 pm.
7. Zde se nabízí prostor pro diskuzi se studenty – přenos zpráv pomocí světla, obecněji vizuálně, lze realizovat např. signálními ohni, odrazy slunečního záření pomocí zrcátek, signální lampou… ale také přenosem optického paprsku v optickém vlákně, nebo i ve volném prostoru.

## Slide 6: Návaznosti na jiné předměty a vlastní zkušenosti
Některé věci znáte jistě ze základní školy, z fyziky znáte Ohmův zákon, znáte rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným proudem
Díky matematice znáte funkci sinus.
Spoustu se toho dozvíte z předmětů „Elektrotechnika, elektronika a měření“, „Digitální technika“ a „Počítačové sítě“
Používáte počítače, víte, že má síťový modul s konektorem, pomocí kterého může komunikovat s jinými počítači po pevné síti
Počítače také komunikují bezdrátově pomocí sítě Wi-Fi
Používáte mobilní telefony …
A o tom všem jsou telekomunikace…
Notes: Zde se nabízí prostor pro vysvětlení studentům, že v telekomunikacích se využívají fyzikální děje a mechanismy, které znají z fyziky, matematiky, z elektrotechniky, počítačových sítí apod. Účelem je, aby si dokázali propojit např. aplikaci Ohmova zákona při výpočtech proudů a napětí v jednoduchých obvodech, použití logaritmů pro výpočet úrovní v decibelech apod.

## Slide 7: Co jsou vlastně telekomunikace?
Telekomunikace = sítě elektronických komunikací
Obecně jde o přenos, vysílání i příjem zpráv, informací, znaků, povelů v libovolném formátu.
  Vyjmenujte alespoň několik různých způsobů a formátů přenosu zpráv.
Kdo všechno může mezi sebou komunikovat?
  Člověk <-> člověk
  Člověk <-> přístroj (počítač, terminál)
  Přístroj <-> přístroj
Komunikace ale může probíhat od jednoho zdroje (vysílače) k více cílům (přijímačům) současně:
  Člověk -> skupina lidí
  Znáte nějaký příklad takové komunikace ze svého okolí?
Notes: Zde se dá uvést v podstatě cokoliv – zprávu je možné šířit ústně, napsat na papír, nakreslit obrázek, napsat na počítači a poslat e-mailem, poslat formou SMS zprávy… i způsoby přenosu jsou široké – rádiový signál, optický signál, elektromagnetická vlna po vedení,….
Studenti by si měli vzpomenou třeba na TV a rádio – z jednoho vysílače lze zachytit na velkém množství přijímačů současně

## Slide 8: Sítě elektronických komunikací
Je možná i opačná situace? Tedy že skupina zdrojů (vysílačů) komunikuje současně s jedním cílem (přijímačem)?
  Skupina lidí -> člověk
  V každém okamžiku je přijímač schopen přijmout (porozumět) pouze jednomu zdroji – vznikne informační šum, informace se mezi sebou překrývají (ruší)…
  Napadá vás, jakým vhodným způsobem by šlo odlišit vysílání zpráv z jednotlivých zdrojů tak, aby si přijímač vybral jen to, co chce přijímat a ostatní by jej nerušilo?
Notes: Viz poslední otázka – zeptat se studentů, jak to, že v pozemním televizním vysílání je několik TV stanic a přitom se navzájem neruší a lze doma u obrazovky přijímat vždy jeden TV program? Obdobně třeba i rádio? Nejjednodušší vysvětlení se nabízí, že každá stanice bude vysílat na jiné frekvenci a TV či rádio přijímač lze vždy naladit tak, aby přijímal vysílání jen z jedné stanice.

## Slide 9: Základní pojmy z elektronických komunikací
Směr komunikace
Jednosměrný přenos – pouze od vysílače k přijímači, charakter tzv. distribuce
  Napadá vás typický případ jednosměrné komunikace?
Obousměrný přenos – vzájemná komunikace mezi dvěma body v obou směrech
  Z hlediska časové souslednosti se rozlišují dva způsoby:
    Poloduplexní přenos – přenos zpráv střídavě v jednom či druhém směru
      Při telefonování střídavě mluví jeden nebo druhý účastník
    Duplexní přenos – obousměrný přenos současně
      Je nutné vhodně zajistit oddělení obou směrů přenosu

## Slide 10: Základní pojmy z elektronických komunikací
Notes: Slide pro učitele.

## Slide 11: Základní pojmy z elektronických komunikací
  Přenosový kanál – prostředí (prostředky) pro přenos informace z jednoho místa do druhého (telekomunikační spojení dvou míst)
    obvykle se chápe jako jednosměrný
    rádiový kanál, metalické vedení, optické vlákno…
  Telekomunikační okruh – dvojice přenosových kanálů pro obousměrný přenos informací
Notes: Slide pro učitele.

## Slide 12: Proč jsou elektronické komunikace potřeba?
Telekomunikace = komunikace na dálku
Potřeba člověka vyměňovat si informace, pokyny, rozkazy na větší vzdálenosti
Nutnost ovládat (řídit) vzdálené přístroje a získávat z nich informace
Komunikace mezi samotnými přístroji
Zpráva
Každá zpráva v sobě nese určité množství informace
  Stejná zpráva může mít pro dva různé příjemce různou informační hodnotu (důležitost)
  Na vlakovém nádraží v Praze čekají dva cestující, jeden čeká na vlak do Brna, druhý do Plzně. Když hlasatelka ohlásí zpoždění vlaku do Brna, jakou bude mít zpráva informační hodnotu pro jednoho a druhého cestujícího?

## Slide 13: Proč jsou elektronické komunikace potřeba?
Informace
V telekomunikacích je chápána jako údaj o stavu, odraz reálného světa, sdělení
Informace je vyjádřena formou zprávy
Prvky zprávy
  Nejmenší informační elementy zprávy – např. písmena, čísla, znaky…
  Dohromady tvoří tzv. abecedu zdroje zpráv
  Příjemce zprávy musí abecedu znát, aby dokázal obsah zprávy správně interpretovat

## Slide 14: Informace a entropie
Informace
Odstraňuje příjemci zprávy neurčitost, neznalost – příjemce zprávy se pomocí ní dozví něco nového, co do této doby nevěděl
v praxi se pojem informace často nesprávně chápe jako údaj, novinka, poznatek…
Míra (velikost) informace – Informační entropie
Vyjadřuje „míru novosti“ dané informace pro konkrétního příjemce
Míra informace je tím větší, čím menší je pravděpodobnost výskytu jednotlivých stavů…
  čím více je možných informací (neurčitostí) o konkrétním systému (věci, události, osobě…), tím větší míru informace (informační entropie) bude mít konkrétní zpráva – protože jejím přijetím se příjemce zbaví více nejistot

## Slide 15: Informace a entropie
Míra (velikost) informace – Informační entropie
míra informace závisí na počtu prvků abecedy (symbolů) a délce zprávy
Máme k dispozici dva symboly – 0, 1 pro sestavení zprávy o velikosti 5 symbolů. Kolik můžeme sestavit různých zpráv?
  počet různých zpráv je v tomto případě N = 25 = 32 zpráv
A co když budeme mít 5 symbolů – a, b, c, d, e pro sestavení zprávy o velikosti 5 symbolů. Kolik můžeme teď sestavit různých zpráv?
  počet různých zpráv je v tomto případě N = 55 = 3125 zpráv
Pokud máme tedy obecně s symbolů a délka zprávy je n, pak počet různých zpráv, které můžeme sestavit je N = sn.
V předchozím příkladu je míra informace (entropie) mnohem vyšší v druhém případě, protože odesílatel zprávy může vyslat libovolnou zprávu z celkem 3125 možných, kdežto v prvním případě jen z 32.

## Slide 16: Informace a entropie
Míra (velikost) informace – Informační entropie
množství informace ve zprávě I(a) lze vypočítat jako záporně vzatý dvojkový logaritmus pravděpodobnosti výskytu dané zprávy p(a)
např.: pokud očekáváme od zdroje pouze jednu zprávu (a, b) ze dvou možných, je pravděpodobnost výskytu zprávy p(a) = 0,5; tím pádem je informační hodnota zprávy I(a) = 1
  pokud očekáváme např. jednu zprávu z 16 možných, pravděpodobnost výskytu konkrétní zprávy je pak p(a) = 1/16 = 0,0625 a informační hodnota zprávy je tedy I(a) = 4

## Slide 17: Signál
Signály
Nosičem vlastní informace (zprávy) je tzv. signál:
  pokud jde o signál spojitý v čase i amplitudě, jde o tzv. analogový signál
  signál nespojitý (diskrétní) v amplitudě i čase je tzv. digitální signál
Analogový signál může být např. harmonický průběh napětí na vodiči
Digitální signál je tvořen sledem diskrétních pulsů, reprezentujících omezený počet hodnot – obvykle 01010101

## Slide 18: Historie telekomunikací ve zkratce I.
Potřebu rychlé výměny zpráv na dlouhé vzdálenosti řešili již lidé ve starověku
  Signální ohně na kopcích, zrcadla odrážející sluneční záření, tamtamy afrických domorodců, kouřové zprávy severoamerických indiánů…
Ve středověku např. kurýři, poštovní holubi
Na počátku novověku nejprve optické prostředky
  Praporková abeceda, optický telegraf
První polovina 19. století – Elektrický telegraf, Morseova abeceda
  První využití elektrického účinku proudu pro přenos informací na velké vzdálenosti
  Použití Morseovy abecedy pro kódování a přenos zpráv

## Slide 19: Historie telekomunikací ve zkratce II.
  Druhá polovina 19. století – Telefon, přenos lidského hlasu
    A. G. Bell a E. Gray (1876), A. Meucci (1849)
    Lidský hlas rozkmital membránu mikrofonu spojenou s permanentním magnetem v cívce -> zdroj el. proudu
    Na opačném konci el. proud změnou magnetického pole cívky rozezněl membránu -> převod zpět na hlas

## Slide 20: Historie telekomunikací ve zkratce III.
Přelom 19. a 20. století – bezdrátová komunikace
  A. S. Popov, G. Marconi 1895 – první přenosy elektromagnetických vln, 1901/2 první přenosy morseových značek mezi Evropou a USA
  R. A. Fessenden 1906 – první bezdrátový přenos lidského hlasu
  J. L. Baird 1925 – bezdrátové vysílání obrazů, 1929 zahajuje BBC pokusné televizní vysílání
První polovina 20. století – neustálé zdokonalování parametrů drátových i bezdrátových telekomunikačních přístrojů a systémů
1947 – objev tranzistorového jevu, využití polovodičů v elektrotechnice

## Slide 21: Historie telekomunikací ve zkratce IV.
1960 – zkonstruován první funkční laser – spolu s vývojem optických vláken vznikají v 70. letech 20. století moderní optické komunikace
1962 – první satelitní televizní přenos mezi Evropou a Amerikou
Telekomunikační družice slouží pro přenos TV vysílání, hovorových i datových spojů
Druhá polovina 80. let 20. století – vznik a rozvoj mobilních komunikačních sítí
První komerčně dostupná mobilní síť v ČR byla spuštěna v roce 1991

## Slide 22: Historie telekomunikací ve zkratce V.
1969 – experimentální síť ARPANET (předchůdce Internetu)
1994 – otevření a komercionalizace Internetu
V ČR bylo jako první k Internetu připojeno ČVUT v Praze v roce 1992
V roce 2013 se odhaduje asi 2,8 miliardy uživatelů Internetu po celém světě

## Slide 23: Vývoj koncepce elektronických komunikačních sítí
Konvergence komunikačních sítí
Historickým vývojem vznikaly postupně jednotlivé technologie a služby
  Telegrafní sítě pro přenos telegrafních značek
  Telefonní sítě pro realizaci hlasových služeb
  Datové sítě pro přenos uživatelských dat (mezi počítači, terminály…)
  Televizní a rozhlasové vysílání
Každá síť má svá vlastní pravidla komunikace (protokoly), specifická rozhraní, metody přenosu, parametry
  Nutnost samostatné přípojky
Konvergence = postupné sbližování parametrů, protokolů a funkcí jednotlivých sítí.
Sjednocování dříve oddělených sítí do sítě společné.

## Slide 24: Vývoj koncepce elektronických komunikačních sítí
Konvergence
Vytvoření jednotné koncepce pevných a mobilních sítí
Univerzální služby poskytované jednotně a nezávisle na technologii, Internet
Nahrazení předchozích specializovaných sítí jednotným řešením pro využívání všech možných služeb

## Slide 25: Telekomunikační služby
Úkol do příště – shromážděte různé nabídky telekomunikačních operátorů (mobilních, pevných, datových) a vypište seznam jimi nabízených a poskytovaných služeb a jejich parametrů. Pokuste se na základě vytvořeného seznamu vymyslet obecné způsoby dělení služeb.
Příští hodina bude věnována telekomunikačním službám

## Slide 26
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU