## Slide 1
Základní komunikační řetězec
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jaký typ připojení k Internetu máte doma ?
A znáte jeho vlastnosti ?
Případně, jaké jiné způsoby kromě toho znáte ?
Udělejte v rámci své třídy malou anketu, vypište všechny typy připojení a spočítejte v procentech zastoupení jednotlivých technologií ve vaší třídě.
Jak myslíte, že by podobný průzkum dopadl v celé ČR ?
Které typy datových přípojek k Internetu jsou v současné době nejrozšířenější a proč?
Notes: V úvodu cvičení vytvořte pomocí krátké ankety statistiku rozložení jednotlivých technologií přístupu k Internetu ve vaší třídě. Postupně se ptejte všech studentů, jakým způsobem jsou doma připojeni k Internetu. Použijte následující kategorie: VDSL2/ADSL2+, Wi-Fi, CATV, Mobilní sítě (UMTS, LTE), Optické přípojky, Jiné a do každé kategorie připisujte čárky zastoupení podle informací studentů. Vedle můžete rovněž poznamenávat přenosové rychlosti, pokud je studenti u své přípojky doma budou znát. Sečtěte počty čárek a vytvořte jednoduchou statistiku rozložení (zastoupení) jednotlivých typů přípojek ve vaší třídě a zkuste určit i průměrnou přenosovou rychlost. Ptejte se rovněž studentů, jaké technologie si myslí, že jsou v současné době nejčastěji používané pro přístup k Internetu v ČR a zda se tyto údaje nějak zásadně odlišují v případě velkých měst (Praha…) a venkovského prostředí s nízkou hustotou obyvatelstva.

## Slide 3: Současný stav přístupových sítí v ČR
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provádí každý rok průzkum a vydává aktualizované údaje – na obrázku graf z roku 2012.
Chart: 
| xDSL přípojky | CATV přípojky | mobilní internet (UMTS, CDMA) | FTTx přípojky | bezdrátové technologie (Wi-Fi, WiMAX, FWA)
xDSL CATV mobilni FTTx Wifi | 29.4 | 16.3 | 19.7 | 7.2 | 27.4
Notes: Porovnejte společně se studenty, jak se shoduje vámi provedený průzkum a oficiální výsledek statistického šetření v ČR za rok 2012. Odpovídají navzájem i procentuální údaje? Pokud ne, pokuste se se studenty přijít na možné důvody – např. ve vaší třídě statistika vychází z relativně malého vzorku, většina studentů bydlí v Praze či blízkém okolí v relativně malé lokalitě (ale situace na venkově je obvykle diametrálně odlišná) atd.

## Slide 4: Základní dělení sítí elektronických komunikací
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Páteřní vs. přístupové sítě
Z pohledu základních funkcí a použitých technologií lze rozdělit sítě
  Páteřní
    Slouží pro propojení páteřních uzlových prvků sítě na velké vzdálenosti
    Vysoké přenosové rychlosti, přenos velkých objemů dat
    Optické sítě, družicové spoje, vysokorychlostní radioreléové spoje
  Přístupové
    Připojují koncové stanice, zákazníky, uživatele, počítače
    Krátké vzdálenosti, pokrytí omezené oblasti, připojení velkého počtu uživatelů
    Různé přenosové rychlosti v závislosti na technologii sítě
Úkol – během 5 minut sepište co nejvíce technologií přístupových sítí pro připojení k Internetu. Kdo dokáže vytvořit nejdelší seznam?
Notes: Zadejte samostatný úkol studentům, aby vytvořili co nejdelší seznam přístupových sítí. Společně pak seznamy projděte a navzájem doplňte. Nejčastěji by se měly objevovat technologie: ADSL/ADSL2+, VDSL2, Wi-Fi, WiMAX, CATV, UMTS, CDMA, LTE, FTTx, Ethernet (na krátké vzdálenosti),… ale někdo si vzpomene třeba i na FSO (Free Space Optics – Optické přenosy volným prostorem), EDGE/GPRS (starší generace mobilních datových sítí).
Páteřním telekomunikačním sítím se budeme podrobněji věnovat v jiných cvičeních, zaměřte se proto výhradně na přístupové sítě, které budou studentům zřejmě i bližší z domova, školy, vlastních zkušeností apod.

## Slide 5: Struktura telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť účastníka
soukromá síť koncového uživatele – třeba domácí Wi-Fi, Ethernet…

## Slide 6: Struktura telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Topologie sítí
topologie sítě představuje její strukturu, tvar, uspořádání, schéma propojení jejích bodů…
skládá se vždy z uzlů sítě a jejich propojení
  uzlem se myslí veškeré síťové prvky (samostatná zařízení), např. počítače, mobilní telefony, směrovače, přepínače, základnové stanice mobilních sítí apod.
  propojení mezi nimi může být formou metalických kabelů (UTP), optických vláken, rádiových kanálů…
Úkol: Načrtněte samostatně do sešitu během 2 minut několik různých topologií sítí, které vás napadnou.

## Slide 7: Struktura telekomunikačních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
různé topologie se používají pro různé účely (typy sítí)
dokážete uvést ke každé z těchto základních topologií alespoň jeden příklad libovolné sítě ze svého okolí, která je založena na dané topologii?

## Slide 8: Topologie a typy sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Páteřní vs. přístupové sítě vs. lokální sítě (LAN)
Jaké typické topologie se používají obvykle v páteřních, přístupových a lokálních uživatelských sítích?
Páteřní sítě
  vysoké přenosové rychlosti a velké objemy přenášených dat – důležitá je vysoká spolehlivost
  používají se topologie umožňující vybudování záložních přenosových tras
  zejména kruhové sítě a polygonální (mřížové)
Přístupové sítě
  připojují velké množství koncových uživatelů – důraz na nízkou cenu
  obvykle topologie typu strom, hvězda
Lokální sítě (LAN)
  koncové sítě v budovách, bytech a domech uživatelů – převaha Ethernetu
  typicky topologie hvězda, někdy sběrnice či liniová síť

## Slide 9: Zařízení síťových uzlů a přenosová média
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Síťové uzly
síťové uzly v páteřních sítích musí přenášet a zpracovávat velké objemy dat vysokými rychlostmi, směrovat jednotlivé toky do dalších uzlů, případně vydělovat menší toky a směrovat je do uzlů přístupové sítě
  drahá a výkonná síťová zařízení pracující zejména s optickými signály
zařízení pro přístupové sítě musí naopak provádět směrování, koncentrování a třídění velkého počtu toků koncových uživatelů s různými přenosovými rychlostmi (řádově nižšími, než v páteřních sítích)
  nejsou nutné tak vysoké rychlosti a výkon, jako v páteřních sítích, ale nutnost připojení velkého počtu uživatelů k jednomu uzlu
Přenosová média
v páteřních sítích téměř výlučně optická vlákna (omezeně vysokorychlostní radioreléové spoje)
v přístupových sítích různá média – metalické kabely, optická vlákna, rádiové kanály

## Slide 10: Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obecné schéma základních bloků a operací při přenosu zprávy.
Zdroj zprávy vyšle informaci v podobě obecné zprávy.
Tu je potřeba převést na signál, který je vhodný pro její přenos daným kanálem.
  Signál je obvykle chápán jako fyzický nosič zprávy (informace):
    Pokud jde o signál spojitý v čase i amplitudě, jde o tzv. analogový signál
    Signál nespojitý (diskrétní) v amplitudě i čase je tzv. digitální signál
Notes: Toto je základní úvod do problematiky přenosu, podrobněji bude probíráno dále nebo v jiných předmětech. Hlavním úkolem je, aby studenti pochopili pojem signál a způsob jeho přenosu. Rozdíly mezi analogovým a digitálním signálem je uveden i na dalším slidu. Můžete studentům rovněž říci, že analogové signály lze převádět na digitální a naopak, ovšem obvykle za cenu zkreslení přenášených informací (např. kvantizačním šumem). Způsob převodu mezi signály a více podrobností se dozvědí později.

## Slide 11: Signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Analogové signály mají často podobu funkce sinus
Jsou spojité v čase a mohou nabývat libovolné hodnoty mezi intervalem maximální a minimální hodnoty (amplitudy)
Analogový signál si lze zjednodušeně představit třeba jako chvění hlasivek při mluvení, vlny šířící se na hladině rybníka při házení žabek nebo vlnění švihadla při jeho přeskakování apod.
Digitální signály jsou tvořeny časovou sekvencí diskrétních hodnot – sledem impulsů
Jsou pevně určeny vybranými časovými okamžiky a mohou nabývat jen omezeného počtu hodnot (např. jen 1-0)
Oproti analogovému představuje digitální signál časovou posloupnost pevně vymezených časových okamžiků a může nabývat omezeného počtu hodnot, např. binární posloupnost: 0101010

## Slide 12: Signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Signály se rovněž dělí na základě své fyzikální podstaty:
  Elektrické
  Akustické (zvukové)
  Optické
  Mechanické
Signál ve vhodné podobě je v telekomunikacích nosičem zprávy, prostředníkem pro přenos informace.

## Slide 13: Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Převodník ve schématu komunikačního řetězce má za úkol převést původní zprávu na vhodný typ signálu podle typu přenosového kanálu.
Převodník má při digitálním přenosu dvě základní funkce:
  Zdrojové kódování – převedení obsahu zprávy do vhodného formátu
    Obvykle do podoby elektrického analogového nebo digitálního signálu
    Úprava zprávy pro její snadný a efektivní přenos – vypuštění nadbytečného obsahu, vhodné zakódování obrázků, videa, zvuků,…
  Kanálové kódování – převod formátu zprávy na signál vhodný pro přenos daným komunikačním kanálem, např.:
    Laser pro převod na optický signál
    Elektrické součástky (tranzistory) pro úpravu elektrického signálu
    Modulátor a radiový vysílač s anténou pro přenos volným prostorem
Notes: Vysvětlete studentům, že přenosový kanál je obecný pojem, které může tvořit přímo fyzické přenosové médium, nebo je to celá kaskáda vzájemně propojených zařízení pro přenos signálu. Tak tedy např. elektrické signály se přenáší pomocí metalických kabelů (vedení, vodičů), optické signály zase pomocí optických vláken nebo volným prostorem apod. Pro vhodnou úpravu formátu i obsahu původní zprávy tak, aby ji bylo možné co nejlépe (nejsnadněji) přenést požadovaným přenosovým kanálem obsahuje převodník dvě základní části. V první se provádí tzv. zdrojové kódování, kdy se vlastní obsah zprávy upravuje například proto, aby se zmenšil objem přenášených dat. Poté následuje kanálové kódování, které naopak upravuje formát tak, aby zprávu bylo možné vhodně přenést daným komunikačním kanálem – obvykle se tedy jedná o převod např. na optický signál při přenosu optickým vláknem, vhodné úpravy elektrického signálu (amplitudy, frekvence) při jeho přenosu metalickým vedením apod.

## Slide 14: Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenosový kanál - prostředí, které slouží pro přenos daného typu signálu
  je tvořen přenosovým médiem:
    metalický kabel (vedení) pro přenos elektrických signálů
    optické vlákno pro přenos optických signálů
    volný prostor pro přenos rádiových signálů
  nebo řetězcem úseků přenosových médií a dalších zařízení

## Slide 15: Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalický kabel (vedení)
symetrické homogenní vedení – páry, čtyřky
nesymetrické homogenní vedení – koaxiální kabel
náhradní elektrické schéma homogenního symetrického vedení

## Slide 16: Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Optické vlákno
optická vlákna mnohavidová a jednovidová

## Slide 17: Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rádiový kanál
mobilní sítě
bezdrátové datové sítě
radioreléové spoje
satelitní spojení

## Slide 18: Příjem zprávy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Na druhém konci přenosového kanálu probíhá opačný převod:
  Optický detektor pro převod optických signálů
  Elektrické součástky pro detekci elektrických signálů
  Anténa, radiový přijímač a demodulátor pro příjem radiových signálů
Obnovení původního formátu zprávy do stavu požadovaného příjemcem:
  Zvuk, video, text, grafika,….
Původní zpráva se v optimálním případě dostane ke svému příjemci ve stejné podobě a významu, jako ji zdroj zprávy odeslal.
Notes: Na opačném konci pak probíhá opačný proces tak, aby se k příjemci dostala původní zpráva v pokud možno původním stavu. Je ale jasné, že vlivem různých technik zejména zdrojového i kanálového kódování může dojít k různému stupni zkreslení původní zprávy nebo ke ztrátě některých informací. Krátké shrnutí je na posledním slidu této prezentace a této problematice se budou věnovat i některé následující prezentace podrobněji.

## Slide 19: Telefonní přenosový řetězec
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lidský hlas – akustický signál
Mikrofon – převod na elektrický signál
Úprava elektrického signálu pro jeho přenos
(kanálové kódování)
Přenosový kanál (metalické vedení)
Ústředna
Úprava přijatého elektrického signálu pro výstup reproduktoru
(kanálové kódování)
Sluchátko v mikrotelefonu – převod na akustický signál
Lidské ucho – akustický signál
Notes: Krátký příklad, aby měli studenti představu, jak funguje obecný přenosový řetězec na praktickém příkladu. U každého kroku řetězce se krátce zastavte a proberte jej se studenty. Zkuste případně vymyslet i další obdobu – např. pro mobilní přenos nebo optické přenosy.

## Slide 20: Nedokonalosti při přenosu
Přenosový kanál
  Omezené frekvenční pásmo
  Parametry přenosových kanálů závislé na frekvenci (metalické vedení, optické vlákno, rádiové vlny volným prostorem)
  Parametry kanálů závislé i na čase – změny vlivem změn okolního prostředí
Převodníky signálů
  Obsahují reálné součástky s omezenými parametry a vlastnostmi
  Omezení při převodu a úpravě signálů, ztrátová komprese
Notes: Tento stručný slide by měl studenty upozornit, že v reálném prostředí při přenosu jakékoliv zprávy může docházet (a vždy dochází) k různým nedokonalostem. Vliv mají jednak parametry přenosového kanálu (optická vlákna, metalická vedení i volný prostor), jejich závislost na frekvenci a čase, ale i reálné vlastnosti převodníků signálů na obou koncích, vzhledem k tomu, že pro jejich konstrukci se používají elektrické součástky s reálnými vlastnostmi a nedokonalostmi. Některé nedokonalosti při přenosu jsou dané již při návrhu konkrétního přenosového řetězce (tak například analogový telefonní kanál je frekvenčně omezen na pásmo 300-3400 Hz, nemůže tedy autenticky přenést lidský hlas a dochází vždy k jeho zkreslení), některé nedokonalosti mají časově proměnný charakter – třeba rušení a přeslechy z jiných zdrojů, což se u příkladu telefonního kanálu může projevit např. časově proměnným „praskáním“, „šuměním“ a podobnými rušivými jevy. Podrobněji bude problematika nedokonalosti přenosu a vlivu různých jevů popsána v dalších prezentacích.

## Slide 21: Nedokonalosti při přenosu – telefonní kanál
Mezní útlum telefonního kanálu v pásmu 300-3400 Hz
Simulace měrného útlumu symetrického páru pro 3 různé teploty

## Slide 22: Nedokonalosti při přenosu – telefonní kanál
Závislost intenzity poruch l(t) na čase t – vanová křivka
Oblast A – etapa časných poruch vlivem materiálových vad a nedokonalostí výrobní technologie, obvykle pokrývá zkušební provoz
Oblast B – etapa ustáleného provozu, náhodné poruchy během provozu systému
Oblast C – etapa stárnutí, intenzita poruch narůstá vlivem stárnutí, opotřebení a časovým změnám parametrů

## Slide 23: Nedokonalosti při přenosu
Důsledky
  Vznik přeslechů, interferencí, šumů, zkreslení,…
  U telefonních hovorů (obecně při přenosu zvuku) – ozvěna, zhoršení srozumitelnosti, kolísání hlasitosti, přeslechy
  Při přenosu videa, obrazu – chyby v obraze, kostičkování, zasekávání obrazu
  Při datových přenosech – vznik chyb v přenášených datech

## Slide 24
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU