## Slide 1
Základy spojovací techniky
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Telefonní sítě včera a dnes
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
pevné telefonní sítě postupně ztrácejí na významu
telefonní službu ve velké míře přebraly sítě mobilní
vnitřní struktura (telefonní ústředny, principy spojování, signalizace) je ovšem u pevné digitální i mobilní sítě v podstatě shodná
postupem doby, jak splývají klasické telekomunikační sítě se sítěmi datovými se zásadně mění jejich struktura
  stále větší objem hovorů se odehrává prostřednictvím internetového protokolu (VoIP – Voice over IP)
Jak to vlastně funguje?
Co se stane, když vyzvednete mikrotelefon telefonního přístroje?
A co se děje když začnete volit číslo?
Jaké znáte tóny? Při volbě účastnického čísla, při obsazení, při vyzvednutí mikrotelefonu?
Notes: Na úvod cvičení se studentů ptejte, část z nich bude jistě mít doma stále pevnou telefonní přípojku. Ptejte se jich například, co se stane, když zvednou mikrotelefon (lidově sluchátko), jaký uslyší tón? A jaký v případě, že je volaný účastník obsazený? Jak vypadá vedení, které je připojené do jejich telefonního přístroje? (obvykle 2-drátové – tzv. telekomunikační pár, u ISDN přípojky 4-drátové – tzv. čtyřka (2 páry)). Zeptejte se, jak je vlastně takový telefonní přístroj napájen? Má v sobě baterie? Nebo z něj vede šňůra do zásuvky 230V? Nebo snad telefonní přístroj nepotřebuje napájení? Samozřejmě, že je potřeba jej napájet, ale přístroj je vzdáleně napájen přes účastnické telefonní vedení z ústředny, není proto potřeba jej připojovat doma do zásuvky. Viděl některý ze studentů funkční telefonní ústřednu? Mnozí třeba kolem nějaké chodí každý den do školy a nevšimli si….
Na úvod je potřeba vysvětlit studentům několik pojmů – např. účastník, účastnické vedení apod. Pokuste se jim je vysvětlit na příkladu jejich telefonní přípojky doma – účastník je třeba daný student (jeho rodiče), účastnické vedení je metalické vedení, které vede ze zástrčky v jejich bytě (domě) až do nejbližší ústředny. Koncový bod sítě je právě ta zástrčka, kam mají připojen doma telefon apod.

## Slide 3: Struktura a hierarchie telefonních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
pevná veřejná telefonní síť má přesně vymezenou hierarchii
koncový uživatel se označuje jako účastník (účastník pevné telefonní sítě)
do jeho domu nebo bytu vede tzv. účastnické vedení
  to bývá obvykle tvořeno dvojicí vodičů – tzv. párem
  v případě digitální přípojky ISDN je potřeba 4 vodičů – dva páry (tzv. čtyřka)
účastnické vedení je ukončeno v tzv. koncovém bodě sítě
  jedná se o přesně vymezený bod, ke kterému lze připojit koncové telekomunikační zařízení
koncové telekomunikační zařízení je libovolný přístroj, který slouží k využití telekomunikačních signálů v koncovém bodě sítě
  v případě pevné telefonní přípojky to může být třeba běžný telefonní přístroj

## Slide 4: Struktura a hierarchie telefonních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
na druhé straně účastnického vedení se nachází hierarchická veřejná telefonní síť
na nejnižší úrovni jsou tzv. místní telefonní ústředny (MÚ, MTÚ)
  každá obsluhuje obvykle obvod o průměru zhruba 5 km
  toto území se označuje jako místní telefonní obvod (MTO)
  místní telefonní ústředny byly nahrazeny tzv. koncentrátory RSU
    ty neprovádějí žádné spojování, pouze soustřeďují a koncentrují účastnická vedení směrem k uzlovým telefonním ústřednám
Notes: Běžná pevná telefonní síť je tvořena hierarchickou strukturou – kdy na nejnižší úrovni jsou malé ústředny (dnes koncentrátory), které připojují vlastní účastníky. Nad nimi jsou pak uzlové, tranzitní atd. Na slidu č. 5 je schéma takové struktury. Důležité je, že dvě ústředny umístěné ve stejné rovině spolu mohou komunikovat nejen přes jim nadřazenou ústřednu, ale na úrovni uzlových i tranzitních ústředen jsou mezi ústřednami tzv. příčky – anglicky trunk.

## Slide 5: Struktura a hierarchie telefonních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
na druhé příčce v hierarchii telefonní sítě jsou tzv. uzlové telefonní ústředny (UTÚ)
  každá uzlová ústředna obsluhuje zhruba 40 RSU koncentrátorů
  území pokryté jednou uzlovou ústřednou se označuje jako uzlový telefonní obvod (UTO)
  jednotlivé uzlové ústředny propojují tzv. meziuzlové příčky
  v současné době jsou uzlové ústředny nahrazeny tzv. řídícími telefonními ústřednami HOST
    v celé ČR jich je aktuálně zhruba 140

## Slide 6: Struktura a hierarchie telefonních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
nad uzlovými ústřednami se nacházejí tzv. tranzitní telefonní ústředny (TTÚ)
  těch je v současné době v ČR 8
  oblast, kterou obsluhuje jedna tranzitní ústředna se označuje jako tranzitní telefonní obvod (TTO)
  tranzitní ústředny jsou propojeny pomocí tzv. mezitranzitní telefonní sítě
    ta je uzpůsobena tak, aby spojení mezi každými dvěma tranzitními ústřednami vedlo maximálně přes další tři tranzitní ústředny
dálkové tranzitní ústředny napojují tranzitní ústředny do tzv. mezinárodní telefonní ústředny (MTÚ)
  ta propojuje národní telefonní sítě do mezinárodní
  zvláštní kategorii ústředen tvoří tzv. pobočkové ústředny
    nejsou součástí veřejné telefonní sítě
    jedná se o privátní ústředny ve firmách a institucích

## Slide 7: Struktura a hierarchie telefonních sítí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 8: Ukázka reálné přípojky od uživatele k ústředně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
1. U koncového uživatele
  telefonní přístroj
  krátký propojovací kabel – konektor RJ11, 1 pár (2 páry)
  účastnická zásuvka

## Slide 9: Ukázka reálné přípojky od uživatele k ústředně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
2. Místní vícepárový kabel
  různá konstrukce i počet párů, barevné značení
  měděné vodiče stáčeny do párů (2 vodiče), nebo tzv. čtyřek (4 vodiče)
  kabely podpovrchové i pro nadzemní (závěsné) vedení
  1 – měděný vodič, obvykle průměr 0,4/0,6/0,8 mm
  2 – izolací vodiče vzniká tzv. žíla, izolace obvykle polyetylén (PE)
  3 – ovinutí párů (čtyřek) tenkou fólií (zamezení pronikání vody)
  4 – stínění kabelu prostřednictvím hliníkové fólie
  5 – vnější plášť kabelu, v tomto případě tvrzený polyetylén (PE)

## Slide 10: Ukázka reálné přípojky od uživatele k ústředně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
3. Místní ústředna
  podzemní vedení zavedeny do budovy ústředny přes tzv. kabelovnu
  zde procházejí skrz tzv. kabelové uzávěry
  do vyšších pater ústředny pokračují kabelové svazky průchody ve stropě

## Slide 11: Ukázka reálné přípojky od uživatele k ústředně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
3. Místní ústředna
  nad kabelovnou je umístěn tzv. hlavní rozvod
  přicházející svazky kabelů jsou nejprve větveny vertikálně do zářezových svorkovnic
v zářezových svorkovnicích jsou rozděleny jednotlivé páry – stojany se svorkovnicemi

## Slide 12: Ukázka reálné přípojky od uživatele k ústředně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
3. Místní ústředna
  následně jsou jednotlivé páry vedeny horizontálně v roštech do ústředny – stojany se svorkovnicemi, detail svorkovnice

## Slide 13: Ukázka reálné přípojky od uživatele k ústředně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
3. Místní ústředna
  V oddělné místnosti jsou umístěny stojany s vlastní ústřednou – stojany a detail jednotlivých modulů ústředny
  telefonní přípojka dnes kombinována často s ADSL/VDSL přípojkou – umístěno odděleně

## Slide 14: Princip spojování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
každá telefonní ústředna (s výjimkou RSU koncentrátorů) obsahuje 3 základní části:
  účastnické sady
  spojovací pole
  řízení
účastnické sady:
  představují zakončení a přizpůsobení různých účastnických vedení na vstupu/výstupu ústředny
    obvykle vždy spojují několik účastníků do tzv. účastnických skupin
Notes: Co vlastně obsahuje v sobě taková typická telefonní ústředna? Samozřejmě skladba se liší podle generace ústředny, jejího typu a dalších parametrů, ale základ tvoří vždy 3 hlavní bloky – účastnické sady, spojovací pole a řízení. Blíže si k jednotlivým částem řekneme dále a na příštích cvičení.

## Slide 15: Princip spojování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spojovací pole:
  spojovací pole obsahuje tzv. spojovací body a spojovací cesty mezi nimi
  jeho hlavním úkolem je propojení příchozího vedení ze strany volajícího účastníka s odchozím vedením na stranu volaného účastníka
    na spojovací pole jsou připojeni jednotliví účastníci a jejich účastnická vedení
    spojovací pole sestavuje cesty mezi jednotlivými účastníky z příchozích i odchozích směrů
Řízení:
  koordinuje činnost spojovacího pole
    přebírá uživatelskou volbu, ukládá ji do paměti
    naplánuje vhodnou cestu ve spojovacím poli pro úspěšné sestavení spojení

## Slide 16: Demonstrace principu spojování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Historická vsuvka
  Jakým způsobem fungovalo spojování telefonních hovorů na počátku 20. století?
  spojovací pole tvořila matice zástrček a konektorů – pro každého účastníka 1
  sloupečky a řádky matice byly uspořádány podle telefonních čísel účastníků
  množství spojovatelek ručně propojovalo jednotlivé hovory

## Slide 17: Demonstrace principu spojování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  princip spojovacího pole si můžeme ukázat na matici spínačů
  volající účastník č. 1 je nejprve přepojen do interního směrovače
  následně je nalezena volná cesta ve spojovacím poli k účastníkovi č. 4
  pokud by byl volaný účastník z jiného telefonního obvodu, je nutno směrovat hovor přes spínač na jinou ústřednu
  pokud by měl volaný účastník obsazeno, tzn. jeho účastnické vedení by bylo již využito pro jiný hovor, byl by volající účastník přepojen jen do interního směrovače
  spojovací pole na tomto principu bylo použito u tzv. druhé generace telefonních ústředen
    pole tzv. křížových spínačů
Notes: Tento obrázek slouží pouze pro demonstraci principu spojování – křížové spínače byly použity u tzv. druhé generace ústředen (budeme se jimi zabývat na příštím cvičení), která se datuje do cca 70. až počátek 90. let 20. století. Hlavní je, aby studenti pochopili principiálně spojování hovorů – dnes se vše provádí již zcela jinak, dozvědí se na příštích cvičeních.

## Slide 18: Základy spojovací techniky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Účastnická sada:
  připojuje účastníka k digitální ústředně
  pro shrnutí jejích funkcí slouží mnemotechnická pomůcka: BORSCHT
B – Battery feed | účastnická sada napájí prostřednictvím účastnického vedení koncové telekomunikační zařízení – dnes napětí -48 V
O – Overvoltage protection | ochrana před přepětím (např. blesk) na účastnickém vedení
R – Ringing | účastnická sada generuje střídavý vyzváněcí signál a připojuje jej k účastnickému vedení
S – Supervising, Signaling | dohled nad celým spojem, zajištění signalizace pro jeho úspěšné sestavení, udržování a ukončení
Notes: Tabulka obsahující rozepsané funkce účastnické sady společně s mnemotechnickou pomůckou BORSCHT.

## Slide 19: Základy spojovací techniky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Účastnická sada:
  připojuje účastníka k digitální ústředně
  pro shrnutí jejích funkcí slouží mnemotechnická pomůcka: BORSCHT
C – Coding | účastnická sada provádí kódování analogového hovorového signálu na digitální – obsahuje sady filtrů, kodeků, převodníků atd.
H – Hybrid | převod z 2-drátového účastnického vedení na 4-drátové pomocí tzv. telekomunikační vidlice – pro další zpracování je nutné oddělit směry přenosu
T – Testing | generování a vyhodnocování testovacích signálů při zkoušení účastnických vedení

## Slide 20: Demonstrace principu spojování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Blíže k některým funkcím účastnické sady na příštím cvičení.
A také si řekneme něco o tzv. generacích telefonních ústředen.
Úkol do příště
Zjistěte za domácí úkol recept na pravý ruský boršč (BORSCHT).
Notes: Takové malé rozptýlení pro studenty za domácí úkol na příští cvičení – funkce účastnické sady – BORSCHT – boršč – jak se vlastně typický boršč připravuje? 

## Slide 21
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU