## Slide 1
Elektrický signál - základní elektrické veličiny
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Opakování z fyziky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pro popis přenosových řetězců a elektrických signálů je nutná znalost základních elektrických veličin
Trocha opakování z fyziky (bližší výklad v předmětu Elektrotechnika a elektronika)
Co je to elektrické napětí, elektrický proud?
Elektrické napětí je práce vykonaná elektrickými silami při přemístění jednotkového náboje mezi dvěma body v prostoru.
Napětí lze také spočítat jako rozdíl elektrických potenciálů těchto dvou bodů.
Napětí se obvykle značí U a jednotkou je 1 V – Volt.
Jaká je hodnota napětí v běžné elektrické zásuvce?
Jakým napětím dobíjíte baterie ve vašem mobilním telefonu?
Notes: Zopakujte se studenty základní pojmy z fyziky elektrického pole a elektrických veličin, zejména elektrické napětí, proud, odpor, výkon. Na slidu jsou uvedené základní definice, ale zeptejte se studentů i na praktické věci, ohledně velikosti napětí v zásuvce, kapacity baterie jejich mobilních telefonů, notebooků apod.

## Slide 3: Opakování z fyziky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Elektrický proud je uspořádaný pohyb elementárních nosičů náboje vlivem vnějšího elektrického pole.
Elektrický proud představuje množství náboje prošlého plochou za jednotku času.
Proud se značí I a jeho jednotkou je 1 A – Ampér.
Co vyjadřuje elektrický odpor?
Elektrický odpor je veličina popisující schopnost daného prostředí vést elektrický proud.
Nebo také jak z názvu vyplývá, představuje odpor prostředí kladený procházejícímu proudu.
Odpor se značí R a jednotkou je 1 W – Ohm, W je řecké písmeno Omega.
Notes: Opakování základních vědomostí z fyziky ze základní školy. Můžete si pro studenty vymyslet dodatečnou otázku týkající se tématu – např. co je to elektrický vodič, polovodič a nevodič (izolant) apod.

## Slide 4: Opakování z fyziky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Na čem všem závisí elektrický odpor?
Na materiálu – např. měď vede elektrický proud lépe než železo
Na teplotě – při zahřívání kovového vodiče stoupá jeho odpor
  Jistě jste již slyšeli o „supravodičích“, které jsou podchlazeny na teploty blízko absolutní nule.
Na tvaru prostředí (vodiče) – konkrétně na délce vodiče a také jeho průřezu
  Čím delší vodič, tím větší odpor (přímá úměra)
  Čím větší průřez vodiče (obsah čelní plochy kolmého řezu), tím menší odpor (nepřímá úměra)

## Slide 5: Opakování z fyziky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jak spočítat odpor vodiče a co vyjadřuje Ohmův zákon?
Elektrický odpor vodiče lze vypočítat pomocí jeho rezistivity r, délky l a obsahu průřezu vodiče S:
Rezistivita r (řecké písmeno r – ró) je tabulková hodnota pro daný materiál vodiče.
  Lze ji najít v tabulce, například pro měď r = 0,0169.10-6 Wm-1
  Rezistivita závisí na teplotě, s teplotou narůstá. Uvedená hodnota pro měď platí při teplotě 20°C.
Ohmův zákon
Popisuje vztah mezi elektrickým proudem, napětím a odporem:
Elektrický odpor vodiče je přímo úměrný napětí mezi jeho konci a nepřímo úměrný proudu, který jím prochází.

## Slide 6: Spočítejte příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Určete odpor měděného a hliníkového vodiče, které mají stejnou délku l = 100 metrů a průměr vodiče d = 1 mm. r mědi = 0,0169.10-6 a r hliníku = 0,0267.10-6 Wm-1. Porovnejte navzájem odpory obou vodičů.
Po přetržení měděného vodiče o délce l = 100 metrů a průměru vodiče d = 2 mm bylo rozhodnuto o jeho nahrazení hliníkovým vodičem o stejné délce. Jaký musí být průměr hliníkového vodiče, aby jeho výsledný odpor byl při stejné délce stejný jako původního měděného? Využijte hodnoty rezistivity obou materiálů z předchozího příkladu.
Při napětí U1 = 4 V mezi konci vodiče jím prochází proud I1 = 100 mA. Jaké bude napětí U2 na koncích vodiče, bude-li jím protékat proud I2 = 250 mA? Jaký je odpor vodiče R?
Jaká je délka l měděného vodiče o průměru d = 1 mm, pokud jím protéká proud I = 2 A při napětí mezi jeho konci U = 10 V? Hodnota rezistivity mědi je uvedena v prvním příkladu.
Notes: Uvedené příklady buď spočítejte společně na tabuli, nebo je zadejte studentům samostatně v lavicích – na každý příklad by mělo stačit maximálně pár minut a pak si společně zkontrolujte výsledky. Řešení uvedená pod každým příkladem proto před studenty zakryjte.
(Řešení: R měděného = 2,15 ohmu, R hliníkového = 3,4 ohmu).
(Řešení: d hliníkového = 2,52 mm).
(Řešení: U2 = 10 V, R = 40 ohmu).
(Řešení l = 232 metrů).

## Slide 7: Indukčnost, Kapacita
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Indukčnost
je fyzikální veličina popisující schopnost daného tělesa protékaného elektrickým proudem vytvářet ve svém okolí magnetické pole
  pokud například vytvoříme smyčku z vodiče, vznikne v jejím okolí po připojení ke zdroji elektrického proudu magnetické pole – poměr mezi velikostí proudu a magnetickým indukčním tokem je právě indukčnost
  typickým představitelem této konfigurace je cívka – několik smyček (závitů) vodiče
značí se L a jednotkou je Henry – H
společně s odporem R a kapacitou C je indukčnost L jednou ze základních prvků elektrických obvodů – nositelem indukčnosti v obvodech je prvek cívka

## Slide 8: Indukčnost, Kapacita
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Cívka zapojená v obvodu
při sepnutí spínače se v cívce indukuje napětí, které v obvodu vyvolává indukovaný proud, který má směr opačný než je směr proudu procházejícího obvodem
při rozepnutí spínače se indukuje napětí opačného směru a indukovaný proud má stejný směr jako proud v obvodu

## Slide 9: Indukčnost, Kapacita
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kapacita
je fyzikální veličina vyjadřující množství elektrického náboje ve vodiči připojeného ke zdroji s jednotkovým napětím (potenciálem)
  kapacita tak představuje schopnost vodiče uchovat (akumulovat) elektrický náboj – čím je kapacita vyšší, tím větší náboj lze uchovat
ačkoliv kapacitu mají všechny elektrické prvky (i samotný vodič), základním obvodovým prvkem kapacity je kondenzátor
  u něj je kapacita definována jako množství náboje na jeho deskách při jeho připojení ke zdroji napětí 1 V
kapacita se značí C a jednotkou je Farad – F
  hodnota 1 F je však příliš velká, v praxi mají kondenzátory kapacitu řádově mF, mF, nF a pF

## Slide 10: Indukčnost, Kapacita
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kondenzátor zapojený v obvodu
při zapojení kondenzátoru do obvodu se stejnosměrným zdrojem po sepnutí spínače začne obvodem protékat proud, který nabije kondenzátor.
  pak však proud přestane procházet – dojde jen k nabití kondenzátoru
při připojení kondenzátoru do obvodu se střídavým zdrojem se po sepnutí spínače kondenzátor nabije, pak se ale polarita zdroje změní a kondenzátor se napřed vybije a zase nabije opačně
  kondenzátor se periodicky nabíjí a vybíjí, prochází střídavý proud

## Slide 11: Opakování z fyziky - elektrotechniky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Co představuje a jak se vypočítá elektrický výkon?
Elektrický výkon vyjadřuje množství práce, které vykoná elektrická síla za jednotku času.
  Elektrický výkon lze také definovat jako náboj přenesený za čas mezi dvěma body s daným elektrickým napětím.
  Výkon se značí P a jednotkou je 1 W – Watt.
V případě stejnosměrného proudu a napětí lze vypočítat výkon:
Při dosazení Ohmova zákona, jej lze také vypočítat jako:
Notes: Zeptejte se studentů na praktický příklad týkající se elektrického výkonu z jejich okolí – například jaký je rozdíl mezi výkonem a příkonem, nebo co znamená když je na elektrickém vysavači uveden výkon 1600 W.

## Slide 12: Opakování z fyziky - elektrotechniky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Běžná žárovka s výkonem P = 100 W v rozsvíceném stavu je ve stropním svítidle připojena na napětí U = 230 V. Jak velký proud I prochází žárovkou? Jaký je odpor R vlákna žárovky v rozsvíceném stavu?
Příklad pro samostatné počítání
Notes: (Řešení: I = 0,43 A, R = 534 ohmů).

## Slide 13: Opakování z fyziky - elektrotechniky
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Střídavé napětí a proud - harmonický průběh
Elektrický signál má povahu střídavého elektrického napětí a proudu.
Speciálním případem střídavých elektrických veličin je harmonický průběh, kdy je časový průběh okamžité hodnoty vyjádřený funkcí sinus, cosinus
Obecný průběh funkce y = sin(x) na intervalu 0 až 4p
Notes: Toto bude možná pro některé studenty nová látka (na některých základních školách se ve fyzice střídavé elektrické veličiny neprobírají) a proto ji raději se studenty projděte důkladně. Nakreslete například i průběhy sinu a cosinu na tabuli, vysvětlete pojmy perioda, frekvence či úhlová frekvence, nakreslete například pro porovnání funkce: 1*sin(t), 2*sin(t+pi/2), 1*sin(t/2) apod., aby si studenti názorně uvědomili pojmy amplituda, fáze a úhlová frekvence. Podrobně se s problematikou harmonických elektrických veličin setkají i v jiných předmětech, ale je nutné, aby základy pochopili již zde.

## Slide 14: Střídavé napětí a proud - harmonický průběh
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Střídavé veličiny se značí malým písmenem a svou závislostí na čase – i(t), u(t)
Imax, Umax představují amplitudu (maximální výchylky), w (řecké písmeno omega) je tzv. úhlový kmitočet (úhlová frekvence) a j0 (řecké písmeno fí) označuje počáteční fázi
Úhlová frekvence vyjadřuje změnu fáze za jednotku času a lze ji vypočítat:
Kde f je frekvence v Hz, která vyjadřuje počet kmitů za jednotku sekundy a T je perioda v s
Jednotkou úhlové frekvence je radián za sekundu – rad/s
Notes: Toto bude možná pro některé studenty nová látka (na některých základních školách se ve fyzice střídavé elektrické veličiny neprobírají) a proto ji raději se studenty projděte důkladně. Nakreslete například i průběhy sinu a cosinu na tabuli, vysvětlete pojmy perioda, frekvence či úhlová frekvence, nakreslete například pro porovnání funkce: 1*sin(t), 2*sin(t+pi/2), 1*sin(t/2) apod., aby si studenti názorně uvědomili pojmy amplituda, fáze a úhlová frekvence. Podrobně se s problematikou harmonických elektrických veličin setkají i v jiných předmětech, ale je nutné, aby základy pochopili již zde.

## Slide 15: Střídavé napětí a proud - harmonický průběh
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Fáze (počáteční fáze) harmonického průběhu definuje vztah mezi sledovanou veličinou v konkrétním bodě vůči jejímu stavu v počátku
Střídavé elektrické napětí a proud vytvářejí ve svém okolí časově proměnné elektromagnetické pole
Vzniklé elektromagnetické vlny se využívají pro přenos signálů.
Notes: Paralely k pochopení - Zvukové vlny vznikají např. chvěním hlasivek při mluvení, chvěním (kmitáním) struny hudebních nástrojů, elektrické vlny napětí a proudu na vedení se tvoří při připojení vodiče ke zdroji střídavého napětí, mechanické vlny vzniknou po dopadu kamenu na hladinu rybníka, rádiové vlny se šíří prostorem od antény…
Vymyslete i další příklady harmonických dějů: kulička kmitající na zavěšené pružině…

## Slide 16: Elektromagnetická vlna
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Elektromagnetická vlna se šíří prostředím rychlostí v
Vlnová délka udává vzdálenost dvou sousedních bodů umístěných na vlně, které kmitají navzájem ve fázi
  Značí se l (řecké písmeno lambda) a jednotkou je metr – 1 m
  Vlnovou délku l lze vypočítat z periody či frekvence a rychlosti šíření:

## Slide 17: Elektromagnetická vlna v prostoru
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Elektromagnetické (i jiné) vlny se v prostoru obvykle šíří všemi směry, pokud je to možné (např. vhodný typ antény) – viz kruhy na hladině rybníka po dopadu kamene
Ukázka vizualizace šíření vlny v prostoru
Notes: Pro zvídavé studenty – vlivem tlumení dochází při šíření vlny k postupnému snižování její amplitudy, uvedený příklad proto zahrnuje šíření v ideálním prostředí bez jakéhokoliv tlumení.

## Slide 18: Elektromagnetické pole
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
intenzita elektrického pole je vektorová veličina popisující velikost a směr působení elektrického pole
  jedná se tedy o vektorovou veličinu (určuje směr působení)
  značí se E a jednotkou je volt na metr – V/m
  intenzita elektrického pole E působícího na elektrický náboj q silou F lze určit jako:
  příklad znázornění intenzity elektrického pole mezi deskami kondenzátoru

## Slide 19: Elektromagnetické pole
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
magnetická indukce je také vektorová veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částice s nábojem
slouží ke kvantitativnímu popisu magnetického pole a jeho účinků
  značí se B a jednotkou je Tesla – T
  magnetickou indukci B magnetického pole působící na bodový náboj Q pohybující se rychlostí v a působícího maximální silou Fmax určíme:

## Slide 20: Maxwellovy rovnice
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Elementární zákony a uspořádání elektrického a magnetického pole v obecném prostoru popisují tzv. Maxwellovy rovnice
  lze je zapsat buď v integrálním nebo diferenciálním tvaru podle místa (plochy) působení elektromagnetického pole
  rovnice představují zobecněný popis, ze kterého vychází celé telekomunikace
  poprvé je formuloval James Clerk Maxwell v roce 1865
jedná se o soustavu 4 rovnic:
  Zákon celkového proudu (obecný Ampérův zákon)
  Zákon elektromagnetické indukce (Faradayův indukční zákon)
  Třetí Maxwellova rovnice (Gaussův zákon elektrostatiky)
  Čtvrtá Maxwellova rovnice (Zákon spojitosti indukčního toku)

## Slide 21: Maxwellovy rovnice
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Integrální tvar Diferenciální tvar

## Slide 22: Vlnová rovnice
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úpravou Maxwellových rovnic lze získat tzv. vlnovou rovnici
  ta popisuje šíření libovolného druhu vlnění v libovolném prostředí
  jaké druhy vlnění třeba znáte? mechanické (kmitání), elektromagnetické, akustické, optické…
obecný tvar vlnové rovnice lze zapsat takto:
kde pro různá prostředí a typy vlnění lze některé její členy vždy zanedbat a vlnovou rovnici tak zjednodušit

## Slide 23: Šíření elektromagnetické vlny
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rovinnou harmonickou elektromagnetickou vlnu šířící se v jednom směru můžeme rozložit na část reprezentující elektrickou složku a část zastupující magnetickou součást vlny
  vektor E představuje vektor intenzity elektrického pole
  vektor B znázorňuje vektor magnetické indukce
  vektor S pak vyjadřuje směr šíření vlny (v tomto případě ve směru osy z)
          vektor intenzity elektrického pole a vektor magnetické indukce jsou na sebe navzájem kolmé

## Slide 24: Základní obvodové prvky – R, L, C
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Elektrické a magnetické složky lze v elektrických obvodech modelovat pomocí základních obvodových prvků
  odpor – R, rezistor
  indukčnost – L, cívka
  kapacita – C, kondenzátor
pomocí těchto elementárních prvků lze například modelovat přenosové parametry homogenního telekomunikačního vedení, antény a šíření radiových signálů apod.
Uveďte základní jednotky (SI) pro elektrický odpor, indukčnost a kapacitu.

## Slide 25
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU