## Slide 1
Logaritmické veličiny – úrovně, útlumy
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Příklady pro výpočet útlumů a úrovní
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pro opakování z minulého cvičení spočítejte na tabuli příklady:
Ke vstupu telekomunikačního vedení s konstantním odporem (shodný vstupní i výstupní odpor) R1 = R2 = 800 W je připojen generátor s efektivním napětím U1 = 2 V. Vedení má útlum A = 14 dB. Vypočítejte vstupní i výstupní absolutní výkonovou úroveň Lm1, Lm2, výstupní absolutní napěťovou úroveň Lu2 a napěťový útlum Au. (Řešení: Au = 14 dB, Lm1 = 7 dBm, Lm2 = -7 dBm, Lu2 = -5,75 dBu).
Na výstupu dvojbranu s výstupním odporem R2 = 300 W jsme naměřili absolutní napěťovou úroveň Lu2 = -10 dBu. Jaký je vstupní odpor daného dvojbranu R1, pokud je na jeho vstupu generátor s efektivním napětím U1 = 1 V a útlum dvojbranu A = 6 dB? (Řešení: R1 = 1256 W).

## Slide 3: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Na minulých hodinách jsme si vysvětlili, že pomocí dvojbranů můžeme rozložit složitější řetězec na jednotlivé členy zapojené kaskádně za sebou.
Díky tomu můžeme jednoduše pracovat s úrovněmi na vstupech a výstupech jednotlivých členů i celého řetězce, počítat celkový útlum řetězce apod.
V řetězci mohou být vloženy jak pasivní části – s kladným útlumem, tak i aktivní prvky pro zesilování se záporným útlumem (kladným ziskem).
V případě dokonale odporově (impedančně) přizpůsobené kaskády dvojbranů lze útlumy (zisky) jednotlivých prvků sčítat – pokud to neplatí, je potřeba počítat vstupní a výstupní úrovně pro všechny členy jednotlivě – situace značně složitější.
Notes: Vrátíme se ještě k poslední oblasti počítání s úrovněmi a útlumy a tou jsou řetězce dvojbranů – na tomto slidu je jen pár bodů pro shrnutí, co budeme v následujících příkladech používat.

## Slide 4: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  v případě aktivních dvojbranů umožňujících zesilování signálů definujeme zisk dvojbranu (obvodu), což je útlum s opačným znaménkem
    zisk značíme G a jeho jednotkou je opět dB, zisk je definovaný jako 10krát dekadický logaritmus poměru P2/P1, tedy opačný poměr než u definice útlumu, tedy jednoduše na základě pravidel logaritmu:
  zesilovačem pak obecně nazýváme aktivní obvod, který zvyšuje úroveň procházejícího signálu – různé zesilovače existují pro metalická vedení, optická vlákna i bezdrátové a mobilní sítě
  zesilovače umožňují zesilovat jen v omezeném pásmu kmitočtů a s omezeným ziskem – ten závisí na konstrukci zesilovače, technologii, použitých součástkách, napájecím napětí apod.

## Slide 5: Zesilovače
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  u elektrických zesilovačů určených pro metalická vedení a elektrické signály sledujeme zejména parametry:
    Zesílení, Maximální výkon, Vstupní impedanci (odpor), Výstupní impedanci (odpor), Šířka pásma (frekvenčního)
    dále pak i šumové číslo – to určuje, kolikrát je vyšší úroveň šumu na výstupu zesilovače, než na jeho vstupu v případě ideálního zesilovače
  ukázka typického linkového zesilovače pro anténní techniku
  elektronické zesilovače také rozdělujeme podle způsobu vnitřního zapojení a nastavení pracovního bodu použitých tranzistorů (tzv. třídy: A, B, C, AB atd.)

## Slide 6: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zadání: Telekomunikační řetězec je složen ze 3 dvojbranů, z nichž prostřední je zesilovač. Všechny dvojbrany jsou dokonale odporově přizpůsobeny, vstupní i výstupní odpor celého řetězce je shodný a roven R1 = R2 = 150 W. Útlum prvního dvojbranu je A1 = 10 dB, napěťový útlum posledního pak Au3 = 4 dB. Určete zisk prostředního dvojbranu G2, když při připojení generátoru s efektivním hodnotou napětí U1 = 1,2 V naměříme na výstupu řetězce efektivní hodnotu napětí U2 = 0,4 V.
Notes: Nejlépe si vše ukážeme na příkladu. Projděte se studenty zadání i způsob řešení krok za krokem. Tento příklad je jednoduchý v tom, že vstupní i výstupní odpory všech dvojbranů v řetězci jsou shodné, tím pádem můžeme jednoduše sečíst všechny útlumy (zisky) a uvažovat, že se v podstatě jedná o jeden dvojbran.

## Slide 7: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Řešení:
Pokud jsou vstupní i výstupní odpory všech dvojbranů v kaskádě stejné, pak platí, že:
Dále můžeme vypočítat vstupní i výstupní výkony P1, P2 při znalosti hodnot napětí U1 a U2 a odporu R:
Díky tomu můžeme snadno vypočítat absolutní výkonové úrovně na začátku a konci celého řetězce Lm1, Lm2:

## Slide 8: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Řešení:
Jejich vzájemným odečtením získáme celkový útlum řetězce. Ten však také můžeme získat sečtením útlumů všech jeho členů, platí proto:
Naším úkolem je vypočítat zisk prostředního dvojbranu G2, můžeme jej tedy vyjádřit:

## Slide 9: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spočítejte samostatně následující příklad
Zadání: Telekomunikační řetězec obsahuje 3 dvojbrany. První i druhý jsou pasivní dvojbrany s útlumy A1 = 6 dB a A2 = 12 dB, jejich vstupní i výstupní odpory jsou shodné a jejich hodnota je R1 = 300 W. Třetí dvojbran je zesilovač, jehož zisk je G3 = 8 dB, jeho vstupní odpor je také R1 = 300 W, ale výstupní odpor R2 = 75 W. Na vstup celého řetězce byl připojen generátor napětí s efektivní hodnotou U1 = 2 V. Určete efektivní hodnotu U2 na výstupu celého řetězce a absolutní výkonovou úroveň na výstupu Lm2.
Notes: Tento příklad nechte již spočítat studentům samostatně, případně někoho vyvolejte k tabuli. První dva dvojbrany mají opět shodné odpory, proto se dají nahradit jedním dvojbranem, jehož útlum bude součtem útlumů těchto dvojbranů. U posledního dvojbranu je však potřeba počítat s odlišným výstupním odporem, s tím by si však měli studenti poradit, protože na minulém cvičení také počítali dvojbrany s rozdílnými vstupními i výstupními odpory.

## Slide 10: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Postup výpočtu:
Spočítejte celkový útlum prvních dvou dvojbranů.
Ze znalosti vstupního odporu R1 a napětí U1 spočítejte vstupní výkon P1 a jeho absolutní výkonovou úroveň Lm1.
V dalším kroku vypočítejte absolutní výkonovou úroveň na vstupu třetího dvojbranu (znáte Lm1 a celkový útlum prvních dvou dvojbranů).
Při znalosti zisku třetího dvojbranu G3 a vstupní výkonové úrovně můžete snadno spočítat absolutní výkonovou úroveň na jeho výstupu Lm2.
Napěťovou úroveň na výstupu třetího dvojbranu můžete spočítat buď pomocí výpočtu pomocí výstupního výkonu P2 a výstupního odporu R2, nebo pomocí výstupní výkonové úrovně na výstupu Lm2 a výstupního odporu R2.
(Řešení: P1 = 13,333 mW, P2 = 1,333 mW, Lm2 = 1,25 dBm, U2 = 0,316 V).

## Slide 11: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Zadání: V řetězci jsou zapojeny kaskádně 2 dvojbrany. Určete útlum prvního i druhého z nich, když víte, že vstupní odpor prvního R1 = 150 W a jeho výstupní odpor R2 = 800 W. Vstupní odpor druhého dvojbranu R3 je shodný, jako odpor R2, tedy R3 = R2 = 800 W a výstupní odpor druhého dvojbranu je R4 = 300 W. Na vstupu celého řetězce je připojen generátor s absolutní napěťovou úrovní Lu1 = 3 dBu a na výstupu prvního dvojbranu jsme naměřili absolutní výkonovou úroveň Lm2 = -3 dBm. Na výstupu druhého dvojbranu pak připojený voltmetr ukázal efektivní hodnotu napětí U4 = 0,2 V.
(Řešení: A1 = 12,021 dB, A2 = 5,751 dB)
Notes: Poslední příklad na počítání – tentokrát pouze 2 dvojbrany, ale s rozdílnými odpory. Nechte studenty počítat samostatně, případně jim pomozte na tabuli. Příklad se v zásadě řeší tak, že se řetězec dvojbranů rozdělí na dva samostatné dvojbrany a nejprve se určí parametry a hodnoty prvního a následně pak druhého.

## Slide 12: Úrovně v telekomunikačním řetězci
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Za domácí úkol si zopakujte počítání výkonů, napětí, proudů, dvojbranů, úrovní a útlumů. Příští hodina bude vyhrazena na test a počítání příkladů.
Notes: Příští cvičení věnujeme celkovému opakování a počítání příkladů – nejen na úrovně a útlumy, ale i předchozí počítání odporů, proudů, výkonů apod. Následující cvičení můžete využít pro test nebo zkoušení.

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU