## Slide 1
Přenosový kanál – dvojbrany
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Přenosový kanál – dvojbrany
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní přenosový řetězec
Nejprve krátké osvěžení z předchozích hodin:
  Co představuje v telekomunikacích pojem signál? Jaké druhy signálů znáte? Jaké jsou základní rozdíly mezi analogovými a digitálními signály?
  Nakreslete do sešitu základní schéma přenosového řetězce, pojmenujte jeho základní bloky a ke každému alespoň stručně uveďte jeho hlavní funkci.
  Co je a co vyjadřuje Ohmův zákon? Napište jeho základní tvar pro výpočet odporu R při znalosti napětí U a proudu I.
  Co představuje elektrický výkon? V jakých se udává jednotkách? Jak lze spočítat výkon při znalosti R, U a I?
  Co znamená střídavý proud a střídavé napětí?
Notes: Toto a následující 2 cvičení je zaměřeno na počítání přenosu a úrovní dvojbranů se zaměřením na přenosový řetězec. Úvod využijte ke krátkému zopakování pojmů elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon, výkon… a také věcí týkajících se přenosového řetězce.

## Slide 3: Telefonní přenosový řetězec
Vzpomenete si ještě z předchozího výkladu na schéma telefonního řetězce?
Mikrotelefon obsahuje mikrofon a sluchátko (reproduktor)
  Jak se v přenosovém řetězci nazývá operace úpravy a převodu informací (a jejich formy) z lidského hlasu na analogový a posléze digitální elektrický signál?
V případě telefonního řetězce provádí mikrofon převod lidského hlasu (akustický signál) na analogový elektrický signál
  a sluchátko zajišťuje opačný převod – z elektrického signálu zpět na akustický
Elektrický signál může být dále vhodně zpracován a upraven (převod na digitální signál a kanálové kódování) pro přenos komunikačním kanálem
Notes: Navazující slide s opakováním – tentokrát zaměřený na telefonní řetězec. Cílem je studentům přiblížit problematiku počítání s úrovněmi signálů a jejich přenosu, pro což se dobře hodí prostředí metalických vedení a přenosu signálů na vedení. Tento úvod proto slouží k připomenutí problematiky telefonního řetězce.

## Slide 4: Realizace mikrotelefonu telefonního přístroje
Mikrotelefon obsahuje 2 základní prvky – mikrofon a sluchátko (reproduktor)
Sluchátko provádí přeměnu elektrického signálu na akustický.
Pohyblivá cívka je pevně spojena s membránou a pokud jí protéká střídavý proud hovorového signálu, vychyluje se v poli trvalého magnetu.
Tím dochází k rozkmitání membrány, která rozechvívá okolní vzduch a generuje tak akustický signál (zvuk).
Notes: Navázaní na předchozí a prohloubení – vsuvka s popisem a ilustracemi principu funkce sluchátka a mikrofonu u běžného telefonního přístroje.

## Slide 5: Realizace mikrotelefonu telefonního přístroje
Mikrotelefon obsahuje 2 základní prvky – mikrofon a sluchátko (reproduktor)
Uhlíkový mikrofon provádí převod akustického signálu (lidský hlas) na elektrický signál.
Chvění vzduchu z lidských hlasivek se přenáší na membránu.
Ta stlačuje uhlíková zrnka, čímž se mění odpor mezi kovovou membránou a pevnou uhlíkovou elektrodou.
Při připojení mikrofonu ke zdroji napětí dochází ke změnám protékajícího proudu vlivem změny odporu mikrofonu a ke generování střídavého proudu (signálu).
u dnešních telefonů se používá pro mikrofon inverzní princip oproti sluchátku.

## Slide 6: Schéma pulzního telefonního přístroje
Blokové schéma obsahuje:
  mikrotelefon (T sluchátko, M mikrofon), hovorový transformátor HTr
  odpor pro potlačení místní vazby R, kondenzátor C a střídavý zvonek Zv
  vidlice VP, pulzní číselnice (či, čr, čz), zhášecí obvod R1 a C1
telefonní přístroj je k vedení připojen pomocí 2 drátů – a, b
z obvodového pohledu se tedy jedná o tzv. dvojbran

## Slide 7: Kaskáda dvojbranů
uvedený jednoduchý příklad zobrazuje možnost kaskádního zřetězení dvojbranů pro jednotlivé prvky podél přenosové cesty
slabý signál z mikrofonu je zesílen mikrofonním zesilovačem (mikrofon je tvořen ve schématu náhradním zdrojem střídavého napětí a vnitřním odporem R1)
prostřednictvím přenosového vedení se signál dostává do sluchátkového zesilovače (sluchátko je tvořeno náhradním obvodem - zátěž RZ)
díky rozložení na jednotlivé dvojbrany, jejichž vlastnosti známe, lze snadno spočítat vlastnosti celého řetězce i veličiny v jednotlivých bodech řetězce
Notes: Uvedený obrázek zjednodušuje situaci v telefonním řetězci a pokuste se ji tedy studentům objasnit a demonstrovat na něm problematiku dvojbranů. Základem je možnost rozložit složitý řetězec různých prvků na vedení (mikrofon, sluchátko, vedení…) na elementární dvojbrany, jejichž kaskádním řazením lze provádět výsledné výpočty.

## Slide 8: Analogový komunikační kanál jako dvojbran
elektrický signál se ve formě elektromagnetické vlny šíří po vedení (dvojlinka nebo koaxiální kabel)
na konci vedení je zesilovač, který zesílí zeslabený signál apod.
celý přenosový řetězec i jeho dílčí části tvoří tzv. dvojbrany
  jak z názvu vyplývá, dvojbran má dvě brány – tedy 2 vstupní svorky a 2 výstupní (brány)
Notes: V prvním ročníku by měli studenti v rámci předmětu Elektrotechnika získat základní znalosti z teorie obvodů, jako je vyjadřování proudů a napětí v jednoduchých obvodech (uzlová napětí a smyčkové prudy, Kirchhoffovy zákony apod.). Vysvětlete jim proto, že podrobnosti se dozvědí (dozvěděli) z předmětu Elektrotechnika, ale pro potřeby výkladu úrovní signálů a počítání s nimi je potřeba tyto základy nastínit i v rámci tohoto předmětu. Základem je porozumět problematice dvojbranů, neboť šíření signálu po vedeních se odvozuje pomocí dvojbranů. Dvojbran je v podstatě „black box“, tj. uzavřený obvod jehož vnitřní struktura nás v podstatě nezajímá, pouze jeho vstupní a výstupní charakteristiky na obou jeho branách – zejména vstupní a výstupní proudy a napětí, impedance (odpory), přenos atd. Vysvětlete studentům pojem impedance, ale pro další výpočty pro jednoduchost nahraďte impedanci odporem. Impedance je komplexní číslo (na rozdíl od odporu) a proto uvažujte v dalších výpočtech pouze reálné hodnoty odporu, o impedanci se zřejmě studenti dozvědí více v předmětu Elektrotechnika.

## Slide 9: Analogový komunikační kanál jako dvojbran
vnitřní uspořádání obvodu (dvojbranu) může být zcela libovolné
pracujeme s náhradním obvodem vstupu a výstupu
pro výpočty nás zajímá pouze vstupní a výstupní napětí a proudy, vstupní a výstupní impedance (odpory) a výkony
Poznámka:
impedance Z je „komplexní odpor“ R (komplexní číslo obsahuje reálnou i imaginární část – bude později probíráno v matematice)
v následujících příkladech ale budeme počítat pouze s odpory R

## Slide 10: Kaskáda dvojbranů
vraťme se zpět k náhradnímu schématu kaskádně zapojených dvojbranů – telefonní okruh s mikrofonem, přenosovým vedením a sluchátkem

## Slide 11: Veličiny na svorkách dvojbranu
předchozí článek přenosového řetězce reprezentuje náhradní zdroj střídavého napětí U0 a vnitřní odpor R0
snahou je docílit stav impedančního přizpůsobení, kdy vnitřní odpor R0 zdroje je roven vstupnímu odporu dvojbranu R1
R0 a R1 tvoří napěťový dělič 2:1, takže platí, že U0 = 2U1
stav impedančního přizpůsobení platí i pro výstupní odpor dvojbranu R2 vzhledem k zátěži Rz

## Slide 12: Veličiny na svorkách dvojbranu
impedančním přizpůsobením zajistíme bezodrazové zakončení, kdy se signál šíří jen od zdroje k zátěži
naopak při impedančním nepřizpůsobení vznikají odrazy, kdy se část signálu vrací zpět ke zdroji, což je nežádoucí.

## Slide 13: Veličiny na svorkách dvojbranu
počítáme se střídavými napětími a proudy harmonického průběhu vyjádřenými jejich efektivními hodnotami
vstupní proud můžeme spočítat pomocí ohmova zákona:
I1 = U1/R1
obdobně výstupní proud:
I2 = U2/R2
výkon předaný do vstupních svorek: P1 = U12/R1
výkon předaný do zátěže: P2 = U22/Rz

## Slide 14: Dvojbrany
Kontrolní otázky:
Jaký musí být vstupní odpor dvojbranu, abychom dosáhly impedančního přizpůsobení, pokud je vnitřní odpor zdroje 50Ω ?
Jakou zátěž připojíme na výstup dvojbranu s výstupním odporem 100Ω, pokud chceme dosáhnout bezodrazového stavu?
Příští hodina – úrovně signálu
  Znáte z matematiky exponenciálu a funkci logaritmus ?
  Za domácí úkol si zopakujte základy logaritmů a počítání s nimi
Notes: Na příštím cvičení na problematiku dvojbranů navážeme vysvětlením a výpočty úrovně signálů za pomocí logaritmů. Abychom se na začátku cvičení nezdržovali zdlouhavým opakováním co je logaritmus, zadejte studentům domácí úkol, aby si zopakovali logaritmy doma. Jistě v matematice na základní škole se alespoň základy logaritmů a logaritmování učili. Pro naše potřeby nebudou nutné žádné hluboké znalosti, postačí se zaměřit zejména na logaritmus se základem 10 (dekadický) a vědět například, že log(1)=0, log(10)=1, že log(a/b)=log(a)-log(b), log(a)^2=2*log(a) apod.

## Slide 15: Dvojbrany
jiným příkladem dvojbranu jsou například frekvenční filtry
nebo také zesilovač s operačním zesilovačem
a jiné základní obvody – např. pí a t-články, útlumové články, rozbočovače, slučovače apod.

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU