## Slide 1
Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Velmi dlouhé vlny, VDV (VLF) v pásmu 3 – 30 kHz
Dlouhé vlny, DV (LF) v pásmu 30 – 300 kHz
  Jednoduchá komunikace na velmi dlouhé vzdálenosti až 2000 km, vysoká spolehlivost
  Rádiomajáky, navigační služby, námořní navigace, časový signál, několik celosvětových rozhlasových stanic, potřeba velkých vysílacích výkonů a rozměrných antén (200-300 metrů vysoké stožáry)
  Dlouhovlnný vysílač v Topolné v ČR, výška antény 270 metrů
  Vysílá na frekvenci 270 kHz Český Rozhlas
Notes: Celá tato prezentace slouží spíše jako základní souhrn, aby si studenti uvědomili, že v různých frekvenčních pásmech pracují různé telekomunikační technologie a aby získali alespoň základní povědomí o tom, na jaké frekvenci funguje jejich mobilní telefon, kde se dá naladit TV vysílání a v jakém pásmu pracuje Wi-Fi síť jejich notebooku. U každého frekvenčního pásma je proto uvedeno jen několik základních informací a bodů, podrobněji se zaměříme na principy a popis některých z nich a některých technologií na samostatných cvičeních.
Důležité je také vysvětlit studentům, že vlnová délka (frekvence) elektromagnetických vln podstatně ovlivňuje i způsob jejich šíření mezi dvěma body. Obecně tedy u rádiových pásem platí, že pro nízké frekvence je potřeba velkých a rozměrných antén a vysílacích výkonů, vlny se pak šíří buď postupným ohýbáním podél zemského povrchu, nebo pomocí odrazů od atmosféry (ionosféry). Proto je možné v pásmech velmi dlouhých, dlouhých, středních a částečně i krátkých vln příjem i bez přímé viditelnosti k vysílači na velké vzdálenosti až tisíců kilometrů (přenos mezi Evropou a Amerikou). Na druhou stranu nízké frekvence neumožňují dosažení velkých přenosových rychlostí a proto se tato pásma používají pouze pro jednoduché komunikační systémy, přenos hlasu, navigace, dispečerské služby a dálkové přenosy. Pokud jste např. radioamatér, můžete se studenty diskutovat i tuto zajímavou oblast a představit jim i pár praktických postřehů a zkušeností.

## Slide 3: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Střední vlny, SV (MW) v pásmu 300 kHz – 3 MHz
  Vysílání rozhlasu na dlouhé vzdálenosti díky odrazům v ionosféře, výrazně delší dosah v noci (vliv slunečního záření) až 800 km
  Rozhlas, radioamatérská vysílání, navigace, letecká navigace, dispečerské služby
Krátké vlny, KV (SW) v pásmu 3 – 30 MHz
  Zejména rozhlas a rádiová korespondence na velké vzdálenosti, dosah je silně závislý na sluneční aktivitě a stavu ionosféry, může kolísat od desítek až k tisícům kilometrů
  Navigace, rozhlas, radioamatéři, dispečerské služby, meteorologické služby
  Středovlnný vysílač nedaleko Zbraslavi (Praha), trojice anténních stožárů s výškou 85 metrů
  Na frekvenci 1062 kHz odtud vysílá rozhlas
Notes: Podstatné z tohoto cvičení také je, aby si studenti uvědomili, že jejich mobilní telefon nemůže vysílat například na frekvenci dlouhých nebo středních vln a že naopak pásma v okolí 2 GHz se nehodí pro přenos TV vysílání apod.

## Slide 4: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Velmi krátké vlny, VKV (VHF) v pásmu 30 – 300 MHz
  Vysílání pouze na přímou viditelnost, v závislosti na výkonu a okolní krajině (kopce, rovina) dosah řádově desítky kilometrů
  Pásmo FM 87,5-108 MHz určeno pro vysílání VKV rozhlasových stanic
  Vysílání pozemní (terestriální) TV, digitální televize DVB-T
  Letecká navigace, komunikace obsluhy letišť a letadel, lodní navigace
  Komunikace dispečerských služeb, mezinárodní tísňová a bezpečnostní vysílání
  Žižkovský vysílač slouží pro pokrytí Prahy a přilehlé oblasti pozemním digitálním rozhlasovým i TV vysíláním
  Výška vysílače je 216 metrů
Notes: Zkuste třeba se studenty i krátký kvíz, kdo zná kromě žižkovského vysílače jiné TV vysílače v Praze, či jejím okolí, nebo i jinde v ČR? Mapa i seznam TV vysílačů lze například nalézt na:
http://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/region-praha.html
http://www.mapavysilacu.cz/maps.html
http://dtv.ctu.cz/

## Slide 5: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Ultra krátké vlny, UKV (UHF) v pásmu 300 MHz – 3 GHz
  Příjem omezen na přímou viditelnost – v závislosti na terénu a vysílacím výkonu dosah desítky kilometrů, mobilní sítě a Wi-Fi sítě jednotky kilometrů či stovky metrů
  V pásmu do 780 MHz vysílání pozemní digitální televize – DVB-T
  Volné okno 450-470 MHz využité pro mobilní datovou síť CDMA
  2. generace mobilních sítí GSM v pásmech 880-960 MHz a 1710-1880 MHz
  Současná 3. generace mobilních sítí UMTS využívá pásma 1920-1980 a 2110-2170 MHz
  Navigační systém GPS využívá frekvence 1176, 1227 a 1575 MHz
  Vysílač na Kleti pokrývá DVB-T televizním signálem jižní a část západních Čech
  Výška vysílače je 175 metrů
Notes: U tohoto pásma se blíže pozastavte, protože se zde nachází poměrně velká část moderních telekomunikačních systémů a technologií, a studenti by měli alespoň některé z nich znát. Minimálně tedy mobilní sítě, Wi-Fi apod. Interaktivně se ptejte studentů na jejich znalosti, diskutujte například dosah mobilních sítí a Wi-Fi sítí a zkušenosti studentů s jejich používáním z domova atd. Podívejte se se studenty například z okna učebny (pokud je výhled na okolní střechy) a pokuste se najít antény mobilních základnových stanic, Wi-Fi sítí apod. Podrobně se k problematice mobilních sítí, datových sítí Wi-Fi apod. dostaneme v rámci samostatných prezentací na dalších cvičeních.

## Slide 6: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Ultra krátké vlny, UKV (UHF) v pásmu 300 MHz – 3 GHz
  Pásmo s přidělenou generální licencí (bezlicenční pásmo) 2400-2480 MHz využito obvykle pro lokální bezdrátové datové sítě Wi-Fi
  V tomto pásmu 2,4 GHz jsou provozovány i lokální datové přenosy pomocí Bluetooth a ZigBee technologií – dosah desítky metrů
  Ve frekvenčním pásmu 860-930 MHz funguje i většina RFID systémů pro čtecí zařízení štítků (zboží, karty)
  Typická ukázka anténních systémů u mobilní základnové stanice sítí GSM, UMTS a CDMA
  Běžná anténa pro sítě Wi-Fi

## Slide 7: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pásmo ultra krátkých vln je v současné době jednou z nejvíce využívaných frekvenčních oblastí bezdrátových a rádiových komunikací
  Malé a relativně jednoduché antény, nízké vysílací výkony, možnost regulace dosahu pokrytého území, malý vliv výkyvů počasí a sluneční aktivity, dostatečná přenosová kapacita

## Slide 8: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Centimetrové vlny v pásmu 3 GHz – 30 GHz
  Obvykle úzké směrové svazky s malým vysílacím výkonem, typické pro pásmo centimetrových a i milimetrových vln je využití parabolických antén
  Bezdrátové spoje Wi-Fi v pásmu s generální licencí (bezlicenční) 5 GHz použité jak na venkovní propojení (parabolické antény), tak i všesměrové v budovách
  Mikrovlnné směrové datové spoje mezi dvěma body v pásmech 10-20 GHz, parabolické antény, úzký svazek, přímá viditelnost, dosah jednotky kilometrů
  Meteorologické srážkové radary v okolí frekvence 5,6 GHz
  Přesné letecké navigační systémy, radary – civilní i vojenské, výškoměry, naváděcí systémy
  Satelitní televizní vysílání DVB-S, DVB-S2, obvykle v pásmu 11-13 GHz
  Typická parabolická anténa určená pro vysokorychlostní mikrovlnný datový spoj
  Mobilní letištní přistávací radiolokační systém
  Radar pracuje v pásmu 9,5 GHz
Notes: Obdobně jako u předchozího slidu, podívejte se ven z okna a zkuste najít nějaký typický příklad parabolické antény mikrovlnného datového spoje, nebo alespoň satelitní antény pro příjem DVB-S vysílání. K problematice satelitních systémů a družic se dostaneme blíže v rámci samostatné prezentace.

## Slide 9: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Milimetrové vlny v pásmu 30 GHz – 300 GHz
  Velmi úzké směrové svazky, použití parabolických antén
  V tomto pásmu pracují některé speciální radarové a navigační systémy
  V pásmech 60, 70, 80 a 90 GHz jsou provozovány některé vysokorychlostní mikrovlnné datové spoje na krátké vzdálenosti (jednotky kilometrů)
  Parabolická anténa milimetrového vysokorychlostního datového spoje pro vzdálenosti 2-5 km

## Slide 10: Typy antén pro jednotlivá pásma
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Rozdělení antén podle uspořádání
Lineární antény
  frekvence řádově MHz-GHz
  obvykle krátké dipóly (vodiče) rozložené do podoby drátů, trubek, pásků..
Plošné antény
  využití pro pásma v řádech desítek GHz (centimetrové vlny)
  elementární plošky – plošný směr vyzařování
  trychtýřové antény, štěrbinové antény, reflektory, čočky apod.
Magnetické antény
  cívkové a rámové uspořádání, feritové antény

## Slide 11: Typy antén pro jednotlivá pásma
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Rozdělení antén podle tvaru, konstrukce
Drátové antény
  jsou založeny na vyzařování elementárních vodičů uspořádaných do různých tvarů – přímý dipól, smyčka (kruhová anténa), cívka (šroubovice) apod.
Plošné antény
  páskové a mikropáskové antény s plošným vyzařováním, štěrbinové antény, trychtýřové antény
Reflektorové antény
  tvořeny zářičem a reflektorem – obvykle tvar paraboloidu, parabolické antény

## Slide 12: Příklady antén
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
anténa typu Yaggi – typicky pro TV pásma
všesměrová anténa typu dipól
dipólová anténa pro domácí Wi-Fi sítě
logaritmicko-periodická anténa pro TV pásma

## Slide 13: Příklady antén
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
kruhová anténa pro rozhlasové pásmo
parabolická (reflektorová) anténa
anténa typu síto (pro TV pásma)
anténa typu hrábě pro nízké kmitočty (stovky kHz)

## Slide 14: Příklady antén
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
plošná anténa pro použití v RFID
plošná (pásková) anténa v platební kartě
sektorové antény mobilních sítí
štěrbinová anténa (radar)

## Slide 15: Rušení v rádiových pásmech
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Typy rušení
Přírodní zdroje rušení
  přirozené úkazy (přírodní), které mohou rušit přenos rádiových vln v různých pásmech různou měrou
  bouřka (blesky), jiskření a zkraty, statická elektřina, sluneční erupce, silné poruchy geomagnetického pole země
Uměle vyvolané rušení
  umělý zdroj rušení přímo či nepřímo vytvořený lidskou činností
  např. jaderný výbuch, zbraně pro záměrné rušení komunikace protivníka (EMP puma) apod.
Rušení z cizích zdrojů, elektrosmog
  řada dnes běžně využívaných zařízení generuje elektromagnetické rušení ve svém okolí
  neregulovaný (neschválený) provoz jednoho typu zařízení může negativně ovlivnit jiné technologie – např. Wi-Fi sítě v pásmu 5 GHz ruší některé meteorologické radary

## Slide 16: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Infračervené a viditelné spektrum 300 GHz – 700 THz
  Oblast infračerveného a viditelného spektra spadá již do optických komunikačních systémů
  Častěji se pásma v této oblasti vymezují pomocí vlnových délek místo frekvence
  Dvě základní skupiny rozdělené dle použitého přenosového média:
    Vláknové optické spoje
    Bezvláknové optické spoje (optické spoje volným prostorem)
Notes: Optické přenosy pomocí optických vláken nebo volným prostorem budou samostatně probrány na některém z dalších cvičení, proto je zde k dispozici jen velmi stručný přehled. Spíše je principem poukázat studenty na to, že infračervené záření pro využití v telekomunikacích je zejména v pásmu 1650-850 nm, zatímco viditelné spektrum leží na kratších vlnových délkách cca 450-700 nm.

## Slide 17: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vláknové optické spoje
  Optický paprsek se šíří optickým vlnovodem – vláknem s obvykle válcovitým průřezem
  V telekomunikacích se nejčastěji používají křemičitá skleněná vlákna, pouze výjimečně (specifické využití) i plastová optická vlákna
  Využitelné pásmo infračervených vlnových délek 1650-850 nm (180-350 THz)
  Zdrojem jsou výkonné lasery i levné laserové diody
  Vysoké přenosové rychlosti, dlouhé vzdálenosti
  Pro plastová optická vlákna se využívá viditelné světlo, obvykle 620-650 nm (červená barva) – nízké přenosové rychlosti a krátká vzdálenost, nízká cena

## Slide 18: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Bezvláknové optické spoje
  Optický paprsek se šíří volným prostorem – atmosféra, vesmír,…
  Tzv. FSO systémy (Free Space Optics) – instalace na výškové budovy (mrakodrapy)
  Obě koncová zařízení musí být velmi přesně zaměřena proti sobě – velmi úzký paprsek
  Krátké vzdálenosti, 1-5 km, vysoké přenosové rychlosti
  Obvykle pásma vlnových délek 1310 nm, 850 nm a viditelné pásmo 620 nm
  Kolísání přenosových parametrů vlivem počasí – mlha, vítr, prach v ovzduší
  Kromě pozemní instalace se používá FSO i pro komunikaci mezi družicemi ve vesmíru
  Na krátké vzdálenosti technologie IrDA (max. 1-2 metry), dálkové ovladače (k TV…)
  FSO systém instalovaný na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze

## Slide 19: Využití rádiových pásem v telekomunikacích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Metalická vedení
  Frekvenční pásma u metalických vedení a kabelů nejsou tak přesně rozdělena, jako v případě rádiových pásem pro volný prostor
  Analogový telefonní kanál v pásmu 300-3400 Hz
    Kompromis mezi dobrou srozumitelností, věrností lidského hlasu a potřebnou šířkou pásma
  Digitální síť integrovaných služeb ISDN v základní (Basic) verzi v pásmu do 80 kHz
  Digitální účastnické přípojky xDSL:
    V závislosti na konkrétní variantě a nabízených přenosových rychlostí:
      ADSL pracuje do 1,1 MHz
      ADSL2+ pak do 2,2 MHz
      VDSL2 umožňuje více variant, obvykle pásma do 12, 17 a 30 MHz
  V datových rozvodech budov se používají kmitočty typicky do 100, 250 a 600 MHz
Notes: Opět jako v případě optických systémů, i metalickým vedením se budeme zabývat dále podrobněji. Proto je tento slide spíše jen ilustrací toho, aby studenti věděli kde se nalézá hovorové telefonní pásmo jejich telefonní přípojky doma, v jakém pásmu pracuje jejich VDSL2 modem apod. Pro mnohé z nich bude zřejmě i zajímavé porovnání s rádiovými přenosy – které se dnes běžně uskutečňují v pásmech stovek MHz a jednotek GHz, zatímco pro telekomunikační vedení se používají maximálně desítky MHz (s výjimkou Ethernetu). Toto souvisí především s útlumem metalických vedeních na vysokých frekvencích, což bude podrobně probráno dále.

## Slide 20
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU