## Slide 1
Logaritmické veličiny – úrovně signálů
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Budeme potřebovat funkci logaritmus
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v matematice jste se možná již setkali s logaritmy a jejich použitím, pro další výklad si zopakujeme pár základních vlastností:
        kde a je tzv. základ logaritmu, nejčastěji budeme používat číslo 10
  číslo x můžeme zpětně vyjádřit:
  logaritmus tedy vyjadřuje mocninu, pomocí které je číslo získáno:
  např. log10100=log10102=2 nebo log100,1=log1010-1= -1
  dále je důležité umět počítat s mocninami:
  tak například:
Notes: Toto cvičení a i následující 2 se budeme zabývat úrovněmi a počítáním s nimi. Je to poměrně důležitá část, proto ji raději věnujte dostatek času a spočítejte se studenty množství příkladů na procvičení.
Za domácí úkol z minulé hodiny si měli studenti doma zopakovat základy logaritmů a práce s nimi. Pro jistotu však úvodních 5-10 minut věnujte obecnému zopakování. Pro další počítání se omezíme výhradně na dekadické logaritmy (se základem 10), ale uvedené vztahy by studenti měli znát s obecným základem „a“. Studenti by měli být schopni ze základního vztahu y=log(x) při základu „a“ zpětně odvodit, že x=a^y. Důležité také je, že umocnění logaritmovaného čísla hodnotou „b“ lze přepsat jako b-násobek daného logaritmu. Dále pak operace násobení nebo dělení lze pomocí logaritmů převést na sčítání či odečítání.
Procvičte také se studenty několik hodnot, např. log(10), log(100), log(0,1) při základu 10 apod.

## Slide 3: Budeme potřebovat funkci logaritmus
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  operace násobení a dělení lze pomocí logaritmů převést na sčítání a odečítání:
  např. (základ nepíšeme - dále budeme uvažovat základ 10):

## Slide 4: Logaritmické veličiny – úrovně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v předchozích hodinách jsme počítali s hodnotami napětí, výkonu
v telekomunikačních přenosech se však místo těchto konkrétních hodnot používají častěji tzv. úrovně – anglicky level – L
  ty jsou definovány pomocí logaritmických poměrů – pomocí dekadického logaritmu se základem 10
základní jednotkou logaritmické veličiny je decibel – značka dB
Notes: Teoretický úvod do úrovní a počítání s nimi. Můžete se zmínit, že kromě dekadického logaritmu se v telekomunikacích používá i přirozený logaritmus (se základem eulerovým číslem) a v teorii informace i dvojkový logaritmus, ale raději s tím studenty nepleťte. S pojmem „decibel“ se asi studenti již někdy setkali, asi většinou s hlasitostí zvuku, šumu, hudby… nicméně význam je stále stejný.

## Slide 5: Logaritmické veličiny – úrovně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní jednotkou logaritmické veličiny je decibel – značka dB
  název decibel vznikl složením „deci“, což je 10, a „bel“ ze jména A. G. Bell
  Vzpomenete si ještě, kdo to byl Alexandr G. Bell, respektive co vynalezl?
  Setkali jste se již někdy s pojmem decibel? Třeba v souvislosti s úrovní zvuku?
  decibel není ale fyzikální jednotka v pravém slova smyslu, neboť se jedná pouze o dekadický logaritmus dané veličiny – v praxi se však používá jako běžná jednotka
  Alexandr Graham Bell

## Slide 6: Logaritmické veličiny – úrovně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
řekli jsme si, že úrovně vyjadřují logaritmus podílu – podle toho vůči čemu, rozlišujeme úrovně:
  Absolutní
  Relativní
  pro další počítání se omezíme pouze na ty absolutní
absolutní úrovně jsou vztaženy k takzvaným normálovým (referenčním) hodnotám – ty byly stanoveny pro analogový telefonní přenosový řetězec takto:
RN = 600 W, PN = 1 mW a UN = 0,775 V
  zkuste si dosadit do vztahu pro výpočet výkonu při znalosti napětí a odporu
Notes: V tomto předmětu se omezíme pouze na výpočty a počítání s absolutními úrovněmi. Nicméně, je dobré zmínit, že kromě nich existují i úrovně relativní, které nejsou vztažené k žádným normálovým hodnotám, ale jsou vztažené k různým hodnotám v daném přenosovém řetězci. Ty se pak pro odlišení značí „r“ (např. Lr, Lru, dBr apod.). Více se o nich studenti dozvědí až půjdou studovat na FEL, ČVUT v Praze 
Normálové hodnoty R, P a U byly stanoveny historicky k analogové telefonii – kdy průměrný výkon uhlíkového mikrofonu se pohyboval kolem 1 mW a používaná vedení v oblasti nízkých kmitočtů (800 Hz) mají impedanci cca 600 Ohmu.
Vsuvka – ve skutečnosti se vždy místo odporu R používá impedance Z, ať už pro definování normálové hodnoty, tak i pro další výpočty. Protože se však studenti s pojmem impedance a komplexními čísly setkají pravděpodobně až později, byla čistě pro účely těchto prezentací zjednodušena a nahrazena odporem R.
Úrovně proudu se v praxi nepoužívají, jsou zde však pro úplnost uvedeny, že stejným způsobem jako ostatní úrovně i proudové mohou být definovány obdobně.

## Slide 7: Logaritmické veličiny – úrovně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
podle toho, zda vyjadřujeme úroveň napětí, výkonu nebo proudu rozlišujeme:
  Úroveň výkonu, značíme Lm a jednotku pak dBm
  Úroveň napětí se značí Lu a její jednotka dBu
  Úroveň proudu, značíme Li a jednotku dBi – v praxi se však úrovně proudu nepoužívají
Notes: Úrovně proudu se v praxi nepoužívají, jsou zde však pro úplnost uvedeny, že stejným způsobem jako ostatní úrovně i proudové mohou být definovány obdobně.

## Slide 8: Logaritmické veličiny – úrovně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Absolutní úroveň výkonu vypočítáme jako:
tedy 10-krát dekadický logaritmus podílu výkonu P a normálového výkonu PN v mW
Absolutní úroveň napětí lze vyjádřit:
jako 20-krát dekadický logaritmus podílu napětí U a normálového napětí UN ve V

## Slide 9: Logaritmické veličiny – úrovně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Proč u absolutní úrovně výkonu je logaritmus násoben 10 a u napětí 20?
výkon P můžeme přece pomocí napětí U a odporu R vypočítat jako:
            a pokud dosadíme do prvního vztahu pro absolutní úroveň výkonu:
z toho vyplývá důležitá podmínka – zajistíme, že se odpor R bude rovnat normálovému odporu RN: R = RN

## Slide 10: Logaritmické veličiny – úrovně
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
pokud se odpor R rovná normálovému odporu RN: R = RN
můžeme dál počítat a upravovat:

## Slide 11: Logaritmické veličiny – příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Nejlépe si počítání s úrovněmi ukážeme na příkladech.
Zadání: Elektronickým měřičem úrovně jsme na výstupu obvodu naměřili efektivní hodnotu napětí U = 38,8 mV na odporové zátěži R = 600 W. Jaká tomu odpovídá absolutní úroveň výkonu?
Řešení:
  Spočítáme si pro ukázku nejprve absolutní úroveň napětí.
  Dále spočítáme hodnotu výkonu na výstupu obvodu.
  A dosadíme do vztahu pro výpočet absolutní úrovně výkonu.

## Slide 12: Logaritmické veličiny – příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  z řešení ukázkového příkladu vyplývá, že pokud měříme na odporové zátěži R o velikosti 600 W (což je normálový odpor RN), je absolutní úroveň napětí a výkonu shodná

## Slide 13: Logaritmické veličiny – příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pokud bychom změnili hodnotu odporu R v zadání – „byla změřena efektivní hodnotu napětí U = 38,8 mV na odporové zátěži R = 300 W”, bylo by nutné počítat:
  Výkon P:
  A absolutní úroveň výkonu:

## Slide 14: Logaritmické veličiny – příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  pokud se vrátíme zpět k odvození napěťové úrovně pomocí výkonové a budeme uvažovat, že odpor R není rovný normálovému odporu RN: R≠RN
z toho vyplývá, že absolutní výkonová úroveň je rovna absolutní napěťové úrovni plus logaritmus podílu normálového odporu (600 W) a daného odporu vedení (obvodu, dvojbranu…)
  tento člen se obvykle značí DR a označuje se jako korekční člen
pomocí odvozeného vztahu mezi abs. výkonovou a napěťovou úrovní vypočítejte předchozí příklad… měli byste dospět ke stejnému výsledku.
Notes: Poslední vztah je důležitý, studentům jej zvýrazněte. Pokud v daném místě není odpor vedení (dvojbranu, obvodu…) roven normálovému 600 Ohmů, je absolutní výkonová úroveň výkonu rovna absolutní úrovni napětí + korekční člen. Ten je tvořen logaritmem podílu normálového odporu (600 Ohmů) a konkrétního odporu R v daném místě. Je zřejmé, že pokud bude R<Rn, tak bude hodnota korekčního členu kladná, pokud bude naopak R>Rn bude jeho hodnota záporná.

## Slide 15: Logaritmické veličiny – příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Spočítejte samostatně příklady
Výstupní odpor vedení je R = 150 W. Jaký výkon P a jaká efektivní hodnota napětí U je na jeho výstupu, pokud jsme na daném výstupu naměřili absolutní výkonovou úroveň Lm = -6 dBm? (Řešení: P = 0,251 mW, U = 0,194 V).
Absolutní výkonová úroveň na vstupu obvodu má být Lm = -10 dBm. Jakou efektivní hodnotu napětí je potřeba nastavit na generátoru připojenému ke vstupu obvodu, pokud je jeho vstupní odpor: a) R = 900 W, b) R = 75 W? (Řešení: a) U = 0,3 V, b) U = 0,087 V).
Jaký je vstupní odpor R vedení, pokud na něm naměříme absolutní výkonovou úroveň Lm = -4 dBm při použití generátoru s efektivní hodnotou napětí U = 0,5 V? (Řešení: R = 627,52 W).
Notes: Nechte studenty samostatně spočítat uvedené příklady (nebo vyvolejte někoho k tabuli) a případně jim vysvětlete nejasnosti. Další příklady budeme počítat v úvodu dalšího cvičení.

## Slide 16: Ukázka typických průběhů útlumu pro různá prostředí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Typická frekvenční závislost útlumu pro běžná vedení používaná v přístupových sítích pro délku 1 kilometr – průběh v pásmu pro ADSL2+ přípojku

## Slide 17: Ukázka typických průběhů útlumu pro různá prostředí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Měrný útlum optických vláken v závislosti na vlnové délce optického záření v telekomunikačních oknech I až V používaných pro přenosy v sítích

## Slide 18: Ukázka typických průběhů útlumu pro různá prostředí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Ukázka průběhu měrného útlumu na 1 kilometr u bezdrátových rádiových pojítek v pásmu 10 až 400 GHz pro dvojici nadmořských výšek – 0 m. n. m. a 9150 m. n. m.

## Slide 19: Ukázka typických průběhů útlumu pro různá prostředí
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
pokud je potřeba v případě konkrétního přenosového systému překlenout větší útlum, je potřeba použít zesilovač – opakovač (regenerátor) signálu
  tím je vždy aktivní zařízení – potřebuje vlastní napájení
  zesilovače-opakovače existují pro metalická vedení, optické přenosy, ale i bezdrátové a rádiové sítě (tzv. retranslační stanice – RS)

## Slide 20
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU