## Slide 1
Opakování a počítání
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Dnešní hodinu věnujeme opakování a počítání příkladů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jaký je průměr měděného vodiče o délce l = 1000 m, když jím protéká proud I = 10 A při napětí mezi jeho konci U = 27 V? Uvažujte r mědi = 0,0169.10-6 Wm-1. (Řešení: d = 2 mm).
Určete rezistivitu r vodiče s průměrem d = 2,5 mm a délkou l = 500 metrů, kterým protéká proud I = 11 A při napětí mezi jeho konci U = 15 V. Jedná se o měděný či hliníkový vodič? (Řešení: r = 0,002677 Wm-1, odpovídá hliníkovému).

## Slide 3: Dnešní hodinu věnujeme opakování a počítání příkladů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jaký protéká zátěží připojenou k napětí U = 1 V proud I, pokud je výkon na zátěži P = 1 mW? (Řešení: I = 1 mA).
Jaký je odpor R zařízení připojeného ke zdroji napětí U = 12 V, pokud je dodáván výkon P = 20 W? (Řešení: R = 7,2 W).

## Slide 4: Dnešní hodinu věnujeme opakování a počítání příkladů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Určete vlnovou délku l na které komunikuje váš notebook pomocí Wi-Fi na frekvenci f = 2,4 GHz. (Řešení: l = 0,125 m).
Vypočítejte rychlost šíření elektromagnetické vlny ve vodiči s papírovou izolací, jejíž er = 3,5. Jaká je vlnová délka l elektromagnetické vlny šířící se tímto vodičem na frekvenci f = 500 kHz? (Řešení: v = 1,6025.108 ms-1, l = 320,5 m).

## Slide 5: Dnešní hodinu věnujeme opakování a počítání příkladů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Útlum dvojbranu je A = 10 dB, jeho vstupní odpor R1 = 150 W, výstupní R2 = 100 W. Na vstup dvojbranu jsme připojili generátor s absolutní napěťovou úrovní Lu1 = 3 dBu. Jakou efektivní hodnotu napětí U2 naměříme na výstupu? Jaká je absolutní výkonová úroveň na výstupu Lm2?
(Řešení: U2 = 0,2826 V, Lm2 = -0,9794 dBm).

## Slide 6: Dnešní hodinu věnujeme opakování a počítání příkladů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
V řetězci jsou zapojeny kaskádně 2 dvojbrany. Útlum prvního z nich je A1 = 8 dB, jeho vstupní odpor R1 = 900 W a jeho výstupní odpor R2 = 400 W. Vstupní odpor druhého dvojbranu R3 je shodný, jako odpor R2, tedy R3 = R2 = 400 W a výstupní odpor druhého dvojbranu je R4 = 150 W. Na vstupu celého řetězce je připojen generátor s absolutní napěťovou úrovní Lu1 = 8 dBu. Jaká absolutní úroveň napětí Lu2 a efektivní hodnota napětí U2 je na výstupu prvního dvojbranu? Jaký je útlum druhého dvojbranu A2, když jsme na výstupu celého řetězce naměřili efektivní hodnotu napětí U4 = 0,2 V?
(Řešení: Lu2 = -3,522 dBu, U2 = 0,517 V, A2 = 4 dB)

## Slide 7: Dnešní hodinu věnujeme opakování a počítání příkladů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
S úrovněmi signálů a útlumem se nesetkáme jen u dvojbranů, vedení a elektrického proudu a napětí – stejným způsobem se používají i v optických sítích, rádiových přenosech, akustice…. Spočítejte následující příklady.
Vzdálený rádiový vysílač vysílá s výkonem P = 2 W, zisk jeho antény je G1 = 3 dB. Zisk přijímací antény je také G2 = 3 dB. Jaký může být maximálně útlum prostředí pro šíření rádiové vlny, abychom na přijímací anténě obdrželi signál s výkonovou úrovní Lm = -66 dBm (citlivost přijímače)?
Vypočítejte proud procházející budičem laseru vysílače připojeného k napětí U = 2 V, který vysílá optický paprsek do optické trasy s útlumem A = 32 dB (tento údaj zahrnuje i ztráty při převodu elektrického výkonu na optický), když na jejím konci v optickém detektoru naměříme výkonovou úroveň Lm = -26 dBm.
(Řešení: 1. příklad A = 105 dB; 2. příklad I = 2 mA)

## Slide 8
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU