## Slide 1
Logaritmické veličiny – úrovně signálů a útlumy
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Opakování dvojbran
dvojbran – náhradní schéma zapojení obvodu s dvěma vstupními a dvěma výstupními svorkami
vnitřní uspořádání obvodu (dvojbranu) může být zcela libovolné
pro výpočty nás zajímá pouze vstupní a výstupní napětí a proudy, vstupní a výstupní impedance (odpory) a výkony

## Slide 3: Příklady na počítání s úrovněmi
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pro opakování z minulého cvičení spočítejte na tabuli příklady:
Na výstupu vedení s odporem R = 300 W jsme naměřili absolutní napěťovou úroveň Lu = -6 dBu. Jaký je na výstupu vedení výkon P? (Řešení: P = 0,502 mW).
Určete efektivní hodnotu napětí U na vstupu dvojbranu, pokud jsme na tomto vstupu naměřili absolutní výkonovou úroveň Lm = -12 dBm při vstupním odporu R = 1000 W. (Řešení: U = 0,2513 V).

## Slide 4: Pomůcka – změna úrovní
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
při počítání příkladů i těch z minulého cvičení jste si možná všimli, že násobkům normálových napětí a výkonů odpovídají celočíselné změny úrovní:
Změna napětí | Změna úrovně napětí | Změna výkonu | Změna úrovně výkonu
2x | o 6 dBu | 2x | o 3 dBm
0,5x (1/2) | o -6 dBu | 0,5x (1/2) | o -3 dBm
4x | o 12 dBu | 4x | o 6 dBm
0,25x (1/4) | o -12 dBu | 0,25x (1/4) | o -6 dBm
8x | o 18 dBu | 8x | o 9 dBm
0,125x (1/8) | o -18 dBu | 0,125x (1/8) | o -9 dBm
10x | o 20 dBu | 10x | o 10 dBm
0,1x (1/10) | o -20 dBu | 0,1x (1/10) | o -10 dBm
100x | o 40 dBu | 100x | o 20 dBm
0,01x (1/100) | o -40 dBu | 0,01x (1/100) | o -20 dBm
Notes: Jedná se spíše o jednoduchou pomůcku pro studenty. Jako první je vhodné si zapamatovat, že při poklesu výkonu na ½ se změní výkonová úroveň o 3 dB, zatímco pokles napětí na ½ představuje změnu napěťové úrovně o 6 dB, protože před logaritmem podílu napětí je 20x (místo 10x před logaritmem výkonů). Další poklesy o násobky čísla 2 představují vždy změnu o další 3 dB u výkonové úrovně a 6 dB u napěťové. Je zřejmé, že pokles napětí či výkonu znamená zápornou změnu (snížení) dané úrovně, naopak nárůst napětí či výkonu naopak kladnou změnu (zvýšení).

## Slide 5: Logaritmické veličiny – příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pomocí předchozí tabulky (pomůcky) si ukažme řešení následujícího příkladu:
Zadání: Na vstupu dvojbranu s odporem R = 600 W jsme připojili generátor s napětím (efektivní hodnota) U = 1,55 V. Jaká je na vstupu dvojbranu absolutní výkonová úroveň Lm?
Řešení: Snadno si uvědomíme, že U= 1,55 V je přesně dvojnásobek normálové hodnoty napětí UN = 0,775 V. Pohledem do tabulky na předchozím slidu zjistíme, že dvojnásobnému nárůstu napětí odpovídá zvýšení napěťové úrovně Lu o 6 dBu. Protože vstupní odpor dvojbranu R odpovídá přímo normálovému odporu RN (600 W), je hodnota korekčního členu DR = 0. Tím pádem platí, že Lm = Lu a absolutní výkonová úroveň na vstupu dvojbranu je tak Lm = 6 dBm.
Notes: Uvedená pomůcka se hodí na případy, kdy je změna napětí či výkonu násobkem normálové hodnoty – v ostatních případech je snazší použít kalkulačku pro výpočet logaritmu.

## Slide 6: Logaritmické veličiny – příklady
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obdobným postupem samostatně spočítejte následující příklad:
Zadání: Na výstupu dvojbranu s odporem R = 300 W jsme naměřili efektivní hodnotu napětí U = 38,8 mV. Jaká tomu odpovídá absolutní úroveň výkonu?
(Řešení: Lm = -23 dBm, protože napětí U = 38,8 mV je 20x menší než normálové napětí UN = 775 mV a tedy Lu = -26 dBu (20 = 10x2, proto Lu = -20-6= -26 dBu). Dále musíme zohlednit hodnotu korekčního členu, proto je Lm = -26+3 = -23 dBm).
Pozn.: V technické praxi se můžeme setkat i s dalšími hodnotami referenčních hodnot, např.:
dBW – referenční výkon 1W – používáno u výkonných radiových vysílačů
dBV – referenční napětí 1V – používáno u audio přenosových řetězců

## Slide 7: Útlum a přenos
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Při přenosu elektrického signálu a při přenosu elektromagnetické vlny jakýmkoliv prostředím dochází k jejímu tlumení vlivem tzv. útlumu prostředí:
  Útlum prostředí vyjadřuje jeho vlastnost tlumit (snižovat amplitudu) elektromagnetických vln, které se jím šíří
  Přenos vedení (dvojbranu, obvodu) kvantifikuje schopnost vedení (dvojbranu) přenést vstupní hodnotu napětí, výkonu nebo proudu ze vstupní na výstupní bránu (svorky)
  oba dva tedy představují totéž, ale zatímco přenos je přímý poměr veličin z výstupu a vstupu dvojbranu, útlum je definovaný jako jejich dekadický logaritmus násobený 10x v případě výkonu a 20x pro napětí a proud
  pro další výklad se zaměříme na útlum, ale i s přenosem (přenosovou charakteristikou) obvodu (dvojbranu) se v praxi setkáte
  u aktivních obvodů, jako jsou zesilovače se místo útlumu udává tzv. zisk
Notes: Zvídavějším studentům můžete prozradit, že útlum (přenos) všech reálných prostředí (metalická vedení, volný prostor (atmosféra) i optická vlákna) závisí na frekvenci. My zde ale prozatím uvažujeme výpočty pouze pro stejnosměrné signály (ss napětí) a proto frekvenční závislost útlumu nemusíme řešit. K této problematice se však jistě vrátíme.

## Slide 8: Definice útlumu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
V obecném dvojbranu můžeme definovat:
Vstupní veličiny – vstupní napětí U1, proud I1, výkon na vstupu P1 a vstupní odpor R1
Výstupní veličiny – výstupní napětí U2, proud I2 a odpor R2 a výkon na výstupu P2
Notes: Problematiku útlumu se snažte vysvětlit studentům podrobně, aby ji dostatečně pochopili. S útlumy vedení a telekomunikačních řetězců budeme ještě dál operovat a proto tyto základy studenti využijí i v pozdějších cvičeních.
Útlum výkonu se obvykle označuje pouze jako útlum – pokud mluvíme o útlumu (nebo se někde píše například o útlumu vedení), myslí se tím automaticky výkonový útlum.
Pro zvídavější studenty můžete přidat krátkou poznámku, že kromě uvedených útlumů existují ještě jiné (speciálnější) útlumy – např. tzv. obrazový (charakteristický) útlum, provozní útlum, zbytkový útlum apod. Ale ty nejsou tolik důležité a nebudeme se s nimi zde zabývat. Studenti se o nich dozvědí až ve specializovaných předmětech na FEL, ČVUT v Praze 

## Slide 9: Definice útlumu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  útlum se značí A a jednotkou je dB
  Útlum výkonu (dále jen útlum) lze vyjádřit jako logaritmus poměru vstupního a výstupního výkonu:
  pokud převedeme operaci dělení na odečítání a dosadíme z definice absolutní výkonové úrovně, může definici útlumu upravit na:
  útlum tak lze vypočítat jako rozdíl absolutní výkonové úrovně na vstupu a výstupu dvojbranu (obvodu, vedení)
Notes: Problematiku útlumu se snažte vysvětlit studentům podrobně, aby ji dostatečně pochopili. S útlumy vedení a telekomunikačních řetězců budeme ještě dál operovat a proto tyto základy studenti využijí i v pozdějších cvičeních.
Útlum výkonu se obvykle označuje pouze jako útlum – pokud mluvíme o útlumu (nebo se někde píše například o útlumu vedení), myslí se tím automaticky výkonový útlum.
Pro zvídavější studenty můžete přidat krátkou poznámku, že kromě uvedených útlumů existují ještě jiné (speciálnější) útlumy – např. tzv. obrazový (charakteristický) útlum, provozní útlum, zbytkový útlum apod. Ale ty nejsou tolik důležité a nebudeme se s nimi zde zabývat. Studenti se o nich dozvědí až ve specializovaných předmětech na FEL, ČVUT v Praze 

## Slide 10: Definice útlumu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Z definice útlumu vyplývá, že:
    pokud bude výkon na výstupu P2 menší než na vstupu P1 : P2<P1
      pak bude útlum kladný a znamená to, že daný dvojbran je pasivní a neobsahuje žádné zesilovače signálů a úrovní
    naopak, pokud bude výstupní výkon větší než vstupní: P2>P1
      bude útlum vycházet záporně, daný dvojbran tedy aktivně zesiluje
  v takových případech se používá zisk dvojbranu (obvodu), což je útlum s opačným znaménkem
    zisk značíme G a jeho jednotkou je opět dB, zisk je definovaný jako 10krát dekadický logaritmus poměru P2/P1, tedy opačný poměr než u definice útlume, tedy jednoduše na základě pravidel logaritmu:
Notes: Zde jen krátce k problematice zisku – pokud je útlum obecného dvojbranu (vedení, obvodu…) záporný, jedná se o zisk, k čemuž je potřeba aktivní zesilovací prvek. Více k problematice zisku a útlumu telekomunikačních řetězců na příštím cvičení.

## Slide 11: Definice útlumu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Útlum napětí je obdobou útlumu pro napětí a je možné ho tedy zapsat:
Útlum napětí lze také určit rozdílem napěťových úrovní na vstupu a výstupu dvojbranu
Napěťový zisk je napěťový útlum s opačným znaménkem
Notes: Stejným způsobem jako útlum (výkonový) je zaveden i napěťový útlum. Ten se ale v praxi až tak často nepoužívá, nicméně ho využijeme pro počítání ukázkových i samostatných příkladů.

## Slide 12: Řešený příklad
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Výpočet útlumu si názorně ukážeme na následujícím příkladu:
  Zadání: Na výstupu dvojbranu s útlumem A = 12 dB jsme naměřili efektivní hodnotu napětí U2 = 0,155 V. Vstupní odpor dvojbranu je R1 = 300 W, výstupní R2 = 600 W. Určete absolutní úroveň výkonu Lm1 i napětí Lu1 na vstupu dvojbranu.
  Řešení:
  absolutní úroveň napětí na výstupu dvojbranu určíme jednoduše jako:
  výstupní odpor dvojbranu R2 je rovný normálovému odporu RN a proto je absolutní výkonová úroveň na výstupu dvojbranu rovna napěťové úrovni:
Notes: Projděte se studenty tento ukázkový příklad společně na tabuli, tak aby ho všichni pochopili. Jedná se v podstatě i o shrnutí vztahů a výpočtů z minulého cvičení – počítání s úrovněmi napětí, výkonu a pro situace s odlišnými vstupními/výstupními odpory.

## Slide 13: Řešený příklad
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Řešení:
  absolutní výkonová úroveň na vstupu dvojbranu lze při znalosti útlumu spočítat:
  a konečně absolutní úroveň napětí na vstupu dvojbranu vypočítáme jako:
  kde korekční člen DR jsme vypočítali z hodnoty vstupního odporu R1
Notes: Projděte se studenty tento ukázkový příklad společně na tabuli, tak aby ho všichni pochopili. Jedná se v podstatě i o shrnutí vztahů a výpočtů z minulého cvičení – počítání s úrovněmi napětí, výkonu a pro situace s odlišnými vstupními/výstupními odpory.

## Slide 14: Příklad pro samostatné počítání
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Zadání: Na výstupu telekomunikačního zařízení jsme naměřili efektivní hodnotu napětí U2 = 38,8 mV na výstupním odporu R2 = 150 W. Na vstupu zařízení je zapojený generátor s nastavenou absolutní úrovní napětí Lu1 = -6 dBu při vstupním odporu R1 = 75 W. Jaký má dané zařízení útlum výkonu A a napětí Au?
  Postup:
  Nejprve určete absolutní úroveň napětí na výstupu zařízení Lu2.
  Díky tomu můžete určit útlum napětí zařízení Au.
  Dále spočítejte absolutní úrovně výkonu na výstupu i výstupu Lm1 a Lm2 při znalosti napěťových úrovní a vstupního i výstupního odporu R1, R2.
  Nakonec vypočítejte útlum (výkonový) zařízení.
  Řešení: (Lu2 = -26 dBu, Au = 20 dB, Lm1 = 3,0309 dBm, Lm2 = -19,9794 dBm, A = 23,0103 dB).
Notes: Další příklad by již studenti měli být schopni spočítat samostatně. Pro malou nápovědu jsou zde pouze uvedeny jednotlivé kroky, které vedou ke správnému výpočtu (uvedený postup je jen jeden z možných, k výsledku se lze dobrat i jinak). Další příklad pro samostatné počítání si uvedeme na začátku příštího cvičení.

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU