## Slide 1
Digitální signály a kódy
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Digitální signál
  označuje se často jako číslicový signál
  základním prvkem digitálního signálu je tzv. znak
  souhrn všech znaků se označuje jako abeceda
    znakem může být písmeno, číslice, různá znaménka
  znaky se skládají z tzv. kódových prvků, jejich vyjádření ve formě elektrického signálu je pak značka – např. amplituda elektrického signálu
  jednoduchým příkladem je třeba Morseova abeceda
    znaky jsou písmena, čísla a symboly (např. ?, !, ;, /, (, = apod.)
    kódové prvky Morseovy abecedy jsou tečky a čárky „•“ „―“
      pomocí jejich kombinací se dá zakódovat libovolný znak
Notes: Dnes budeme pokračovat v teorii digitální komunikace a probereme úvod do teorie signálů a kódů. Nejjednodušším a nejstarším digitálním kódem je Morseova abeceda. Ta má dva prvky – tečku a čárku, jejich kombinacemi jsou pak vyjádřena všechna písmena a čísla (+ symboly). Pro často se vyskytující písmena – např. e, t, n, a… jsou použité jen krátké kombinace teček a čárek, písmena která se v anglickém jazyce vyskytují nejméně mají naopak dlouhá vyjádření pomocí teček a čárek – např. j, q, f, c apod.

## Slide 3: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Morseova abeceda
  tečky a čárky „•“ „―“ se vyjadřují
    pomocí krátkých proudových impulzů vysílaných po vedení a na opačné straně jsou opět zapisovány na proužek papíru (klasický telegraf)
    pomocí krátkých a dlouhých tónů („pípnutí“) typicky při radiovém přenosu
  často se vyskytující písmena jsou v Morseově abecedě vyjádřena krátkými kódovými slovy s malým počtem prvků – např. E = „•“, T= „―“
  naopak méně častá písmena mají delší kódová slova – např. H = „• • • •“
  Zkuste dekódovat následující text
  ―― ――― •―• ••• • ――― •••― •― •― ―••• • ―•―• • ―•• •―
Notes: Řešení: Morseova abeceda
Pokud je v učebně k dispozici připojení k Internetu, nechte studenty najít tabulku znaků Morseovy abecedy.

## Slide 4: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Abeceda MTA-2
  Mezinárodní telegrafní abeceda č. 2 – MTA-2
    standardizována pro dálnopisný provoz (elektrický psací stroj)
    kódové prvky jsou „1“ a „0“, každý znak je kódován vždy pěti prvky (bity)
    např.: A = 11000, B = 10011, C = 01110….
    pomocí pěti prvků lze vytvořit jen 32 kombinací – nestačí pro všechna písmena, číslice a další symboly
    proto tzv. znaky pro přepínání registru číslic a písmen (shift)
Abeceda ASCII
  původně americký standard (abeceda) pro výměnu informací
  dnes nejrozšířenější způsob kódování znaků – počítače, tiskárny, tablety…
  kódové prvky opět „1“ a „0“
  původní abeceda obsahovala vždy 7 prvků – 128 kombinací
Notes: Mezinárodní telegrafní abeceda byla jednou z prvních kódových abeced pro přenos zpráv – dálnopisy, telegraf.
ASCII a z ní odvozené varianty pro různé jazyky patří dnes k nejpoužívanějším abecedám pro kódování písmen, čísel a dalších symbolů.

## Slide 5: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Abeceda ASCII
  původních 7 prvků (bitů) nestačí pro pokrytí všech „neanglických“ znaků – např. háčky, čárky, Č, ó, ж a další národní znaky různých jazyků
  proto vytvořeny různé varianty původní ASCII abecedy určené pro daný jazyk – mezinárodní standardizace ISO
    pro češtinu a středoevropské jazyky jsou určena kódování např.:
      Windows-1250, Latin2, ISO 8859-2 apod.
  ASCII obsahuje kromě písmen a čísel i množství pomocných znaků, např.:
    SPC (space) – mezera
    HT (horizontal tab) – tabulátor
    LF (line feed) – odřádkování
    CR (carriage return) – tzv. návrat vozíku, umístění kurzoru (tiskové hlavičky) na začátek řádku

## Slide 6: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kódy a jejich reprezentace
  dvoustavový digitální signál je složen z „1“ a „0“ – jejich jednoduchým vyjádřením pro přenos jsou napěťové či proudové pulzy
  nejjednodušší je dvoustavový binární kód:
    logické nule odpovídá nulové napětí
    logická jednička je vyjádřena kladným napětím větším než rozhodovací úroveň (nebo naopak)
  nuly i jedničky obvykle trvají stejně dlouhý časový okamžik – označený a
na přijímací straně stačí porovnat aktuální hodnotu napětí s rozhodovací úrovní – pokud je vyšší než rozhodovací úroveň, byla přijata 1, pokud nižší 0

## Slide 7: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní vlastnosti kódů
  délka trvání symbolu = a v sekundách – viz předchozí obrázek
  modulační rychlost = udává počet symbolů vyslaných za jednu sekundu (též symbolová rychlost, angl. symbol rate)
    značí se vm a její jednotkou je Bd (Baud čti bód) – po francouzském vynálezci Émile Baudotovi
    můžeme ji snadno vypočítat jako:
    jednotka Bd je tedy v podstatě s-1
  počet stavů kódu (digitálního signálu) = vyjadřuje, kolika různých stavů může daný kód (signál) nabývat, značí se m
    u předchozí ukázky jednoduchého binárního kódu je m = 2, protože signál může nabývat pouze stavů 0 a 1
  přenosová rychlost = představuje množství přenesené informace za jednu sekundu, značí se vp (nebo jen v) a její jednotkou je bit/s

## Slide 8: Počet stavů vyjádřený binárně
  pokud máme určitý počet bitů b, lze pomocí něj vyjádři počet stavů m:
  opačný přepočet získáme pomocí inverzní funkce logaritmu o základu 2:
přepočet mezi m a b:
m | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | …
b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …

## Slide 9: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vztah mezi modulační a přenosovou rychlostí
  mezi modulační a přenosovou rychlostí platí vztah (b je počet bitů vyjadřující počet stavů m):
  přenosová rychlost je dána jako součin modulační rychlosti a dvojkového logaritmu z počtu možných stavů daného typu kódu
  v případě jednoduchého binárního kódu se dvěma stavy m = 2 vychází:
  modulační a přenosová rychlost se v tomto případě navzájem rovnají, neboť dvojkový logaritmus čísla 2 = 1
  jaká je přenosová rychlost čtyřstavového kódu, tedy m = 4?
                pro čtyřstavový kód vychází přenosová rychlost 2x větší než modulační

## Slide 10: Digitální signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vztah mezi modulační a přenosovou rychlostí
  pro jednoduchý dvoustavový kód platí vp = vm
  pomocí jednoho stavu signálu (kódu) přeneseme jeden bit – buď 0 nebo 1
  příklad čtyřstavového kódu – signál může nabývat celkem 4 různých stavů
  potřebujeme více rozhodovacích úrovní
  pomocí jednoho stavu signálu přeneseme celkem dva bity – kombinace 00, 01, 10 a 11
  platí tedy, že vp = 2.vm

## Slide 11
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU