## Slide 1
Multiplexování signálů
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní myšlenka
  Multiplexování = sdružení více signálů do jednoho společného přenosového kanálu
  Proč multiplexovat signály?
    vybudování nové přenosové cesty, např. optického vlákna, metalického vedení apod., je většinou velmi drahé
    koncové stanice přitom obvykle nevysílají kontinuálně (neustále) a nevyužívají přenosovou cestu po celou dobu v celém frekvenčním pásmu
    u bezdrátových (mobilních) sítí potřebujeme v jedné lokalitě připojit více koncových stanic – např. mobilních telefonů, notebooků s Wi-Fi, TV přijímačů naladěných na vysílání různých TV stanic, apod.
Notes: Na dnešním cvičení probereme důležitou část – multiplexování. O tom jsme se již v krátkosti zmínili při výkladu PCM, kde se využívá pro sestavení rámce časové multiplexování TDM.
Základem multiplexování je sdružení více signálů (analogových i digitálních) do jednoho společného kanálu. Motivací je zejména dosažení efektivního využití přenosových cest. Vysvětlete například studentům, že v případě propojení dvou telefonních ústředen není možné, aby pro každý spoj existovalo samostatné vedení. Místo toho se použije například pouze jedno a do něho se prostřednictvím frekvenčního sdílení umístí více telefonních hovorů najednou.

## Slide 3: Inverzní multiplexování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Inverzní multiplex
  někdy se ale vyskytne přesně opačný problém – rozdělení datového toku (signálu) z jednoho zdroje do několika menších
    například musíme přenést datový tok o rychlosti 10 Mbit/s, ale k dispozici máme jen kanály s přenosovou rychlostí 1 Mbit/s – řešením je rozdělit původní datový tok na větší počet paralelních…
  této technice se říká inverzní multiplex
    používá se například u některých přípojek xDSL, kde pro navýšení celkové přenosové rychlosti se využije paralelního přenosu po několika symetrických párech v kabelu současně
    nebo i v případě přenosu rámců Ethernet prostřednictvím rámců plesiochronní digitální hierarchie PDH – E1, E2, E3, kdy je také nutno rozdělit rámce Ethernetu 100 Mbit/s do několika paralelních toků

## Slide 4: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Jak multiplexovat signály?
  Nezbytná podmínka multiplexování signálů = signály musíme být schopni na přijímací straně od sebe navzájem odlišit
  Multiplexor (MUX)
    provádí sdružování jednotlivých signálů na vstupu společného kanálu
  Demultiplexor (DEMUX)
    naopak na výstupu ze společného kanálu odděluje zpátky jednotlivé signály
Notes: Důležité při multiplexování je, když sdružíme několik samostatných signálů do jednoho výsledného, abychom mohli na opačné straně tyto signály zpátky oddělit – pokud by se nám původní signály zcela pomíchaly, nemůžeme již z nich dostat původní informace, které přenášely.

## Slide 5: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Časové multiplexování – TDM – Time Division Multiplex
    do společného kanálu jsou postupně na krátký časový okamžik přepínány signály z jednotlivých zdrojů
    přepínání je cyklické – zdroje jsou přepínány stále ve stejném pořadí
    stejným přepínačem pracujícím synchronně (oba přepínače přepínají ve stejných časových okamžicích) se na výstupu přepínají signály do jednotlivých výstupů
    krátký okamžik (interval) přenosu jednoho signálu se označuje jako timeslot (časový nebo kanálový interval)
    kanálové intervaly mají vždy konstantní délku trvání – jsou všechny stejně dlouhé
  Vzpomenete si, kde jsme již předtím mluvili o časovém multiplexu?
Notes: O časovém multiplexování jsme se poměrně podrobně zmínili již u PCM rámce, proto se studentů ptejte, co si pamatují.

## Slide 6: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Časové multiplexování – TDM

## Slide 7: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Časový statistický multiplex – STDM
    Statistical Time Division Multiplex
    nevýhodou obyčejného časového multiplexování je, že zdroje na vstupu společného kanálu jsou přepínány cyklicky stále ve stejném pořadí a délka všech intervalů je konstantní a pevná
    pokud však některý ze zdrojů nemá k dispozici žádný signál pro vysílání vznikají zbytečně ve společném kanále prázdná místa
    naopak jiný zdroj potřebuje odeslat více dat, ale nemůže, protože všechny vysílače mají pevně přidělené stejně dlouhé kanálové intervaly v cyklickém pořadí
    řešením je tzv. statistický časový multiplex STDM
Notes: STDM je v podstatě nadstavba nad TDM – místo pevného přidělování jednotlivým vysílačům (zdrojům signálů) ve stále stejném pořadí se u STDM využívá efektivnějšího přidělování ve smyslu – který zdroj potřebuje aktuálně vysílat nejvíce, tomu dáme největší část, naopak ten co nepotřebuje tolik vysílat dostane přiděleno nejmenší kapacitu ze společného kanálu. Nevýhodou je, že musíme přijímací straně (demultiplexoru) říct, v jakém pořadí jsme na vstupu společného kanálu přepínali vysílače, aby poznal, který timeslot patří kterému zdroji. Proto se na začátek každého timeslotu umisťuje tzv. záhlaví (hlavička) obsahující služební zprávu (informaci) o tom, kterému zdroji tento timeslot patří. Díky tomu ale musíme kromě vlastních uživatelských dat přenášet i tyto služební zprávy, čímž si bohužel snižujeme efektivitu přenosu (narůstá režie přenosu).

## Slide 8: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Časový statistický multiplex – STDM
    vysílací okamžiky jsou jednotlivým zdrojům přidělovány v různém pořadí – efektivně tak jak tyto vysílače potřebují
      pokud vysílač potřebuje odeslat velký objem dat, jsou mu přiděleny vysílací okamžiky častěji než zdroji, který tolik vysílat nepotřebuje
    není tedy pevně dané pořadí zdrojů na vysílací straně
    aby demultiplexor na přijímací straně správně poznal, jakému zdroji který timeslot patří, musí být intervaly označeny
      v záhlaví (hlavičce) kanálového intervalu je informace, od kterého zdroje pochází
      přidáním hlavičky (služební informace) se snižuje efektivita přenosu – musíme část kapacity vyhradit pro přenos služebních informací místo uživatelských dat

## Slide 9: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Časové multiplexování – TDM
  Statistický časový multiplex – STDM

## Slide 10: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Frekvenční multiplexování – FDM
    Frequency Division Multiplex
    jeden z nejstarších způsobů multiplexování signálů
    každý ze signálů z jednotlivých zdrojů zabírá jen omezený frekvenční interval společného kanálu tak, aby se signály frekvenčně navzájem nepřekrývaly
    mezi jednotlivými frekvenčními intervaly se obvykle vynechává ještě úzké frekvenční pásmo pro jejich oddělení
  Na jednom z předchozích cvičení jsme si povídali o frekvenčním rozdělení rádiových pásem. Vzpomenete si ještě na pásma dlouhých vln, středních vln, krátkých vln… apod?
    to je třeba typický příklad frekvenčního multiplexování
Notes: Frekvenční multiplexování je nejstarší způsob multiplexu – používal se již od počátku 20. století s rozvojem radiového vysílání. Později také pro přenos analogových telefonních signálů u ústředen 1. a 2. generace. Princip spočívá ve vyhrazení samostatných frekvenčních pásem (kanálů) pro jednotlivé přenosy (signály). O různých radiových pásmech jsme si říkali již na začátku, kdy jsme probírali pásma velmi dlouhých vln, dlouhých vln, středních vln… atd. Díky tomu se v prostředí kde se pohybujeme všude kolem nás se šíří různé radiové vlny na různých frekvencích – TV vysílání, mobilní sítě, Wi-Fi sítě atd….

## Slide 11: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Frekvenční multiplexování – FDM

## Slide 12: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Vlnové multiplexování – WDM
    Wavelength Division Multiplex
    obdoba frekvenčního multiplexu použitého u optických přenosů
    jednotlivé signály se přenáší společným kanálem (optickým vláknem) s různou vlnovou délkou l
    můžeme si to jednoduše představit jako barvy – první signál je zelený (G), druhý modrý (B) a třetí červený (R)
    jejich složením vznikne bílé světlo (RGB) a to můžeme zase zpětně rozdělit pomocí vhodného optického hranolu na složky R, G a B
  Pro krátké zopakování – co vyjadřuje vlnová délka l?
  Vzpomenete si, jaké pásmo vlnových délek se obvykle používá pro optické přenosy v telekomunikacích?
Notes: Vlnový multiplex je v podstatě obdoba frekvenčního multiplexování pro optické přenosy. Protože se optické signály častěji charakterizují pomocí své vlnové délky místo frekvence, označuje se multiplex jako vlnový. Princip je však v zásadě shodný.

## Slide 13: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Vlnové multiplexování – WDM
    nosné vlnové délky WDM multiplexu mohou být různě vzdálené
    mezinárodní unie ITU-T standardizovala dva různé typy:
    CWDM – hrubý vlnový multiplex (Coarse WDM)
      jednotlivé kanály vlnových délek jsou od sebe vzdáleny 20 nm
      celkem 18 různých kanálů definovaných v celém pásmu optických vláken
    DWDM – hustý vlnový multiplex (Dense WDM)
      mnohem menší rozestup jednotlivých vlnových délek – 0,8; 0,4 a 0,2 nm
      stovky kanálů v optických vláknech

## Slide 14: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Kanály hrubého vlnového multiplexování CWDM

## Slide 15: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Kanály hustého vlnového multiplexování DWDM

## Slide 16: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Kódové multiplexování – CDM
    Code Division Multiplex
    využívá zcela jiného principu než časový, frekvenční i vlnový multiplex
    určen jen pro digitální signály
    pro každý zdroj digitálního signálu je přiřazen unikátní kód (kódová sekvence), který je aplikován na každý signál z daného zdroje
    takto zakódované signály od všech zdrojů jsou vysílány společným kanálem všechny současně (ve stejný okamžik) i ve stejném frekvenčním pásmu
    na přijímací straně přijímač zná kódy jednotlivých vysílačů a proto, když na přijaté signály aplikuje vybraný konkrétní kód, dokáže dekódovat signál od daného zdroje
Notes: Kódový multiplex je trochu speciálnější a možná bude pro studenty složitější pro pochopení. Jako jediný lze použít pouze pro digitální signály, nikoliv analogové. V podstatě je na každý vysílaný signál aplikována speciální kódová posloupnost, která způsobí frekvenční rozprostření daného signálu do mnohem většího pásma (tzv. rozprostírací posloupnost). Tyto kódy musí být navíc navzájem ortogonální (co nejvíce odlišné navzájem). Studentům asi bude pro začátek stačit vysvětlit, že díky tomuto „zakódování“ se jednotlivé signály na přijímací straně dají rozlišit, pokud přijímač zná tu správnou kódovací posloupnost, aby si pomocí ní vybral jen ten signál, který potřebuje.

## Slide 17: Multiplexování = sdružování signálů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy multiplexů
  Kódové multiplexování – CDM

## Slide 18
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU