## Slide 1
Telefonní modemy, modemy xDSL, kabelové modemy
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Přenos dat
  Připomeňme si základní řetězec pro přenos dat
  Zaměříme se na funkci DCE – Data Circuit terminating Equipment = ukončující datové zařízení
    tvoří je měniče a převodníky signálů a zejména modemy
    Rozhraní (Interface) I2 bylo původně tvořeno rozhraním RS-232 a podobnými, nyní se setkáváme s rozhraním USB a zejména Ethernet, které dokáže připojit nejen jedno koncové zařízení DTE, ale celou lokální síť LAN
Notes: Tato prezentace slouží spíše jako úvod do problematiky přístupových sítí a technologií – v minulé byly zmíněny modemy a proto je vhodné o nich studentům něco málo vysvětlit. Větší část si však ponecháme až do 2. ročníku studia.

## Slide 3: Přenosový řetězec
  Datový přenosový řetězec je speciálním případem obecného přenosového řetězce, který jsme si probrali již dříve:
  digitální přenosy uskutečňujeme různými kanály s různými parametry
  přenosový kanál - prostředí, které slouží pro přenos daného typu signálu
  je tvořen přenosovým médiem:
    metalický kabel (vedení) pro přenos elektrických signálů
    optické vlákno pro přenos optických signálů
    volný prostor pro přenos rádiových signálů
    nebo řetězcem úseků přenosových médií a dalších zařízení
  Smyslem je co nejefektivněji a bez chyb přenést digitální signál analogovým kanálem (zkreslení signálu, přidání šumu, rušení).
Notes: Tato prezentace slouží spíše jako úvod do problematiky přístupových sítí a technologií – v minulé byly zmíněny modemy a proto je vhodné o nich studentům něco málo vysvětlit. Větší část si však ponecháme až do 2. ročníku studia.

## Slide 4: Rozdělení modemů
  Datové signály jsou obvykle signály v tzv. základním pásmu
    obsahují stejnosměrnou složku (ss)
    obsahují složky v širokém frekvenčním pásmu
  pro jejich přenos kanálem je vhodné je změnit na datové signály v tzv. přeloženém pásmu
    k tomu se obvykle využívají vhodné typy modulací
  Modem = modulátor + demodulátor, provádí modulaci a demodulaci datových signálů a jejich přizpůsobení pro přenos daným kanálem
  Probereme si tři základný typy modemů:
    Telefonní modemy využívající klasickou telefonní síť
    Širokopásmové modemy digitálních účastnických přípojek (xDSL)
    Kabelové modemy pro přenos dat v sítích kabelové televize (CATV)

## Slide 5: Telefonní modemy
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Telefonní modemy (dial-up)
  v 90. letech častý způsob připojení domácností k Internetu
  využití telefonních vedení a hostitelské telefonní sítě
  přenos dat v telefonním kanálu 300-3400 Hz, použití různých modulačních metod s různými přenosovými rychlostmi
  před vytvořením datového spojení je nutné sestavit spojení přes telefonní síť – účastnická volba čísla cílové stanice (odtud název dial-up)
  modemy řešeny buď jako samostatné přístroje, nebo přídavné karty do PC či integrované do notebooku
  vývoj telefonních modemů:
    starší typy frekvenční a fázové klíčování, nízké přenos. rychlosti v řádu jednotek kbit/s
    moderní modemy vícestavová modulace QAM, výkonné signálové procesory, rychlosti až 56 kbit/s
Notes: Většina studentů si už možná nebude ani pamatovat na éru telefonních modemů z 90. let 20. století, proto se u nich více zastavíme.

## Slide 6: Pevné a komutované telefonní okruhy
  datový spoj přes pevný telefonní okruh
  datový spoj prostřednictvím komutovaného telefonního okruhu

## Slide 7: Pevné a komutované telefonní okruhy
  datový spoj prostřednictvím komutovaného telefonního okruhu, kdy v telefonní ústředně je umístěn koncentrátor s modemy poskytovatele připojení k Internetu (ISP), odkud je pak datový signál veden do datové sítě

## Slide 8: Dial-up připojení k Internetu
  dial-up = vytáčené připojení
  v PC nainstalovaný terminálový klient – ovládání modemu
    obsazení telefonní linky modemem, volba telefonního čísla modemu na protější straně – modemy poskytovatele ISP v ústředně, vzdálený modem jiného uživatele, apod.
    sestavení komutovaného datového okruhu – spojení modemů a připojených PC pomocí IP protokolu
    při rušení spojení opačný postup – rozpad komutovaného okruhu, uvolnění telefonní linky
  sestavení a obsazení komutovaného okruhu – nevýhoda – zpoplatněno podle doby trvání
  později pak paušální poplatky za připojení, přenesený objem dat, apod.

## Slide 9: Modemy a modulace
  Krátké opakování:
  Jaké znáte základní digitální modulace a digitální modulaci složenou?
  Jak spolu souvisí počet stavů modulace, modulační a přenosová rychlost?
  řešení obousměrného - duplexního přenosu:
    FDD (Frequency Division Duplex) – frekvenční oddělení směrů přenosu
    EC (Echo Cancelation) – telekomunikační vidlice s potlačením ozvěn jako u analogové hovorové komunikace

## Slide 10: Modemy a modulace
  Vývoj telefonních modemů (dial-up)
  nejstarší modemy dle doporučení ITU-T V.21
  založeny na dvoustavovém klíčování 2-FSK s arytmickým přenosem
  přenosová rychlost jen 300 + 300 bit/s (dopředný a zpětný kanál)
  frekvenční oddělení směrů přenosu FDD – 1,08 a 1,75 kHz
  modem dle ITU-T V.22
  diferenciální modulace 4-DPSK, arytmický i synchronní přenos
  přenosová rychlost díky vícestavové modulaci 1200 + 1200 bit/s
  frekvenční duplex FDD, 2 kanály – 1,2 a 2,4 kHz
0 0,3 1,2 2,4 3,4 → f [kHz]
← Telefonní kanál →
0 0,3 1,08 1,75 3,4 → f [kHz]
← Telefonní kanál →

## Slide 11: Modemy a modulace
  Vývoj telefonních modemů (dial-up)
  další vývoj modemů – postupné navyšování přenosové rychlosti, vícestavové modulace, zejména modulace QAM
  od verze modemů V.29 a vyšší použití QAM modulace
    navíc mřížkové kódování TCM (Trellis Code Modulation) pro snížení bitové chybovosti
  modem V.32 – modulace 32-QAM s TCM, duplexní přenos pomocí EC, přenosová rychlost 9,6 + 9,6 kbit/s
  modem dle V.34 – modulace 1664-QAM s TCM, duplexní přenos EC, přenosová rychlost 33,6 + 33,6 kbit/s
  nejmodernější modem V.90 – modulace 1664-QAM s TCM pro směr vzestupný, modulace PAM pro směr sestupný, oddělení směrů přenosu pomocí EC, přenosová rychlost 33,6 kbit/s vzestupný a 56 kbit/s sestupný směr
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 12: Modemy a modulace
  modemy V.90
    modemy dle V.90 je však možné použít jen v digitalizovaných telefonních sítích
    moderní modemy mají implementovány MNP protokoly – detekce a korekce chyb při přenosu, komprese dat pro zvýšení přenos. rychlosti
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 13: Modemy a modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Blokové schéma modemu
  kodér převádí přicházející datový tok ze zařízení DTE na rozhraní I2 na signál vhodný pro jeho následnou modulaci
  modulátor – modulace signálu
  telekomunikační vidlice – převod mezi dvoudrátovým a čtyřdrátovým okruhem – výstup na rozhraní I1
  ve spodní větvi opačný proces s přijatým signálem

## Slide 14: Širokopásmové modemy xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  xDSL = Digital Subscriber Line = Digitální účastnická přípojka
  spolu s bezdrátovými sítěmi Wi-Fi se dnes jedná o nejrozšířenější technologii pro připojení domácností k Internetu v ČR
  využití původních telefonních kabelů – není nutné budovat nové a drahé sítě, významná úspora nákladů
  slouží pro připojení uživatele k nejbližší digitální ústředně
    tzv. poslední míle (last mile) – poslední úsek přístupové sítě
  vysoké přenosové rychlosti, až desítky (perspektivně stovky) Mbit/s
  různé varianty xDSL přípojek dle použité modulace, šířky pásma, dosahu a přenosových rychlostí
Notes: Téma xDSL přípojek by mělo být studentům relativně blízké. Na začátku cvičení proto udělejte malou anketu a zeptejte se, kdo má doma připojení k Internetu pomocí nějaké xDSL přípojky (zřejmě buď ADSL2+ nebo VDSL2), případně se ptejte kdo co o vlastnostech xDSL přípojek ví, jaká je momentální nabídka poskytovatelů na trhu v ČR apod.

## Slide 15: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  podíl jednotlivých přístupových technologií v sítích v celé ČR za rok 2012
  xDSL přípojky – zejména ADSL2+ a VDSL2 jsou s podílem téměř 1/3 nejrozšířenějším způsobem připojení domácností k Internetu
  na druhém místě pak oblíbené bezdrátové sítě Wi-Fi
  ve velkých městech a na sídlištích pak často připojení k Internetu přes rozvody kabelové televize – CATV

## Slide 16: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  xDSL = Digital Subscriber Line = Digitální účastnická přípojka
  slouží pro připojení uživatele k nejbližší digitální ústředně
    v ní je umístěn tzv. DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexor), neboli digitální účastnický multiplexor
  Datový signál neprochází přes telefonní ústřednu – nejsme omezeni nízkou šířkou telefonního kanálu, ale jen vlastnostmi vedení.

## Slide 17: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Varianty xDSL přípojek – symetrické
  HDSL = High-bit-rate DSL
    obousměrný přenos toku E1 rychlostí 2,048 Mbit/s po 2 nebo 3 párech vedení
    linkový kód 2B1Q, maximální dosah 2-3 kilometry
    připojení malých firem, pobočkových ústředen, propojení serverů
  SDSL = Symmetrical DSL
    vylepšená varianta HDSL, přenos po 1 páru rychlostí až 2,3 Mbit/s
    linkový kód 2B1Q, maximální dosah 2-5 kilometrů
  SHDSL = Single-pair HDSL
    vylepšení HDSL a SDSL přenos po 1 páru rychlostí až 2,3 Mbit/s
    modulace 16-PAM, dosah 3-6 kilometrů

## Slide 18: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  ADSL = Asymmetrical DSL
    umožňuje na jednom vedení koexistenci telefonní přípojky i digitální účastnické přípojky ADSL díky odděleným frekvenčním pásmům
    schematické zapojení ADSL přípojky a její koexistence s telefonní přípojkou prostřednictvím rozbočovačů (splitter)

## Slide 19: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  ADSL = Asymmetrical DSL
    POTS = Plain Old Telephone System – analogová telefonní přípojka
    ISDN = Integrated Services Digital Network – digitální telefonní přípojka
    ATU-R = ADSL Terminal Unit – Remote – ADSL modem
    ATU-C = ADSL Terminal Unit – Central – ADSL ústředna (DSLAM)

## Slide 20: ADSL modem
Praktické zapojení modemu a telefonu přes splitter
Dnešní koncová zařízení neobsahují pouze modemy, ale integrují vše potřebné pro domácí síť:
  Víceportový přepínač Ethernet
  Směrovač s překladem adres NAT a DHCP serverem pro přidělování IP adres
  Firewall pro ochranu před útoky z Internetu
  Přístupový bod Wi-Fi pro přenosná zařízení
Ale stále se jim říká prostě modemy

## Slide 21: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Místní ústředna
  jednotlivé páry od koncových uživatelů jsou vedeny horizontálně v roštech do ústředny – stojany se svorkovnicemi, detail svorkovnice s ADSL splittery před DSLAM

## Slide 22: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
DSLAM
  DSLAM a detail s jednotlivými kartami pro realizaci ADSL2+ přípojek

## Slide 23: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  ADSL = Asymmetrical DSL
    dosah přípojky řádově jednotky kilometrů (maximálně 8 km)
    použité frekvenční pásmo do 1,1 MHz nebo 2,2 MHz (ADSL2+)
    modulace DMT = Discreete Multitone, modulace s mnoha nosnými rozdělení celého frekvenčního pásma ADSL do velkého množství (max. 256 nebo 512) úzkých subkanálů se šířkou 4,3125 kHz
Notes: K xDSL přípojkám a zejména k ADSL a VDSL se ještě podrobněji vrátíme ve 2. ročníku a podrobně vysvětlíme princip fungování, blokové schéma modemu apod. Zde si tedy shrneme alespoň základní vlastnosti a funkce přípojek, ab studenti měli alespoň základní představu o funkci ADSL přípojky a jejích parametrů.

## Slide 24: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  ADSL = Asymmetrical DSL
    v každém subkanále použita vícestavová QAM modulace pro přenos dat – jednotlivé subkanály jsou na sobě nezávislé
    podle útlumu vedení v subkanále a úrovni rušení a šumu se rozhodne, kolik bitů se bude přenášet – 0 až 15 bitů = bitová alokace
    Příklad výpočtu výsledné přenosové rychlosti:
    Určete výslednou přenosovou rychlost vp ADSL přípojky, která má ve směru sestupném pro jednoduchost k dispozici celkem 200 subkanálů, v každém z nich je použita 512-QAM modulace s modulační rychlostí vm = 4 kBd.
    přenosovou rychlost v jednom subkanálu vypočítáme dle známého vztahu:
    a celkovou přenosovou rychlost ADSL přípojky pro 200 subkanálů pak:
Notes: Obdobně vypočítat pro maximální bitovou alokaci b=15, potom m=2 na 15., tj. 32768 stavů
Max. rychlost subkanálu 60 kbit/s, celkově pro 200 kanálů 12 Mbit/s.
Pro upstream je možno použít maximálně 32 subkanálů, tj. teoreticky maximálně 1920 kbit/s

## Slide 25: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  ADSL = Asymmetrical DSL
    výsledná přenosová rychlost závisí na aktuální bitové alokaci – závislost na úrovni rušení (přeslechy) a na délce vedení (útlumu)
      širší frekvenční pásmo je vyhrazeno pro směr sestupný (downstream), díky tomu i vyšší přenosová rychlost – poskytování multimediálních služeb
      přenosová rychlost ve směru vzestupném (upstream) řádově mnohem nižší
      odtud název asymetrická DSL přípojka
    původní varianta ADSL vylepšena na ADSL2 – vyšší přenosová rychlost
    nejnovější ADSL2+ přinesla rozšíření frekvenčního pásma, další navýšení přenosové rychlosti
varianta | ADSL | ADSL2 | ADSL2+
max. přenos. rychlost upstream | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s | 1 Mbit/s
max. přenos. rychlost downstream | 8 Mbit/s | 12 Mbit/s | 24 Mbit/s

## Slide 26: Přístupové sítě xDSL
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  VDSL = Very-high-bit-rate DSL
    koncepčně stejná přípojka jako ADSL
    koexistence s telefonní přípojkou pomocí rozbočovačů (splitterů)
    připojení domácností i firem k Internetu
    velmi krátký dosah, stovky metrů až cca 1,5 kilometru – vlivem rychle narůstajícího útlumu vedení na vyšších frekvencích
    rozšíření frekvenčního pásma do 12, 18 nebo až 30 MHz (VDSL2)
    modulace DMT společně s vícestavovou QAM modulací
    několik odlišných profilů a rozložení frekvenčních pásem – symetrické i asymetrické varianty přenosových rychlostí VDSL
    vylepšení původního VDSL na VDSL2 – rozšíření frekvenčního pásma
      vyšší přenosové rychlosti, až 150 Mbit/s ve směru sestupném a až 50 Mbit/s ve směru vzestupném

## Slide 27: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Distribuce TV vysílání
  pro další výklad o využití kabelových rozvodů TV pro datové přenosy si nejprve řekneme něco obecně ke zpracování a distribuci TV vysílání
  v současné době je TV vysílána již jen digitálně – tzv. DVB, Digital Video Broadcasting
    rozlišujeme varianty:
      DVB-T – pozemní (T = Terrestrial) TV vysílání volným prostorem
      DVB-C – kabelové (C = Cable) kabelové (koaxiální) rozvody
      DVB-S – satelitní (S = Satellite) družicové (satelitní) vysílání
  základní principy snímání obrazových signálů vycházejí ze systémů analogové televize
    NTSC, SECAM, PAL

## Slide 28: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Základy TV techniky
  nedokonalosti lidského oka:
    celou plochu obrazovky lze rozdělit do velkého množství malých samostatných obrazových bodů – při pohledu z dostatečné vzdálenosti však oko vnímá celou jednolitou plochu (malé body nejsou patrné)
    pokud plynule střídáme jednotlivé obrázky za sebou dostatečně rychle, vnímá je lidské oko jako plynulý pohyblivý obraz – video
  základ přenosu videa – rozdělení obrazu do řádků a sloupečků a rychlé promítání jednotlivých snímků za sebou, obvykle s frekvencí 25 Hz
  ve 20. století postupně vznikly 3 standardy pro kódování a přenos analogového TV (obrazového) vysílání:
    1941 NTSC, 1956 SECAM, 1963 PAL

## Slide 29: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  NTSC, SECAM, PAL
  ty se od sebe navzájem liší zejména použitou modulací, počtem řádků a sloupečků obrazu, obrazovou frekvencí apod.
    NTSC – zejména USA, Kanada, Japonsko, Mexiko
    SECAM – Francie, Rusko, část afrických zemí (původně i ČSSR)
    PAL – většina evropských, afrických a asijských zemí, v ČR od 90. let
  PAL (Phase Alternating Line)
  název vystihuje střídání fáze ve dvou po sobě následujících řádcích o 180°
  počet řádků v obraze – 625 (z toho 576 viditelných), sloupečků obvykle 720
  obnovovací frekvence 25 Hz – rozdělení na tzv. půlsnímky pro omezení blikání obrazovky, tzv. prokládání – zobrazovací frekvence proto 50 Hz
  rozklad obrazu na jasový signál – Y a trojici základních barev – R+G+B

## Slide 30: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  PAL (Phase Alternating Line)
  přenos dvojice rozdílových signálů, transformace na B-Y a R-Y, dopočítání třetí barvy (G)
  kvadraturní amplitudová modulace – namodulování barvonosných rozdílových signálů na jasovou složku Y – přenos barevného obrazu
  potřebná šířka jednoho PAL kanálu = 6 MHz

## Slide 31: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Digitální systémy DVB (Digital Video Broadcasting)
  snímání videa (obrazu) pomocí videokamery – rozdělení obrazu na řádky a sloupečky určuje velikost obrazových bodů (pixelů), rozlišení obrazu
  počet snímků za vteřinu pro plynulé video – dnes obvykle 25 snímků za sekundu v tzv. neprokládaném (progressive) nebo 50 půlsnímků v tzv. prokládaném (interlaced) režimu
  např.:
  720p25 – rozlišení obrazu 1280x720, 25 snímků v neprokládaném režimu
  1080i50 – rozlišení obrazu 1920x1080, 50 snímků v prokládaném režimu
  digitalizace videosignálu – využití PCM modulace pro celý videosignál
    pro kvalitnější výsledek kódování každé složky R, G, B zvlášť

## Slide 32: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Digitální systémy DVB (Digital Video Broadcasting)
  výsledný datový tok však příliš velký – obvykle desítky až stovky Mbit/s
  využití komprese obrazu – obrazové kodeky (kodéry+dekodéry)
  dnes nejpoužívanější – MPEG-2, MPEG-4, H.264 apod.
  MPEG (Motion Pictures Expert Group)
  komprese jednotlivých snímků – ztráta části informací obtížně postřehnutelná lidským okem
  vypouštění redundantních (nadbytečných či opakujících se) informací
  predikce pohybu ve snímcích, transformace, apod.
  vytvořeno několik profilů výsledné kvality obrazu na základě požadované přenosové rychlosti

## Slide 33: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  MPEG (Motion Pictures Expert Group)
Aplikace | Typický datový tok [Mbit/s]
TV vysílání ve standardním rozlišení - SDTV MPEG-2 | od 4,5
TV vysílání ve standardním rozlišení - SDTV MPEG-4/H.264 | od 3,5
TV vysílání ve vysokém rozlišení - HDTV MPEG-2 | od 20
TV vysílání ve vysokém rozlišení - HDTV MPEG-4/H.264 | od 8
TV vysílání ve formátu LSDI - MPEG-4 | maximálně 240, 300

## Slide 34: Přenos TV signálu
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Pozemní digitální vysílání DVB-T, DVB-T2
  sloučení několika TV kanálů do tzv. multiplexu
    v současné době v ČR 4 základní multiplexy (+ několik lokálních)
  Satelitní digitální vysílání DVB-S, DVB-S2
  satelitní vysílání volně přístupných, ale i placených (kódovaných) kanálů
  systém družic na geostacionární oběžné dráze – GEO
  Kabelové digitální vysílání DVB-C
  využití kabelových (koaxiálních) rozvodů v městských aglomeracích
    dnes obvykle kombinace s optickými vlákny – koaxiální rozvody v rámci panelových domů do kterých je přivedeno optické vlákno
  přenos TV vysílání ve vysoké kvalitě – kodeky MPEG-2 a 4
  QAM modulace (16 až 256 stavů) pro vysoké přenosové rychlosti
  využití pro datové přenosy – kabelové modemy

## Slide 35: Systémy kabelové televize CATV
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Datové přenosy po sítích kabelové televize
  zejména ve městech a na sídlištích je rozšířena kabelová televize CATV
  tzv. standard DOCSIS, aktuálně již verze DOCSIS 3.0
  DOCSIS = Data Over Cable Service Interface Specification
  využití těchto koaxiálních rozvodů pro připojení k Internetu
  po připojeném koaxiálním vedení se zároveň šíří TV vysílání i datové kanály v různých oddělených frekvenčních pásmech
  u koncového uživatele tzv. kabelový modem
    rozdělení frekvenčních pásem
    modulace a demodulace datových signálů
    komunikace s centrální jednotkou v hlavní stanici (tzv. headend)

## Slide 36: Systémy kabelové televize CATV
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Datové přenosy po sítích kabelové televize
  kanály z frekvenčního pásma 5-65 MHz se využívají pro směr vzestupný (upstream), kanály z pásma 65-850 MHz pro sestupný (downstream)
    šířka datového kanálu různá pro oba směry přenosu – pro směr sestupný 8 MHz (odpovídá šířce TV kanálu), pro směr vzestupný 0,2 nebo 3,2 a 6,4 MHz
    možnost sdružit současně několik kanálů pro datový přenos – vyšší výsledná přenosová rychlost
  pro datové kanály se používají vícestavové QAM modulace (16, 64, 256)
    pro směr vzestupný i modulace QPSK (4-PSK)
  přenosová rychlost závisí na použité modulaci a šířce datového kanálu
    ve směru sestupném až 55 Mbit/s (při sdružování kanálů až 200-400 Mbit/s)
    ve směru vzestupném až 10 Mbit/s (sdružením několika kanálů lze dosáhnout až 100 Mbit/s)

## Slide 37: Systémy kabelové televize CATV
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Datové přenosy po sítích kabelové televize
  zjednodušené blokové schéma kabelového modemu – hlavními částmi jsou modulátor a demodulátor signálu, TV tuner, řízení a část realizující síťové připojení

## Slide 38: Systémy kabelové televize CATV
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Příklad výpočtu přenosové rychlosti
  Vypočítejte přenosovou rychlost vp CATV přípojky v sestupném směru, když je použita 64-QAM modulace s modulační rychlostí vm = 8 MBd.
  Řešení:
  Širokopásmové modemy xDSL a kabelové modemy disponují o několik řádů vyšší přenosovou rychlostí než úzkopásmové telefonní modemy.
  Zvyšování přenosové rychlosti je obecně možné zejména pomocí:
  Zvyšování šířky frekvenčního pásma (a tím modulační rychlosti)
  Zvyšováním počtu stavů modulace

## Slide 39: Budoucí směry vývoje
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  vývoj širokopásmových přípojek xDSL pokračuje v další generaci nazvané G.fast
    ta nabídne vysoké přenosové rychlosti stovky Mbit/s na krátké vzdálenosti do 300 metrů
    díky rozšíření frekvenčního pásma do 106 MHz a 212 MHz
  rozvoj a budování optických přístupových sítí – FTTx
    Fibre-to-the-X – přivedení optického vlákna do bodu „X“
    kombinace optických sítí a stávajících metalických přípojek (VDSL2, G.fast, CATV)
    pasivní optické přístupové sítě PON – sdílení optických vláken pomocí pasivních rozbočovačů, sdílené přenosové rychlosti až 10 Gbit/s
    optické přípojky bod-bod založené na technologii Ethernet
  vysokorychlostní mobilní sítě – LTE a LTE-A
  rozvoj bezdrátových sítí WiMAX (nahrazení stávajících sítí Wi-Fi)

## Slide 40
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU