## Slide 1
Analogové modulace
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Co je to modulace?
  Modulace = proces úpravy původního signálu, kdy neměníme přenášenou informaci, ale vlastnosti tohoto signálu – jeho amplitudu, frekvenci, fázi
  K čemu jsou tyto úpravy dobré?
    získáme signál vhodnější pro přenos daným médiem (metalickým vedením, optickým vláknem,…), vhodnější pro ukládání na dané médium (do paměti), pro snazší zpracování signálu apod.
    vhodnou modulací můžeme též dosáhnout vyšší přenosové rychlosti, nebo naopak odolnosti proti různému rušení při přenosu signálu
  typické je přeložení signálu pomocí modulace do požadovaného kmitočtového pásma u bezdrátového přenosu
Notes: I dnešní cvičení je důležité, aby studenti pochopili – modulace. Asi bude mít většina problém si některé průběhy modulací představit, ale nemůžeme příliš zabíhat do detailů a matematiky, abychom odvozovali průběhy přes jednotlivé goniometrické úpravy a definice. Proto jsou u každé modulace uvedeny jednoduché průběhy, které snad studentům daný problém osvětlí.
Důvodem pro používání modulací jsou zejména parametry daného přenosového kanálu – frekvenční šířka pásma, výskyt různých druhů rušení (tzn. zvýšení odolnosti přenášeného signálu vůči rušení) apod.

## Slide 3: Modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní pojmy:
  modulační signál = signál, kterým chceme modulovat (signál nesoucí informaci)
  nosný signál = signál, který budeme modulovat (nesoucí modulační signál)
  modulovaný signál = produkt modulace (výsledný signál po modulaci)
  modulátor = zařízení provádějící modulaci
  demodulátor = zařízení na opačném konci vracející signál do původního stavu
    sloučením slov modulátor-demodulátor vznikl pojem „modem“
  modem = zařízení provádějící modulaci a demodulaci signálů
Druhy modulací:
  analogové modulace – modulační i nosný signál jsou analogové a spojité
  digitální modulace – nosný signál je analogový, modulační digitální
  diskrétní modulace – nosný signál je digitální, modulační obvykle analogový
Notes: Několik základních pojmů – vysvětlíme si dále.
Na tomto cvičení se budeme zabývat pouze spojitými analogovými modulacemi, digitální a diskrétní (pulzní) si necháme na jiné cvičení.

## Slide 4: Modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Spojité analogové modulace
  nosným signálem i modulačním signálem je spojitý analogový signál
    nosným signálem je harmonický průběh – funkce sinus
    sinusový (harmonický) signál vyjádříme průběhem el. napětí v čase :
    kde:
      Umax – amplituda signálu
      w – úhlová frekvence 2.π.f
      j – fázový posuv
  podle toho, který parametr harmonického signálu ovlivňujeme, rozlišujeme:
    Amplitudovou modulaci – AM (Amplitude Modulation)
    Frekvenční modulaci – FM (Frequency Modulation)
    Fázovou modulaci – PM (Phase Modulation)
Notes: Základní vztah pro popis harmonického průběhu by již studenti měli znát – uváděli jsme si ho již při povídání o elektromagnetické vlně. Na základě 3 parametrů každého harmonického průběhu rozlišujeme pak amplitudovou, frekvenční a fázovou modulaci.

## Slide 5: Amplitudová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Amplitudová modulace – AM
  amplituda nosného signálu je měněna v závislosti na okamžité hodnotě modulačního signálu
  velikost změny této amplitudy se označuje jako hloubka modulace a udává se v procentech %
  z následujících obrázků s výsledkem AM modulace vyplývá, že obálka modulovaného signálu odpovídá tvarem modulačnímu signálu
    prohlédněte a porovnejte následující obrázky
  při použití amplitudové modulace dochází k rozšíření frekvenčního pásma, které modulovaný signál zabírá – výsledkem AM modulace jsou dvě postranní frekvenční pásma
  toho se využívá při frekvenčním multiplexování signálů – multiplexované signály se frekvenčně posunují každý do jiného pásma frekvencí
    tento způsob se využíval při přenosu analogových telefonních hovorů mezi ústřednami 1. a 2. generace
Notes: U amplitudové modulace bychom mohli popsat i frekvenční spektrum a nakreslit jeho typický průběh, ale asi bychom tím studenty jen víc zmátli. Necháme si to proto třeba do vyššího ročníku nebo až na FEL, ČVUT v Praze.
Amplitudová modulace je nejstarší používanou modulací – poprvé ji využívali již radioamatéři v počátcích bezdrátových přenosů na začátku 20. století.

## Slide 6: Amplitudová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Průběhy signálů – modulační a nosný
  uvedený příklad ilustruje použití amplitudové modulace AM
  ¨
  frekvence nosného signálu je vždy větší než modulačního signálu (v praxi podstatně větší – např. při rozhlasovém vysílání kmitočet z akustického pásma 1 kHz modulu nosnou 600 kHz)

## Slide 7: Amplitudová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Průběhy signálů amplitudové modulace
  výsledek AM modulace předchozích signálů, zeleně tzv. obálka signálu
  odpovídá hloubce modulace 100% (amplituda nosné se mění v rozsahu ±100% podle průběhu modulačního signálu)

## Slide 8: Amplitudová modulace
Frekvenční spektrum AM
ve frekvenční oblasti lze zobrazit AM signál jako nosnou s kmitočtem fn a dvě spektrální čáry vzdálené o kmitočet modulačního signálu fm nahoru a dolů
Pro konkrétní příklad z předchozích časových průběhů je nosná 8 Hz, dolní postranní kmitočet 7 a horní postranní kmitočet 9 Hz
Pokud modulační signál nabývá hodnot z určitého rozsahu kmitočtů fmin až fmax hovoříme o horním a dolním postranním pásmu
Výsledná šířka pásma AM modulovaného signálu je 2.fmax
pro snížení šířky pásma lze použít modulaci jen s jedním postranním pásmem AM SSB (Single Side Band) nebo i s potlačenou nosnou AM SSB SC (Single Side Band Supressed Carrier)
fn-fm fn fn+fm

## Slide 9: Frekvenční modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Frekvenční modulace – FM
  při frekvenční modulaci měníme okamžitou hodnotu frekvence nosného signálu na základě okamžité hodnoty modulačního signálu
  amplitudě modulačního signálu odpovídá maximální změna frekvence nosného signálu – tuto změnu nazýváme frekvenční zdvih Df
  frekvenční modulace se používá zejména pro přenos zvuku:
    rozhlas FM v pásmu velmi krátkých vln VKV
    přenos zvuku u analogového TV vysílání
Notes: Studenti zřejmě znají pojem frekvenční modulace z vysílání rádia – zkratka FM 99,7 neznamená nic jiného než frekvenční modulace, která se právě používá pro rozhlasové vysílání na velmi krátkých vlnách.

## Slide 10: Frekvenční modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Průběhy signálů – modulační a nosná
  uvedený příklad ilustruje použití frekvenční modulace FM
  ¨
  frekvence nosného signálu je opět vždy větší než modulačního signálu

## Slide 11: Frekvenční modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Průběhy signálů frekvenční modulace
  výsledek FM modulace předchozích signálů

## Slide 12: Fázová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Fázová modulace – PM
  fázová modulace spočívá ve změně okamžité hodnoty fáze nosného signálu podle okamžité hodnoty modulačního signálu
  maximální změnu fáze nosné odpovídající amplitudě modulačního signálu nazýváme modulační index h
  analogová fázová modulace se v praxi příliš nepoužívá, protože má obdobné vlastnosti jako frekvenční, ale hůře se realizuje:
    modulace signálu na výstupu některých elektronických hudebních nástrojů
    někdy se hovoří o FM a PM společně jako o tzv. úhlových modulacích

## Slide 13: Fázová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Průběhy signálů – modulační a nosný
  uvedený příklad ilustruje použití fázové modulace PM
  ¨
  fázová modulace obdobně jako frekvenční mění argument harmonického signálu – pro krátký časový úsek se proto obě modulace chovají podobně

## Slide 14: Fázová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Průběhy signálů fázové modulace
  výsledek PM modulace předchozích signálů

## Slide 15: Realizace modulátoru a demodulátoru
Modulátor
realizuje se jako oscilátor na kmitočtu nosné, u něhož vhodným zapojením ovlivňujeme
  amplitudu (AM, např. posun pracovního bodu tranzistoru)
  frekvenci (FM, např. pomocí kapacitní diody – varikapu - rozlaďující oscilátor)
Demodulátor AM
realizuje se velice jednoduše jednocestným usměrňovačem (detektorem) s diodou

## Slide 16: Využití analogových modulací
  s příchodem digitálních signálů, modulací a digitálních přenosů klesá význam analogových modulací
  využití AM pro analogové televizní přenosy, multiplexování analogových telefonních kanálů, nejčastěji varianta s potlačenou nosnou a jedním postranním pásmem – poloviční šířka frekvenčního pásma, energeticky nejvýhodnější
  modulace FM se využívá pro přenos rozhlasu (zvuku) v pásmu VKV vln, zvuku při přenosu analogového TV vysílání
  modulace PM omezené využití, elektronické nástroje

## Slide 17
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU