## Slide 1
Digitální telefonní signály
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Digitální telefonní signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v předchozích hodinách jsme si říkali o signálech – analogových a digitálních
  Dokážete vysvětlit základní rozdíly mezi nimi?
telefonní hovory původně analogové – mikrofon generuje střídavý proud působením akustického tlaku, na opačném konci sluchátko pomocí cívky kmitající společně s membránou vytváří zpět akustický signál
analogový telefonní signál – problémy s rušením, praskání, šum, přeslechy, zkreslení vlivem vlastností účastnických vedení, problém s hlasitostí při dlouhém vedení
Notes: Úvod – proč vznikla potřeba digitalizovat analogové signály… Výhodnější vlastnosti a operace, které se s analogovými signály nedají provádět. Přenos hovorových signálů využívá tzv. PCM modulaci – vysvětlíme si na dalších slidech a ještě i příští cvičení.

## Slide 3: Digitální telefonní signály
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Řešení?
  převod analogového signálu na digitální – lepší možnosti úpravy přenášeného signálu, jeho zpracování, přepojování v ústředně atd.
tzv. A/D převod – převod analogového signálu na digitální, D/A je opačný proces
v oblasti telefonních signálů tzv. pulzně kódová modulace PCM
rozvoj digitálních telefonních sítí souvisí se zaváděním PCM
  ta byla patentována již v roce 1938 – ale v praxi zavedena až v 60. letech
  důvodem byl nástup digitálních integrovaných obvodů

## Slide 4: Pulzně kódová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
označení PCM – Pulse Code Modulation
modulace – je proces úpravy charakteru přenášeného signálu na tvar vhodnější pro daný přenosový kanál či pro záznam signálu apod.
  změny amplitudy, frekvence, fáze původního signálu – přenos informace prostřednictvím těchto změn
  modulátor provádí modulaci původního signálu – na jeho výstupu je tzv. modulovaný signál, který vzniká složením původního signálu a tzv. nosného signálu
pulzní (modulace) – je typ modulace, kdy na výstupu modulátoru je sekvence pulzů, která odpovídá hodnotě (amplitudě) původního signálu
  název je odvozen od pulzu – krátké změny amplitudy signálu
kódování – v případě modulací je procesem kódování myšlena náhrada původních hodnot signálu novými pomocí vhodného kódu
  pro digitální signály se nejčastěji používají binární (dvojkové) kódy: 101100111111
Notes: Zde krátká odbočka – co je obecně modulace? Analogový signál si můžeme představit třeba jako sinusový průběh, který má určitou amplitudu, frekvenci a fázi. Modulace upravuje tyto veličiny signálu (amplitudu, fázi, frekvenci) tak, aby jejich změny byly detekovatelné na přijímací straně ve formě přenášené informace – odtud rozlišujeme modulace amplitudové, fázové a frekvenční. K modulacím se ještě podrobněji vrátíme a budeme se s nimi setkávat velmi často.

## Slide 5: Pulzně kódová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
převod analogového signálu na digitální signál PCM probíhá ve 3 krocích:
  Vzorkování (odběr vzorků ze signálů v čase)
  Kvantování (zaokrouhlení hodnot v amplitudě)
  Kódování (vyjádření hodnoty ve vhodném kódu)
Notes: Zde raději tentokrát skončíme, aby toho nebylo na studenty příliš. Na příštím cvičení ale navážeme, případně na začátku dalšího cvičení udělejte se studenty krátké opakování, zda si pamatují alespoň něco.

## Slide 6: Pulzně kódová modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vzorkování
je proces, kdy se z časově spojitého signálu odebírají pravidelně vzorky v určených časových okamžicích
frekvence, s níž se odebírají vzorky analogového signálu se označuje jako vzorkovací frekvence fs:
Notes: Pochopení principu PCM je pro studenty velmi důležité. Klidně se na chvilku zastavte a důkladně vše proberte a zopakujte, v dalších cvičeních budeme na PCM dále stavět.
Vzorkování – odebírání okamžitých hodnot analogového signálu s periodou Ts (s = sampling).

## Slide 7: Vzorkovací teorém
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
abychom mohli z navzorkovaného signálu správně obnovit zpět původní analogový signál, musí platit tzv. vzorkovací (někdy též Shannon-Kotělnikův) teorém:
Vzorkovací teorém:
pro vzorkování daného analogového signálu musíme použít alespoň dvakrát větší frekvenci, než je nejvyšší frekvence obsažená ve vzorkovaném signálu.
to znamená, že za jednu periodu původního analogového signálu z něj musíme odebrat alespoň dva vzorky…
při nedodržení podmínky vzniká tzv. aliasing

## Slide 8: Vzorkovací teorém
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
pro omezení maximální frekvence fmax analogový signál nejprve projde filtrem, který omezí jeho maximální horní frekvenci fmax – tzv. anti-aliasingový filtr
Pro telefonní kanál s frekvencí 300-3400 Hz byla stanovena vzorkovací frekvence fs = 8000 Hz
Notes: Hodnotu fs = 8 kHz budeme potřebovat i na příštím cvičení.

## Slide 9: Kvantování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kvantování
navzorkovaný signál může nabývat v amplitudě libovolných hodnot – pomocí kvantování jej omezíme na omezený počet hodnot amplitudy
Notes: Druhým krokem převodu analogového signálu na digitální PCM je kvantování.

## Slide 10: Kvantování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
signál kvantovaný v amplitudě může nabývat jen určitých hodnot amplitudy – ty jsou dané pomocí tzv. kvantizačních stupňů.
mezi nimi jsou tzv. rozhodovací úrovně:
  pokud je hodnota amplitudy signálu menší než rozhodovací stupeň je kvantována pomocí nižšího kvantizačního stupně
  v případě že naopak překročí tuto rozhodovací úroveň je kvantována pomocí vyššího kvantizačního stupně
kvantování je v podstatě stejný proces jako vzorkování – jen místo v časové oblasti se provádí v amplitudové.
Kvantizační zkreslení
při procesu kvantování dochází k „zaokrouhlení“ amplitudy signálu k nejbližší nižší nebo vyšší kvantizační hladině – dochází ke zkreslení původního signálu
Notes: Ke kvantizaci se ještě vrátíme na dalším cvičení.

## Slide 11: Kvantování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kvantizační zkreslení
hodnota amplitudy, o kterou jsme museli zvětšit (zmenšit) původní amplitudu signálu se nazývá kvantizační šum, kvantizační zkreslení

## Slide 12: Kódování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kódování
označení jednotlivých kvantizačních úrovní pomocí binárního kódu – zakódování navzorkovaného a kvantovaného signálu – vytvoření digitálního PCM signálu.
Běžně se používá 8 bitový binární kód – kolik kombinací nul a jedniček umožní vytvořit – tj. kolik kvantizačních stupňů?
Notes: 8 bitů znamená 2 na 8, tj. 256 kvantizačních stupňů

## Slide 13: Kodek
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
PCM kodek
v jednom koncovém zařízení jsou k dispozici oba dva obvody:
  PCM kodér převádí analogový signál na digitální signál PCM
  PCM dekodér převádí zpětně z digitálního PCM signálu původní analogový
  kodér + dekodér = kodek
Notes: Zde raději tentokrát skončíme, aby toho nebylo na studenty příliš. Na příštím cvičení ale navážeme, případně na začátku dalšího cvičení udělejte se studenty krátké opakování, zda si pamatují alespoň něco.

## Slide 14
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU