## Slide 1
Číslování a číslovací plány v telefonní síti
Čeští operátoři a roaming
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Adresování v sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Telefonní síť
  telefonní číslo = adresa koncové stanice
  historické důvody – již od počátků telefonie se používaly arabské číslice pro označení koncových stanic
VoIP
IP adresa – adresa počítače či jiného terminálu v rámci datové sítě
speciální číslování – např. služba Skype používá vlastní uzavřený systém
protokoly H.323 a SIP – otevřený způsob adresace – formát obdobný jako e-mailová adresa, např. sip:novak@mojeskola.cz
možnost mapování (převodu) IP adresy na běžné telefonní číslo – ENUM
Notes: Dnešní cvičení věnujeme číslování a číslovacím plánům v telefonní síti. Tato problematika by měla být studentům poměrně blízká – jistě si každý z nich pamatuje několik telefonních čísel a proto se jich můžete i ptát – např. kolik mají číslic běžná telefonní čísla v ČR, zda znají tel. čísla tísňových linek apod.

## Slide 3: Správa čísel, číslovací plán
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Správa čísel
  zahrnuje sestavení číslovacího plánu, provádění změn, úprav, odnímání oprávnění
  v ČR vykonává správu čísel Český telekomunikační úřad – ČTÚ
  telefonní čísla z číslovacího plánu lze využívat jen na základě oprávnění
  čísla “zvláštní ekonomické hodnoty“ – lehce zapamatovatelná čísla (např. 111222 apod.) mohou být přidělena na základě výběrového řízení
Číslovací plán
stanovuje systém číslování veřejných pevných a mobilních sítí, ISDN sítí
zároveň očíslování telefonních obvodů, doplňkových i přídavných služeb
určuje přestupný znak do mezinárodní telefonní sítě
Z toho vyplývá = očíslování neveřejné sítě je plně v kompetenci jejího provozovatele – např. vnitřní telefonní síť ve firmě (pobočková ústředna)
Notes: O Českém telekomunikačním úřadu jsme se zmínili krátce již ve druhé či třetí prezentaci – zeptejte se studentů, co je ČTÚ, co vykonává a případně zda by někdo věděl, kde sídlí? Můžete se se studenty podívat na jejich stránky: http://www.ctu.cz/, kde lze podrobné informace najít.

## Slide 4: Vývoj číslování
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Historie
  čísla (adresy koncových stanic) určeny fyzickými propojkami ve spojovacích polích ústředen – pevná vazba čísla na ústřednu
  dekadický princip (krokové voliče – impulsní volba rotační číselnicí)
  nepružné a neefektivní číslování
  nemožnost přenositelnosti čísla
Dnes
standardizace číslování pomocí doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T číslo E.164
odstranění většiny předchozích omezení
předepsaná obecná struktura mezinárodních telekomunikačních čísel
  platí i v ČR
Notes: Mezinárodní telekomunikační unie ITU je důležitým mezinárodním standardizačním a částečně regulačním orgánem pro celý široký okruh telekomunikací. Podívejte se se studenty v krátkosti na jejich stránky: http://www.itu.int S ITU-T a jejich doporučeními se jistě setkáme i v následujících prezentacích.

## Slide 5: Číslovací plány
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Číslovací plán zjevný vs. skrytý
  zjevný číslovací plán obsahuje viditelná směrová čísla pro přestup do jiných sítí – tzv. přestupné znaky
  pokud účastník nevolá do jiné sítě, nemusí tyto přestupné znaky používat
  v současné době se používá zjevný číslovací plán na mezinárodní úrovni
    předvolba 00
    např. účastník volající z Německa do ČR vytočí nejprve 00420 (kód ČR)
    ale účastník volající z Německa do Německa předvolbu vytáčet nemusí
  dříve byl zjevný plán použit i v rámci uzlových a tranzitních telefonních obvodů v ČR – např. účastník z Brna volající do Prahy vytočil předvolbu 02
  zjevné plány se obvykle používají v pobočkových ústřednách, např.:
    chci volat ven do veřejné telefonní sítě, předvolba 0

## Slide 6: Číslovací plány
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Číslovací plán zjevný vs. skrytý
  skrytý číslovací plán neobsahuje žádné zjevné „speciální“ znaky
  nejsou potřeba rozlišovací a přestupná čísla
  skrytý číslovací plán bývá obvykle uzavřený = tj. je dána pevná délka čísel
  v ČR se používá od roku 2002 (byla odstraněna „předvolba“ 0)
    v roce 2002 byla ze všech čísel ve veřejné národní telefonní síti v ČR vypuštěna předvolba „0“
    zbylé číslice se staly plnou součástí telefonního čísla ve skrytém číslovacím plánu

## Slide 7: Skladba telefonního čísla
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Skladbu telefonních čísel definuje doporučení ITU-T E.164
  délka mezinárodního tvaru čísla stanovena na 12-15 číslic
  první část – číslo země CC (Country Code) – 1, 2 nebo 3 číslice
  následuje – národní směrové číslo NDC (National Destination Code)
  poslední část – účastnické číslo SN (Subscriber Number)
  národní směrové číslo a účastnické číslo tvoří tzv. národní významové číslo
    to má v ČR vždy 9 číslic (výjimku tvoří speciální čísla) – uzavřený plán

## Slide 8: Národní významové číslo v ČR
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Skladba národního čísla v ČR
  skupina „1“ (první číslice NDC je 1)
    soubor různých doplňkových a tísňových služeb v ČR
    112, 155, 158, 150 – tísňová volání
    1180, 1181 – informace o telefonních číslech
    13100 – ohlašovna poruch telefonní sítě atd.
  skupiny „2“ až „5“ – národní účastnická čísla v pevné síti
    použito pro číslování telefonních obvodů (odpovídá krajům):
              …atd (v tabulce nejsou uvedeny všechny)
Skupina číslic | Telefonní obvod | Skupina číslic | Telefonní obvod
2 | Praha | 38, 39 | Jihočeský
31, 32 | Středočeský | 46 | Pardubický
35 | Karlovarský | 51, 53, 54 | Jihomoravský
37 | Plzeňský | 57 | Zlínský
Notes: Na tomto a následujícím slidu si probereme tzv. skupiny čísel. To by mělo být studentům relativně blízké a proto se jich ptejte (nebo formou kvízu), ať napíší co nejvíce příkladů z daných skupin.

## Slide 9: Národní významové číslo v ČR
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Skladba národního čísla v ČR
  skupiny „6“ a „7“ – národní účastnická čísla v mobilní síti
    rozděleno mezi jednotlivé mobilní operátory v ČR
  skupina „8“ – barevné linky
    např. 800 – zelené linky (zdarma), 844 – modré linky (místní tarif), apod.
  skupina „9“ – ostatní služby – často speciální tarifikace
    např. 900 – žluté linky (obchodní služby), 906 – duhové linky (hry, inzerce, horoskopy), atd…
Skupina číslic | Operátor | Skupina číslic | Operátor
601, 602, 606, 607 | Telefónica 02 | 608 | Vodafone
72 | Telefónica 02 | 77 | Vodafone
603, 604, 605 | T-Mobile |  | 
73 | T-Mobile |  | 
Notes: Můžete ve Vaší třídě udělat krátkou statistiku – ať se nejprve přihlásí studenti, jejichž mobilní tel. číslo začíná 601, 602…, pak ať se přihlásí studenti s čísly začínajícími 72, atd…

## Slide 10: Směrování hovorů
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  na základě čísla země (CC) a národního směrového čísla (NDC) ústředna rozhodne, kam bude hovor směrovat
  každá ústředna obsahuje směrovací tabulku
    v ní jsou uloženy statické záznamy, kam daný hovor se směrovým číslem směrovat
    a dynamické záznamy o aktuálním stavu dané sítě
  ústředna díky znalosti aktuálního stavu sítě (dynamické záznamy, aktualizovaná konfigurace operátora) může směrovat hovor nejvhodnější cestou (obvykle k dispozici více cest)
  pro směrování negeografických čísel (např. 800123456) slouží tzv. inteligentní síť (Intelligent Network – IN)

## Slide 11: Adresování ve VoIP sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Obecně VoIP adresa
  IP adresa verze 4 – 32-bitová adresa
  IP adresa verze 6 – 128-bitová adresa
  systém doménových jmen a jejich překlad – DNS
    mapování IP adresy na jména či jiné identifikátory
    např. www.fel.cvut.cz – IP adresa 147.32.192.13
    důvod – IP adresa se špatně pamatuje
    hierarchické uspořádání – např. www.cvut.cz –> www.fel.cvut.cz
  1993 – číslování pomocí DNS – RFC 1530
    speciální doména tpc.int
  dnes – ENUM
    vložení záznamu do DNS
  volání mezi IP a telefonní sítí – nutná brána (VoIP gateway), přepočet mezi adresacemi sítí
Notes: Zde by se měly prolínat informace i z Cisco akademie – pojmy jako IP adresa, DNS apod. by měli studenti znát již odtud.

## Slide 12: Přenositelnost telefonních čísel
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenositelnost čísla v pevné telefonní síti – NP = Number Portability
  v ČR možná od 1.1. 2003
  rozlišujeme:
    přenositelnost čísla při změně služby
      účastník mění službu u téhož operátora – např. přechod z analogové přípojky k digitální ISDN přípojce
    přenositelnost čísla při změně umístění stanice
      účastník zůstává u stávajícího operátora, jen mění svou poloh
        např. účastník se přestěhoval z Brna do Prahy

## Slide 13: Přenositelnost telefonních čísel
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenositelnost čísla v pevné telefonní síti – NP = Number Portability
  dále rozlišujeme:
    přenositelnost geografického a negeografického čísla
      účastník mění svého operátora beze změny lokality
        geografické číslo – pozná se z něho lokalita
          např. 224352100 – Praha?
        negeografické číslo – nelze z něho poznat lokalitu
          např. 800123456

## Slide 14: Přenositelnost telefonních čísel
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Přenositelnost čísla v mobilní síti – MNP = Mobile Number Portability
  v ČR umožněna od 15.1. 2006
  umožňuje kterémukoliv účastníkovi mobilního operátora stát se účastníkem libovolného jiného operátora při zachování jeho telefonního čísla
  cena za přenos čísla:
    cenu za služby spojené s přenosem hradí přejímající (nový) operátor původnímu operátorovi
    přejímající (nový) operátor má právo účtovat danému účastníkovi přiměřenou část z této ceny

## Slide 15: Telefonní a mobilní operátoři v České republice
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Operátor vs. virtuální operátor
  Operátor
    vlastní licenci pro provozování telefonní (mobilní) sítě
    má vybudovanou vlastní (alespoň částečně) telefonní či mobilní síť
    dále má vlastní přenosovou síť (mezi ústřednami, uzly…), provozuje přidané služby, obsluhuje koncové uživatele, atd.…
  Virtuální operátor
    nemá licenci pro provozování telefonní či mobilní sítě, ani nemá žádnou síť vybudovanou
    může vlastnit či spravovat přenosovou páteřní síť (mezi ústřednami), ale přístupovou síť (telefonní či mobilní) si musí pronajímat od některého plnohodnotného operátora

## Slide 16: Telefonní a mobilní operátoři v České republice
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Virtuální operátor
    může prodávat a nabízet své služby, obsluhovat své uživatele a zákazníky (tarifikace), provozovat přidané služby apod., ale nemá vlastní telefonní či mobilní přístupovou síť
    virtuální operátor v pevných telefonních linkách se někdy označuje jako alternativní operátor
    virtuální operátoři v pevných telefonních linkách často využívají VoIP
  Pevná telefonní síť
    operátor: O2 Czech Republic a.s.
    virtuální operátoři: GTS Czech
  Mobilní síť
    operátoři: O2, T-Mobile, Vodafone
    virtuální operátoři: U:fon, Blesk Mobil, Fayn, Ha-loo, Tesco Mobile…

## Slide 17: Roaming v mobilních sítích
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Roaming
    umožňuje poskytování telekomunikačních služeb účastníkovi v jiné zemi, než kde je účastník zaregistrovaný
      při cestě do zahraničí se váš mobilní telefon zaregistruje do mobilní sítě tamního operátora, pokud s ním má váš domácí operátor uzavřen tzv. roamingovou smlouvu
      ta obsahuje i výši poplatků, které zaplatíte navíc svému domácímu operátorovi za poskytnutí roamingu
        např. za příchozí či odchozí volání, SMS, datové služby apod.
        výše poplatků za roaming v rámci Evropské Unie je regulována
        parlament EU odsouhlasil úplné zrušení roamingových poplatků do prosince 2015

## Slide 18
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU