## Slide 1
Digitální přípojka ISDN a přenos hlasu pomocí VoIP
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
doposud jsme probírali pouze analogové telefonní přípojky pracující v pásmu hovorového kanálu 300-3400 Hz
na minulém cvičení jsme ale zmínili, že od roku 1997 jsou v ČR nabízeny také digitální přípojky ISDN
Má někdo z vás doma digitální přípojku ISDN? Nebo někdo z rodičů v práci? Setkali jste se někdy se zkratkou ISDN? Dokázal by ji někdo vysvětlit?
ISDN = Integrated Services Digital Network = Digitální síť integrovaných služeb
v 90. letech 20. století probíhala digitalizace telefonních ústředen a telefonní sítě
mezi ústřednami se začala používat digitální signalizace SS7
posledním analogovým úsekem v telefonní síti tak zůstalo účastnické vedení a koncové telekomunikační zařízení u účastníka (telefonní přístroj)
vznikla snaha o plnou digitalizaci včetně tohoto posledního úseku – ISDN
Notes: Na dnešním cvičení se zaměříme na digitální přípojky ISDN a přenos hlasu pomocí VoIP. Pro studenty bude dostačovat několik základních pojmů, podrobněji se k ISDN možná vrátíme ve vyšších ročnících, o VoIP se dozvědí více na Cisco Akademii.

## Slide 3: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
ISDN je plně digitální účastnická přípojka
účastnická digitální signalizace DSS1 (mezi účastníkem a ústřednou)
funkce kódování – C a digitalizace lidského hlasu neprobíhá v účastnické sadě ústředny, ale již v telefonním přístroji účastníka
  od účastníka přichází již plně digitální signály – hlasové, obrazové, datové
přípojka ISDN je složena z řetězce referenčních rozhraních a bloků
Notes: Signalizace DSS1 je obdobou signalizace SS7, je ale určena pro účastnickou stranu.

## Slide 4: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  účastnická část
  síťové zakončení NT – dvojice funkčních bloků NT1 a NT2 navzájem oddělených rozhraním T, v praxi však obvykle sloučeno do jednoho zařízení
    napájení a řízení koncových zařízení u účastníka, digitální čtyřdrátová sběrnice S u účastníka
  koncové ISDN kompatibilní zařízení připojené přímo ke sběrnici S
  koncové ISDN nekompatibilní zařízení připojené přes terminálový adaptor TA a rozhraní R ke sběrnici S
  účastnické dvoudrátové vedení
  připojuje síťové zakončení NT přes rozhraní U k ISDN ústředně
  ISDN ústředna
  zakončení účastnického vedení
  přes rozhraní V je připojen vlastní koncový blok s funkcemi ISDN ústředny

## Slide 5: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
z názvu ISDN vyplývá, že přípojka nabízí množství doplňkových služeb
to je díky použité digitální signalizaci, která tyto služby umožňuje, např:
  identifikace volajícího čísla – CLIP
  potlačení identifikace volajícího čísla – CLIR
  přepojení koncového zařízení (terminálu) během hovoru – TP
  přidržení volání – HOLD
  přesměrování hovorů – CF
  informace o poplatcích – AoC
  vícenásobné účastnické číslo – MSN
  konferenční hovory – CONF, atd…
v praxi obvykle poskytovatelé nabízejí základní balíček služeb a k nim lze další služby volitelně dokupovat
Notes: ISDN přípojka znamená hlavně širokou škálu služeb, které nejsou dostupné v klasické analogové telefonii. Důvodem je zejména nasazení digitální signalizace, na rozdíl od analogových používaných na účastnické straně u analogových přípojek.

## Slide 6: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
přenos u ISDN přípojek probíhá v tzv. kanálech:
  B-kanál má přenosovou rychlost 64 kbit/s – slouží pro přenos digitálních telefonních, obrazových a datových signálů
  D-kanál s přenosovou rychlostí 16 nebo 64 kbit/s – je určen pro přenos řídících zpráv a informací, nebo uživatelských dat ve formě paketů
ISDN přípojka existuje ve 2 základních variantách:
  ISDN-BRA = ISDN Basic Rate Access = základní ISDN přípojka
  ISDN-PRA = ISDN Primary Rate Access = primární ISDN přípojka
ISDN-BRA je určena pro běžné domácnosti a koncové uživatele
  obsahuje 2 B-kanály a 1 D-kanál s přenosovou rychlostí 16 kbit/s, celkem tedy 2x64+1x16 = 144 kbit/s
  možnost připojení až 8 koncových zařízení (terminálů) – z nich 2 mohou být aktivní současně – například 2 telefonní hovory najednou, telefon+fax apod.

## Slide 7: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
ISDN-BRA
účastnické vedení je dvoudrátové – u uživatele je čtyřdrátová sběrnice S
  pro každý směr komunikace jeden pár
u účastníka v koncovém bodě je nainstalováno síťové zakončení NT
  převod a úprava kódů mezi sběrnicí a účastnickým vedením
  časové multiplexování přenášených signálů
  napájení koncových zařízení
připojení digitálního telefonního přístroje, faxu – přímo ke čtyřdrátové sběrnici S
připojení analogového telefonního přístroje, faxu nebo počítače – prostřednictvím terminálového adaptoru TA a rozhraní R

## Slide 8: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
ISDN-PRA
určena pro připojení firem, firemních ústředen, lokálních počítačových sítí LAN
obsahuje 30 B-kanálů a 1 D-kanál s rychlostí 64 kbit/s, celkově tedy 30x64+1x64+64 (rámcová synchronizace a signalizace) = 2048 kbit/s
struktura rámce v podstatě odpovídá časovému rámci PCM 30/32
účastnické vedení je obvykle čtyřdrátové, možnost připojení optickým vláknem

## Slide 9: Digitální přípojka ISDN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
ISDN-BRA – euroISDN2
ISDN-PRA – euroISDN30

## Slide 10: VoIP = Voice over IP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
VoIP
VoIP = Voice over IP = Přenos hlasu prostřednictvím IP protokolu
  s pojmem IP protokol či IP paket jste se již seznámili v Cisco akademii, případně v jiným předmětech týkajících se výpočetní techniky
  IP protokol je dnes nejrozšířenější protokol při komunikaci mezi počítači, notebooky, tablety a všemi zařízeními používajícími rozhraní Ethernet
  protože jsou počítačové datové sítě LAN dnes hojně rozšířeny, vznikla myšlenka přenášet lidský hlas a telefonní hovory přes tyto sítě
  jedná se o zcela odlišnou koncepci než klasické telefonní sítě
    lidský hlas je považován za „běžná“ data a přenáší se datovými sítěmi ve formě datových IP paketů
Notes: O VoIP již studenti něco zřejmě zaslechli v Cisco Akademii, případně znají programy jako např. Skype, Teamspeak apod. Problematika přenosu IP paketů, rámců Ethernet a způsob přenosu v datových sítích (LAN) je podrobně probírán právě v Cisco Akademii, proto se zaměříme jen na přenos hlasu.

## Slide 11: VoIP = Voice over IP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
IP pakety se datovou sítí směrují na základě své IP adresy a fyzických MAC adres jednotlivých zařízení – dokázali byste popsat co je IP adresa, co je MAC adresa a jaké mají tvary?
v datové síti jsou různá zařízení – směrovače (routery), přepínače (switche), opakovače (huby) a koncové stanice (počítače, terminály, servery,…)
směrovače a přepínače mohou pakety směrovat různými směry – pakety od jednoho uživatele se mohou do stejného koncového bodu dostávat různými cestami
obdobně jako v případě PCM – lidský hlas je digitalizován a kódován různými kodeky a poté vkládán do jednotlivých IP paketů a přenášen datovou sítí
dnes existuje celá řada různých kodeků a protokolů pro VoIP komunikaci
  liší se přenosovou rychlostí, kvalitou hlasu, zpožděním, službami…
signalizace se obvykle řeší pomocí protokolu SIP (Session Initiation Protocol)
Notes: Pojem kodek by si studenti měli pamatovat ze cvičení o PCM – kodér + dekodér = kodek.

## Slide 12: VoIP = Voice over IP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
VoIP síť je obvykle tvořena:
koncovými stanicemi – to mohou být VoIP telefonní přístroje, ale i obyčejný počítač s mikrofonem a sluchátky s nainstalovaným VoIP programem (klientem), i dnešní chytré mobilní telefony mohou obsahovat VoIP klienta
přenosové médium – přenosová cesta mezi jednotlivými zařízeními – může se jednat o UTP kabely, optická vlákna, Wi-Fi sítě, VDSL2 přípojku,…
VoIP gatekeeper – zařízení (server) v sítí, které řídí a obvykle spojuje veškerou VoIP komunikaci mezi zaregistrovanými stanicemi – může se jednat o hardwarové i softwarové řešení (VoIP gatekeeper není ve VoIP síti nutný)
VoIP brána (gateway) – jsou zařízení, které umožňují do VoIP sítě připojit i koncová zařízení, která přenos pomocí VoIP nepodporují – typicky třeba běžné analogové telefonní přístroje

## Slide 13: VoIP signalizace a protokoly
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
VoIP síť používá jeden z protokolů – H.323, SIP
  ty nahrazují mimo jiné funkci signalizace – sestavení, udržení a rušení spojení
  H.323 – starší protokol, zastřešuje několik podprotokolů s různými funkcemi a pro různé situace
    zajišťuje kompatibilitu při komunikaci různých VoIP terminálů
  SIP – dnes nejpoužívanější VoIP protokol
    provádí pouze navazování komunikace (relací) – zprávy Invite, Trying, Ringing, OK, Ack, Bye apod.
    směrování v síti pomocí SIP proxy serverů

## Slide 14: VoIP ukázka SIP komunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 15: VoIP = Voice over IP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Problémy VoIP sítí:
IP protokol a datové sítě byly původně určeny pro přenos dat mezi počítači, terminály a dalšími zařízeními a nikoliv pro přenos lidského hlasu
IP pakety se mohou sítí šířit různým způsobem, různými cestami s různými zpožděními a z toho vznikají problémy:
  ztráty paketů – část paketů může být v důsledku chyby, poruchy, nebo i vlastností sítě přesměrována chybně a nikdy se nemusí dostat do správného koncového bodu – s tím jsou samozřejmě ztraceny i části telefonního hovoru – přeskakování hlasu, vypadávání slabik,…
  zpoždění a kolísání zpoždění paketů – pakety se mohou cestou různě dlouhou dobu pozdržet – výsledkem je opět vypadávání slabik, slov, ozvěna
  nesprávné pořadí paketů – pakety nemusí do cílového místa dorazit ve stejném pořadí, v jakém byly původně odeslány – vznik výpadků, ozvěny

## Slide 16: VoIP = Voice over IP
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pokud vám zbyde na konci hodiny čas, zkuste si s využitím dostupného vybavení uskutečnit několik VoIP hovorů.
na počítač si nainstalujte některý z programů – např. Skype, Teamspeak, Mumble, Ventrilo, Nymgo
použijte mikrofon a sluchátka (reproduktory) připojené k počítači a navažte spojení s jiným uživatelem nebo uživateli
vyzkoušejte různá nastavení kodeků na kvalitu přenášeného zvuku a požadované rychlosti připojení počítače k síti
Notes: Pokud vám zbyde čas, vyzkoušejte v počítačové učebně uskutečnit pár VoIP hovorů mezi studenty za použití volně dostupných programů, viz seznam výše. Pro některé z nich je potřeba registrace, pro některé (teamspeak, ventrilo, mumble) je nutné stáhnout a na jednom počítači zprovoznit i potřebný server.

## Slide 17
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU