## Slide 1
Pulzní (diskrétní) modulace
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzní modulace
  posledním typem modulací, jsou tzv. pulzní modulace
    někdy též označované diskrétní
  nosný signál je digitální (diskrétní) – označuje se proto jako tzv. taktovací
  modulační signál je obvykle analogový (spojitý), může být i digitální
  u jednoduchého (dvoustavového) digitálního signálu budeme těžko ovlivňovat frekvenci a fázi…. jako u předchozích typů modulací
    můžeme však ovlivnit amplitudu pulzů, jejich polohu a šířku
  nekvantované pulzní modulace – modulovaný signál není kvantovaný
    modulovaný signál nabývá nekonečně mnoho hodnot
  kvantované (kódované) modulace – modulovaný signál je kvantovaný
    modulovaný signál může nabývat jen omezených kombinací hodnot
Notes: Dnes dokončíme povídání o modulacích – zbývají nám ještě pulzní (diskrétní) modulace. U těch je nosným signálem digitální signál (obvykle jednoduchý dvoustavový), modulačním může být jak analogový spojitý tak digitální nespojitý signál. Díky tomu rozlišujeme nekvantované pulzní modulace – kdy je výstupní modulovaný signál nekvantovaný (nabývá teoreticky libovolné hodnoty). Nebo kvantované pulzní modulace, kdy modulovaný signál může nabývat jen omezených kombinací hodnot.

## Slide 3: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzní modulace
  Nekvantované pulzní modulace
  pulzně amplitudová modulace – PAM (Pulse Amplitude Modulation)
  pulzně polohová modulace – PPM (Pulse Position Modulation)
  pulzně šířková modulace – PWM (Pulse Width Modulation)
  Kvantované pulzní modulace
  pulzně kódová modulace – PCM (Pulse Code Modulation)
  a další
Notes: U kvantovaných pulzních modulací kromě PCM můžeme uvést ještě např. delta modulaci nebo sigma-delta modulaci, ale to by byla pro studenty v současné době příliš obtížná látka a proto si ji ponecháme do vyšších ročníků nebo až na vysokou školu.

## Slide 4: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzně amplitudová modulace – PAM
  nosným (taktovacím) signálem je jednoduchý dvoustavový digitální signál
  modulačním signálem je spojitý analogový signál
  pomocí něho ovlivňujeme amplitudu taktovacího signálu – výšku pulzů

## Slide 5: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzně amplitudová modulace – PAM
  principem PAM modulace je vlastně operace vzorkování
    v časech pulzů taktovacího signálu odebíráme vzorky ze spojitého modulačního signálu
    nenulová doba trvání odebrání vzorku – pulzy mají konstantní šířku

## Slide 6: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzně polohová modulace – PPM
  stejný nosný (taktovací) i modulační signál jako v případě PAM
  pomocí amplitudy modulačního signálu měníme polohu pulzů v rámci jejich intervalů

## Slide 7: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzně polohová modulace – PPM
  v modulátoru i demodulátoru se používá pomocný signál s pilovým průběhem
  pomocí něho se určí výsledná poloha pulzu v rámci jeho intervalu
  poloha (posunutí) pulzu se vždy určuje k počátku daného intervalu (čárkované čáry v předchozím obrázku)

## Slide 8: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzně šířková modulace – PWM
  opět stejný nosný (taktovací) i modulační signál jako v případě PAM a PPM
  amplituda modulačního signálu tentokrát určuje šířku (dobu trvání) pulzů modulovaného signálu

## Slide 9: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Pulzně šířková modulace – PWM
  modulovaný signál nese informaci pomocí poměru doby trvání jedničky a nuly signálu v jednotlivých intervalech
  poměr doby, kdy je signál ve stavu logické jedničky a kdy ve stavu logické nuly se označuje jako tzv. střída signálu
    ta se značí buď poměrem – 1:1, 1:2, 3:2 apod.
    nebo pomocí procent (doba trvání jedničky) – 50%, 25%, 100%
  např. signál se střídou 1:1 = 50% odpovídá signálu se stejně dlouhou dobou trvání logické jedničky a logické nuly
  v PWM modulátoru i demodulátoru se jako v případě PPM používá pomocný pilovitý signál
  v praxi se PWM modulace často používá pro ovládání elektrických prvků – pro řízení vstupního napětí (proudu) – např. elektromotory, osvětlení apod.

## Slide 10: Pulzní modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kvantované pulzní modulace
  modulovaný signál u předchozích pulzních modulací nebyl kvantovaný – mohl nabývat libovolné amplitudy u PAM, libovolné polohy u PPM a šířky v případě PWM
  v případě kvantovaných pulzních modulací jsou omezeny stavy výstupního modulovaného signálu na několik možných hodnot z daného intervalu
    operace kvantování
  o jednom příkladu kvantované pulzní modulace jsme již hovořili…
    pulzně kódová modulace – PCM
    dokážete popsat její princip, nakreslit PCM kodér a dekodér (kodek) a uvést příklady jejího použití?
Notes: PCM modulaci jsme důkladně probrali v rámci spojovacích systémů při výkladu o digitalizaci analogových telefonních signálů. Studenti by proto měli být schopni vysvětlit, jaké operace (vzorkování, kvantování, kódování) se provádí, nezapomenout na filtr na vstupu (výstupu) kodéru, dekodéru PCM a pojmy jako aliasing, vzorkovací teorém, kvantizační šum apod.

## Slide 11
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU