## Slide 1
Vrstvový model RM-OSI
Úvod do datových přenosů
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Doposud jsme se převážně zabývali spojovací technikou a přenosem telefonního signálu
  Přenosová technika = přenos dat, zpráv, údajů apod.
    data mohou být v libovolné formě – analogové i digitální elektrické signály, značky, akustické veličiny, optické signály…
  Vrstvový model RM-OSI
  organizace ISO vypracovala tzv. referenční model RM-OSI
  rozdělení celého procesu vytvoření a přenosu zprávy (dat) mezi dvěma obecnými systémy
  model pro otevřené systémy – řešení různých výrobců jednotlivých vrstev jsou spolu navzájem kompatibilní
  vrstvový model je abstraktní systém – lze jej použít na libovolný komunikační systém a technologii
Notes: Dnes otevřeme novou specifickou kapitolu z telekomunikační techniky – přenos dat. V navazující prezentaci se pak ještě stručně zmíníme o modemech, xDSL modemech, CATV, ale většinu této látky si ponecháme až na 2. ročník.

## Slide 3: Model RM-OSI
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 4: Vrstvový model RM-OSI
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  7 samostatných vrstev: aplikační, prezentační, relační, transportní, síťová, spojová, fyzická
  mezi vrstvami probíhá komunikace prostřednictvím rozhraní – tzv. mezivrstvová komunikace
  komunikaci mezi dvěma stejnými vrstvami na protějších stranách řídí tzv. protokoly
  každé telekomunikační zařízení obsahuje 1 až 7 vrstev – může tedy obsahovat např. jen fyzickou vrstvu, ale může naopak zahrnovat všech 7 vrstev
  komunikace v modelu probíhá vždy obousměrně odshora dolů a zpět
  každá vrstva vykonává soubor přesně daných funkcí v rámci komunikačního modelu – od nižší vrstvy přebírá její služby a naopak své služby poskytuje nejbližší vyšší vrstvě

## Slide 5: Vrstvový model RM-OSI
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  fyzická vrstva definuje elektrické a funkční vlastnosti, připojuje zařízení ke komunikačnímu médiu, provádí modulace a demodulace signálů
  spojová vrstva uspořádává data z fyzické vrstvy do rámců, detekce a korekce chyb při přenosu, fyzická adresa zařízení (přepínání)
  síťová vrstva zajišťuje směrování v síti na základě síťových adres zařízení (směrování), rámce uspořádává do paketů nebo je naopak ruší
  transportní vrstva zajišťuje přenos dat mezi dvěma koncovými uzly, zaručuje kvalitu přenosu vyžadovanou vyššími vrstvami
  relační vrstva organizuje a synchronizuje dialog mezi relačními vrstvami obou komunikujících systémů a řídí výměnu dat mezi nimi
  prezentační vrstva transformuje přenášená data do tvaru srozumitelného pro aplikační vrstvu, provádí šifrování, konverze, komprimace…
  aplikační vrstva poskytuje aplikacím přístup ke komunikačnímu systému, zobrazení a výstup dat směrem k uživateli

## Slide 6: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Datový spoj = komunikační řetězec obsahující dvojici datových stanic a telekomunikační okruh mezi nimi pro obousměrnou výměnu dat
Notes: Nejprve je potřeba vysvětlit několik základních pojmů a principů z oblasti přenosu dat – zkratky DTE, DCE apod.

## Slide 7: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Datový spoj
  Datová stanice – tvořena částí DTE a DCE
  DTE – Data Terminal Equipment = koncové datové zařízení
    obecně libovolný datový terminál, např. počítač
    na jeho rozhraní I3 vzniká prvotní formát přenášených dat – např. uživatel píše zprávu na klávesnici
    rozhraní I3 na obou stranách vymezuje vlastní datový spoj
  DCE – Data Circuit terminating Equipment = ukončující datové zařízení
    na rozhraní I2 přebírá z DTE původní datový signál a převádí jej na rozhraní I1 na signál vhodný pro přenos daným prostředím (metalické vedení, optické vlákno, volný prostor)
    zařízení DCE jsou tedy různé měniče a převodníky signálů, modemy, síťové jednotky apod.
    kromě toho DCE zajišťuje služební komunikaci s protějším zařízením DCE a DTE, synchronizaci, kontrolu přenosu apod.
Notes: Na první pohled se může zdát studentům rozdělení a definování pojmů DCE, DTE, rozhraní I1, I2 a I3 zbytečně složité. Zkuste jim je proto vysvětlit na jednoduchém příkladu analogového telefonního modemu s přenosem dat v hovorovém pásmu. V tomto případě je DTE třeba obyčejný počítač s programovým vybavením pro ovládání modemu. Ten je k PC připojen standardním sériovým portem RS-232, na předchozím obrázku tomuto konektoru odpovídá rozhraní I2. Modem je v tomto příkladu zařízení DCE, převezme data z PC určená pro odeslání a převede je do vhodnější formy pro jejich odeslání prostřednictvím telefonní linky – provede modulaci a další úpravy. Připojená telefonní linka je dle předchozího obrázku telekomunikační okruh a je k modemu připojena prostřednictvím konektoru RJ11, který je v tomto příkladu rozhraním I1. Modem (zařízení DCE) také kromě vlastního odesílání a přijímání dat komunikuje s protější stranou (jiným modemem), navazuje služební komunikaci a řídí ji. Na protější straně je připojený například jiný modem k PC a ten provede opačné operace, tzn. demodulaci přijatého signálu na data, která odešle k připojenému PC.

## Slide 8: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Datový spoj
  Datový okruh = soubor prostředků pro dálkový přenos datových signálů pomocí dvojice protisměrných datových kanálů
    je na obou stranách vymezen pomocí rozhraní I2
  Telekomunikační okruh = obousměrná přenosová cesta realizovaná pomocí přenosových systémů
    metalická vedení, optická vlákna, rádiové signály volným prostorem
    obsahuje různé prvky – různé typy vedení, ústředny, uzlové směrovače a přepínače, multiplexory, apod.
    pevné telekomunikační okruhy – trvalé propojení datových stanic
    komutované telekomunikační okruhy – dočasně vytvořené propojení mezi dvojicí datových stanic z dostupných prostředků, obvykle pomocí volby protější stanice

## Slide 9: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  pevné telekomunikační okruhy – trvalé okruhy
    velmi nákladné a obvykle nehospodárné (nízké využití)
  komutované telekomunikační okruhy – dočasné okruhy
    často v tzv. hostitelských sítích, např. datové přenosy v telefonních sítích, rozvodech kabelové televize, silnoproudých sítích, apod.
    2 základní typy komutovaných datových sítí
  datové sítě s komutací okruhů = CSDN (Circuit Switched Data Network)
    v první fázi je nejprve vytvořen komutovaný okruh mezi datovými stanicemi z dostupných prostředků
    celý datový přenos pak probíhá po tomto okruhu
  datové sítě s komutací paketů = PSDN (Packet Switched Data Network)
    využití časového dělení – rozdělení dat do menších paketů
    ty jsou opatřeny v záhlaví adresou koncové datové stanice
    pakety se datovou sítí šíří (směrují) různými cestami a různými body
Notes: Studenti asi obvykle dnes znají spíše datové sítě s komutací paketů – Ethernet. Pakety se sítí šíří různými cestami, přes různé směrovače a přepínače a teprve v koncovém bodě je z nich opět sestavena (v ideálním případě) původní datová zpráva. Příklad sítí nebo technologií s komutací okruhů je např. tzv. ATM buňky. Kdy je nejprve vyslána tzv. vytyčovací buňka, která projde síti mezi vysílací a přijímací stranou jako první a propojí jednotnou cestu ve všech síťových prvcích podél cesty. Zbylé datové ATM buňky pak procházejí všechny přesně touto vytyčenou cestou, která se následně opět rozpadne po ukončení celého přenosu.

## Slide 10: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Datový přenos
    způsob přenosu dat – ta jsou obvykle ve formě bitů (logická 0, 1)
    přijímač na druhé straně okruhu musí být schopný rozpoznat okamžiky příchodu jednotlivých bitů – synchronizace
    2 nejčastější způsoby
  arytmický způsob přenosu
    seskupení bitů do skupin s konstantní velikostí, obvykle 8 bitů (bajt)
      např. jeden znak ASCII abecedy (typicky 7 bitů + 1 paritní)
    na začátek skupiny se umístí specifický bit, tzv. start bit
    na konec se často přidává tzv. stop bit
    přijímací strana při detekci start bitu zjistí, že je vysílána nová posloupnost bitů a začne odpočítávat jednotlivé přijaté bity
    stop bit slouží pro kontrolu správnosti detekce všech 8 datových bitů
    díky start a stop bitu dojde vždy k synchronizaci vysílače a přijímače
    není tak nutná stálá synchronizace, jen po dobu příjmu jedné skupiny bitů
Notes: Arytmický způsob přenosu je typicky použit na sériovém rozhraní PC tzv. RS-232. Pokud máte na počítačích v učebně nainstalovaný program hyperterminál (nebo obdobu, např. Putty), nechte studenty vyzkoušet nastavit parametry sériového rozhraní – start a stop bit, paritu, počet bitů, přenos. rychlost apod.

## Slide 11: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 12: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  synchronní způsob přenosu
    nutná stálá a přesná synchronizace vysílací a přijímací strany
    start a stop bity nejsou potřeba, data jsou vysílána jako nepřerušovaný sled bitů s pevným časovým rámcem
    díky přesné synchronizaci přijímací strana zná správné okamžiky začátků jednotlivých bitů
    v případě nedodržení synchronizace hrozí ztráta přenášených dat – vlivem chybné detekce a vyhodnocení přijímaných bitů
    synchronizaci lze zajistit:
      speciálně vyhrazeným synchronizačním kanálem
      distribucí synchronizačního taktu v datovém kanále
      vhodně navrženým linkovým kódem zajišťujícím synchronizaci vysílací a přijímací strany
    dnešní přenosové systém obvykle kombinují 2. a 3. způsob – specifické bitové posloupnosti pro udržení synchronizace ve služebních zprávách a záhlavích, linkové kódy s množstvím přechodů (hran) mezi logickou 1 a 0
Notes: K synchronním přenosovým technologiím se dostaneme hlavně ve druhém ročníku.

## Slide 13: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Datová rozhraní
    na rozhraních I1 a I2 standardizovány parametry a charakteristiky v doporučeních ITU-T – díky tomu mohou komunikovat zařízení různých výrobců
    rozhraní I2 definováno 4 charakteristikami:
      mechanické
      elektrické
      funkční
      protokolové
    v praxi dnes nejpoužívanější rozhraní RS-232 a RS-485
    RS-232 – původní, tzv. sériové rozhraní běžného počítače, nyní nahrazeno USB
    Dnes se stále využívá v průmyslových aplikacích pro komunikaci a řízení síťových prvků, telekomunikačních zařízení, apod.
    RS-485
    Menší počet vodičů, logické úrovně (0 a 1) určovány diferenciálně, umožňuje sběrnicové propojení až 32 zařízení v průmyslových sítích, výtazích, zabezpečovacích systémech, inteligentních budovách atd.
Notes: Dnes již většina moderních PC nemá k dispozici tzv. sériový port, což je RS-232C. Nicméně zejména v praxi se stále hojně využívá a je dobrým příkladem demonstrovat si na něm charakteristiky rozhraní I2.

## Slide 14: Přenos dat
    RS-232
    mechanické charakteristiky – definují fyzické parametry a uspořádání konektoru
      pro RS-232 konektor Canon DB-25 s 25 piny, případně DE-9 s 9 piny
    elektrické charakteristiky – přiřazují logickým stavům 0 a 1 elektrické vyjádření, tzn. polaritu a rozmezí amplitudy, rozsah přenosové rychlosti apod.
      pro RS-232 nejčastěji dle doporučení ITU-T V.28
      logické nule odpovídá kladné napětí +3 až +15 V, jedničce záporné -3 až -15 V
      přenosová rychlost maximálně 64 kbit/s (115,2) do vzdálenosti 10 metrů
      elektrické charakteristiky také definují tzv. ekvivalentní obvod rozhraní I2
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 15: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
    RS-232 – ekvivalentní obvod rozhraní I2
    RS-232 –
    napěťové úrovně dle V.28

## Slide 16: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
    RS-232
    funkční charakteristiky – doporučení V.24 definuje pro RS-232 celkem 42 vazebních obvodů, tzv. obvody řady 100
      každý z těchto obvodů je připojen na jeden pin konektoru a plní konkrétní funkci při komunikaci mezi zařízeními DTE a DCE
      sloužilo k řízení telefonních modemů a datových měničů
      dnes se prakticky nevyužívá, postačí datové piny pro vysílání a příjem a případně pro potvrzování (při HW řízení toku, při SW řízení toku není potřeba)
    protokolové charakteristiky – určují výměnu řídících informací na rozhraní
      pro rozhraní I2 není vytvořeno žádné samostatné doporučení, tyto charakteristiky jsou uvedeny v doporučeních pro zařízení DTE a DCE

## Slide 17: Přenos dat
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
    RS-232
    Dnes obecně snaha integrovat komunikační funkce do koncových zařízení
      integrace síťových rozhraní přímo do PC, univerzální sériové rozhraní USB, masové rozšíření Ethernetu
      při potřebě komunikace přes RS-232 se používá převodník USB/RS-232
    Pro úspěšnou komunikaci je třeba nastavit v PC zejména:
      Rychlost (nejčastěji 9,6 nebo 19,2 kBd)
      Délku start/stop prvku
      Počet bitů značky – 7 nebo 8
      Paritu – sudou nebo lichou
      Řízení toku – HW nebo SW
    Obě stany komunikace musejí být nastaveny stejně!
    K propojení DCE-DTE se používá přímý kabel (zásuvka-vidlice)
    K propojení DTE-DTE (mezi 2 PC) se používá křížený kabel (zásuvka-zásuvka)
    K sériové komunikaci PC slouží programy, jako např. PuTTY

## Slide 18: Rozhraní RS-485
Symetrické rozhraní dle doporučení ITU-T V.11, tj. dva symetrické datové vodiče, zem je pouze pro potřeby stínění
Maximální úrovně −6V až +6V (typicky ±3V, ± 0,3 V je prahová hodnota pro rozpoznání znaku)
Rychlost 0,001 až 10 Mbit/s
Délka desítky m až km – záleží na rychlosti
Asynchronní nebo synchronní přenos
Sběrnice (2 nebo 4 drátová)
  mnohabodová komunikace master-slave
  Impedanční přizpůsobení na koncích vedení (typicky 100 ohmů)

## Slide 19: Rozhraní USB
USB – Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice
  moderní sběrnicové rozhraní pro připojení periferií k PC, tabletům, smartphonům apod.
    postupný vývoj USB 1.1 – v roce 1995 (1998), přenosová rychlost 1,5 nebo 12 Mbit/s, 4 vodiče – 2 datové, napájení +5 V, zem
    USB 2.0 – v roce 2000, zpětná kompatibilita, rychlost až 480 Mbit/s
    USB 3.0 – v roce 2008 (2010), rychlost až 5 Gbit/s, zpětná kompatibilita, větší počet datových vodičů (4) a celkový počet vodičů (9)
    USB 3.1 – v roce 2013, rychlost až 10 Gbit/s, nový typ konektoru
  USB sběrnice poskytuje napájení až do 500 mA, nebo externí napájení
  garantovaná délka kabelu mezi zařízeními je 5 m (delší – negarantované)
  možnost připojení více zařízení na sběrnici – adresace, všesměrová adresa
  počítač je vždy zařízení typu „master“ a připojené periferie jsou typu „slave“

## Slide 20: Ethernet
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
    Ethernet
    Ethernet je souhrn technologií využívajících metalická vedení, optická vlákna i bezdrátové prostředky pro realizaci síťového propojení a komunikaci zařízení
    standardizován institutem IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství
    vývoj začal v roce letech 1972-75 ve firmě XEROX, z původní přenosové rychlosti 10 Mbit/s až do řádů 10, 100, 400 a 1000 Gbit/s dnes
    IEEE 802.3 – specifikace fyzické a spojové vrstvy Ethernetu, parametry fyzických médií:
      číslo – metoda modulace – typ či identifikace média
      např. tedy: 100Base-T – představuje Ethernet 100 Mbit/s v základním pásmu s využitím symetrických párů strukturované kabeláže UTP (STP)
    IEEE 802.11 – standard pro bezdrátové sítě Wi-Fi, IEEE 802.16 – WiMAX
      Ethernetu bude věnován prostor ve druhém ročníku a samostatném předmětu

## Slide 21
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU