## Slide 1
Digitální modulace
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU

## Slide 2: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Modulace
  pojem modulace jsme si již vysvětlili, vzpomenete si, co znamená?
  a jaké typy modulací rozlišujeme?
  doposud jsme se zmínili jen o spojitých analogových modulací
    u těch je modulační i nosný signál analogový
  dnes se zaměříme na digitální modulace
    nosný signál je sice stále analogový spojitý – harmonická funkce sinus
    modulační signál je však digitální – například některý linkový kód z předchozího cvičení
    díky tomu nabývá amplitudová a fázová charakteristika modulovaného signálu jen omezeného počtu hodnot
  digitálním modulacím se často říká tzv. klíčování – anglicky keying (pochází z radiotelegrafie, kde se pomocí telegrafního klíče „pípá“ morseova abeceda)
Notes: Dnes navážeme na téma modulací, ale tentokrát se zaměříme na digitální modulace. Tedy případ, kdy je modulační signál digitální (nosný zůstává analogový). Ty se pro odlišení od analogových modulací označují jako tzv. klíčování. Opět jako v případě analogových modulací můžeme měnit amplitudu, frekvenci a fázi nosného signálu a proto máme tzv. amplitudové, frekvenční a fázové klíčování.

## Slide 3: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Druhy digitálních modulací
  stejně jako u analogových modulací i v případě digitálních modulací je možné ovlivňovat amplitudu, frekvenci a fázi nosného signálu
  díky tomu rozlišujeme základní digitální modulace:
    amplitudové klíčování – ASK (Amplitude Shift Keying)
    frekvenční klíčování – FSK (Frequency Shift Keying)
    fázové klíčování – PSK (Phase Shift Keying)
  kromě toho existují i tzv. složené digitální modulace
    ty kombinují dvě základní metody digitálních modulací
    nejznámější je kvadraturní amplitudová modulace – QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
      ta kombinuje amplitudové a fázové klíčování – ASK i PSK
Notes: U digitálních modulací existují i tzv. vícestavové modulace, tedy jeden modulační stav přenáší informaci o více bitech současně. Dále existují i tzv. složené digitální modulace – nejznámější je modulace QAM.

## Slide 4: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Vícestavové digitální modulace
  již jsme si ukázali vícestavové linkové kódy – např. 2B1Q
  existují i vícestavové digitální modulace (počet stavů m)
    jeden stav modulovaného signálu tedy přenáší více bitů b zároveň
    tzv. dibity – 01, tribity – 010, quadbity – 0101 atd.
    počet stavů modulace se označuje číslem před jejím názvem
      2-ASK je dvoustavové amplitudové klíčování
      16-ASK je šestnáctistavové amplitudové klíčování apod.
  Vztah mezi počtem stavů modulace a počtem přenášených bitů
  dvoustavová modulace, m = 2, přenáší každým stavem log2(2) = 1 bit
  čtyřstavová modulace, m = 4, přenáší každým stavem log2(4) = 2 bity
  šestnáctistavová modulace, m = 16, přenáší každým stavem log2(16) = 4 bity
  256-stavová modulace, m = 256, přenáší každým stavem log2(256) = 8 bitů
Notes: Na konci cvičení jsou připravené 2 jednoduché příklady na zopakování a procvičení vztahu modulační-přenosová rychlost. V praxi se vícestavové modulace používají obvykle s počtem stavů rovným mocninám čísla 2, tzn. modulace: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 stavové. Existují i speciální výjimky, ale ty nejsou příliš časté.

## Slide 5: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Amplitudové klíčování – ASK
  je digitální obdobou amplitudové modulace AM se 100% hloubkou
  modulačním signálem je vhodný digitální kód – nejjednodušší je např. dvoustavový binární kód: 0 – nulové napětí, 1 – kladné napětí
    tím získáme dvoustavovou modulaci 2-ASK (nebo jen zkráceně ASK)
  nosný signál je harmonická funkce sinus
Notes: Amplitudové klíčování je nejjednodušší – v podstatě je to systém zapnuto/vypnuto – přítomnost/nepřítomnost nosné v modulovaném signálu.

## Slide 6: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Amplitudové klíčování – ASK
  v nejjednodušší variantě 2-ASK tedy představuje logickou nulu stav bez nosného signálu, logickou jedničku pak stav s nosným signálem
  tento princip se někdy též nazývá On-Off klíčování
    je to z toho důvodu, že modulaci můžeme realizovat jednoduchým spínačem
    ten je sepnutý ve stavu logické jedničky a na výstup propouští nosný signál a ve stavu logické nuly je rozepnutý a na výstupu se tak nosný signál neobjeví
  pro vícestavové ASK modulace se využívá vícestavový modulační signál
    výsledný modulovaný signál pak nabývá více možných stavů amplitudy
    vícestavové ASK modulace se však v praxi příliš nevyužívají zejména z důvodu nízké odolnosti proti rušení a šumům
Notes: On-Off klíčování se dnes používá typicky při přenosech v optických vláknech, tzv. OOK – On-Off Keying.

## Slide 7: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Frekvenční klíčování – FSK
  dvoustavové frekvenční klíčování FSK využívá dvojici nosných signálů s harmonickým průběhem s různými frekvencemi f1 a f2
  logická nula odpovídá v modulovaném signálu frekvenci f1, logická jednička frekvenci f2
    modulátor je pak v podstatě přepínač, který je řízen modulačním signálem a přepíná na výstup dva oscilátory s frekvenci f1 a f2
Notes: Frekvenční klíčování je založeno na přepínání nosných signálů s různými frekvencemi. V nejjednodušším případě 2-FSK přepínáme jen mezi 2 signály s 2 odlišnými frekvencemi. Modulátor si můžeme jednoduše představit jako programovatelný přepínač, který je přepínán (je řízen) digitálním modulačním signálem a na výstup tak pouští buď jednu nebo druhou nosnou s různými frekvencemi.

## Slide 8: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Frekvenční klíčování – FSK
  předchozí nejjednodušší varianta FSK se označuje BFSK – binární FSK
  pokud je rozdíl mezi oběma frekvencemi pro jedničku a nulu, f1 a f2, velmi malý, označuje se modulace jako MSK – Minimum Shift Keying
    variantu této modulace, GMSK, používají mobilní telefony 2. generace GSM
  historicky FSK modulace byla využívána pro ukládání zvuku na magnetické pásky a datové modemy s přenosem v telefonním kanále
  frekvenční klíčování se používá zejména pro dálkové bezdrátové přenosy
    radioamatéři, armáda
    tísňové systémy
  vícestavové FSK varianty – 4-FSK, 8-FSK, 16-FSK
Notes: Podle toho, v jakém jsou vůči sobě poměru frekvence jednotlivých nosných signálů, rozlišují se některé podtypy FSK modulace. Dále existují některé speciální varianty, např. GMSK, kde se přidáním filtru s Gaussovskou charakteristikou dosahuje různých dalších výhod. V praxi se používají i vícestavové FSK modulace, spíše pro takové speciálnější účely v bezdrátových přenosech na velké vzdálenosti.

## Slide 9: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Fázové klíčování – PSK
  fázové klíčování je založené na změně okamžité fáze nosného signálu pomocí modulačního signálu
  dvě základní varianty PSK:
    přímá – stavy modulace jsou vyjádřeny přímo změnou nosného signálu
      v tomto případě ale musí demodulátor na přijímací straně mít k dispozici původní nosný signál, který porovná s přijatým a vyhodnotí jeho fázi
    diferenciální – stavy modulace vyjadřují změnu fáze (posun) oproti předchozímu stavu
      u této varianty není potřeba znát (kromě počátečního posunu) referenční fázi nosného signálu
  vícestavové PSK modulace – QPSK (4-PSK), 8-PSK, 16-PSK, 32-PSK…
  diferenciální varianty – DPSK, DQPSK, 8-DPSK, atd…
Notes: Diferenciální PSK modulace funguje tak, že se neporovnává fáze modulovaného signálu s fází nosného, ale s předchozí fází samotného modulovaného signálu. Tím pádem se nepřenáší absolutní rozdíl fází, ale její změna – diference, odtud název.

## Slide 10: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Fázové klíčování – PSK (přímá modulace)
  logická 0 – odpovídá fázi nosného signálu, logická 1 – opačné fázi nosného
Notes: U základní jednoduché PSK dochází k nespojitým změnám fáze, což není příliš výhodné z hlediska přenosových vlastností a zejména spektra, proto se spíše užívají specifičtější úpravy fázové modulace (pro studenty ale nebudeme zabíhat do podrobností).

## Slide 11: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Fázové klíčování – PSK
  pro zobrazení stavů PSK modulací se používá tzv. konstelační diagram
    zobrazení fázových posunů jako bodů v rovině (tzv. komplexní rovina s reálnou a imaginární složkou) – všechny body na kružnici se středem v počátku – konstantní amplituda nosného signálu
    fázové posuny se volí tak, aby mezi body v diagramu byla co největší vzdálenost – nejvyšší odolnost proti rušení a chybám
Notes: Studentům musíme jednoduše vysvětlit konstelační diagram – bohužel komplexní čísla zřejmě v matematice ještě neprobírali, takže jim můžeme jen jednoduše vysvětlit, že kruh má 360 stupňů a v případě 2 stavové PSK modulace dochází tedy ke změně o 180 stupňů, u 4 stavové o 90 stupňů, u 8 stavové o 45 stupňů atd. Protože u PSK modulace se nemění amplituda nosné, leží všechny body (stavy) v konstelačním diagramu na kružnici se středem v počátku – jejich vzdálenost od počátku je tedy konstantní.

## Slide 12: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Fázové klíčování – PSK
  PSK modulace má dobrou odolnost proti rušení, nízké nároky na šířku frekvenčního pásma
  jednoduchá na implementaci
  digitální modulace PSK s různými počty stavů dnes často používána
    bezdrátové datové přenosy – Bluetooth, Wi-Fi
    digitální TV přenosy – pozemní DVB-T a satelitní DVB-S
    RFID, biometrické pasy, platební karty apod.

## Slide 13: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kvadraturní amplitudová modulace – QAM
  digitální složená modulace – sloučení fázové PSK a amplitudové ASK
  využití 2 nosných signálů navzájem posunutých o 90°
    tzv. kvadraturní a soufázová složka (odpovídá funkcím sinus a cosinus)
  rozdělení bitů modulačního signálu na 2 dílčí toky
  každý z nosných signálů modulován amplitudově pomocí jednoho toku modulačního signálu
  poté jsou oba modulované signály opět sečteny – výsledek QAM modulace
  QAM modulace v praxi často vícestavová – 16-QAM, 64-QAM až 256-QAM
  konstelační diagram obsahuje body se vzájemným fázovým posunem a s amplitudovou modulací
    kombinace fázové a amplitudové modulace
Notes: Pojem QAM modulace je dnes velmi častý a studenti se s ním jistě ještě setkají – QAM modulace se užívají dnes v různých přenosových systémech.
Můžete studentům obecně prozradit, že platí, čím více stavů daná modulace má, tím je méně odolná proti rušení a chybám. Nelze tedy vždy automaticky uvažovat modulaci s co největším počtem stavů pro dosažení nejvyšší přenosové rychlosti, ale musíme uvažovat kombinaci přenosová rychlost vs. chybovost (rušení). Podrobněji se k tomuto jistě vrátíme.

## Slide 14: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kvadraturní amplitudová modulace – QAM
  princip QAM modulace
  dolní propust ve schématu – odstranění nespojitostí (nižší požadavky na šířku pásma)

## Slide 15: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kvadraturní amplitudová modulace – 16-QAM
  stavy modulace (body v konstelačním diagramu) jsou určeny nejen svou fází (úhlem), ale i amplitudou – trojice soustředných kružnic pro 16-QAM
  Vzhledem k výslednému uspořádání stavů do čtverce 4x4 se hovoří i o tzv. čtvercové konstelaci
  stav vyjadřuje čtveřici bitů
Notes: Protože QAM kombinuje fázovou i amplitudovou modulaci, mění se tentokrát v konstelačním diagramu i vzdálenost bodů od počátku (na rozdíl od PSK). Ukázka na obrázku představuje rozložení 16 stavů u 16-QAM.

## Slide 16: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kvadraturní amplitudová modulace – QAM
  QAM výhodné vlastnosti z pohledu odolnosti proti rušení, nároků na šířku frekvenčního pásma i možnosti dosažení vysokých přenosových rychlostí
  vícestavová QAM modulace je dnes velmi často používaná ve variantě s více nosnými (označení OFDM, DMT apod.):
    datové bezdrátové sítě – Wi-Fi
    moderní mobilní sítě – WiMAX, LTE
    digitální TV vysílání, pozemní, satelitní i kabelové – DVB-T, DVB-S, DVB-C
    digitální účastnické přípojky – ADSL2+, VDSL2
    datové přenosy po silových vedeních – PLC
    datové přenosy po koaxiálních rozvodech TV – CATV

## Slide 17: Digitální modulace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Opakování modulační vs. přenosová rychlost
  m = počet stavů modulace
  vp = přenosová rychlost v bit/s
  vm = modulační rychlost v Bd
  Vypočítejte přenosovou rychlost vp signálu modulovaného 256-QAM modulací s modulační rychlostí vm = 3 MBd (mega Bd).
  Kolika stavovou QAM modulaci minimálně potřebujeme, pokud chceme dosáhnout přenosové rychlosti alespoň vp = 12 Mbit/s při použití modulační rychlosti vm = 2 MBd?
  Pozn.: zjednodušeně lze dále uvažovat, že k přenosu potřebujeme minimálně šířku frekvenčního pásma rovnou modulační rychlosti.
Notes: Opakování výpočtů modulační a přenosové rychlosti.
Řešení:
vp = 24 Mbit/s
m = 64, tzn. alespoň 64-QAM

## Slide 18
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU